Schweizerische Eisenbahnen	R 300.1

Allgemeines

| 1 | Vorbemerkungen |
| --- | --- |
|  | Das Bundesamt für Verkehr (BAV), gestützt auf Artikel 11a der Eisenbahnverordnung vom 23. November 1983 (EBV, SR 742.141.1), erlässt: die Schweizerischen Fahrdienstvorschriften (FDV). Diese Vorschriften, ihre Beilagen und Anlagen treten am 1. Juli 2020 in Kraft. Aufhebung bisherigen Rechts Folgende Erlasse werden inklusive ihrer Änderungen, Beilagen, Anlagen und Merkblätter aufgehoben: |
|  | die Schweizerischen Fahrdienstvorschriften vom 2. November 2015 (in Kraft getreten am 1. Juli 2016). |
|  | Die Bahnen heben ihre eigenen Erlasse mit der Inkraftsetzung der überarbeiteten Ausführungsbestimmungen auf. |
| 4. November 2019 | Bundesamt für Verkehr |
|  | Der Direktor: Dr. Peter Füglistaler |

| 2 | Geltungsbereich |
| --- | --- |
| 2.1 | Allgemeines |
| 2.1.1 | Anwendungsbereich |
|  | Diese Vorschriften gelten für alle Schweizerischen Eisenbahnen sowie für alle Bahnen, die schweizerische Eisenbahninfrastrukturen benützen. Das Bundesamt für Verkehr bestimmt diejenigen Bahnen, Linien und Strecken, denen gemäss Artikel 5 der Eisenbahnverordnung Erleichterungen und Vereinfachungen eingeräumt werden. |
| 2.1.2 | Personenbezeichnung |
|  | Alle Personenbezeichnungen in den Fahrdienstvorschriften sind in der männlichen Form gehalten und gelten für die die Funktion ausübende Person, ungeachtet ihres Geschlechts. |
| 2.1.3 | Reglemente |
|  | Die Fahrdienstvorschriften umfassen die sicherheitsrelevanten Regeln für alle Fahrten auf Schienen. Die nachfolgend aufgeführten Vorschriftenteile bilden zusammen eine Einheit. Dies gilt auch, wenn ergänzende Bestimmungen innerhalb eines Vorschriftenteils aufgeführt sind. Auf Grund der jeweiligen betrieblichen Situation sind die entsprechenden Bestimmungen anzuwenden. |
|  | – Allgemeines R 300.1 – Signale R 300.2 |
|  | – Anlage 1 Huckepacksignale – Anlage 2 Formsignale – Anlage 3 Rangiersignale |
|  | – Anordnungen und Übermittlung R 300.3 – Rangierbewegungen R 300.4 |
|  | Anlage 1 Kupplungseinrichtungen mit Schraubenkupplung UIC Anlage 2 Kupplungseinrichtungen mit Mittelpufferkupplung |
|  | – Zugvorbereitung R 300.5 |
|  | Anlage 1 Zusatzbestimmungen Vakuumbremse |
|  | – Zugfahrten R 300.6 – Zugbeeinflussung R 300.7 Anlage 1 ETCS – Arbeitssicherheit R 300.8 – Störungen R 300.9 – Formulare R 300.10 – Schalten und Erden von Fahrleitungen R 300.11 – Arbeiten im Gleisbereich R 300.12 – Lokführer R 300.13 Anlage 1 Zusatzbestimmungen Dampftraktion – Bremsen R 300.14 – Besondere Betriebsformen R 300.15 |
| 2.1.4 | Betriebsvorschriften |
|  | Notwendige Ausführungsbestimmungen, Abweichungen, Ergänzungen und Erläuterungen zu diesen Vorschriften sind von den einzelnen Eisenbahnunternehmen in Betriebsvorschriften aufzuführen, die sowohl im Normalfall, wie auch bei Störungen eine zuverlässige Abwicklung des Eisenbahnbetriebes sicherstellen. Der Erlass von Betriebsvorschriften richtet sich nach der Richtlinie des BAV zum Erlass von Betriebs- und Fahrdienstvorschriften. |
| 2.1.5 | Betriebsführung |
|  | Die Infrastrukturbetreiberin erstellt die für die Betriebsführung notwendigen Vorschriften im Rahmen der Ausführungsbestimmungen, die im Normalfall, wie auch bei Störungen eine zuverlässige Abwicklung des Eisenbahnbetriebes sicherstellen. |
| 2.1.6 | Checklisten Fahrdienst |
|  | Das Erstellen und Anwenden der Checklisten Fahrdienst ist verbindlich, – wenn Rangierbewegungen auf die Strecke verkehren oder wenn im Bereich der Führerstandsignalisierung Rangierbewegungen am Stellwerk nicht mittels Rangierfahrstrassen gesichert werden – zur Behebung von Störungen; ausgenommen sind im Bereich der Führerstandsignalisierung Zugfahrstrassen in der Betriebsart «On Sight», welche durch den Fahrdienstleiter ohne Umgehung gestörter Elemente eingestellt werden können – zum Einführen/Aufheben von betrieblichen Sicherheitsmassnahmen bei Arbeiten im Gleisbereich sowie – in den zusätzlichen vom Eisenbahnunternehmen vorgeschriebenen Fällen. Die Fahrdienstvorschriften bilden die Grundlage für die Erstellung der Checklisten Fahrdienst. |
| 2.1.7 | Einsatz und Verhalten des Personals |
|  | Für fahrdienstliche Tätigkeiten darf nur dafür ausgebildetes und geprüftes Personal eingesetzt werden. Bei sicherheitsrelevanten Tätigkeiten dürfen sich die Mitarbeitenden keinesfalls durch andere Tätigkeiten ablenken lassen. Werden fahrdienstliche Aufgaben einer Funktion durch verschiedene Personen wahrgenommen, sprechen sich die Beteiligten über die Ausgangslage, den Stand der Arbeit und das konkrete Vorgehen ab. Dies gilt insbesondere – bei geographischer oder funktionaler Trennung der Zuständigkeiten, bzw. – bei zeitlicher Staffelung. Werden bei der Festlegung der Betriebsorganisation die fahrdienstlichen Funktionen aufgeteilt, regeln die Eisenbahnunternehmen nötigenfalls die Verantwortlichkeiten, Kompetenzen und Abläufe. Bei Dienstübergabe übergibt der abtretende Mitarbeiter seinem Nachfolger die erforderlichen Informationen. Erfolgt keine direkte Übergabe, sind Besonderheiten schriftlich zu vermitteln. |
| 2.1.8 | Vorgehen bei unvorhergesehenen, nicht geregelten Situationen |
|  | Ereignen sich Situationen, die nicht oder nur teilweise in diesen Vorschriften oder in den Ausführungsbestimmungen geregelt sind, haben sich alle Beteiligten über das weitere Vorgehen eindeutig abzusprechen. Die Sicherheit hat Priorität und ist zu gewährleisten. |
| 2.1.9 | Einhalten der Vorschriften |
|  | Das Einhalten der Fahrdienstvorschriften und deren Ausführungsbestimmungen sind durch die Vorgesetzten aller Führungsstufen laufend zu überprüfen. Die Infrastrukturbetreiberin überwacht im Rahmen ihrer Systemverantwortung das Einhalten der Vorschriften durch die Eisenbahnverkehrsunternehmen. |

| 3 | Begriffe |
| --- | --- |
| 3.1 | Verzeichnis der Begriffe |

| Begriffe | Termes | Termini |
| --- | --- | --- |
| Ablauf | laisser-couler | lancio |
| Absperrung | barrage | barriera protettiva |
| Abstossen | lancer | colpo |
| Alarmmittel | moyen d’alarme | dispositivo d’allarme |
| Anhängelast | charge remorquée | peso rimorchiato |
| Ankündigungsanlage | installation d’annonce | impianto d’annuncio |
| Anrufton | son d’appel | suono di chiamata |
| Anschlussgleis | voie de raccordement | binario di raccordo |
| Anschlussgleis-betreiber | gestionnaire de voie de raccordement | gestore del binario di raccordo |
| Arbeit im Gleisbereich | travaux sur et aux abords des voies | lavoro nella zona dei binari |
| Arbeitsgleis | voie en travaux | binario di lavoro |
| Arbeitsmittel | équipement de travail | attrezzature di lavoro |
| Arbeitsstelle | chantier | aera dei lavori |
| Ausfahrsignal | signal de sortie | segnale d’uscita |
| Ausfahrweiche | aiguille de sortie | scambio d’uscita |
| Automatisches Warnsystem | système d’avertissement automatique | sistema d’avvertimento automatico |
| Bahnübergangsanlage | installation de passage à niveau | impianto di passaggio a livello |
| Bahnhof | gare | stazione |
| Bahnhof besetzt | gare occupée | stazione presenziata |
| Balise | balise | balisa |
| Bedienoberfläche | interface utilisateur | superfice di lavoro |
| Besetztes Gleis | voie occupée | binario occupato |
| Betriebsart | mode d’exploitation | regime d’esercizio |
| Betriebsgleis | voie en service | binario d’esercizio |
| Block | block | blocco |
| Blockabschnitt | canton de block | sezione di blocco |
| Blocksignal | signal de block | segnale di blocco |
| Bremsgewicht | poids-frein | peso-freno |
| Bremsrechnung | calcul de freinage | calcolo di frenatura |
| Bremsreihe | catégorie de freinage | categoria di freno |
| Bremsverhältnis | rapport de freinage | rapporto di frenatura |
| Bremsweg | distance de freinage | distanza di frenatura |

| Begriffe | Termes | Termini |
| --- | --- | --- |
| CAB-Fahrerlaubnis | autorisation de circuler CAB | autorizzazione al movimento CAB |
| Checkliste Fahrdienst | check-list circulation | checkliste circolazione |
| Decken | couvrir | proteggere |
| Deckungssignal | signal de protection | segnale di protezione |
| DMI | DMI | DMI |
| Eigengewicht | tare | tara |
| Einfahrsignal | signal d’entrée | segnale d’entrata |
| Einfahrweiche | aiguille d’entrée | scambio d’entrata |
| Eisenbahn-infrastruktur | infrastructure ferroviaire | infrastruttura ferroviaria |
| Eisenbahn- unternehmen | entreprise de chemin de fer | impresa ferroviaria |
| Eisenbahnverkehrs- unternehmen | entreprise de transport ferroviaire | impresa di trasporto ferroviaria |
| Ende der CAB-Fahrerlaubnis | fin de l'autorisation de circuler CAB | fine dell'autorizzazione al movimento CAB |
| Erden | mise à la terre | messa a terra |
| Erhaltungsbereich | zone de maintenance | area di manutenzione |
| Erhaltungsbetrieb | service de maintenance | esercizio di manutenzione |
| Erhaltungsbezirk | secteur de maintenance | settore di manutenzione |
| Erste Weiche | première aiguille | primo scambio |
| ETCS | ETCS | ETCS |
| ETCS-Fahrzeugausrüstung | équipement ETCS du véhicule | equipaggiamento ETCS del veicolo |
| Fahrbar melden (Gleis / Weiche) | annoncer une voie / une aiguille praticable | annunciare la percorribilità (binario / scambio) |
| Fahrdienstleiter | chef-circulation | capomovimento |
| Fahrdienstliche Tätig-keiten | tâches liées à la circula-tion des trains | attività legate alla circolazione dei treni |
| Fahrordnung | marche | orario di marcia |
| Fahrpersonal | personnel roulant | personale viaggiante |
| Fahrstrasse | itinéraire | percorso |
| Fahrt | convoi | corsa |
| Fahrt auf Sicht | marche à vue | corsa a vista |
| Fahrweg | parcours | itinerario |
| Festhaltekraft | effort de retenue | forza di ritenuta |
| Feststellbremse | frein d’immobilisation | freno d’immobilizzazione |

| Begriffe | Termes | Termini |
| --- | --- | --- |
| Fiktives ETCS Hauptsignal | signal principal fictif ETCS | segnale principale fittizio ETCS |
| Fluchtraum | dégagement de sécurité | spazio di fuga |
| Formular | formulaire | formulario |
| Freihören | ecoute brève | ascolto preliminare |
| Funksystem | système radio | sistema radio |
| Führen direkt | conduire de manière directe | guida diretta |
| Führen indirekt | conduire de manière indirecte | guida indiretta |
| Führergehilfe | aide-mécanicien | aiuto macchinista |
| Führerstand-signalisierung | signalisation en cabine | segnalazione in cabina di guida |
| Gefahrgutwagen | wagon de marchandises dangereuses | carro con merci pericolose |
| Gehweg | chemin latéral | camminamento |
| Gesamtgewicht | poids total | peso totale |
| Geschwindigkeits- schwelle | seuil de vitesse | soglia della velocità |
| Gestörter Abschnitt | tronçon en dérangement | sezione perturbata |
| Gleisabschnittsignal | signal de tronçon de voie | segnale di settore di binari |
| Gleisbereich | abords des voies | zona dei binari |
| Gleissignal | signal de voie | segnale di binario |
| Gruppensignal | signal de groupe | segnale di gruppo |
| Halt vorgeschriebener Halt ordentlicher Halt ausserordentlicher Halt nicht vorgeschriebener Halt | arrêt arrêt prescrit arrêt ordinaire arrêt exceptionnel arrêt non prescrit | fermata fermata prescritta fermata ordinaria fermata straordinaria fermata non prescritta |
| Haltestelle | halte | fermata |
| Handbremse | frein à main | freno a mano |
| Handgerät | appareil portable | apparecchio mobile |
| Hauptgleis | voie principale | binario principale |

| Begriffe | Termes | Termini |
| --- | --- | --- |
| Infrastruktur- betreiberin | gestionnaire de l’infra-structure | gestore dell’infrastruttura |
| Kleinwagen | wagonnet | vagonetto |
| Kommerzieller Halteort | point d'arrêt commercial | posto di fermata commerciale |
| Kontrollton | son de contrôle | suono di controllo |
| Kopfgleis | voie en cul-de-sac | binario di testa |
| Kreuzung | croisement | incrocio |
| Letzte Weiche | dernière aiguille | ultimo scambio |
| Linkes Gleis | voie de gauche | binario sinistro |
| Lokführer | mécanicien de locomotive | macchinista |
| Lokpfeife | sifflet de locomotive | fischietto della loc |
| Lokzug | train de locomotive | treno loc |
| Meterlast | poids par mètre courant | peso per metro |
| Mindestfesthaltekraft | effort de retenue minimal | forza di ritenuta minima |
| Nachbarbahnhof | gare voisine | stazione vicina |
| Nachbargleis | voie contiguë | binario adiacente |
| Nebengleis | voie secondaire | binario secondario |
| Neigung | déclivité | pendenza |
| Netzbenutzerin | utilisateur du réseau | utente delle rete |
| Normallast | charge normale | peso norma |
| Notbedienung | commande de secours | pulsante di soccorso |
| Ortsfestes Signal | signal fixe | segnale fisso |
| Pendelzug | train-navette | treno spola |
| Radsatzlast | poids par essieu | peso assiale |
| Rangierbereich | zone de manœuvre | settore di manovra |
| Rangierbewegung | mouvement de manœuvre | movimento di manovra |
| Rangierer | employé de manœuvre | manovratore |
| Rangierfahrt | course de manœuvre | corsa di manovra |
| Rangierkupplung | attelage de manœuvre | accoppiamento di manovra |
| Rangierleiter | chef de manœuvre | capomanovra |

| Begriffe | Termes | Termini |
| --- | --- | --- |
| Rangiersignal | signal de manœuvre | segnale di manovra |
| Rechtes Gleis | voie de droite | binario destro |
| Rufname | nom d’appel | nome di chiamata |
| Schiebelast | charge de pousse | peso spinto |
| Schutzweiche | aiguille de protection | scambio di protezione |
| Sicherheits-Zwischenraum | zone intermédiaire de sécurité | spazio di sicurezza intermedio |
| Sichern | protéger | assicurare |
| Sicherungsanlage | installation de sécurité | impianto di sicurezza |
| Sperren | interdire | sbarrare |
| Spurwechselstelle | poste à diagonales d’échange | posto di cambio di binario |
| Starkes Gefälle | forte pente | forte discesa |
| Stellwerk | appareil d'enclenchement | apparecchio centrale |
| Strassenbahnbereich | zone pour les tramways | zona tranvie |
| Strecke | pleine voie | tratta |
| Streckendaten | données des parcours | dati di tratta |
| Streckengleis | voie de la pleine voie | binario di tratta |
| Streckentabelle | tableau des parcours | tabella della tratta |
| Streckentrennung | sectionnement | sezionamento di tratta |
| Streckenzentrale | centrale de gestion | centrale di tratta |
| Stumpengleis | cul-de-sac de sécurité | binario tronco |
| Teilbremsverhältnis | rapport de freinage partiel | rapporto di frenatura minimo di parte |
| Triebfahrzeug | véhicule moteur | veicolo motore |
| Triebzug | rame automotrice | elettrotreno |
| Überholung | dépassement | sorpasso |
| Umstellvorrichtung | dispositif d’inversion | dispositivo d’inversione |
| Verkehrsregelungs-anlage | installation de régulation du trafic | impianto di regolazione del traffico |
| Verschachtelung | imbrication | concatenamento |
| Wagen | voiture, wagon | vagone |
| Warnanlage | installation d’alarme | impianto d’avvertimento |
| Warnsystem | système d’avertissement | sistema d’avvertimento |

| Begriffe | Termes | Termini |
| --- | --- | --- |
| Wechselbetrieb | banalisation | esercizio banalizzato |
| Weiche auffahren | aiguille talonnable | scambio tallonabile |
| Weiche aufschneiden | talonnage d’une aiguille | scambio tallonato |
| Zeitvergleichbahnhof | gare de référence | stazione di riferimento dell’orario |
| Zug | train | treno |
| Zugbegegnung | rencontre de trains | incontro di treni |
| Zugbegleiter | accompagnateur de train | accompagnatore del treno |
| Zugdaten | données du train | dati del treno |
| Zugfahrt | circulation de train | corsa treno |
| Zugführendes Fahrzeug | véhicule menant | veicolo di testa |
| Zuggewicht | poids du train | peso treno |
| Zughakenlast | charge des attelages | peso al gancio di trazione |
| Zugreihe | catégorie de train | categoria di treno |
| Zugbeeinflussung | contrôle de la marche des trains | controllo della marcia dei treni |
| Zugvorbereiter | préparateur de train | preparatore del treno |

| 3.2 | Erklärung der Begriffe |
| --- | --- |
|  | Ablauf die Rangierbewegung, bei der Fahrzeuge durch eigene Schwerkraft von einer Ablaufanlage oder von einer geneigten Fahrbahn ablaufen Absperrung Technische, baulich stabile Einrichtung, mit dem Ziel, bei Arbeiten im Gleisbereich das unbeabsichtigte Eindringen in den Gefahrenbereich zu verhindern. Abstossen das Beschleunigen geschobener, nicht mit der Rangierfahrt gekuppelter Fahrzeuge auf die erforderliche Geschwindigkeit und anschliessendem Anhalten der Rangierfahrt, sodass die Fahrzeuge allein weiterrollen. Die weiterrollenden Fahrzeuge werden als Stoss bezeichnet Alarmmittel akustische oder optische Warnsignalgeber (z.B. Alarmhörner, Rufhörner, Einzelpersonenwarngeräte, Drehlichter) zur Abgabe der Alarmsignale Anhängelast das Gesamtgewicht der Wagen und der geschleppten Triebfahrzeuge, in Tonnen (t) Ankündigungsanlage kündigt die Annäherung einer Fahrt automatisch an Anrufton signalisiert einen Anruf Anschlussgleis Gleis, das an eine Eisenbahninfrastruktur anschliesst und in der Regel dem Gütertransport dient. Diese Gleise sind mit entsprechender Merktafel gekennzeichnet Anschlussgleisbetreiber Der Anschliesser, der für den infrastrukturseitigen Betrieb des Anschlussgleises verantwortlich ist Arbeit im Gleisbereich Alle Tätigkeiten im Gleisbereich (z.B. zur Errichtung, Instandhaltung, Reinigung, Änderung und Beseitigung von Bahn- und anderen Anlagen, einschliesslich der damit zusammenhängenden Arbeiten wie Vermessungs- und Kontrolltätigkeit und Tätigkeit im Zusammenhang mit der Beseitigung von Störungen und Unfallfolgen). Ausgenommen sind Tätigkeiten im Zusammenhang mit Rangierdienst, Zugbildung/Zugfahrten sowie Gang zu oder von einem Arbeitsort Arbeitsgleis das Gleis, auch Weiche, in dessen/deren Bereich Arbeiten ausgeführt werden und Alarmmassnahmen notwendig sind Arbeitsmittel die zur Ausübung der Arbeit nötigen Mittel, z.B. Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Materialien Arbeitsstelle Gleisbereich oder daran angrenzende Stelle, in denen Arbeiten ausgeführt werden Ausfahrsignal letztes in Richtung Strecke führendes Hauptsignal im Bahnhof Ausfahrweiche letzte in Richtung Strecke von der Wurzel aus befahrende Weiche eines Bahnhofes Automatisches Warnsystem besteht aus Ankündigungs- und Warnanlage, welche die Aufgaben des Warnsystems automatisch ausführen Bahnhof Anlage innerhalb der Einfahrsignale, wo solche fehlen innerhalb der Einfahrweichen, zur Regelung des Zugverkehrs und der Rangierbewegungen, meistens mit Publikumsverkehr Bahnhof besetzt Aufgaben für die Betriebsabwicklung können örtlich oder von einem Fernsteuerzentrum aus wahrgenommen werden Bahnübergangsanlage Anlage zur Sicherung von einem oder mehreren Bahnübergängen. Die Anlagen werden unterteilt in überwachte und eigensichere Bahnübergangsanlagen. Eine überwachte Bahnübergangsanlage ist bahnseitig gesichert mit Hauptsignal bzw. «Vollüberwachung» im Bereich der Führerstandsignalisierung Kontrolllicht Sperr- oder Zwergsignal Streckengerät der Zugbeeinflussung Eine eigensichere Bahnübergangsanlage funktioniert autonom und ist bahnseitig nicht gesichert Balise im Gleisbett montierter Informationsträger zur Datenübertragung zwischen Strecke und Fahrzeug Bedienoberfläche Bedien- und Anzeigeelement (Mensch-Maschine-Schnittstelle MMI) Besetztes Gleis durch Fahrzeuge teilweise belegtes Gleis Betriebsart aktueller Zustand der fahrzeugseitigen Führerstandsignalisierungsausrüstung; es wird zwischen den Betriebsarten Vollüberwachung, mit Teil-überwachung und ohne Überwachung unterschieden; bei jeder Betriebsart gelten spezifische Aufgaben und Verantwortungen. Die Betriebsarten sind im Vorschriftentext mit Anführungszeichen gekennzeichnet Betriebsgleis ein für Züge und für Rangierbewegungen benützbares Gleis Block Element des Stellwerks zur technischen Sicherung von Zügen gegen Folge- und Gegenzüge Blockabschnitt Abschnitt zwischen zwei aufeinander folgenden Hauptsignalen, die in Blockabhängigkeit stehen Blocksignal Hauptsignal zur Unterteilung der Gleisanlage der Strecke in mehrere Blockabschnitte Bremsgewicht das Bremsgewicht in Tonnen (t) ist der Wert, um die Bremskraft eines Fahrzeuges auszudrücken Bremsrechnung das Bestimmen der Bremsreihe und der Zugreihe Bremsreihe ein festgelegtes Bremsverhältnis, für das auf Grund der vorhandenen Vorsignalentfernung und der Neigung der Strecke die zulässige Höchstgeschwindigkeit bestimmt und in der Streckentabelle bekannt gegeben wird Bremsverhältnis die Wirksamkeit der Bremsen eines Fahrzeuges oder eines Zuges, in Prozenten (%) Bremsweg die Distanz, welche sich je nach Höchstgeschwindigkeit, Bremsverhältnis und Neigung der Strecke zur Verminderung der Fahrgeschwindigkeit auf eine vorgegebene Geschwindigkeit oder bis zum Stillstand ergibt CAB-Fahrerlaubnis die am DMI angezeigte Zustimmung zur Fahrt im Bereich der Führerstandsignalisierung. Eine CAB-Fahrerlaubnis wird in den Betriebsarten «Full Supervision» und «On Sight» erteilt Checkliste Fahrdienst auf die Sicherungsanlage abgestimmte, verbindliche fahrdienstliche Anleitung zur Behandlung von Störungen und für das Sichern Decken das Aufstellen von Haltsignalen zum Schutz eines Hindernisses Deckungssignal Hauptsignal zur Deckung von Anschlussgleisen, überwachten Bahnübergängen oder gefährdeten Abschnitten auf der Strecke, nicht in Blockabhängigkeit DMI (Driver Machine Interface) Lokführer Bedien- und Anzeigeelement im Führerstand Eigengewicht das Gewicht eines Fahrzeuges ohne Ladung, in Tonnen (t) Einfahrsignal erstes zum Bahnhof gehörendes Hauptsignal. Es bezeichnet die Grenze zwischen Strecke und Bahnhof Einfahrweiche erste aus Richtung Strecke gegen die Spitze befahrene Weiche eines Bahnhofes Eisenbahninfrastruktur Bauten und Anlagen, welche Fahrten in einem Bahnhof, auf der Strecke und auf Anlagen mit Führerstandsignalisierung erlauben, ausgenommen Anschlussgleise Eisenbahnunternehmen der Eisenbahngesetzgebung unterstellte natürliche oder juristische Personen (exkl. Busse, Trolleybusse, Seilbahnen) Eisenbahnverkehrsunternehmen Eisenbahnunternehmen in der Funktion Verkehr zu betreiben, was insbesondere die Traktion beinhaltet Ende der CAB-Fahrerlaubnis (End of Authority; EOA) Zielpunkt, den ein zugführendes Fahrzeug im Bereich der Führerstandsignalisierung nicht überfahren darf und an dem die Zielgeschwindigkeit Null beträgt Erden Kurzschliessen und Erden bzw. Verbinden mit der elektrischen Rückleitung Erhaltungsbereich Mehrere aneinander angrenzende Erhaltungsbezirke Erhaltungsbetrieb Anlagezustand im Bereich der Führerstandsignalisierung im erweiterten Geschwindigkeitsbereich bei Rangierbewegungen und Arbeiten im Gleisbereich mit mindestens einem eingeschalteten Erhaltungsbezirk Erhaltungsbezirk im Bereich der Führerstandsignalisierung in der Aussenanlage signalisierter Abschnitt, welcher in der Sicherungsanlage ein- und ausgeschaltet werden kann Erste Weiche erste aus Richtung Strecke befahrene Weiche eines Bahnhofes ETCS (European Train Control System) Europäisch normiertes Signalisierungs- und Zugbeeinflussungssystem ETCS-Fahrzeugausrüstung fahrzeugseitige ETCS-Einrichtungen wie Fahrzeugrechner, DMI, Datenfunkanlage und Balisenantenne Fahrbar melden (Gleis / Weiche) die Einzelmeldung einer Arbeitsstelle, dass ihr Bereich wieder befahrbar ist Fahrdienstleiter der Verantwortliche für die Sicherung und Regelung des Zugverkehrs und der Rangierbewegungen Fahrdienstliche Tätigkeiten die fahrdienstlichen Tätigkeiten umfassen die in den Schweizerischen Fahrdienstvorschriften geregelten Aufgaben und Funktionen Fahrordnung umfasst die für die Führung einer Fahrt erforderlichen fahrplantechnischen Angaben Fahrpersonal der Lokführer und der Zugbegleiter oder der Lokführer und der Rangierer Fahrstrasse ein durch das Stellwerk gesicherter Fahrweg eines Zuges oder einer Rangierbewegung zwischen einem Start- und einem Zielpunkt Fahrt Sammelbegriff für Zugfahrt und Rangierbewegung Fahrt auf Sicht den Sichtverhältnissen angepasste Fahrgeschwindigkeit, höchstens 40 km/h, sodass rechtzeitig vor einem auf Sichtdistanz erkennbaren Hindernis angehalten werden kann. In Einzelfällen sehen die spezifischen hoheitlichen Vorschriften abweichende Höchstgeschwindigkeiten vor Fahrweg der Weg eines Zuges oder einer Rangierbewegung Festhaltekraft die von der Wirkung der Luftbremse unabhängige Bremskraft der Feststellbremse eines Fahrzeuges in Kilo-Newton (kN) Feststellbremse die fahrzeugspezifische, von der Wirkung der Luftbremse unabhängige Bremse zur Sicherung gegen Entlaufen von abgestellten Fahrzeugen: Mit Kurbel oder Handrad von der Plattform oder vom Boden aus bedienbare manuelle Bremse, Federspeicherbremse oder Permanentmagnetschienenbremse (PMS) Fiktives ETCS Hauptsignal Grenzen der Zugfahrstrassenabschnitte im Bereich der Führerstandsignalisierung; in der Aussenanlage befindet sich ein ETCS Haltsignal oder ETCS Standortsignal an der entsprechenden geografischen Stelle Fluchtraum im Voraus für den Rückzug gefährdeter Personen bestimmter Ort Formular Vordruck zur Übermittlung einer Nachricht, z.B. vom Fahrdienstleiter an den Lokführer oder an den Sicherheitschef Freihören Kontrolle, ob ein Kanal bereits mit einem Gespräch oder einer Verbindungsüberwachung belegt ist Funksystem auf einen Funkbereich begrenztes System mit gleichen technischen Merkmalen Führergehilfe der Mitarbeiter, der im Führerstand den Lokführer fahrdienstlich unterstützt Führen direkt Der Lokführer bedient das Triebfahrzeug und beobachtet die Signale sowie den Fahrweg Führen indirekt Die Bedienung des Triebfahrzeuges und die Beobachtung der Signale und des Fahrweges sind auf unterschiedliche Mitarbeiter aufgeteilt. Der Lokführer bedient das Triebfahrzeug und hat keine Sicht auf den Fahrweg und die Signale. Die Beobachtung der Signale und des Fahrweges erfolgt durch den indirekt führenden Mitarbeiter an der Spitze Führerstandsignalisierung direkte Übermittlung von fahrdienstlichen Informationen in den Führerstand an Stelle der Beachtung von ortsfesten Signalen. Die Führerstandsignalisierung erteilt den Zügen die CAB-Fahrerlaubnis. Die Vorschriften können den Lokführer zeitweise dazu auffordern, zusätzlich ortsfeste Signale zu beachten. Gefahrgutwagen ein Wagen mit Grosszettel (Placards) nach Muster 1 bis 9 gemäss RID Gehweg ein Weg im Gleisbereich ausserhalb von Tunnel, der durch Personal zum Aufenthalt oder Arbeiten genutzt werden darf. Er ist auf Grund seiner Beschaffenheit (feiner Kies bzw. Sand oder asphaltiert, d.h. ohne Schotter) eindeutig erkennbar Gesamtgewicht das Gewicht eines Fahrzeuges mit Ladung, in Tonnen (t) Geschwindigkeitsschwelle die Stelle, an der die vorgeschriebene Geschwindigkeit ändert Gestörter Abschnitt ein Fahrweg, welcher durch ein gestörtes Element der Sicherungsanlage beeinflusst wird bzw. in welchem sich ein mittels Notbedienung in Grundstellung verbrachtes Element der Sicherungsanlage befindet. Dieser entspricht der Fahrstrasse, welche im Regelbetrieb ohne Notbedienung eingestellt werden kann, und ist durch den Fahrdienstleiter für jede Fahrt zu bestimmen Gleisabschnittsignal ein Hauptsignal zur Unterteilung der Gleisanlage eines Bahnhofes in mehrere Abschnitte Gleisbereich der von fahrenden Schienenfahrzeugen benötigte Raum unter, neben oder über den Gleisen, in dem Personen durch diese Fahrten gefährdet werden können. Zum Gleisbereich gehört auch der Bereich von allfälligen Fahrleitungs- und Energieversorgungsanlagen mit den davon ausgehenden Gefahren des elektrischen Stromes. Der massgebende Gleisbereich ist jeweils mit Einbezug des geschwindigkeitsabhängigen Gefahrenbereichs in der seitlichen Ausdehnung festzulegen Gleissignal Gleisabschnittsignal oder Ausfahrsignal, das für ein einzelnes Gleis gilt Gruppensignal Gleisabschnittsignal oder Ausfahrsignal, das für mehrere Gleise gilt Halt – vorgeschriebener Halt ordentlicher und ausserordentlicher Halt – ordentlicher Halt in der Fahrordnung vorgeschrieben, einschliesslich Bedarfshalt – ausserordentlicher Halt nicht mittels Fahrordnung angeordnet – nicht vorgeschriebener Halt durch den Betriebsablauf oder Störung erzwungen, z.B. durch ein Halt zeigendes Hauptsignal Haltestelle Anlage mit Publikumsverkehr auf der Strecke Handbremse die vom Fahrzeug aus, auch während der Fahrt mit Kurbel oder Handrad bedienbare Feststellbremse Handgerät tragbares Funkgerät oder Telefon Hauptgleis Bahnhofgleis, in das signalmässig ein- und ausgefahren werden kann Infrastrukturbetreiberin ein Eisenbahnunternehmen, das eine Eisenbahninfrastruktur betreibt Kleinwagen Anhängefahrzeug ohne normale Zug- und Stossvorrichtung oder automatische Kupplung (Rollwagen, Rollleitern, Lorrys usw.) Kommerzieller Halteort Anlage mit Publikumsverkehr im Bereich der Führerstandsignalisierung Kontrollton dient der Verbindungsüberwachung Kopfgleis an einem Gleisabschluss endigendes Hauptgleis Kreuzung das Ausweichen von zwei Fahrten, von denen eine oder beide auf dem von der Gegenfahrt benutzten und freigegebenen Streckengleis weiterfahren Letzte Weiche letzte in Richtung Strecke befahrene Weiche eines Bahnhofes Linkes Gleis das in der Fahrrichtung links liegende Gleis einer zweigleisigen Strecke Lokführer der Mitarbeiter, der für die Bedienung von Triebfahrzeugen aller Art in fahrdienstlicher und technischer Hinsicht zuständig ist Lokpfeife die Einrichtung auf dem Triebfahrzeug und auf dem Steuerwagen zur Abgabe von akustischen Signalen Lokzug Zug, bestehend aus einzelnen oder zusammengekuppelten Triebfahrzeugen, auch geschleppt Meterlast das Gesamtgewicht eines Fahrzeuges geteilt durch dessen Länge, in Tonnen pro Meter (t/m) Mindestfesthaltekraft Die minimal erforderliche Kraft zur Sicherung von stillstehenden Fahrzeugen in Kilo-Newton (kN). Es dürfen nur Feststellbremsen sowie Hemmschuhe angerechnet werden Nachbarbahnhof die beidseits eines Bahnhofs oder einer Arbeitsstelle nächstliegenden Bahnhöfe. Sofern ein solcher nicht besetzt und nicht ferngesteuert ist, gilt der nächste besetzte Bahnhof als Nachbarbahnhof. Sofern ein solcher ferngesteuert wird, gilt das Fernsteuerzentrum als Nachbarbahnhof Nachbargleis das vom betreffenden Gleis bzw. der Arbeitsstelle nächstgelegene Gleis links oder rechts Nebengleis Bahnhofgleis, in das signalmässig nicht ein- und ausgefahren oder nur ausgefahren werden kann Neigung das Gefälle oder die Steigung einer Strecke, in Promille (‰) Netzbenutzerin ein Eisenbahnverkehrsunternehmen, welches den Netzzugang auf fremder Infrastruktur beansprucht Normallast die zulässige Anhängelast eines Triebfahrzeuges für eine bestimmte Strecke Notbedienung Einrichtung, mit der bei Störung oder im Notfall in die Sicherungsanlage eingegriffen oder ein Teilbereich der Sicherungsanlage umgangen werden kann Ortsfestes Signal ortsfest montiertes Signal der Eisenbahninfrastruktur, z. B. Hauptsignal, Zwergsignal, Rangiersignal, ETCS Rangiersignal Pendelzug Zugskomposition, bestehend aus einem oder mehreren Triebfahrzeugen und Wagen, die an beiden Enden einen Führerstand besitzt und je nach Fahrrichtung vom einen oder anderen Führerstand aus geführt werden kann Radsatzlast das Gesamtgewicht eines Fahrzeuges geteilt durch die Zahl der Achsen, in Tonnen (t) Rangierbereich Im Bereich der Führerstandsignalisierung mit ETCS Rangiersignalen ausgerüstete Abschnitte im konventionellen Geschwindigkeitsbereich. Der Rangierbereich endet beim ETCS Rangierhaltsignal, bei der Merktafel Übergang nicht zentralisierter Bereich oder bei der Merktafel Anschlussgleis. Rangierbewegung alle Fahrzeugbewegungen im Bahnhof, in Werkstätten, Depotanlagen, Anschlussgleisen und auf der Strecke sowie im Bereich der Führerstandsignalisierung, die nicht als Zugfahrten ausgeführt werden können Rangierer alle mit Rangierarbeiten betrauten Mitarbeiter Rangierfahrt die Rangierbewegung einzelner oder gekuppelter Triebfahrzeuge ohne oder mit gezogener oder geschobener Anhängelast Rangierkupplung die vom Führerstand eines Rangierfahrzeuges aus bedienbare Kupplung Rangierleiter der Verantwortliche für das Leiten und die Durchführung der Rangierbewegung. Er übernimmt das indirekte Führen Rangiersignal Rangierhalt-, Räumungs-, Rückstell- und Ablaufsignal Rechtes Gleis das in der Fahrrichtung rechts liegende Gleis einer zweigleisigen Strecke Rufname Bezeichnung der Gesprächsteilnehmer zur eindeutigen Erkennung Schiebelast die, mit Rücksicht auf die durch die Infrastrukturbetreiberinnen vorgegebene Stosskraft, zulässige geschobene Anhängelast Schutzweiche die Weiche, die in der Schutz bietenden Stellung eine Flankenfahrt verhindert Sicherheits-Zwischenraum der vorhandene Raum zwischen Gleisen oder zwischen einem Gleis und einem festen Hindernis, der dort den Aufenthalt oder Arbeiten an Fahrzeugen ohne spezifische Sicherungsmassnahmen zulässt. Der Sicherheits-Zwischenraum ist vorhanden wenn ein Gehweg besteht oder wenn er in der Aussenanlage gekennzeichnet ist oder zwischen Nebengleisen oder wenn er in den Betriebsvorschriften der Infrastrukturbetreiberin bezeichnet ist oder wenn er in einem Sicherheitsdispositiv aufgeführt ist oder wenn im Bereich der Führerstandsignalisierung im erweiterten Geschwindigkeitsbereich der Erhaltungsbezirk beidseits des Zwischenraumes eingeschaltet ist Sichern treffen von Massnahmen an der Sicherungsanlage zum Schutz von vorübergehend nicht oder nur beschränkt verfügbaren Anlageteilen gegen unbeabsichtigtes Befahren Sicherungsanlage Anlage zur Steuerung und Sicherung der Zugfahrten und Rangierbewegungen Sperren Sperrung von Gleisen/Weichen für Arbeiten im Gleisbereich. Die gesperrten Gleise/Weichen sind für Züge nicht benutzbar Spurwechselstelle Gleise und Weichen auf der Strecke für die Verbindung paralleler Gleise, mit Blocksignalen Starkes Gefälle der Streckenabschnitt, für welchen auf Grund seines Gefälles und seiner Länge besondere Vorschriften gelten Stellwerk Anlage zur technischen Sicherung der Fahrwege von Zügen und Rangierbewegungen Strassenbahnbereich die mit Signalen und/oder in der Streckentabelle bezeichneten Gleise im Strassenbereich. Gemeinsame Benützung der Verkehrsfläche von Bahn und Strasse Strecke Anlage zwischen zwei benachbarten Bahnhöfen Streckendaten Informationen über Länge, zulässige Geschwindigkeit und Neigung jedes Abschnitts, Lage und Länge ausgewählter Objekte (z.B. Bahnhof, Tunnel, Bahnübergang, Brücke, Fahrleitungsschutzstrecke) Streckengleis der Gleisabschnitt zwischen den Einfahrsignalen zweier benachbarter Bahnhöfe Streckentabelle umfasst die für die Führung einer Fahrt erforderlichen streckenbezogenen Angaben Streckentrennung die Trennung der Bahnhoffahrleitung von der Streckenfahrleitung Streckenzentrale (Radio Block Center; RBC) Bestandteil der Sicherungsanlage im Bereich der Führerstandsignalisierung Stumpengleis an einem Gleisabschluss endigendes Nebengleis Teilbremsverhältnis das Teilbremsverhältnis garantiert eine minimale Bremswirkung, um bei einer Zugtrennung die einzelnen Zugteile sicher zum Stillstand zu bringen und während einer Zeit von mindestens einer halben Stunde gegen Entlaufen zu sichern Triebfahrzeug Lokomotive, Triebwagen, Triebzug, Traktor, selbstfahrende Fahrzeuge wie Gleisbaumaschine, Fahrzeug Schiene/Strasse Triebzug Mit eigenem Antrieb versehene, im Regelbetrieb nicht trennbare, kurzgekuppelte Einheit Überholung das Verändern der Reihenfolge in Bahnhöfen von mindestens zwei Fahrten, die in gleicher Richtung verkehren und auf dem gleichen Streckengleis weiterfahren Umstellvorrichtung die Einrichtung am Fahrzeug zur Einstellung der erforderlichen Bremswirkung Verkehrsregelungsanlage die Anlage zur Regelung des Bahn- und Strassenverkehrs. Bahnseitig wird der Verkehr mit Strassenbahnsignalen, strassenseitig mit Lichtsignalen, geregelt Verschachtelung Zwischen der bahnseitigen Sicherung und den dazugehörenden überwachten Bahnübergängen befinden sich eigensichere Bahnübergangsanlagen oder eine bahnseitige Sicherung weiterer überwachter Bahnübergänge. Wagen Anhängefahrzeug mit normaler Zug- und Stossvorrichtung oder mit automatischer Kupplung Warnanlage übernimmt die Funktion der Warnung und löst die Alarmmittel aus. Die Ansteuerung erfolgt automatisch durch die Ankündigungsanlage oder manuell Warnsystem technische und/oder organisatorische Einrichtung, die Personen (bei Arbeiten im Gleisbereich) vor der Gefahr sich nähernden Fahrten warnt Wechselbetrieb die Ausrüstung jedes Streckengleises auf mehrspurigen Strecken mit Hauptsignalen und dem Block, die ein freizügiges Befahren aller Gleise in beiden Fahrrichtungen erlaubt Weiche auffahren das Befahren einer dafür eingerichteten Weiche aus der nicht der Weichenstellung entsprechenden Richtung von der Wurzel her Weiche aufschneiden das unbeabsichtigte Befahren einer Weiche in falscher Stellung von der Wurzel her Zeitvergleichbahnhof der Bahnhof, in welchem der Lokführer die in der Fahrordnung aufgeführte Abfahrzeit beachten muss Zug einzelne oder zusammengekuppelte Triebfahrzeuge mit oder ohne Wagen, die auf die Strecke übergehen oder im Bereich mit Führerstandsignalisierung verkehren, und zwar vom Zeitpunkt ihrer Übernahme durch das Fahrpersonal auf dem Abfahrgleis des Ausgangsortes bis zu ihrer Ankunft auf dem Ankunftsgleis des Bestimmungsortes, ausgenommen während Rangierbewegungen Zugbegegnung die Begegnung zweier in entgegengesetzter Richtung verkehrender Züge auf nebeneinander liegenden Streckengleisen Zugbegleiter Mitarbeiter für das Begleiten von Zügen aus Gründen der Betriebssicherheit Zugbeeinflussung Überwachungseinrichtung zur Unterstützung der Beachtung von Signalen oder der Beachtung von Maximalgeschwindigkeiten oder zur Einwirkung auf die Fahrzeuge Zugdaten Informationen zum Zug, wie Länge, Höchstgeschwindigkeit und Bremsverhältnis, werden in der Regel vom Lokführer vor der Zugfahrt eingegeben Zugfahrt Fahrt im Bahnhof und auf der Strecke, die durch Hauptsignale gesichert und geregelt ist, sowie Züge im Bereich mit Führerstandsignalisierung Zugführendes bzw. führendes Fahrzeug Das Fahrzeug, von welchem aus der Zug bzw. die Rangierbewegung geführt wird. Zuggewicht das Gesamtgewicht der arbeitenden Triebfahrzeuge und der Anhängelast, in Tonnen (t) Zughakenlast die mit Rücksicht auf die Festigkeit der Zugvorrichtung zulässige gezogene Anhängelast Zugreihe ein in Grossbuchstaben ausgedrücktes Kennzeichen für die Zusammensetzung bzw. die Höchst- und die Kurvengeschwindigkeit eines Zuges Zugvorbereiter der vom Eisenbahnverkehrsunternehmen bezeichnete Verantwortliche für die Durchführung der Zuguntersuchung |

| 4 | Allgemeine Bestimmungen |
| --- | --- |
| 4.1 | Einteilung der Züge und der Rangierbewegungen auf die Strecke |
|  | Die Züge sowie die Rangierbewegungen auf die Strecke werden in fahrplanmässige Fahrten und in Extrafahrten eingeteilt. |
| 4.1.1 | Fahrplanmässige Fahrten |
|  | Als fahrplanmässige Fahrten werden bezeichnet: |
|  | – regelmässige Fahrten, wenn sie täglich oder an bestimmten bezeichneten Tagen ohne besondere Anordnung verkehren – fakultative Fahrten, wenn sie nur bei Bedarf und auf besondere Anordnung verkehren. |
| 4.1.2 | Extrafahrten |
|  | Als Extrafahrten werden Fahrten bezeichnet, die auf besondere Anordnung und nach einer besonders erstellten Fahrordnung verkehren. |
| 4.2 | Zuggattungen |
| 4.2.1 | Einteilung |
|  | Die Züge werden mit Rücksicht auf ihre Benützung eingeteilt in: |
|  | – Reisezüge, die in erster Linie der Beförderung von Reisenden dienen – Güterzüge, die in erster Linie der Beförderung von Gütern, Tieren und leeren Güterwagen dienen – Dienstzüge, für dienstliche Zwecke. |
| 4.2.2 | Benützung der Züge |
|  | Die Eisenbahnverkehrsunternehmen erlassen die Vorschriften über die Benützung der Reise- und Güterzüge. |

| 4.3 | Bezeichnung der Züge und der Rangierbewegungen auf die Strecke |
| --- | --- |
| 4.3.1 | Nummerierung der Züge und der Rangierbewegungen auf die Strecke |
|  | Jeder Zug und jede Rangierbewegung auf die Strecke wird mit einer Nummer bezeichnet. Für Rangierbewegungen auf die Strecke wird zusätzlich der Buchstabe «R» hinzugefügt. Das Nummerierungsschema ist in den Ausführungsbestimmungen der Infrastrukturbetreiberin bekannt zu geben. Für die Nummernverwendung auf Gemeinschaftsstrecken und in Gemeinschaftsbahnhöfen haben sich die Infrastrukturbetreiberinnen abzusprechen. |
| 4.3.2 | Bezeichnung nach Richtungen |
|  | Züge und Rangierbewegungen auf die Strecke werden in der einen Richtung mit geraden und in der entgegengesetzten Richtung mit ungeraden Nummern bezeichnet. Abweichungen von diesem Grundsatz sind möglich für Gemeinschaftsstrecken und für Züge, die über mehrere Linien verkehren. Rangierbewegungen auf die Strecke, die in den Ausgangsbahnhof zurückkehren, tragen in beiden Richtungen die gleiche Nummer. |
| 4.4 | Begleitung der Züge |
|  | Züge, welche die technischen Bedingungen erfüllen, verkehren in der Regel ohne Zugbegleiter. Die Eisenbahnverkehrsunternehmen bezeichnen in den Ausführungsbestimmungen die Züge, die begleitet werden. |
| 4.5 | Signalmittel der Fahrzeuge, der Bahnhöfe und des Personals |
| 4.5.1 | Triebfahrzeuge und Steuerwagen |
|  | Auf jedem Triebfahrzeug und Steuerwagen sind mitzuführen: |
|  | – eine Laterne mit weissem und rotem Licht – eine rote Signalflagge. |
| 4.5.2 | Bahnhöfe |
|  | In Bahnhöfen, in denen eine örtliche Besetzung möglich ist, ist bereitzuhalten: |
|  | – eine Laterne mit weissem und rotem Licht – eine rote Signalflagge – eine rote Haltsignal-Scheibe. |

| 4.5.3 | Personal |
| --- | --- |
|  | Der Rangierleiter, der Rangierer und der Fahrdienstleiter mit Aufsichtsfunktion benötigen eine Mundpfeife. Der Zugbegleiter benötigt eine Mundpfeife, eine Schrillpfeife und eine Taschenlampe. Bei Nacht haben die Rangierer, ausgenommen bei Ausrüstung mit Funk, eine Handlaterne mit weissem und rotem Licht mitzutragen. |
| 4.6 | Abgrenzung Aussen- und Führerstandsignalisierung |
|  | Eisenbahninfrastrukturen mit zentralisierten Sicherungsanlagen sind entweder mit einer Aussensignalisierung oder Führerstandsignalisierung ausgerüstet. |
| 4.6.1 | Systemgrenze |
|  | Die Systemgrenze zwischen Aussen- und Führerstandsignalisierung liegt bei der Tafel CAB-Anfang bzw. CAB-Ende. |
| 4.6.2 | Betriebliche Unterscheidung zwischen Bahnhof und Strecke im Bereich der Führerstandsignalisierung |
|  | Im Bereich der Führerstandsignalisierung können für Fahrten alle Fahrstrassenabschnitte sowohl als Start- wie auch als Zielgleis genutzt werden. Auf die Unterscheidung der Betriebsprozesse zwischen Bahnhof und Strecke wird im Bereich der Führerstandsignalisierung verzichtet. Für das Führen von Zügen und Rangierbewegungen gelten spezifische Betriebsprozesse. Die übrigen Bestimmungen über Bahnhof und Strecke (z.B. Aufstellung der Signale, Fahrordnung, Zuguntersuchung oder Strecken- und Bahnhofkenntnis) gelten, sofern diese nicht spezifisch für Führerstandsignalisierung geregelt sind. |
| 4.6.3 | Geschwindigkeitsbereiche im Bereich der Führerstandsignalisierung |
|  | Im Bereich der Führerstandsignalisierung wird zwischen dem – konventionellen Geschwindigkeitsbereich mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 160 km/h und – erweiterten Geschwindigkeitsbereich mit einer Höchstgeschwindigkeit über 160 km/h bis 250 km/h unterschieden. |

| 4.6.4 | Grundsätze im Bereich der Führerstandsignalisierung im erweiterten Geschwindigkeitsbereich |
| --- | --- |
|  | Die Betriebsarten – «Shunting» ausserhalb des Erhaltungsbetriebs und – «Isolation» sind verboten. Das Abrüsten von zugführenden Fahrzeugen ist nur im Störungsfall des Fahrzeuges oder beim Wenden zulässig. Rangierbewegungen und Arbeiten im Gleisbereich sind ausschliesslich im Erhaltungsbetrieb innerhalb eines eingeschalteten Erhaltungsbezirks bzw. -bereichs zulässig. Ergänzende Bedingungen für das Einführen und Aufheben des Erhaltungsbetriebs sind in den Ausführungsbestimmungen der Infrastrukturbetreiberin zu regeln. Die Einfahrt von kommerziellen Zügen in einen eingeschalteten Erhaltungsbezirk bzw. -bereich ist verboten. Das Fahrpersonal darf den Zug im Regelbetrieb nur mit Zustimmung des Fahrdienstleiters verlassen. Der Fahrdienstleiter darf auf doppel- oder mehrspurigen Strecken die Zustimmung zum Verlassen des Fahrzeugs erst erteilen, wenn: – die Nachbargleise gesichert sind oder – die Züge auf den Nachbargleisen in der Betriebsart «On Sight» verkehren oder – auf den Nachbargleisen eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h sichergestellt ist. Nach der Rückkehr auf das Fahrzeug meldet sich das Fahrpersonal beim Fahrdienstleiter zurück. Der Fahrdienstleiter hebt nach erhaltener Rückmeldung die Sicherungsmassnahmen auf. |
| 4.7 | Energieeffizienz |
|  | Die Infrastrukturbetreiberinnen und die Eisenbahnverkehrsunternehmen unterstützen den wirtschaftlichen Einsatz von Energie, soweit die Sicherheit nicht negativ beeinflusst wird. Sie erlassen die dazu notwendigen Betriebsvorschriften. |
| 4.8 | Verzeichnis über die kilometrische Lage der Bahnübergangsanlagen |
|  | Die Infrastrukturbetreiberinnen haben ein aktuelles Verzeichnis über die kilometrische Lage der Bahnübergangsanlagen und deren Bahnübergänge zu erstellen. Mindestens dem Fahrdienstleiter ist dieses Verzeichnis in geeigneter Weise zugänglich zu machen. |
| 4.9 | Anwendung der FDV in Anschlussgleisen |
| 4.9.1 | Grundsatz |
|  | Die FDV sind in den Anschlussgleisen anzuwenden. Für Fahrten in den Anschlussgleisen sind die Bestimmungen für Bahnhöfe massgebend. |
| 4.9.2 | Verantwortlichkeiten im Anschlussgleis |
|  | Für die Aspekte der Infrastrukturbetreiberin ist im Anschlussgleis der Anschlussgleisbetreiber verantwortlich. Für die verkehrsseitigen Aspekte ist in der Regel ein Eisenbahnverkehrsunternehmen verantwortlich. Führen Anschliesser Fahrten selbst durch, obliegt ihnen diese Verantwortung. |

| 5 | Ausübung fahrdienstlicher Tätigkeiten |
| --- | --- |
| 5.1 | Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit |
|  | Wer sich krank fühlt, wegen Übermüdung, Alkohol, Medikamenten, Betäubungsmitteln oder aus einem anderen Grund in der Ausübung seiner Funktionen beeinträchtigt ist, darf keine fahrdienstlichen Tätigkeiten ausführen. Personen, die fahrdienstliche Tätigkeiten ausüben, sind für die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben über die Arbeits- und Ruhezeit mitverantwortlich. |

| 6 | Zutrittsberechtigung für die Aufsichtsbehörde |
| --- | --- |
|  | Dem Personal des Bundesamtes für Verkehr sind im Rahmen der Aufsichtstätigkeit der ungehinderte Zutritt zu den Einrichtungen, Anlagen und Fahrzeugen (inkl. Führerstände) der Transportunternehmen sowie freie Fahrt zu gewähren. Das Personal des BAV hat sich entsprechend auszuweisen. |