Schweizerische Eisenbahnen	R 300.6

Zugfahrten

| 1 | Grundlagen für Zugfahrten |
| --- | --- |
| 1.1 | Einstellen und Auflösen von Fahrstrassen |
|  | Unter Berücksichtigung der Betriebsprozesse werden Fahrstrassen bestimmt und mittels entsprechender Bedienung der Sicherungsanlage eingestellt und zum Schutz vor ungewollter Bedienung durch das Stellwerk verschlossen. Anschliessend werden die Signale auf Fahrt gestellt. Nach dem Befahren werden die Signale auf Halt gestellt, die Fahrstrassen aufgelöst und die durch Block gesicherten Züge rückgemeldet. Dies erfolgt teilweise oder vollständig automatisch durch das Stellwerk, allenfalls mit der Unterstützung eines Zuglenksystems. Manuelle Bedienungen der Sicherungsanlage erfolgen durch den Fahrdienstleiter. |
| 1.1.1 | Überwachen der Automatik |
|  | Das richtige Funktionieren des Zuglenksystems und der Stellwerkautomatik ist durch den Fahrdienstleiter zu überwachen. Nötigenfalls ist manuell einzugreifen. Im Regelbetrieb kann auf diese Überwachung verzichtet werden, sofern die Einhaltung der betrieblichen Vorgaben gewährleistet wird. Zudem muss bei Störungen oder Ereignissen das Aufbieten der entsprechenden Dienste bzw. die Alarmierung sichergestellt sein. |
| 1.1.2 | Prüfen der Fahrstrasse |
|  | Vor dem Einstellen einer Fahrstrasse ist zu prüfen, ob der zu befahrende Fahrweg frei ist keine Rangierbewegungen und keine anderen Zugfahrten stattfinden, die den Zug gefährden sich die Weichen in der richtigen Lage befinden die Rangiersignale das entsprechende Signalbild zeigen die überwachten Bahnübergangsanlagen der zu befahrenden Bahnübergänge eingeschaltet sind. Sofern die entsprechende Prüfung nicht durch das Stellwerk erfolgt, ist diese durch den Fahrdienstleiter vorzunehmen. |

| 1.1.3 | Auflösen von Fahrstrassen ohne Notbedienung |
| --- | --- |
|  | Im Bahnhof oder im Bereich der Führerstandsignalisierung darf die Zugfahrstrasse aufgelöst werden, wenn sichergestellt ist, dass keine ungewollte Fahrstrasse in diesen Abschnitt eingestellt werden kann und wenn die Weichen und die überwachten Bahnübergänge in der Fahrstrasse befahren und wieder verlassen wurden oder nachdem der Zug angehalten hat, auch wenn Weichen oder überwachte Bahnübergänge belegt bleiben. Sofern die entsprechenden Bedingungen nicht durch das Stellwerk geprüft werden, sind diese durch den Fahrdienstleiter zu kontrollieren. |
| 1.1.4 | Auflösen von Fahrstrassen mit Notbedienung |
|  | Eine Zugfahrstrasse darf durch den Fahrdienstleiter mit einer Notbedienung aufgelöst werden, wenn – kein Zug betroffen ist oder – der betroffene Zug angehalten hat und sichergestellt ist, dass dieser nicht weiterfährt oder – der betroffene Zug die Fahrstrasse vollständig verlassen hat. Dabei ist gemäss den Bestimmungen «Kernprozess Störungen» vorzugehen. – im Bereich der Führerstandsignalisierung sichergestellt ist, dass für den betroffenen Zug keine CAB-Fahrerlaubnis vorhanden ist. |
| 1.1.5 | Rückmelden der Züge |
|  | Ein Zug darf erst rückgemeldet werden, wenn er vollständig am letzten Hauptsignal des entsprechenden Blockabschnittes vorbeigefahren ist und dieses auf Halt zurückgestellt wurde. |
| 1.2 | Beachten der Signale |
|  | Der Lokführer hat die für ihn geltenden Signale zu beachten. Wenn der Lokführer Halt zeigende Signale antrifft, hat er den Zug anzuhalten. Kann ein Zug vor einem Halt zeigenden Signal nicht zum Stillstand gebracht werden, darf er nach dem Anhalten nur mit Bewilligung des Fahrdienstleiters bewegt werden. |

| 1.2.1 | Hauptsignal auf Halt bzw. fehlende CAB-Fahrerlaubnis |
| --- | --- |
|  | Geht ein Hauptsignal ohne offensichtlichen Grund nicht auf Fahrt oder fehlt die CAB-Fahrerlaubnis, hat sich der Lokführer beim Fahrdienstleiter zu melden. |
| 1.2.2 | Kein Vorsignal |
|  | Ist kein Vorsignal vorhanden, hat der Lokführer am nächsten Hauptsignal immer Halt zu erwarten. |
| 1.3 | Zustimmung zur Fahrt |
|  | Für jeden Zug ist eine Zustimmung zur Fahrt notwendig. |
| 1.3.1 | Erteilen der Zustimmung zur Fahrt |
|  | Der Fahrdienstleiter erteilt dem Lokführer die Zustimmung zur Fahrt, – bei Aussensignalisierung mit der Fahrtstellung des Hauptsignals, – im Bereich der Führerstandsignalisierung mittels CAB-Fahrer-laubnis. |
| 1.3.2 | Gültigkeit der Zustimmung zur Fahrt |
|  | Die erteilte Zustimmung zur Fahrt gilt – bei Aussensignalisierung – auf der Strecke bis zum nächst folgenden Hauptsignal – im Bahnhof bis der Zug angehalten hat. Liegt keine Zustimmung zur Fahrt in den nächsten Abschnitt vor, darf der Lokführer den Zug nur mit quittungspflichtiger Zustimmung des Fahrdienstleiters bewegen Die Infrastrukturbetreiberin regelt das Vorgehen, wenn für Züge innerhalb des gleichen Abschnittes mehr als ein Halt angeordnet ist. – im Bereich der Führerstandsignalisierung bis zum Ende der CAB-Fahrerlaubnis. |

| 1.3.3 | Rücknahme der Zustimmung zur Fahrt |
| --- | --- |
|  | Muss der Fahrdienstleiter die erteilte Zustimmung zur Fahrt aus betrieblichen Gründen zurücknehmen, verständigt er den Lokführer quittungspflichtig vor der Rücknahme. Sofern sich kein Zug dem Vor- oder Hauptsignal nähert bzw. davor steht, darf auf die Verständigung verzichtet werden. Im Bereich der Führerstandsignalisierung ist der Lokführer in jedem Fall vor der Rücknahme quittungspflichtig zu verständigen. |
| 1.4 | Gleisbenützung |
|  | Grundsätzlich gilt die freie Gleisbenützung. |
| 1.4.1 | Gleisbenützung im Bahnhof und im Bereich der Führerstand-signalisierung |
|  | Züge mit Personenbeförderung und vorgeschriebenem Halt haben Perrongleise zu befahren. |
| 1.4.2 | Gleisbenützung auf der Strecke |
|  | Auf zweigleisiger Strecke mit Einrichtung für Einspurbetrieb ist in der Regel das linke Gleis zu benützen. Die jeweilige Streckenausrüstung wird in der Streckentabelle gekennzeichnet. |
| 1.5 | Übergang von Zugfahrt auf Rangierbewegung |
|  | Beim Übergang von Zugfahrt auf Rangierbewegung ist immer anzuhalten. |

| 2 | Geschwindigkeitsschwelle |
| --- | --- |
| 2.1 | Geschwindigkeitsänderung |
| 2.1.1 | Geschwindigkeitsverminderung |
|  | Bei einer Geschwindigkeitsverminderung muss die tiefere Geschwindigkeit erreicht sein, wenn die Zugspitze die Geschwindigkeitsschwelle befährt. |
| 2.1.2 | Geschwindigkeitserhöhung |
|  | Bei einer Geschwindigkeitserhöhung ist die tiefere Geschwindigkeit beizubehalten, bis das Zugende die Geschwindigkeitsschwelle befahren hat. |
| 2.1.3 | Züge mit niedrigem Bremsverhältnis |
|  | Bei Zügen mit niedrigem Bremsverhältnis kann es vorkommen, dass die vorgeschriebene Streckengeschwindigkeit tiefer ist, als die für den Bahnhof vorgeschriebene oder signalisierte Geschwindigkeit. In solchen Fällen ist die höhere der vor oder nach dem Bahnhof vorgeschriebenen Streckengeschwindigkeit massgebend. |
| 2.2 | Geschwindigkeitsschwelle bei Freier Fahrt |
| 2.2.1 | Grundsatz |
|  | Zeigen die Zugsignale Freie Fahrt oder Ankündigung Freie Fahrt, sind die Geschwindigkeiten immer der Streckentabelle zu entnehmen. |
| 2.2.2 | Geschwindigkeitsschwelle im Bahnhof |
|  | Unterscheidet sich auf der Einfahrseite die Bahnhofgeschwindigkeit von der Streckengeschwindigkeit, befindet sich die Geschwindigkeitsschwelle bei der ersten Weiche oder ungefähr 200 m nach dem Einfahrsignal, wenn sich im betreffenden Gleis keine Weiche befindet. Unterscheidet sich auf der Ausfahrseite die Bahnhofgeschwindigkeit von der Streckengeschwindigkeit, befindet sich die Geschwindigkeitsschwelle bei der letzten Weiche oder beim Ausfahrsignal, wenn sich im betreffenden Gleis keine Weiche befindet. Unterscheidet sich die Einfahrgeschwindigkeit von der Ausfahrgeschwindigkeit, befindet sich die Geschwindigkeitsschwelle Mitte Perron des befahrenen Gleises oder Mitte Bahnhofgebäude bzw. Mitte Bahnhof, wenn kein Perron vorhanden ist. Der weichen- und kurvenfreie Abschnitt zwischen Ein- und Ausfahrseite darf mit der höheren der beiden Bahnhofsgeschwindigkeiten befahren werden. Sind in der Streckentabelle für die Ein- oder Ausfahrt in der Bahnhofspalte zwei oder mehr abgestufte Geschwindigkeiten angegeben, ist die Lage der Geschwindigkeitsschwellen in den Betriebsvorschriften der Infrastrukturbetreiberin geregelt. Sind keine Bahnhofgeschwindigkeiten vorgeschrieben, gilt bei Freier Fahrt zwischen erster und letzter Weiche die höhere der vor oder nach dem Bahnhof zulässigen Streckengeschwindigkeit. |
| 2.2.3 | Geschwindigkeitsschwelle in der Haltestelle |
|  | Die Geschwindigkeitsschwelle befindet sich Mitte Perron des befahrenen Gleises. Für Kurven, welche vor der Haltestelle beginnen oder nach dieser enden, liegt die Geschwindigkeitsschwelle Mitte Perron des befahrenen Gleises. |
| 2.3 | Geschwindigkeitsschwelle bei signalisierter Geschwindigkeit |
| 2.3.1 | Grundsatz |
|  | Eine Geschwindigkeit gilt als signalisiert, wenn ein Fahrt zeigendes Zugsignal weder Freie Fahrt noch Ankündigung freie Fahrt zeigt. Ein Wiederholungssignal gilt nie als Geschwindigkeitsschwelle. |
| 2.3.2 | Beginn der signalisierten Geschwindigkeit |
|  | Die an einem Zugsignal angekündigte Geschwindigkeit gilt ab dem nachfolgenden Zugsignal. Die an einem Zugsignal signalisierte auszuführende Geschwindigkeit gilt ab diesem Zugsignal. Ausgenommen – bei Einfahrsignalen des Systems L, wenn am vorausgehenden Signal eine Merktafel die Geschwindigkeitsschwelle bei der ersten Weiche anzeigt – wenn Weichen vor einem Gruppensignal liegen, befindet sich die Geschwindigkeitsschwelle bei der ersten befahrenen Weiche auf der Ausfahrseite. Einzelne abweichende Geschwindigkeitsschwellen sind in den Betriebsvorschriften der Infrastrukturbetreiberin geregelt. |
| 2.3.3 | Änderung oder Ende der signalisierten Geschwindigkeit |
|  | Eine signalisierte Geschwindigkeit gilt bis zum nächsten Zugsignal bzw. bis zur Merktafel für Streckengeschwindigkeit beim Signalsystem N. Zeigt das nächste Zugsignal eine höhere Geschwindigkeit oder folgt eine Merktafel für Streckengeschwindigkeit, darf beschleunigt werden, wenn das vollständige Signalbild bzw. die Merktafel für Streckengeschwindigkeit und die Zugehörigkeit zum befahrenen Gleis eindeutig erkannt werden und das Zugende die ablenkenden Weichen freigelegt hat und die Zugspitze die letzte Weiche des Abschnittes befahren hat und keine tiefere Geschwindigkeit durch ein Zugbeeinflussungssystem überwacht wird auf höchstens die angekündigte Geschwindigkeit oder die auszuführende Geschwindigkeit, sofern am gleichen Standort keine tiefere Geschwindigkeit angekündigt wird. Handelt es sich auf der Ausfahrseite oder vor der Spurwechselstelle um das letzte Zugsignal des Signalsystems L, darf beschleunigt werden, wenn das Zugende die ablenkenden Weichen freigelegt hat und die Zugspitze die letzte Weiche des Bahnhofes oder der Spurwechselstelle befahren hat. Folgt einem Warnung bzw. Vorwarnung zeigenden Zugsignal ein Warnung bzw. Vorwarnung zeigendes Zugsignal, darf höchstens auf eine Geschwindigkeit von 40 km/h beschleunigt werden. Für Schmalspurbahnen können tiefere Geschwindigkeiten gelten. |

| 2.4 | Geschwindigkeitsschwelle im Bereich der Führerstandsignalisierung |
| --- | --- |
| 2.4.1 | Einfahrt in einen Bereich der Führerstandsignalisierung |
|  | Die Anmeldung des Zuges und die Umschaltung in die Betriebsarten «Full Supervision» und «On Sight» erfolgt automatisch. Bis zur Umschaltung in die Betriebsart «Full Supervision» und «On Sight» gilt die letzte auszuführende oder angekündigte Geschwindigkeit der Strecke mit Aussensignalisierung. Der Lokführer darf bei der Einfahrt in einen Bereich mit Führerstandsignalisierung erst auf die am DMI angezeigte Höchstgeschwindigkeit beschleunigen, nachdem das Zugende an der CAB-Anfangstafel vorbeigefahren ist. |
| 2.4.2 | Geschwindigkeitsschwelle innerhalb eines Bereichs mit Führerstandsignalisierung |
|  | Es gilt die durch die Führerstandsignalisierung angezeigte und überwachte Geschwindigkeit. Bei einer Geschwindigkeitserhöhung in der Betriebsart «Full Supervision» wird das Zugende durch das System mitberücksichtigt. Bei einem Wechsel – aus den Betriebsarten «Staff Responsible» oder «On Sight» in die Betriebsart «Full Supervision», – aus der Betriebsart «Staff Responsible» in die Betriebsart «On Sight», wenn die rückliegende zulässige Geschwindigkeit weniger als 40 km/h beträgt, darf der Lokführer erst auf die am DMI angezeigte Höchstgeschwindigkeit beschleunigen, nachdem das Zugende am ETCS Haltsignal oder ETCS Standortsignal vorbeigefahren ist. |
| 2.4.3 | Ausfahrt aus einem Bereich mit Führerstandsignalisierung |
|  | Wird die Ausfahrt aus einem Bereich mit Führerstandsignalisierung nicht rechtzeitig quittiert, erfolgt eine Systembremsung bis zum Quittieren durch den Lokführer oder bis zum Stillstand. Bei Ausfahrt aus einem Bereich mit Führerstandsignalisierung gelten folgende Grundsätze: – Die letzte am DMI angezeigte Höchstgeschwindigkeit ist zu beachten, bis das erste Zugsignal eindeutig erkannt wird. – Ist die letzte am DMI angezeigte Höchstgeschwindigkeit tiefer als die gemäss Streckentabelle zulässige Höchstgeschwindigkeit, darf der Lokführer erst beschleunigen, nachdem das Zugende an der Tafel CAB-Ende vorbeigefahren ist. – Schreibt die Streckentabelle für die betreffende Zug- und Bremsreihe eine tiefere Geschwindigkeit als die letzte am DMI angezeigte Höchstgeschwindigkeit vor, muss diese bei der Ausfahrt eingehalten werden. – Erfolgt die Ausfahrt in den Betriebsarten «On Sight» oder «Staff Responsible» ist bis zum ersten Hauptsignal mit Fahrt auf Sicht zu verkehren. Am ersten Hauptsignal ist Halt zu erwarten. Ab dem ersten Zugsignal ist die Höchstgeschwindigkeit gemäss Streckentabelle bzw. Signalbild massgebend. |

| 3 | Abfahrt |
| --- | --- |
| 3.1 | Grundsatz |
|  | Sind die Bedingungen für die Abfahrt eines Zuges erfüllt, ist die Fahrt zu beginnen oder nach einem Halt fortzusetzen. |
| 3.1.1 | Bedingungen für die Abfahrt eines Zuges |
|  | Der Lokführer darf beim Vorliegen der Zustimmung zur Fahrt erst abfahren, wenn die Zugvorbereitung abgeschlossen ist die Türen geschlossen sind und sofern erforderlich die kundendienstliche Bereitschaft erstellt ist die Abfahrerlaubnis erteilt ist. |
| 3.2 | Zeitpunkt für die Erteilung der Zustimmung zur Fahrt |
|  | Der Fahrdienstleiter hat unter Berücksichtigung der betrieblichen Zweckmässigkeit die Zustimmung zur Fahrt so zu erteilen, dass ein rechtzeitiges Verkehren ermöglicht wird. Bei den durch die Infrastrukturbetreiberin in den Ausführungsbestimmungen bezeichneten Bahnhöfen oder Bahnhofteilen, darf die Zustimmung zur Fahrt erst nach dem Vorliegen der Meldung vom Abschluss der Zugvorbereitung erteilt werden. Wenn die Zustimmung zur Fahrt ohne offensichtlichen Grund nicht rechtzeitig erteilt werden kann, verständigt der Fahrdienstleiter den Lokführer nach Möglichkeit. |
| 3.3 | Zustimmung zur Fahrt bei Gruppensignalen |
|  | Sind Gruppensignale mit einer Zusatzsignalisierung ausgerüstet, ist diese zusätzlich zur Zustimmung zur Fahrt zu beachten. Als Zusatzsignalisierung werden Gruppensignal-Halttafeln mit Fahrtstellungsmelder oder mit Fahrbegrifftafeln, Zwergsignale, Gleisnummernsignale oder Hinweispfeile Gruppensignal verwendet. Steht die Zugspitze bei einem Halt zeigenden Gruppensignal zwischen der Gruppensignal-Halttafel und dem Gruppensignal, verständigt der Lokführer den Fahrdienstleiter über den Standort quittungspflichtig. Das weitere Vorgehen richtet sich nach den Bestimmungen für Gruppensignale ohne Zusatzsignalisierung. |

| 3.3.1 | Gruppensignale mit Zusatzsignalisierung |
| --- | --- |
|  | Die Zustimmung zur Fahrt bei Fahrt zeigendem Gruppensignal gilt bei folgender Zusatzsignalisierung: – Gruppensignal-Halttafel mit beleuchtetem Fahrtstellungsmelder oder – Gruppensignal-Halttafel mit Fahrbegrifftafel. Der Fahrbegriff des Gruppensignals und derjenige der Fahrbegrifftafel müssen übereinstimmen oder Fahrt zeigendes Zwergsignal oder – dem zugehörigen Gleis entsprechend beleuchtetes Gleisnummernsignal oder – dem zugehörigen Gleis entsprechend beleuchteter Hinweispfeil Gruppensignal. In Anlagen mit Zwergsignalen und Fahrtstellungsmeldern muss das Zwergsignal Fahrt zeigen und der Fahrtstellungsmelder beleuchtet sein. Wird die Zustimmung zur Fahrt am Vorsignal festgestellt, dürfen Lokführer von Zügen ohne vorgeschriebenen Halt auf die Beachtung der Gruppensignal-Zusatzsignalisierung verzichten. |
| 3.3.2 | Gruppensignal mit Zwergsignal |
|  | Der Lokführer hat sich vor der Abfahrt zu vergewissern, dass zwischen der Zugspitze und dem Gruppensignal alle seinem Gleis zugeordneten Zwergsignale Fahrt zeigen. Befinden sich zwischen der Zugspitze und dem nächsten Zwergsignal unbelegte Weichen oder Kreuzungen, ist am rückliegenden Zwergsignal dessen Fahrtstellung zu überprüfen. Der Lokführer hat mit dem Fahrdienstleiter Kontakt aufzunehmen, wenn diese Kontrolle nicht durchgeführt werden kann. Die Kontaktaufnahme darf unterbleiben, wenn der Fahrtstellungsmelder beleuchtet ist oder eine Abfahrerlaubnis mittels ortsfestem Signal für Abfahrerlaubnis für das betreffende Gleis vorliegt. |
| 3.3.3 | Gruppensignal ohne Zusatzsignalisierung |
|  | Stehen in einem örtlich besetzten Bahnhof mehrere Züge zur Abfahrt bereit, hat der Fahrdienstleiter vor dem auf Fahrt stellen des Gruppensignals die Lokführer derjenigen Züge, die nicht abfahren dürfen, darüber quittungspflichtig zu verständigen. Diese Verständigung ist auch erforderlich, bevor ein Gruppensignal für einen durchfahrenden Zug auf Fahrt gestellt wird. |

| 3.4 | Kundendienstliche Bereitschaft |
| --- | --- |
|  | Die kundendienstliche Bereitschaft ist erstellt, wenn der Fahrgastwechsel und der Ein- und Auslad beendet sind sowie die Abfahrtszeit erreicht oder das vorzeitige Verkehren zulässig ist. Für die Abfahrt des Zuges ist die Bahnhofuhr massgebend. Nicht öffentlich publizierte Züge dürfen vorzeitig verkehren. Falls es absehbar ist, dass die kundendienstliche Bereitschaft nicht rechtzeitig erstellt werden kann, verständigt der Lokführer den Fahrdienstleiter. Diese Information erfolgt so früh wie möglich, in der Regel vor dem Erteilen der Zustimmung zur Fahrt. |
| 3.5 | Abfahrerlaubnis |
| 3.5.1 | Grundsatz |
|  | In folgenden Fällen ist im Ausgangsbahnhof oder nach einem vorgeschriebenen Halt eine Abfahrerlaubnis notwendig: bei begleiteten Zügen, durch den Zugbegleiter oder bei bestimmten in der Fahrordnung gekennzeichneten Zügen, durch den Fahrdienstleiter oder bei in der Streckentabelle gekennzeichneten – Bahnhöfen, Bahnhofteilen oder einzelnen Gleisen, – kommerziellen Halteorten im Bereich der Führerstandsignalisierung, durch den Fahrdienstleiter. |
| 3.5.2 | Erteilen der Abfahrerlaubnis |
|  | Vor dem Erteilen der Abfahrerlaubnis durch den Zugbegleiter oder den Fahrdienstleiter, ist zu prüfen, ob eine Zustimmung zur Fahrt vorliegt und die kundendienstliche Bereitschaft erstellt ist. Die Abfahrerlaubnis ist gemäss den Signalvorschriften oder quittungspflichtig mit dem Befehl: «Zug ... abfahren» zu erteilen. Sind signalabhängige Mittel (z. B. ortsfeste Signale oder SMS-Systeme) zum Erteilen der Abfahrerlaubnis vorhanden, sind diese zu verwenden. |

| 3.6 | Zustimmung zur Fahrt ohne Sicht auf das Hauptsignal im Bahnhof |
| --- | --- |
| 3.6.1 | Bestätigung für das Vorliegen der Zustimmung zur Fahrt |
|  | Hat der Lokführer im Bahnhof keine Sicht auf das nächst folgende Hauptsignal, benötigt er eine Bestätigung, dass die Zustimmung zur Fahrt vorliegt. Als Bestätigung gilt: – die Zustimmung zur Fahrt ist am Wiederholungssignal ersichtlich oder – der Fahrtstellungsmelder ist beleuchtet oder – die Zugspitze befindet sich nach dem Ausfahrsignal und – der Lokführer konnte die Zustimmung zur Fahrt vorgängig am Ausfahrsignal feststellen und dessen Fahrbegriff signalisierte nicht Kurze Fahrt und – der Lokführer ist an keinem Warnung zeigenden Zugsignal vorbeigefahren oder – die mit signalabhängigen Mitteln (z. B ortsfeste Signale oder SMS-Systeme) erteilte Abfahrerlaubnis liegt vor. Liegt keine dieser Bestätigungen vor, benötigt der Lokführer eine quittungspflichtige Bestätigung des Fahrdienstleiters, dass die Zustimmung zur Fahrt vorliegt. Nötigenfalls verlangt der Lokführer diese Bestätigung beim Fahrdienstleiter. |
| 3.6.2 | Höchstgeschwindigkeiten |
|  | Liegt – die mit signalabhängigen Mitteln (z. B. ortsfeste Signale oder SMS-Systeme) erteilte Abfahrerlaubnis oder – die quittungspflichtige Bestätigung des Fahrdienstleiters vor, beträgt die Höchstgeschwindigkeit 40 km/h und am nächsten Hauptsignal ist Halt zu erwarten. Ist der Fahrtstellungsmelder beleuchtet, beträgt die Höchstgeschwindigkeit 40 km/h. Ist die Zustimmung zur Fahrt am Wiederholungssignal ersichtlich bzw. wurde sie am rückliegenden Ausfahrsignal festgestellt, richtet sich die Höchstgeschwindigkeit nach dem angezeigten bzw. dem zuvor festgestellten Signalbegriff. Liegen mehrere Bestätigungen vor, darf die am wenigsten einschränkende Bestimmung angewendet werden. In allen Fällen sind für eine allfällig erlaubte Geschwindigkeitserhöhung die Bestimmungen bezüglich «Geschwindigkeitsschwelle» zu beachten. |
| 3.7 | Abfahrt auf einer Haltestelle ohne Sicht auf das Hauptsignal |
|  | Hat der Lokführer auf einer Haltestelle keine Sicht auf das Hauptsignal und sind die übrigen Bedingungen für die Abfahrt erfüllt, darf er abfahren. Dabei ist der rückliegend angezeigte Signalbegriff mitzuberücksichtigen. |
| 3.8 | Startende Züge im Bereich der Führerstandsignalisierung in der Betriebsart «Staff Responsible» |
|  | Wenn der Lokführer bei startenden Zügen nach Betätigung der Taste «Start» am DMI zur Quittierung der Betriebsart «Staff Responsible» aufgefordert wird, hat er den Fahrdienstleiter vor der Quittierung zu benachrichtigen. Der Fahrdienstleiter hat zusätzlich zur Zugfahrstrasse, welche als Ziel für die Fahrt in der Betriebsart «Staff Responsible» gilt, mindestens eine weitere Zugfahrstrasse bis zum nächsten ETCS Haltsignal bzw. ersten Hauptsignal einzustellen. Danach erteilt er dem Lokführer protokollpflichtig mit dem Befehl 7 die Zustimmung, die Fahrt in der Betriebsart «Staff Responsible» zu starten. Anschliessend hat der Lokführer den Wechsel in die Betriebsart «Staff Responsible» am DMI zu quittieren. Die Zustimmung zur Fahrt in der Betriebsart «Staff Responsible» gilt vom derzeitigen Standort des Zuges bis zum nächsten ETCS Haltsignal bzw. ersten Hauptsignal. Wenn der Zug unmittelbar vor einem ETCS Haltsignal steht, hat der Fahrdienstleiter dem Lokführer die Vorbeifahrt am ETCS Haltsignal protokollpflichtig mit dem Befehl 7 vorzuschreiben. Falls nötig, hat der Lokführer vor dem Start die Funktion «Override EOA» zu betätigen. |

|  | Beispiel für startende Züge in der Betriebsart «Staff Responsible»: |
| --- | --- |
|  | Inbetriebnahme der ETCS-Fahrzeugausrüstung, Dateneingabe und Betätigen der Taste «Start». System bietet «Staff Responsible» an. Der Lokführer verständigt den Fahrdienstleiter vor der Quittierung darüber. Der Fahrdienstleiter stellt die Zugfahrstrassen mindestens bis zum übernächsten ETCS Haltsignal bzw. ersten Hauptsignal ein. Der Fahrdienstleiter erteilt protokollpflichtig mit dem Befehl 7 die Zustimmung, die Fahrt in der Betriebsart «Staff Responsible» zu starten. Der Lokführer quittiert am DMI den Wechsel in die Betriebsart «Staff Responsible». Der Lokführer fährt in der Betriebsart «Staff Responsible». Vor dem nächsten ETCS Halt- oder Standortsignal bietet die Streckenzentrale dem Zug Track Ahead Free an. Die Bestätigung erfolgt durch den Lokführer. Die Betriebsart wechselt auf «Full Supervision» oder «On Sight». |

| 4 | Fahrt |
| --- | --- |
| 4.1 | Fahrtstellungsmelder |
|  | Wird an einem Warnung zeigenden Vorsignal vorbeigefahren und leuchtet der dem zu befahrenden Gleis zugehörige Fahrtstellungsmelder, ist die Fahrt mit einer Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h fortzusetzen, bis die Fahrtstellung des Hauptsignals erkannt wird. |
| 4.2 | Befahren von Abschnitten mit verminderter Geschwindigkeit |
| 4.2.1 | Ortsfeste Geschwindigkeitsverminderung |
|  | Dauernd mit verminderter Höchstgeschwindigkeit zu befahrende Gleisabschnitte werden mit Geschwindigkeitstafeln gekennzeichnet. |
| 4.2.2 | Langsamfahrstellen |
|  | Vorübergehend mit verminderter Höchstgeschwindigkeit zu befahrende Gleisabschnitte werden mit Langsamfahrsignalen gekennzeichnet. |
| 4.2.3 | Bekanntgabe |
|  | Das Aufstellen und das Entfernen von Langsamfahrsignalen, ihre kilometrische Lage und die zulässige Höchstgeschwindigkeit sind durch die Infrastrukturbetreiberin bekannt zu geben. Die Eisenbahnverkehrsunternehmen verständigen die Lokführer. Diese haben die einzelnen Anordnungen oder ein Verzeichnis der Langsamfahrstellen mitzuführen. |
| 4.2.4 | Bekanntgabefrist |
|  | Das Aufstellen von Langsamfahrsignalen muss gemäss der von der Infrastrukturbetreiberin in den Ausführungsbestimmungen festgelegten Frist vorher den Eisenbahnverkehrsunternehmen bekannt sein, damit diese die Lokführer rechtzeitig verständigen können. Das Entfernen der Signale soll so frühzeitig bekannt gegeben werden, dass die Lokführer vor der Wegnahme der Signale davon Kenntnis erhalten. |
| 4.2.5 | Bekanntgabefrist nicht eingehalten |
|  | Wird die Bekanntgabefrist nicht eingehalten, hat die Infrastrukturbetreiberin die Nachbarbahnhöfe des betreffenden Gleisabschnittes sowie die betreffenden Eisenbahnverkehrsunternehmen über die Lage der Langsamfahrsignale und über die zulässige Geschwindigkeit zu verständigen. Diese Bahnhöfe haben bis zum Ablauf der Bekanntgabefrist den Lokführern den Standort der Signale und allenfalls die zulässige Geschwindigkeit protokollpflichtig bekannt zu geben. |
| 4.2.6 | Langsamfahrsignale nicht aufgestellt |
|  | Wenn ein Gleisabschnitt mit vorübergehend verminderter Höchstgeschwindigkeit befahren werden muss, bevor Langsamfahrsignale aufgestellt sind, hat der Fahrdienstleiter den Lokführer protokollpflichtig über die Lage des zu befahrenden Abschnittes die zulässige Höchstgeschwindigkeit das Fehlen der Langsamfahrsignale zu verständigen. Ab dem rückliegenden Hauptsignal, Bahnhof oder der Haltestelle bis zur Langsamfahrstelle ist die folgende Höchstgeschwindigkeit vorzuschreiben: 40 km/h, wenn die Langsamfahrstelle mit 40 km/h oder weniger befahren werden muss oder die für die Langsamfahrstelle zulässige Geschwindigkeit, wenn diese mehr als 40 km/h beträgt. Im Bereich der Führerstandsignalisierung ist bei Langsamfahrstellen, die mit weniger als 40 km/h befahren werden müssen, ab dem letzten ETCS Haltsignal bis zur Langsamfahrstelle 40 km/h vorzuschreiben. |
| 4.2.7 | Verminderung der Geschwindigkeit |
|  | Muss bei Aussensignalisierung der Fahrdienstleiter den Lokführer proto-kollpflichtig über eine Geschwindigkeitsreduktion verständigen, hat er ihn zusätzlich bei der Übermittlung des Befehls 5 und des Befehls 6 protokollpflichtig über die Art der Zustimmung zur Fahrt zu verständigen. |

| 4.3 | Befahren von Abschnitten mit gesenkten Stromabnehmern |
| --- | --- |
| 4.3.1 | Spannungslose oder beschädigte Fahrleitungsabschnitte |
|  | Gleisabschnitte, welche mit gesenkten Stromabnehmern zu befahren sind, werden mit Stromabnehmersignalen gekennzeichnet. |
| 4.3.2 | Bekanntgabe |
|  | Das Aufstellen und das Entfernen von ortsveränderlichen Stromabnehmersignalen und ihre kilometrische Lage sind durch die Infrastrukturbetreiberin bekannt zu geben. Die Eisenbahnverkehrsunternehmen verständigen die Lokführer. Diese haben die einzelnen Anordnungen mitzuführen. |
| 4.3.3 | Bekanntgabefrist |
|  | Das Aufstellen von Stromabnehmersignalen muss gemäss der von der Infrastrukturbetreiberin in den Ausführungsbestimmungen festgelegten Frist vorher den Eisenbahnverkehrsunternehmen bekannt sein, damit diese die Lokführer rechtzeitig verständigen können. Das Entfernen der Signale soll so frühzeitig bekannt gegeben werden, dass die Lokführer vor der Wegnahme der Signale davon Kenntnis erhalten. |
| 4.3.4 | Bekanntgabefrist nicht eingehalten |
|  | Wird die Bekanntgabefrist nicht eingehalten, hat die Infrastrukturbetreiberin die Nachbarbahnhöfe des betreffenden Gleisabschnittes sowie die betreffenden Eisenbahnverkehrsunternehmen über die Lage der Stromabnehmersignale zu verständigen. Diese Bahnhöfe haben bis zum Ablauf der Bekanntgabefrist den Lokführern den Standort der Signale protokollpflichtig bekannt zu geben. |

| 4.3.5 | Stromabnehmersignale nicht aufgestellt |
| --- | --- |
|  | Sind keine Stromabnehmersignale aufgestellt, hat der Fahrdienstleiter den Lokführer protokollpflichtig über die Lage des zu befahrenden Abschnittes das Fehlen der Stromabnehmersignale zu verständigen. Die Abschnitte werden im Bereich der Führerstandsignalisierung immer durch ETCS Haltsignale begrenzt. Beim Befahren müssen: – bei der Einfahrt in den Bahnhof, alle Stromabnehmer vor der Vorbeifahrt am Einfahrsignal und bis zum Halt oder bis zum Aufnahmegebäude bzw. bis zur Bahnhofsmitte gesenkt sein. Befindet sich bei einem haltenden Zug das Triebfahrzeug noch auf der Einfahrseite, darf der Lokführer den Stromabnehmer erst nach Absprache mit dem Fahrdienstleiter wieder heben – bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof, alle Stromabnehmer ab dem Aufnahmegebäude bzw. ab der Bahnhofsmitte gesenkt sein und dürfen erst nach der Vorbeifahrt am Einfahrsignal der Gegenrichtung wieder gehoben werden – bei der Durchfahrt durch den Bahnhof, alle Stromabnehmer vor der Vorbeifahrt am Einfahrsignal gesenkt sein und dürfen erst nach der Vorbeifahrt am Einfahrsignal der Gegenrichtung wieder gehoben werden. – im Bereich der Führerstandsignalisierung alle Stromabnehmer vor der Vorbeifahrt am betreffenden ETCS Haltsignal am Anfang des Abschnittes gesenkt sein und dürfen nach der Vorbeifahrt am betreffenden ETCS Haltsignal am Ende des Abschnittes wieder gehoben werden. |

| 4.4 | Strassenbahnbetrieb |
| --- | --- |
|  | Im Strassenbahnbereich ist mit Fahrt auf Sicht zu fahren, wobei die zulässige Höchstgeschwindigkeit durch die Infrastrukturbetreiberin mit Rücksicht auf die Fahrzeuge und auf die örtlichen Verhältnisse festgelegt wird. Im Strassenbahnbereich gelten zusätzlich die Vorschriften der Strassenverkehrsgesetzgebung. |
| 4.5 | Einspurbetrieb auf zweigleisiger Strecke mit Einrichtung für Einspurbetrieb |
| 4.5.1 | Einführung Einspurbetrieb |
|  | Muss auf einer zweigleisigen Strecke mit Einrichtung für Einspurbetrieb ein Gleis gesperrt und auf dem rechten Gleis gefahren werden, ist Einspurbetrieb einzuführen. Vor der Einführung des Einspurbetriebs hat der Fahrdienstleiter die Rückmeldung des letzten Zuges der das linke Gleis befahren hat abzuwarten oder die Lokführer aller sich auf dem linken Gleis befindenden Züge quittungspflichtig zu verständigen, dass sie nur mit Bewilligung des Fahrdienstleiters weiterfahren dürfen und zu prüfen, dass alle Signale auf dem linken Gleis Halt zeigen. Kann das Stellwerk nicht auf Einspurbetrieb umgeschaltet werden, ist für Fahrten auf dem rechten Gleis gemäss den Bestimmungen «Kernprozess Störungen» vorzugehen. Dies gilt auch für die Einfahrt auf dem Nachbarbahnhof. |
| 4.5.2 | Verständigung der Lokführer |
|  | Die Infrastrukturbetreiberin bezeichnet die Strecken, bei denen bei Fahrt auf dem rechten Gleis aus technischen Gründen eine quittungspflichtige Verständigung notwendig ist. |
| 4.5.3 | Gültigkeit der Signale |
|  | Die Signale des linken Gleises gelten für den auf dem rechten Gleis verkehrenden Zug. Besitzt das rechte Gleis eigene Signale, gelten diese. |
| 4.5.4 | Wiedereinführung des zweigleisigen Betriebs |
|  | Vor der Wiedereinführung des zweigleisigen Betriebs hat der Fahrdienstleiter die Rückmeldung des letzten Zuges, der das rechte Gleis befahren hat abzuwarten. |

| 4.6 | Bedarfshalt |
| --- | --- |
|  | Ein Bedarfshalt wird in der Fahrordnung gekennzeichnet. Der Lokführer hat einen Zug mit Bedarfshalt anzuhalten, wenn das Signal für Bedarfshalt eingeschaltet ist oder erkennbar ist, dass Reisende einsteigen wollen oder im Zug die Haltanforderungstaste gedrückt wird oder bei ihm ein Halt verlangt wird. Bei Annäherung an eine Haltestelle oder einen Bahnhof hat der Lokführer eines Zuges mit Bedarfshalt die Geschwindigkeit aufgrund der örtlichen und aktuellen Verhältnisse sowie der vorhandenen Bremsmittel zu vermindern. Die Geschwindigkeitsreduktion ist so zu bemessen, dass der Zug nötigenfalls rechtzeitig und an der vorgesehenen Stelle anhalten kann. Das Eisenbahnverkehrsunternehmen kann bei Bedarf die maximal zulässige Annäherungsgeschwindigkeit in den Ausführungsbestimmungen vorgeben. |
| 4.7 | Ausserordentlicher Halt bzw. ausserordentliche Durchfahrt |
|  | Hat ein Zug ausnahmsweise anzuhalten bzw. durchzufahren, verständigt der Fahrdienstleiter den Lokführer quittungspflichtig. |
| 4.8 | Langsamfahrstellen im Bereich der Führerstandsignalisierung |
|  | Die verminderte Höchstgeschwindigkeit wird durch den Fahrdienstleiter an seiner Bedienoberfläche eingegeben und entsprechend in der CAB-Fahrerlaubnis berücksichtigt. Dispositive Geschwindigkeitsermässigungen und Sperrungen dürfen nicht mit dieser Funktion angeordnet werden. Langsamfahrstellen mit einer zulässigen Geschwindigkeit von tiefer als 40 km/h werden zusätzlich zur Eingabe im System mit Langsamfahrsignalen signalisiert und wie bei Aussensignalisierung angeordnet. |
| 4.8.1 | Langsamfahrstellen innerhalb Führerstandsignalisierung |
|  | Bei Langsamfahrstellen mit einer zulässigen Geschwindigkeit von 40 km/h und höher innerhalb Führerstandsignalisierung entfällt die Signalisierung mit Langsamfahrsignalen. Auf die protokollpflichtige Verständigung des Lokführers bei Nichteinhalten der Anzeigefrist wird verzichtet. |

| 4.8.2 | Langsamfahrstellen im Übergangsbereich zwischen Aussen- und Führerstandsignalisierung |
| --- | --- |
|  | Eine Langsamfahrstelle liegt im Übergangsbereich, wenn mindestens je ein Teil des langsam zu befahrenden Abschnittes im Bereich der Führerstandsignalisierung sowie im Bereich der Aussensignalisierung liegt. Die grösstmöglichen Bremswege vor der eigentlichen Langsamfahrstelle sind als Bestandteil dieser Langsamfahrstelle zu betrachten. Alle Langsamfahrstellen im Übergangsbereich werden, zusätzlich zur Eingabe im System, am Ende der Führerstandsignalisierung in Richtung der Aussensignalisierung mit Wiederholungssignalen gekennzeichnet. Die Wiederholungssignale sind bei der CAB-Endtafel aufzustellen. Als Wiederholungssignale werden verwendet: – ein Vorsignal mit 2 Lampen, wenn dieses vor der Langsamfahrstelle steht oder – ein Vorsignal mit 1 Lampe, wenn dieses im Bereich der Langsamfahrstelle steht. |
| 4.8.3 | Inbetriebnahme von Langsamfahrstellen |
|  | Der Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Langsamfahrstelle wird durch den Sicherheitschef rechtzeitig verlangt und durch den Fahrdienstleiter festgelegt. Während der Inbetriebnahme darf keine CAB-Fahrerlaubnis über den betreffenden Abschnitt erteilt sein oder erteilt werden. Vor bzw. während der Inbetriebnahme – sind allfällige Langsamfahrsignale durch den zuständigen Dienst aufzustellen – ist die Beendigung der Aufstellung dem Fahrdienstleiter zu melden – ist die Eingabe im System durch den Fahrdienstleiter vorzunehmen – ist die Eingabe dem Sicherheitschef unter Angabe von Gleis, Kilometrierung und Geschwindigkeit protokollpflichtig zu bestätigen – ist die Richtigkeit der Bestätigung durch den Sicherheitschef zu prüfen. |

| 4.8.4 | Ausserbetriebnahme von Langsamfahrstellen |
| --- | --- |
|  | Der Zeitpunkt der Ausserbetriebnahme wird durch den Sicherheitschef rechtzeitig verlangt. Müssen keine Langsamfahrsignale entfernt werden, wird die Langsamfahrstelle im System durch den Fahrdienstleiter gelöscht. Die Löschung wird dem Sicherheitschef protokollpflichtig bestätigt. Der Sicherheitschef prüft die Bestätigung auf deren Richtigkeit. Sind Langsamfahrsignale zu entfernen, legt der Fahrdienstleiter den Zeitpunkt der Ausserbetriebnahme fest. Während der Ausserbetriebnahme darf keine CAB-Fahrerlaubnis über den betreffenden Abschnitt erteilt sein oder erteilt werden. Vor bzw. während der Ausserbetriebnahme – sind allfällige Langsamfahrsignale durch den zuständigen Dienst zu entfernen – ist die Beendigung der Entfernung dem Fahrdienstleiter zu melden – ist die Löschung im System durch den Fahrdienstleiter vorzunehmen – ist die Löschung dem Sicherheitschef unter Angabe von Gleis, Kilometrierung und Geschwindigkeit protokollpflichtig zu bestätigen – ist die Richtigkeit der Bestätigung durch den Sicherheitschef zu prüfen. |
| 4.9 | Überwachte Bahnübergangsanlagen mit zeitabhängiger Ausschaltung |
|  | Die Infrastrukturbetreiberinnen haben für überwachte Bahnübergangsanlagen mit zeitabhängiger Ausschaltung das Vorgehen bei einem Halt oder langsamer Fahrt zwischen dem Einschaltkontakt und der Bahnübergangsanlage in ihren Betriebsvorschriften zu regeln. |

| 5 | Einfahrt |
| --- | --- |
| 5.1 | Einfahrt in einen Bahnhof ohne schienenfreie Zugänge |
|  | Die nachfolgenden Vorschriften sind für Einfahrten in Bahnhöfe ohne schienenfreie Zugänge anzuwenden. Sie gelten nicht, wenn die Zugänge, welche durch die Reisenden überschritten werden können, mit Schranken ausgerüstet sind. |
| 5.1.1 | Grundsatz bei mehreren Zügen |
|  | Sind ein oder mehrere Züge mit Personenbeförderung beteiligt und ist der erst einfahrende Zug ein Zug mit Personenbeförderung, muss dieser das dem Bahnhofgebäude näher liegende Hauptgleis befahren. Wenn nach Einfahrt eines Zuges mit Personenbeförderung der nächste Zug ein dem Bahnhofgebäude näher liegendes Hauptgleis benützt, müssen die Lokführer der beteiligten Züge entsprechend verständigt werden. |
| 5.1.2 | Gleichzeitige Einfahrt |
|  | Ist bei gleichzeitiger Einfahrt ein Zug mit Personenbeförderung beteiligt, müssen die Lokführer der beteiligten Züge entsprechend verständigt werden. |
| 5.1.3 | Massnahme bei örtlich nicht besetztem Bahnhof |
|  | Befährt ein Zug ein dem Bahnhofgebäude näher liegendes Hauptgleis als das durch Züge mit Personenbeförderung und vorgeschriebenem Halt mehrheitlich benutzte Gleis, ist der Lokführer entsprechend zu verständigen. Wenn ein Zug in einem Bahnhof mit Perrons bis zum normalen Halteort keine Zugänge befährt, welche durch die Reisenden überschritten werden, darf auf die Verständigung verzichtet werden. |

| 5.1.4 | Verständigung und Einfahrt |
| --- | --- |
|  | Die Lokführer werden wie folgt verständigt: mit dem Signal für Einfahrt in einen Bahnhof ohne schienenfreie Zugänge oder mit einer Kennzeichnung in der Streckentabelle oder quittungspflichtig durch den Fahrdienstleiter. Die Einfahrsignale dürfen erst nach der Verständigung auf Fahrt gestellt werden. Diese Züge haben vom Anfang des Perrons bis der Zug angehalten hat oder die Zugspitze das Ende des Perrons erreicht hat mit Fahrt auf Sicht und höchstens mit 20 km/h zu fahren. Ist kein Perron vorhanden, gilt der Bereich zwischen den Sicherheitszeichen der Ein- und der Ausfahrweiche. |
| 5.2 | Halteort der Züge |
| 5.2.1 | Spätester Halteort |
|  | Züge haben spätestens vor dem Halt zeigenden Haupt-, Sperr- oder Strassenbahnsignal anzuhalten. Befindet sich das dem Halt zeigenden Hauptsignal zugehörige Halt zeigende Zwergsignal unmittelbar vor dem betreffenden Hauptsignal, ist vor dem Halt zeigenden Zwergsignal anzuhalten. |
| 5.2.2 | Spätester Halteort bei einem Gruppensignal |
|  | Bei einem Halt zeigenden Gruppensignal haben Züge spätestens anzuhalten: vor dem Gruppensignal, wenn dieses vor der Ausfahrweiche steht. Befindet sich das dem Halt zeigenden Gruppensignal zugehörige Halt zeigende Zwergsignal unmittelbar vor dem betreffenden Gruppensignal, ist vor dem Halt zeigenden Zwergsignal anzuhalten vor dem Sicherheitszeichen der Ausfahrweiche, wenn das Gruppensignal nach dem Sicherheitszeichen der Ausfahrweiche steht vor der Gruppensignal-Halttafel. Der Abschnitt zwischen der Gruppensignal-Halttafel und dem Sicherheitszeichen der folgenden von der Wurzel aus befahrenen Weiche muss frei sein. Die Weiche auf der Ausfahrseite darf sich in beliebiger Stellung befinden. |

| 5.2.3 | Normaler Halteort |
| --- | --- |
|  | Züge mit vorgeschriebenem Halt haben in Bahnhöfen oder an kommerziellen Halteorten am normalen Halteort anzuhalten. Das ist die für das Ein- und Aussteigen der Reisenden bzw. für den Ein- und Auslad von Gütern geeignete Stelle. Der Halteort kann mit Halteort- oder Zuglängentafeln angezeigt werden. Besondere Halteorte können in der Fahrordnung oder in den Ausführungsbestimmungen der Infrastrukturbetreiberin geregelt werden. |
| 5.2.4 | Halt vor dem normalen Halteort |
|  | Hat ein Zug ausnahmsweise vor dem normalen Halteort anzuhalten, verständigt der Fahrdienstleiter den Lokführer quittungspflichtig. Das betreffende Hauptsignal darf erst nach erfolgter Verständigung des Lokführers auf Fahrt gestellt werden. Ist der bezeichnete Halteort für den Lokführer nicht ohne weiteres erkennbar, ist das Handsignal zu geben. |
| 5.2.5 | Halt nach dem normalen Halteort |
|  | Hat ein Zug ausnahmsweise über den normalen Halteort hinauszufahren, verständigt der Fahrdienstleiter den Lokführer quittungspflichtig. Ist dies nicht möglich, hat der Fahrdienstleiter oder der bezeichnete Mitarbeiter den einfahrenden Zug durch Winken zum Vorrücken aufzufordern. |
| 5.2.6 | Vorbeifahrt am Halt zeigenden Sperr- oder Hauptsignal |
|  | In bestimmten Fällen, darf ohne anzuhalten über das Halt zeigende Sperr-, Gleisabschnitt- oder Ausfahrsignal vorgerückt werden. Diese Fälle sind in den Ausführungsbestimmungen der Infrastrukturbetreiberin zu bezeichnen. Der Fahrdienstleiter oder der bezeichnete Mitarbeiter hat den einfahrenden Zug durch Winken zum Vorrücken aufzufordern. |

| 5.3 | Kopfbahnhöfe und einzelne Kopfgleise |
| --- | --- |
|  | Kopfbahnhöfe oder einzelne Kopfgleise in einem Bahnhof mit durchgehenden Gleisen werden in der Streckentabelle gekennzeichnet. Bei einzelnen Kopfgleisen darf die Angabe entfallen, wenn die Einfahrt mit Fahrbegriff Kurze Fahrt signalisiert wird, oder der Gleisabschluss mit einem roten Licht gekennzeichnet ist und dieses in annähernd gleicher Lage zu den übrigen Ausfahrsignalen liegt. In der Streckentabelle gekennzeichnete Kopfgleise von normaler Länge dürfen am Ende auf einer bestimmten Länge mit Fahrzeugen belegt sein, ohne dass dies als Einfahrt in ein besetztes Gleis gilt. Diese Gleise sind in den Ausführungsbestimmungen der Infrastrukturbetreiberin zu bezeichnen. |

| 5.4 | Einfahrt in ein besetztes Gleis |
| --- | --- |
| 5.4.1 | Verständigung |
|  | Eine Einfahrt in ein besetztes Gleis wird am betreffenden Hauptsignal mit dem Besetztsignal signalisiert oder in der Streckentabelle, in der Fahrordnung oder protokollpflichtig mit dem Befehl 5 oder im Bereich der Führerstandsignalisierung mit der Betriebsart «On Sight» angeordnet. |
| 5.4.2 | Bedingungen für eine Einfahrt in ein besetztes Gleis bei Aussensignalisierung |
|  | Bei der Geschwindigkeitsschwelle darf die Geschwindigkeit höchstens 40 km/h betragen. Ab Bremswegentfernung nach der Geschwindigkeitsschwelle ist mit Fahrt auf Sicht zu fahren. Fahrzeuge dürfen frühestens in Bremswegentfernung ab der Geschwindigkeitsschwelle aufgestellt sein. Die entsprechenden Mindestwerte sind in den Ausführungsbestimmungen der Infrastrukturbetreiberin festzulegen. |
| 5.4.3 | Einfahrt in ein besetztes Gleis im Bereich der Führerstandsignalisierung |
|  | Fahrzeuge dürfen unmittelbar hinter dem betreffenden ETCS Halt- oder Standortsignal aufgestellt sein. |
| 5.4.4 | Direktes Anfahren |
|  | Züge dürfen ohne Halt direkt an Fahrzeuge anfahren. |
| 5.5 | Beschränkt ausnützbares Gleis |
|  | Ein beschränkt ausnützbares Gleis kann ohne Einschränkung bis zum normalen, jedoch nicht bis zum spätesten Halteort befahren werden. Als Einfahrt in ein beschränkt ausnützbares Gleis gilt: – Einfahrt gegen ein Stumpengleis bzw. Stumpengleissignal – Einfahrt gegen ein Halt zeigendes Zwergsignal – Einfahrt in ein Gleis, das höchstens bis zum Sicherheitszeichen der ersten falsch stehenden Weiche befahren werden darf. Beschränkt ausnützbare Gleise sind in der Streckentabelle gekennzeichnet. Das Zeichen für beschränkt ausnützbares Gleis hat keine Bedeutung, wenn der Lokführer feststellen kann, dass das Ausfahrsignal für den einfahrenden Zug Fahrt zeigt. |

| 5.6 | Offene Bahnübergangsanlagen vor dem Ausfahrsignal |
| --- | --- |
|  | Einfahrten gegen offene Bahnübergangsanlagen vor dem Ausfahrsignal sind nur zulässig, wenn das Gleis ohne Einschränkung bis zum vorgesehenen normalen Halteort befahren werden kann. Ein haltender Zug hat am normalen Halteort, spätestens aber vor der offenen Bahnübergangsanlage anzuhalten. Bahnhöfe, in welchen Einfahrten gegen offene Bahnübergangsanlagen möglich sind, sind in der Streckentabelle gekennzeichnet. Diese Kennzeichnung hat auch zu erfolgen, wenn sich die Bahnübergangsanlage nach einer Gruppensignal-Halttafel befindet. Das Zeichen für offene Bahnübergangsanlagen vor dem Ausfahrsignal hat keine Bedeutung, wenn der Lokführer feststellen kann, dass das Ausfahrsignal für den einfahrenden Zug Fahrt zeigt. |

| 6 | Spezialfälle |
| --- | --- |
| 6.1 | Probefahrten |
| 6.1.1 | Zweck |
|  | Probefahrten dienen der Erprobung von Fahrzeugen und Anlagen. |
| 6.1.2 | Anordnung |
|  | Probefahrten werden als Fak- oder Extrazüge oder als Rangierbewegung auf die Strecke angeordnet. |
| 6.1.3 | Durchführung |
|  | Die Planung allfällig notwendiger Massnahmen (z.B. Abweichungen zu den Fahrdienstvorschriften oder ausserordentliche Begleitung) sind zwischen der Infrastrukturbetreiberin und dem Eisenbahnverkehrsunternehmen schriftlich zu regeln. |
| 6.2 | Schneeräumungsfahrten |
| 6.2.1 | Art |
|  | Schneeräumungsfahrten werden mit Triebfahrzeugen mit fest montierten Schneepflügen, geschobenen Schneepflügen und Schneeschleudern auf eigenen Rädern ausgeführt. |
| 6.2.2 | Anordnung |
|  | Der zuständige Dienst bestimmt, wann Schneeräumungsfahrten eingesetzt werden und wie zu räumen ist. Schneeräumungsfahrten werden als Fak- oder Extrazüge oder als Rangierbewegung auf die Strecke angeordnet. |
| 6.2.3 | Zugbegegnungen |
|  | Eine gegen das Nachbargleis räumende Schneepflugfahrt darf andern Zügen und Rangierbewegungen nur in Bahnhöfen begegnen. Ist dies nicht möglich, hat die Schneepflugfahrt bei der Begegnung auf der Strecke anzuhalten. Schneeschleudern haben anzuhalten, sofern der Auswurf nicht rechtzeitig auf die der begegnenden Züge oder der Rangierbewegungen abgewandte Seite gerichtet werden kann. |