Schweizerische Eisenbahnen	R 300.1

Grundlagen

| 1 | Vorbemerkungen |
| --- | --- |
| 1.1 | Erlass |
|  | Das Bundesamt für Verkehr (BAV), gestützt auf Artikel 11a der Eisenbahnverordnung vom 23. November 1983 (EBV, SR 742.141.1), erlässt: die Schweizerischen Fahrdienstvorschriften (FDV). Diese Vorschriften, ihre Beilagen und Anlagen treten am 1. Juli 2024 in Kraft. Aufhebung bisherigen Rechts Folgende Erlasse werden inklusive ihrer Änderungen, Beilagen, Anlagen und Merkblätter aufgehoben: |
|  | die Schweizerischen Fahrdienstvorschriften vom 4. November 2019 (in Kraft getreten am 1. Juli 2020). |
|  | Die Bahnen heben ihre eigenen Erlasse mit der Inkraftsetzung der überarbeiteten Ausführungsbestimmungen auf. |
|  | Bundesamt für Verkehr |
|  | Der Direktor: Dr. Peter Füglistaler |

| 1.2 | Geltungsbereich |
| --- | --- |
|  | Diese Vorschriften gelten für alle Schweizerischen Eisenbahnen sowie für alle Bahnen, die schweizerische Eisenbahninfrastrukturen benützen. Das BAV bestimmt diejenigen Bahnen, Linien und Strecken, denen gemäss Artikel 5 der Eisenbahnverordnung Erleichterungen und Vereinfachungen eingeräumt werden. |
| 1.2.1 | Anwendbarkeit der Vorgaben nach Teil-Geltungsbereichen |
|  | Die Vorgaben der FDV sind verschiedenen Teil-Geltungsbereichen zugeteilt. In den Betriebsvorschriften der Infrastrukturbetreiberinnen und der Eisenbahnverkehrsunternehmen muss für das Personal eindeutig festgelegt sein, wo, welcher Teil-Geltungsbereich oder welche Teil-Geltungsbereiche Anwendung finden. Die Beschreibung der Teil-Geltungsbereiche sind in der Anlage 1 zum vorliegenden R 300.1 festgelegt. Die Zuteilungen der FDV-Vorgaben zu den Teil-Geltungsbereichen sind in Beilage 3 zur Richtlinie Erlass von Betriebs- und Fahrdienstvorschriften (RL BV-FDV) ersichtlich. |
| 1.2.2 | Anwendbarkeit der Vorgaben nach Funktionen |
|  | Die einzelnen Vorgaben der FDV sind denjenigen Funktionen zugeteilt, welche diese Tätigkeiten ausüben und gleichzeitig denjenigen Funktionen, welche diese Vorgaben zur Erreichung eines Gesamtverständnisses benötigen. Sofern sich die Funktion nicht eindeutig auf Grund der Tätigkeit ergibt, haben die Infrastrukturbetreiberinnen und Eisenbahnverkehrsunternehmen in den Betriebsvorschriften zu regeln, welche Funktionen durch wen wahrzunehmen sind. Dies mit dem Ziel das Bewusstsein des betroffenen Personals sicherzustellen. Die Funktionen nach FDV sind in den Erklärungen der Begriffe definiert und mit einer Abkürzung versehen. Die Zuteilungen der FDV-Vorgaben zu den Funktionen sind in Beilage 3 zur RL BV-FDV ersichtlich. |
| 1.2.3 | Auswirkungen des europäischen Rechts |
|  | Aufgrund der Gültigkeit des europäischen Rechts (vgl. Anhang 7 EBV) enthalten die FDV für Eisenbahnunternehmen des interoperablen (IOP) Hauptnetzes nach Anhang 6 EBV und des Ergänzungsnetzes nach Kapitel D der Richtlinie IOP-Anforderungen an Strecken des Ergänzungsnetzes (RL IOP) zwingend und nicht zwingend anzuwendende Bestimmungen. Dies, damit materiell zusammenhängende Aspekte durch das direkt betroffene Personal einfacher feststellbar sind. Die konkreten Zuteilungen der FDV-Vorgaben sind in der Anlage 2 zum vorliegenden R 300.1 festgelegt. Im Rahmen der Betriebsvorschriften haben die Infrastrukturbetreiberinnen und Eisenbahnverkehrsunternehmen die Anwendbarkeit der für sie nicht zwingend anzuwendenden Bestimmungen festzulegen. Fehlt bei diesen eine Festlegung, sind sie anzuwenden. |
| 1.2.4 | Anwendung der FDV in Anschlussgleisen |
|  | Die FDV sind in den Anschlussgleisen anzuwenden. Für Fahrten in den Anschlussgleisen sind die Bestimmungen für Bahnhöfe massgebend. |
|  | Für die Aspekte der Infrastrukturbetreiberin ist im Anschlussgleis die Anschlussgleisbetreiberin verantwortlich. Für die verkehrsseitigen Aspekte ist in der Regel ein Eisenbahnverkehrsunternehmen verantwortlich. Führen Anschliesser Fahrten selbst durch, obliegt ihnen diese Verantwortung. |
| 1.3 | Anwendergerechte Aufbereitung der Vorschriften |
|  | Die Eisenbahnunternehmen stellen dem Personal die zur Durchführung seiner Aufgaben erforderlichen Bestimmungen der FDV und der Betriebsvorschriften anwendergerecht zur Verfügung. Dies kann auf Papier oder in elektronischer Form erfolgen. |
| 1.4 | Zutrittsberechtigung für die Aufsichtsbehörde |
|  | Den Mitarbeitenden des BAV sind im Rahmen der Aufsichtstätigkeit der ungehinderte Zutritt zu den Einrichtungen, Anlagen und Fahrzeugen (inkl. Führerstände) der Transportunternehmen sowie freie Fahrt zu gewähren. Die Mitarbeitenden des BAV haben sich entsprechend auszuweisen. |
| 1.5 | Personenbezeichnung |
|  | Bezeichnungen in den FDV sind teilweise in einer geschlechterspezifischen Form gehalten und gelten für die die Funktion ausübende Person, ungeachtet ihrer Geschlechtsidentität. Es werden für Funktionen die Abkürzungen verwendet, welche den entsprechenden Begriffsdefinitionen zugeordnet sind. Die Bedeutung der Abkürzung bezüglich Ein- und Mehrzahl ist auf Grund des Kontextes ersichtlich. |

| 2 | Grundlegende Bestimmungen |
| --- | --- |
| 2.1 | Einhalten der Vorschriften |
|  | Das Einhalten der FDV und deren Ausführungsbestimmungen sind durch die Vorgesetzten aller Führungsstufen laufend zu überprüfen. Die Infrastrukturbetreiberin überwacht im Rahmen ihrer Systemverantwortung das Einhalten der Vorschriften durch die Eisenbahnverkehrsunternehmen. |
| 2.2 | Vorgehen bei unvorhergesehenen, nicht geregelten Situationen |
|  | Ereignen sich Situationen, die nicht oder nur teilweise in diesen Vorschriften oder in den Ausführungsbestimmungen geregelt sind, haben sich alle Beteiligten über das weitere Vorgehen eindeutig abzusprechen. Die Sicherheit hat Priorität und ist zu gewährleisten. |
| 2.3 | Abkürzungsverzeichnis |
|  | In den Fahrdienstvorschriften werden nachfolgende Abkürzungen verwendet. Diese sind bei der Erklärung der Begriffe enthalten und definiert. |
|  | Begriffe Termes Termini AKO Arbeitsstellen-Koordinator / -Koordinatorin COC Coordinateur / coordinatrice de chantier COAL Coordinatore / coordinatrice delle aree dei lavori CL-F Checkliste Fahrdienst CL-C Check-list circulation CL-C Checklist circolazione DMI Driver Machine Interface DMI Driver Machine Interface DMI Driver Machine Interface EBU Eisenbahnunternehmen ECF Entreprise de chemin de fer IF Impresa ferroviaria EOA Ende der CAB-Fahrerlaubnis EOA Fin de l'autorisation de circuler CAB EOA Fine dell'autorizzazione al movimento CAB ETCS European Train Control System ETCS European Train Control System ETCS European Train Control System EVU Eisenbahnverkehrsunternehmen ETF Entreprise de transport ferroviaire ITF Impresa di trasporto ferroviaria FDL Fahrdienstleiter / Fahrdienstleiterin CC Chef-circulation / cheffe-circulation CMOV Capomovimento FSS Führerstandsignalisierung SCab Signalisation en cabine SCab Segnalazione in cabina di guida GFM Gleisfreimeldeeinrichtung ELV Dispositif de contrôle de l'état libre de la voie ABL Dispositivo d’annuncio di binario libero IPEA Instruierte Person für elektrische Anlagen PIIE Personne instruite pour les installations électriques PIIE Persona istruita per impianti elettrici ISB Infrastrukturbetreiberin GI Gestionnaire de l’infrastructure GI Gestore dell’infrastruttura LF Lokführer / Lokführerin MEC Mécanicien / -mécanicienne de locomotive MAC Macchinista RA Rangierer / Rangiererin EMAN Employé / employée de manœuvre MAN Manovratore manovratrice RBC Streckenzentrale (Radio Block Center) RBC Centrale de gestion (Radio Block Center) RBC Centrale di tratta (Radio Block Center) RL Rangierleiter / Rangierleiterin CMAN Chef / cheffe de manœuvre CMAN Capomanovra SPEA Sachverständige Person für elektrische Anlagen PECIE Personne compétente pour les installations électriques PESIE Persona esperta per impianti elettrici SC Sicherheitschef / Sicherheitschefin CS Chef / cheffe de la sécurité CS Capo / capa della sicurezza SIDI Sicherheitsdispositiv DISPO Dispositif de sécurité DISPO Dispositivo di sicurezza SL Sicherheitsleitung DSEC Direction de la sécurité DS Direzione responsabile della sicurezza SIWÄ Sicherheitswärter / Sicherheitswärterin PROT Protecteur / protectrice GS Guardiano / guardiana di sicurezza VW Vorwarner / Vorwarnerin SENT Sentinelle SENT Sentinella ZBE Zugbegleiter / Zugbegleiterin AT Accompagnateur / accompagnatrice de train ACCT Accompagnatore / accompagnatrice del treno ZVB Zugvorbereiter / Zugvorbereiterin PRT Préparateur / préparatrice de train PRT Preparatore / preparatrice del treno |
| 2.4 | Reglemente |
|  | Die FDV umfassen die sicherheitsrelevanten Regeln für alle Fahrten auf Schienen. Die nachfolgend aufgeführten Vorschriftenteile bilden zusammen eine Einheit. Dies gilt auch, wenn ergänzende Bestimmungen innerhalb eines Vorschriftenteils aufgeführt sind. Zusätzlich können die Reglemente mit Anlagen (gehören formell zum Reglement und beinhalten materielle Präzisierungen) und Beilagen (erklärende Beispiele, Tabellen, Hilfsmittel) ergänzt sein. Auf Grund der jeweiligen betrieblichen Situation sind die entsprechenden Bestimmungen anzuwenden. |
|  | – Grundlagen R 300.1 – Signale R 300.2 |
|  | – Kommunikation, Anordnungen und Übermittlung R 300.3 – Rangierbewegungen R 300.4 |
|  | – Zugvorbereitung R 300.5 |
|  | – Zugfahrten R 300.6 – Zugbeeinflussung R 300.7 – Arbeitssicherheit R 300.8 – Störungen R 300.9 – Formulare R 300.10 – Schalten und Erden von Fahrleitungen R 300.11 – Arbeiten im Gleisbereich R 300.12 – Lokführer / Lokführerin (LF) R 300.13 – Bremsen R 300.14 – Besondere Betriebsformen R 300.15 |

| 2.5 | Begriffe |
| --- | --- |
| 2.5.1 | Verzeichnis der Begriffe |
| Begriffe | Termes | Termini |
| Ablauf | laisser-couler | lancio |
| Absperrung | barrage | barriera protettiva |
| Abstossen | lancer | colpo |
| Alarmmittel | moyen d’alarme | dispositivo d’allarme |
| Anhängelast | charge remorquée | peso rimorchiato |
| Ankündigungsanlage | installation d’annonce | impianto d’annuncio |
| Anrufton | son d’appel | suono di chiamata |
| Anschlussgleis | voie de raccordement | binario di raccordo |
| Anschlussgleis-betreiberin | gestionnaire de voie de raccordement | gestore del binario di raccordo |
| Arbeit im Gleisbereich | travaux sur et aux abords des voies | lavoro nella zona dei binari |
| Arbeitsgleis | voie en travaux | binario di lavoro |
| Arbeitsmittel | équipement de travail | attrezzature di lavoro |
| Arbeitsstelle | chantier | aera dei lavori |
| Arbeitsstellen-Koordinator / - Koordinatorin (AKO) | coordinateur / coordinatrice de chantier (COC) | coordinatore / coordinatrice delle aree dei lavori (COAL) |
| Ausfahrsignal | signal de sortie | segnale d’uscita |
| Ausfahrweiche | aiguille de sortie | scambio d’uscita |
| Automatisches Warnsystem | système d’avertissement automatique | sistema d’avvertimento automatico |
| Bahnhof | gare | stazione |
| Bahnhof besetzt | gare occupée | stazione presenziata |
| Bahnübergangsanlage | installation de passage à niveau | impianto di passaggio a livello |
| Balise | balise | balisa |
| Bedienoberfläche (man machine interface) | interface utilisateur (man machine interface) | superfice di lavoro (man machine interface) |
| Besetztes Gleis | voie occupée | binario occupato |
| Betriebsart | mode d’exploitation | regime d’esercizio |
| Betriebsgleis | voie en service | binario d’esercizio |
| Block | block | blocco |
| Blockabschnitt | canton de block | sezione di blocco |
| Blocksignal | signal de block | segnale di blocco |
| Bremsgewicht | poids-frein | peso-freno |
| Bremsrechnung | calcul de freinage | calcolo di frenatura |
| Bremsreihe | catégorie de freinage | categoria di freno |
| Bremsverhältnis | rapport de freinage | rapporto di frenatura |
| Bremsweg | distance de freinage | distanza di frenatura |
| CAB-Fahrerlaubnis | autorisation de circuler CAB | autorizzazione al movimento CAB |
| Checkliste Fahrdienst (CL-F) | check-list circulation (CL-C) | checklist circolazione (CL-C) |
| Decken | couvrir | proteggere |
| Deckungssignal | signal de protection | segnale di protezione |
| Driver Machine Interface (DMI) | Driver Machine Interface (DMI) | Driver Machine Interface (DMI) |
| Eigengewicht | tare | tara |
| Einfahrsignal | signal d’entrée | segnale d’entrata |
| Einfahrweiche | aiguille d’entrée | scambio d’entrata |
| Eisenbahninfrastruktur | infrastructure ferroviaire | infrastruttura ferroviaria |
| Eisenbahnunternehmen (EBU) | entreprise de chemin de fer (ECF) | impresa ferroviaria (IF) |
| Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) | entreprise de transport ferroviaire (ETF) | impresa di trasporto ferroviaria (ITF) |
| Ende der CAB-Fahrerlaubnis (EOA) | fin de l'autorisation de circuler CAB (EOA) | fine dell'autorizzazione al movimento CAB (EOA) |
| Erden | mise à la terre | messa a terra |
| Erhaltungsbereich | zone de maintenance | area di manutenzione |
| Erhaltungsbetrieb | service de maintenance | esercizio di manutenzione |
| Erhaltungsbezirk | secteur de maintenance | settore di manutenzione |
| Erste Weiche | première aiguille | primo scambio |
| European Train Control System (ETCS) | European Train Control System (ETCS) | European Train Control System (ETCS) |
| ETCS-Fahrzeugausrüstung | équipement ETCS du véhicule | equipaggiamento ETCS del veicolo |
| Fahrbar melden (Gleis / Weiche) | annoncer une voie / une aiguille praticable | annunciare la percorribilità (binario / scambio) |
| Fahrdienstleiter / Fahrdienstleiterin (FDL) | chef-circulation / cheffe-circulation (CC) | Capomovimento (CMOV) |
| Fahrdienstliche Tätigkeiten | tâches liées à la circulation des trains | attività legate alla circolazione dei treni |
| Fahrordnung | marche | orario di marcia |
| Fahrpersonal | personnel roulant | personale viaggiante |
| Fahrstrasse | itinéraire | percorso |
| Fahrt | convoi | corsa |
| - Fahrplanmässige Fahrten | - circulations ordinaires | - corse ordinarie |
| - Regelmässige Fahrten | - circulations régulières | - corse regolari |
| - Fakultative Fahrten | - circulations facultatifs | - corse facoltative |
| - Extrafahrten | - circulations spéciales | - corse speciali |
| Fahrt auf Sicht | marche à vue | corsa a vista |
| Fahrweg | parcours | itinerario |
| Festhaltekraft | effort de retenue | forza di ritenuta |
| Feststellbremse | frein d’immobilisation | freno d’immobilizzazione |
| Fiktives ETCS Hauptsignal | signal principal fictif ETCS | segnale principale fittizio ETCS |
| Fluchtraum | dégagement de sécurité | spazio di fuga |
| Formular | formulaire | formulario |
| Freihören | ecoute brève | ascolto preliminare |
| Funksystem | système radio | sistema radio |
| Führen direkt | conduire de manière directe | guida diretta |
| Führen indirekt | conduire de manière indirecte | guida indiretta |
| Führerstandsignalisierung (FSS) | signalisation en cabine (SCab) | segnalazione in cabina di guida (SCab) |
| Gefahrgutwagen | wagon de marchandises dangereuses | carro con merci pericolose |
| Gehweg | chemin latéral | camminamento |
| Gesamtgewicht | poids total | peso totale |
| Geschwindigkeitsschwelle | seuil de vitesse | soglia della velocità |
| Gestörter Abschnitt | tronçon en dérangement | sezione perturbata |
| Gleisabschnittsignal | signal de tronçon de voie | segnale di settore di binari |
| Gleisbereich | abords des voies | zona dei binari |
| Gleisfreimeldeeinrichtung (GFM) | dispositif de contrôle de l'état libre de la voie (ELV) | dispositivo d’annuncio di binario libero (ABL) |
| Gleissignal | signal de voie | segnale di binario |
| Gruppensignal | signal de groupe | segnale di gruppo |
| Halt vorgeschriebener Halt ordentlicher Halt ausserordentlicher Halt nicht vorgeschriebener Halt | arrêt arrêt prescrit arrêt ordinaire arrêt exceptionnel arrêt non prescrit | fermata fermata prescritta fermata ordinaria fermata straordinaria fermata non prescritta |
| Haltestelle | halte | fermata |
| Handbremse | frein à main | freno a mano |
| Hauptgleis | voie principale | binario principale |
| Infrastrukturbetreiberin (ISB) | gestionnaire de l’infra-structure (GI) | gestore dell’infrastruttura (GI) |
| Instruierte Person für elektrische Anlagen (IPEA) | personne instruite pour les installations électriques (PIIE) | persona istruita per impianti elettrici (PIIE) |
| Kleinwagen | wagonnet | vagonetto |
| Kommerzieller Halteort | point d'arrêt commercial | posto di fermata commerciale |
| Kontrollton | son de contrôle | suono di controllo |
| Kopfgleis | voie en cul-de-sac | binario di testa |
| Kreuzung | croisement | incrocio |
| Letzte Weiche | dernière aiguille | ultimo scambio |
| Linkes Gleis | voie de gauche | binario sinistro |
| Lokführer / Lokführerin (LF) | mécanicien / mécanisienne de locomotive (MEC) | macchinista (MAC) |
| Lokpfeife | sifflet de locomotive | fischietto della loc |
| Lokzug | train de locomotive | treno loc |
| Meterlast | poids par mètre courant | peso per metro |
| Mindestfesthaltekraft | effort de retenue minimal | forza di ritenuta minima |
| Nachbarbahnhof | gare voisine | stazione vicina |
| Nachbargleis | voie contiguë | binario adiacente |
| Nebengleis | voie secondaire | binario secondario |
| Neigung | déclivité | pendenza |
| Netzbenutzerin | utilisateur du réseau | utente delle rete |
| Normallast | charge normale | peso norma |
| Notbedienung | commande de secours | pulsante di soccorso |
| Ortsfestes Signal | signal fixe | segnale fisso |
| Pendelzug | train-navette | treno spola |
| Personal | personnel | personale |
| Radsatzlast | poids par essieu | peso assiale |
| Rangierbereich | zone de manœuvre | settore di manovra |
| Rangierbewegung | mouvement de manœuvre | movimento di manovra |
| Rangierer / Rangiererin (RA) | employé / employée de manœuvre (EMAN) | manovratore / manovratrice (MAN) |
| Rangierfahrt | course de manœuvre | corsa di manovra |
| Rangierkupplung | attelage de manœuvre | accoppiamento di manovra |
| Rangierleiter / Rangierleiterin (RL) | chef / cheffe de manœuvre (CMAN) | capomanovra (CMAN) |
| Rangiersignal | signal de manœuvre | segnale di manovra |
| Rechtes Gleis | voie de droite | binario destro |
| Rufname | nom d’appel | nome di chiamata |
| Sachverständige Person für elektrische Anlagen (SPEA) | personne compétente pour les installations électriques (PECIE) | persona esperta per impianti elettrici (PESIE) |
| Schaltberechtigte Person | personne habilitée à enclencher ou déclencher | persona autorizzata alla commutazione |
| Schiebelast | charge de pousse | peso spinto |
| Schutzweiche | aiguille de protection | scambio di protezione |
| Sicherheitschef / Sicherheitschefin (SC) | chef / cheffe de la sécurité (CS) | capo / capa della sicurezza (CS) |
| Sicherheitsdispositiv (SIDI) | dispositif de sécurité (DISPO) | dispositivo di sicurezza (DISPO) |
| Sicherheitsleitung (SL) | direction de la sécurité (DSEC) | direzione responsabile della sicurezza (DS) |
| Sicherheitswärter / Sicherheitswärterin (SIWÄ) | protecteur / protectrice (PROT) | guardiano / guardiana di sicurezza (GS) |
| Sicherheits-Zwischenraum | zone intermédiaire de sécurité | spazio di sicurezza intermedio |
| Sichern | protéger | assicurare |
| Sicherungsanlage | installation de sécurité | impianto di sicurezza |
| Sperren | interdire | sbarrare |
| Spurwechselstelle | poste à diagonales d’échange | posto di cambio di binario |
| Starkes Gefälle | forte pente | forte discesa |
| Stellwerk | appareil d'enclenchement | apparecchio centrale |
| Strassenbahnbereich | zone pour les chemins de fer routiers | zona tranvie |
| Strecke | pleine voie | tratta |
| Streckendaten | données des parcours | dati di tratta |
| Streckengleis | voie de la pleine voie | binario di tratta |
| Streckentabelle | tableau des parcours | tabella della tratta |
| Streckentrennung | sectionnement | sezionamento di tratta |
| Streckenzentrale (Radio Block Center, RBC) | centrale de gestion (Radio Block Center, RBC) | centrale di tratta (Radio Block Center, RBC) |
| Stumpengleis | cul-de-sac de sécurité | binario tronco |
| Teilbremsverhältnis | rapport de freinage partiel | rapporto di frenatura minimo di parte |
| Triebfahrzeug | véhicule moteur | veicolo motore |
| Triebzug | rame automotrice | elettrotreno |
| Überholung | dépassement | sorpasso |
| Umstellvorrichtung | dispositif d’inversion | dispositivo d’inversione |
| Verkehrsregelungsanlage | installation de régulation du trafic | impianto di regolazione del traffico |
| Verschachtelung | imbrication | concatenamento |
| Vorwarner / Vorwarnerin (VW) | sentinelle (SENT) | sentinella (SENT) |
| Wagen | voiture, wagon | vagone |
| Warnanlage | installation d’alarme | impianto d’avvertimento |
| Warnsystem | système d’avertissement | sistema d’avvertimento |
| Wechselbetrieb | banalisation | esercizio banalizzato |
| Weiche auffahren | aiguille talonnable | scambio tallonabile |
| Weiche aufschneiden | talonnage d’une aiguille | scambio tallonato |
| Zahnradfahrzeug | véhicule à crémaillère | veicolo a cremagliera |
| Zeitvergleichbahnhof | gare de référence | stazione di riferimento dell’orario |
| Zug | train | treno |
| Zugbeeinflussung | contrôle de la marche des trains | controllo della marcia dei treni |
| Zugbegegnung | rencontre de trains | incontro di treni |
| Zugbegleiter / Zugbegleiterin (ZBE) | accompagnateur / accompagnatrice de train (AT) | accompagnatore / accompagnatrice del treno (ACCT) |
| Zugdaten | données du train | dati del treno |
| Zugfahrt | circulation de train | corsa treno |
| Zugführendes Fahrzeug | véhicule menant | veicolo di testa |
| Zuggattungen | types de trains | Specie di treni |
| - Reisezüge | - trains de voyageurs | - treni viaggiatori |
| - Güterzüge | - trains de marchandises | - treni merci |
| - Dienstzüge | - trains de service | - treni di servizio |
| Zuggewicht | poids du train | peso treno |
| Zughakenlast | charge des attelages | peso al gancio di trazione |
| Zugreihe | catégorie de train | categoria di treno |
| Zugvorbereiter / Zugvorbereiterin (ZVB) | préparateur / préparatrice de train (PRT) | preparatore / preparatrice del treno (PRT) |

| 2.5.2 | Erklärung der Begriffe |
| --- | --- |
|  | Ablauf die Rangierbewegung, bei der Fahrzeuge durch eigene Schwerkraft von einer Ablaufanlage oder von einer geneigten Fahrbahn ablaufen Absperrung Technische, baulich stabile Einrichtung, mit dem Ziel, bei Arbeiten im Gleisbereich das unbeabsichtigte Eindringen in den Gefahrenbereich zu verhindern Abstossen das Beschleunigen geschobener, nicht mit der Rangierfahrt gekuppelter Fahrzeuge auf die erforderliche Geschwindigkeit und anschliessendem Anhalten der Rangierfahrt, sodass die Fahrzeuge allein weiterrollen. Die weiterrollenden Fahrzeuge werden als Stoss bezeichnet Alarmmittel akustische oder optische Warnsignalgeber (z.B. Alarmhörner, Rufhörner, Einzelpersonenwarngeräte, Drehlichter) zur Abgabe der Alarmsignale Anhängelast das Gesamtgewicht der Wagen und der geschleppten Triebfahrzeuge, in Tonnen (t) Ankündigungsanlage kündigt die Annäherung einer Fahrt automatisch an Anrufton signalisiert einen Anruf Anschlussgleis Gleis, das an eine Eisenbahninfrastruktur anschliesst und in der Regel dem Gütertransport dient. Diese Gleise sind mit entsprechender Merktafel gekennzeichnet Anschlussgleisbetreiberin Der Anschliesser, der für den infrastrukturseitigen Betrieb des Anschlussgleises verantwortlich ist Arbeit im Gleisbereich Alle Tätigkeiten im Gleisbereich (z.B. zur Errichtung, Instandhaltung, Reinigung, Änderung und Beseitigung von Bahn- und anderen Anlagen, einschliesslich der damit zusammenhängenden Arbeiten wie Vermessungs- und Kontrolltätigkeit und Tätigkeit im Zusammenhang mit der Beseitigung von Störungen und Unfallfolgen). Ausgenommen sind Tätigkeiten im Zusammenhang mit Rangierdienst, Zugbildung/Zugfahrten sowie Gang zu oder von einem Arbeitsort Arbeitsgleis das Gleis, auch Weiche, in dessen/deren Bereich Arbeiten ausgeführt werden und Alarmmassnahmen notwendig sind Arbeitsmittel die zur Ausübung der Arbeit nötigen Mittel, z.B. Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Materialien Arbeitsstelle Gleisbereich oder daran angrenzende Stelle, in denen Arbeiten ausgeführt werden Arbeitsstellen-Koordinator / -Koordinatorin (AKO) Befinden sich in gesperrten Gleisen mehrere Arbeitsstellen, kann ein SC als AKO eingesetzt werden Ausfahrsignal letztes in Richtung Strecke führendes Hauptsignal im Bahnhof Ausfahrweiche letzte in Richtung Strecke von der Wurzel aus befahrene Weiche eines Bahnhofes Automatisches Warnsystem besteht aus Ankündigungs- und Warnanlage, welche die Aufgaben des Warnsystems automatisch ausführen Bahnhof Anlage zur Regelung des Zugverkehrs und der Rangierbewegungen meistens mit Publikumsverkehr innerhalb der Einfahrsignale oder wo solche fehlen innerhalb der Einfahrweichen oder wo vorhanden innerhalb der Bahnhofanfang- und Bahnhofendetafel Bahnhof besetzt Aufgaben für die Betriebsabwicklung können örtlich oder von einem Fernsteuerzentrum aus wahrgenommen werden Bahnübergangsanlage Anlage zur Sicherung von einem oder mehreren Bahnübergängen. Die Anlagen werden unterteilt in überwachte und eigensichere Bahnübergangsanlagen. Eine überwachte Bahnübergangsanlage ist bahnseitig gesichert mit Hauptsignal bzw. «Vollüberwachung» im Bereich der FSS Kontrolllicht Sperr- oder Zwergsignal Streckengerät der Zugbeeinflussung Eine eigensichere Bahnübergangsanlage funktioniert autonom und ist bahnseitig nicht gesichert Balise im Gleisbett montierter Informationsträger zur Datenübertragung zwischen Strecke und Fahrzeug Bedienoberfläche Bedien- und Anzeigeelement (Mensch-Maschine-Schnittstelle; MMI) Besetztes Gleis durch Fahrzeuge teilweise belegtes Gleis Betriebsart aktueller Zustand der fahrzeugseitigen FSS-Ausrüstung; es wird zwischen den Betriebsarten Vollüberwachung, mit Teilüberwachung und ohne Überwachung unterschieden; bei jeder Betriebsart gelten spezifische Aufgaben und Verantwortungen. Die Betriebsarten sind im Vorschriftentext mit Anführungszeichen gekennzeichnet Betriebsgleis ein für Züge und für Rangierbewegungen benützbares Gleis Block Element des Stellwerks zur technischen Sicherung von Zügen gegen Folge- und Gegenzüge Blockabschnitt Abschnitt zwischen zwei aufeinander folgenden Hauptsignalen, die in Blockabhängigkeit stehen Blocksignal Hauptsignal zur Unterteilung der Gleisanlage der Strecke in mehrere Blockabschnitte Bremsgewicht das Bremsgewicht in Tonnen (t) ist der Wert, um die Bremskraft eines Fahrzeuges auszudrücken Bremsrechnung das Bestimmen der Bremsreihe und der Zugreihe Bremsreihe ein festgelegtes Bremsverhältnis, für das auf Grund der vorhandenen Vorsignalentfernung und der Neigung der Strecke die zulässige Höchstgeschwindigkeit bestimmt und in der Streckentabelle bekannt gegeben wird Bremsverhältnis die Wirksamkeit der Bremsen eines Fahrzeuges oder eines Zuges, in Prozenten (%) Bremsweg die Distanz, welche sich je nach Höchstgeschwindigkeit, Bremsverhältnis und Neigung der Strecke zur Verminderung der Fahrgeschwindigkeit auf eine vorgegebene Geschwindigkeit oder bis zum Stillstand ergibt CAB-Fahrerlaubnis die am DMI angezeigte Zustimmung zur Fahrt im Bereich der FSS. Eine CAB-Fahrerlaubnis wird in den Betriebsarten «Full Supervision» und «On Sight» erteilt Checkliste Fahrdienst (CL-F) auf die Sicherungsanlage abgestimmte, verbindliche fahrdienstliche Anleitung zur Behandlung von Störungen und für das Sichern Decken das Aufstellen von Haltsignalen zum Schutz eines Hindernisses Deckungssignal Hauptsignal zur Deckung von Anschlussgleisen, überwachten Bahnübergängen oder gefährdeten Abschnitten auf der Strecke, nicht in Blockabhängigkeit Driver Machine Interface (DMI) Bedien- und Anzeigeelement im Führerstand Eigengewicht das Gewicht eines Fahrzeuges ohne Ladung, in Tonnen (t) Einfahrsignal erstes zum Bahnhof gehörendes Hauptsignal. Es bezeichnet die Grenze zwischen Strecke und Bahnhof Einfahrweiche Erste aus Richtung Strecke gegen die Spitze befahrene Weiche eines Bahnhofes Eisenbahninfrastruktur Bauten und Anlagen, welche Fahrten in einem Bahnhof, auf der Strecke und auf Anlagen mit FSS erlauben, ausgenommen Anschlussgleise Eisenbahnunternehmen (EBU) der Eisenbahngesetzgebung unterstellte natürliche oder juristische Personen (exkl. Busse, Trolleybusse, Seilbahnen) Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) EBU in der Funktion Verkehr zu betreiben, was insbesondere die Traktion beinhaltet Ende der CAB-Fahrerlaubnis (End of Authority; EOA) Zielpunkt, den ein zugführendes Fahrzeug im Bereich der FSS nicht überfahren darf und an dem die Zielgeschwindigkeit Null beträgt Erden Kurzschliessen und Erden bzw. Verbinden mit der elektrischen Rückleitung Erhaltungsbereich Mehrere aneinander angrenzende Erhaltungsbezirke Erhaltungsbetrieb Anlagezustand im Bereich der FSS im erweiterten Geschwindigkeitsbereich bei Rangierbewegungen und Arbeiten im Gleisbereich mit mindestens einem eingeschalteten Erhaltungsbezirk Erhaltungsbezirk im Bereich der FSS in der Aussenanlage signalisierter Abschnitt, welcher in der Sicherungsanlage ein- und ausgeschaltet werden kann Erste Weiche erste aus Richtung Strecke befahrene Weiche eines Bahnhofes European Train Control System (ETCS) Europäisch normiertes Signalisierungs- und Zugbeeinflussungssystem ETCS-Fahrzeugausrüstung fahrzeugseitige ETCS-Einrichtungen wie Fahrzeugrechner, DMI, Datenfunkanlage und Balisenantenne Fahrbar melden (Gleis / Weiche) die Einzelmeldung einer Arbeitsstelle, dass ihr Bereich wieder befahrbar ist Fahrdienstleiter / Fahrdienstleiterin (FDL) die verantwortliche Person für die Sicherung und Regelung des Zugverkehrs und der Rangierbewegungen Fahrdienstliche Tätigkeiten die fahrdienstlichen Tätigkeiten umfassen die in den Schweizerischen Fahrdienstvorschriften geregelten Aufgaben und Funktionen Fahrordnung umfasst die für die Führung einer Fahrt erforderlichen fahrplantechnischen Angaben Fahrpersonal LF mit oder ohne ZBE oder LF und RA Fahrstrasse ein durch das Stellwerk gesicherter Fahrweg eines Zuges oder einer Rangierbewegung zwischen einem Start- und einem Zielpunkt Fahrt Sammelbegriff für Zugfahrt oder Rangierbewegung, diese werden eingeteilt in: Fahrplanmässige Fahrten Regelmässige Fahrten, wenn sie täglich oder an bestimmten bezeichneten Tagen ohne besondere Anordnung verkehren Fakultative Fahrten, wenn sie nur bei Bedarf und auf besondere Anordnung verkehren Extrafahrten Fahrten, die auf besondere Anordnung und nach einer besonders erstellten Fahrordnung verkehren Fahrt auf Sicht den Sichtverhältnissen angepasste Fahrgeschwindigkeit, höchstens 40 km/h, sodass rechtzeitig vor einem auf Sichtdistanz erkennbaren Hindernis angehalten werden kann. In Einzelfällen sehen die spezifischen hoheitlichen Vorschriften abweichende Höchstgeschwindigkeiten vor Fahrweg der Weg eines Zuges oder einer Rangierbewegung Festhaltekraft die von der Wirkung der Luftbremse unabhängige Bremskraft der Feststellbremse eines Fahrzeuges in Kilo-Newton (kN) Feststellbremse die fahrzeugspezifische, von der Wirkung der Luftbremse unabhängige Bremse zur Sicherung gegen Entlaufen von abgestellten Fahrzeugen: Mit Kurbel oder Handrad von der Plattform oder vom Boden aus bedienbare manuelle Bremse, Federspeicherbremse oder Permanentmagnetschienenbremse (PMS) Fiktives ETCS Hauptsignal Grenzen der Zugfahrstrassenabschnitte im Bereich der FSS; in der Aussenanlage befindet sich ein ETCS Haltsignal oder ETCS Standortsignal an der entsprechenden geografischen Stelle Fluchtraum im Voraus für den Rückzug gefährdeter Personen bestimmter Ort Formular Vordruck zur Übermittlung einer Nachricht, z.B. vom FDL an den LF oder an den SC Freihören Kontrolle, ob ein Kanal bereits mit einem Gespräch oder einer Verbindungsüberwachung belegt ist Funksystem auf einen Funkbereich begrenztes System mit gleichen technischen Merkmalen Führen direkt Der LF bedient das Triebfahrzeug und beobachtet die Signale sowie den Fahrweg Führen indirekt Die Bedienung des Triebfahrzeuges und die Beobachtung der Signale und des Fahrweges sind auf unterschiedliche Personen aufgeteilt. Der LF bedient das Triebfahrzeug und hat keine Sicht auf den Fahrweg und die Signale. Die Beobachtung der Signale und des Fahrweges erfolgt durch das indirekt führende Personal an der Spitze Führerstandsignalisierung (FSS) direkte Übermittlung von fahrdienstlichen Informationen in den Führerstand an Stelle der Beachtung von ortsfesten Signalen. Die FSS erteilt den Zügen die CAB-Fahrerlaubnis. Die Vorschriften können zeitweise dazu auffordern, zusätzlich ortsfeste Signale zu beachten Gefahrgutwagen ein Wagen mit Grosszettel (Placards) nach Muster 1 bis 9 gemäss RID Gehweg ein Weg im Gleisbereich ausserhalb von Tunnel, der durch Personal zum Aufenthalt oder Arbeiten genutzt werden darf. Er ist auf Grund seiner Beschaffenheit (feiner Kies bzw. Sand oder asphaltiert, d.h. ohne Schotter) eindeutig erkennbar Gesamtgewicht das Gewicht eines Fahrzeuges mit Ladung, in Tonnen (t) Geschwindigkeitsschwelle die Stelle, an der die vorgeschriebene Geschwindigkeit ändert Gestörter Abschnitt ein Fahrweg, welcher durch ein gestörtes Element der Sicherungsanlage beeinflusst wird oder in welchem sich ein mittels Notbedienung in Grundstellung verbrachtes Element der Sicherungsanlage befindet. Dieser entspricht der Fahrstrasse, welche im Regelbetrieb ohne Notbedienung eingestellt werden kann. Er ist durch den FDL für jede Fahrt erneut zu bestimmen Gleisabschnittsignal ein Hauptsignal zur Unterteilung der Gleisanlage eines Bahnhofes in mehrere Abschnitte Gleisbereich der von fahrenden Schienenfahrzeugen benötigte Raum unter, neben oder über den Gleisen, in dem Personen durch diese Fahrten gefährdet werden können. Zum Gleisbereich gehört auch der Bereich von allfälligen Fahrleitungs- und Energieversorgungsanlagen mit den davon ausgehenden Gefahren des elektrischen Stromes. Der massgebende Gleisbereich ist jeweils mit Einbezug des geschwindigkeitsabhängigen Gefahrenbereichs in der seitlichen Ausdehnung festzulegen Gleisfreimeldeeinrichtung (GFM) technische Einrichtung zum Feststellen, ob Gleisabschnitte frei von Eisenbahnfahrzeugen sind Gleissignal Gleisabschnittsignal oder Ausfahrsignal, das für ein einzelnes Gleis gilt Gruppensignal Gleisabschnittsignal oder Ausfahrsignal, das für mehrere Gleise gilt Halt – vorgeschriebener Halt ordentlicher und ausserordentlicher Halt – ordentlicher Halt in der Fahrordnung vorgeschrieben, einschliesslich Bedarfshalt – ausserordentlicher Halt nicht mittels Fahrordnung angeordnet – nicht vorgeschriebener Halt durch den Betriebsablauf oder Störung erzwungen, z.B. durch ein Halt zeigendes Hauptsignal Haltestelle Anlage mit Publikumsverkehr auf der Strecke Handbremse die vom Fahrzeug aus, auch während der Fahrt mit Kurbel oder Handrad bedienbare Feststellbremse Hauptgleis Bahnhofgleis, in das signalmässig ein- und ausgefahren werden kann Infrastrukturbetreiberin (ISB) EBU, das eine Eisenbahninfrastruktur betreibt Instruierte Person für elektrische Anlagen (IPEA) Person mit Berechtigung, um begrenzte, genau umschriebene Tätigkeiten in Starkstromanlagen auszuführen, gemäss Instruktion durch eine sachverständige Person. Sie kennt die örtlichen Verhältnisse und die zu treffenden Schutzmassnahmen Kleinwagen Anhängefahrzeug ohne normale Zug- und Stossvorrichtung oder automatische Kupplung (Rollwagen, Rollleitern, Lorrys usw.) Kommerzieller Halteort Anlage mit Publikumsverkehr im Bereich der FSS Kontrollton dient der Verbindungsüberwachung Kopfgleis an einem Gleisabschluss endigendes Hauptgleis Kreuzung das Ausweichen von zwei Fahrten, von denen eine oder beide auf dem von der Gegenfahrt benutzten und freigegebenen Streckengleis weiterfahren Letzte Weiche letzte in Richtung Strecke befahrene Weiche eines Bahnhofes Linkes Gleis das in der Fahrrichtung links liegende Gleis einer zweigleisigen Strecke Lokführer / Lokführerin (LF) Person, welche für die Bedienung von Triebfahrzeugen aller Art in fahrdienstlicher und technischer Hinsicht zuständig ist Lokpfeife die Einrichtung auf dem Triebfahrzeug und auf dem Steuerwagen zur Abgabe von akustischen Signalen Lokzug Zug, bestehend aus einzelnen oder zusammengekuppelten Triebfahrzeugen, auch geschleppt Meterlast das Gesamtgewicht eines Fahrzeuges geteilt durch dessen Länge, in Tonnen pro Meter (t/m) Mindestfesthaltekraft Die minimal erforderliche Kraft zur Sicherung von stillstehenden Fahrzeugen in Kilo-Newton (kN). Es dürfen nur Feststellbremsen sowie Hemmschuhe angerechnet werden Nachbarbahnhof die beidseits eines Bahnhofs oder einer Arbeitsstelle nächstliegenden Bahnhöfe. Sofern ein solcher nicht besetzt und nicht ferngesteuert ist, gilt der nächste besetzte Bahnhof als Nachbarbahnhof. Sofern ein solcher ferngesteuert wird, gilt das Fernsteuerzentrum als Nachbarbahnhof Nachbargleis das vom betreffenden Gleis bzw. der Arbeitsstelle nächstgelegene Gleis links oder rechts Nebengleis Bahnhofgleis, in das signalmässig nicht ein- und ausgefahren oder nur ausgefahren werden kann Neigung das Gefälle oder die Steigung einer Strecke, in Promille (‰) Netzbenutzerin EVU, welches den Netzzugang auf einer Infrastruktur beansprucht Normallast die zulässige Anhängelast eines Triebfahrzeuges für eine bestimmte Strecke Notbedienung Einrichtung, mit der bei Störung oder im Notfall in die Sicherungsanlage eingegriffen oder ein Teilbereich der Sicherungsanlage umgangen werden kann Ortsfestes Signal ortsfest montiertes Signal der Eisenbahninfrastruktur, z. B. Hauptsignal, Zwergsignal, Rangiersignal, ETCS Rangiersignal Pendelzug Zugskomposition, bestehend aus einem oder mehreren Triebfahrzeugen und Wagen, die an beiden Enden einen Führerstand besitzt und je nach Fahrrichtung vom einen oder anderen Führerstand aus geführt werden kann Personal Personen, welche in der Sicherheitsverantwortung eines EBU eingesetzt sind Radsatzlast das Gesamtgewicht eines Fahrzeuges geteilt durch die Zahl der Achsen, in Tonnen (t) Rangierbereich Im Bereich der FSS mit ETCS Rangiersignalen ausgerüstete Abschnitte im konventionellen Geschwindigkeitsbereich. Der Rangierbereich endet beim ETCS Rangierhaltsignal, bei der Merktafel Übergang nicht zentralisierter Bereich oder bei der Merktafel Anschlussgleis Rangierbewegung alle Fahrzeugbewegungen im Bahnhof, in Werkstätten, Depotanlagen, Anschlussgleisen und auf der Strecke sowie im Bereich der FSS, die nicht als Zugfahrten ausgeführt werden können Rangierer / Rangiererin (RA) mit Rangierarbeiten betrautes Personal Rangierfahrt die Rangierbewegung einzelner oder gekuppelter Triebfahrzeuge ohne oder mit gezogener oder geschobener Anhängelast Rangierkupplung die vom Führerstand eines Rangierfahrzeuges aus bedienbare Kupplung Rangierleiter / Rangierleiterin (RL) für das Leiten und die Durchführung der Rangierbewegung verantwortliche Person. Sie übernimmt das indirekte Führen Rangiersignal Rangierhalt-, Räumungs-, Rückstell- und Ablaufsignal Rechtes Gleis das in der Fahrrichtung rechts liegende Gleis einer zweigleisigen Strecke Rufname Bezeichnung der am Gespräch Beteiligten zur eindeutigen Erkennung Sachverständige Person für elektrische Anlagen (SPEA) Person mit Erfahrung im Umgang mit Starkstromanlagen, kennt die örtlichen Verhältnisse und die zu treffenden Schutzmassnahmen. Sie kann z.B. als Betriebsinhaber, Anlageverantwortlicher, Arbeitsverantwortlicher oder Schaltberechtigte Person eingesetzt werden und darf Personen instruieren und ausbilden Schaltberechtigte Person Person ist für Schalthandlungen an elektrischen Anlagen instruiert. Sie führt Schalthandlungen immer im Auftrag aus, ausser in Notsituationen Schiebelast die, mit Rücksicht auf die durch die ISB vorgegebene Stosskraft, zulässige geschobene Anhängelast Schutzweiche die Weiche, die in der Schutz bietenden Stellung eine Flankenfahrt verhindert Sicherheitschef / Sicherheitschefin (SC) Verantwortliches Personal für die Durchführung der Sicherheitsmassnahmen auf der Arbeitsstelle Sicherheitsdispositiv (SIDI) Festlegung der für eine Arbeitsstelle notwendigen Sicherheitsmassnahmen, sowie der durch die ISB in ihren Ausführungsbestimmungen vorgeschriebenen Angaben Sicherheitsleitung (SL) Die Stelle, die unter Verantwortung der ISB das SIDI mit den Sicherheitsmassnahmen vorschreibt und überwacht. Dies beinhaltet auch die notwendigen Anpassungen an den Arbeitsfortschritt Sicherheitswärter / Sicherheitswärterin (SIWÄ) Für die rechtzeitige Warnung des Personals auf einer Arbeitsstelle verantwortliche Person, um das sichere Räumen des betroffenen Gleisbereichs zu ermöglichen Sicherheits-Zwischenraum der vorhandene Raum zwischen Gleisen oder zwischen einem Gleis und einem festen Hindernis, der dort den Aufenthalt oder Arbeiten an Fahrzeugen ohne spezifische Sicherungsmassnahmen zulässt. Der Sicherheits-Zwischenraum ist vorhanden – wenn ein Gehweg besteht oder – wenn er in der Aussenanlage gekennzeichnet ist oder – zwischen Nebengleisen oder – wenn er in den Betriebsvorschriften der ISB bezeichnet ist oder – wenn er in einem Sicherheitsdispositiv aufgeführt ist oder – wenn im Bereich der FSS im erweiterten Geschwindigkeitsbereich der Erhaltungsbezirk beidseits des Zwischenraumes eingeschaltet ist Sichern treffen von Massnahmen an der Sicherungsanlage zum Schutz von vorübergehend nicht oder nur beschränkt verfügbaren Anlageteilen gegen unbeabsichtigtes Befahren Sicherungsanlage Anlage zur Steuerung und Sicherung der Zugfahrten und Rangierbewegungen Sperren Sperrung von Gleisen/Weichen für Arbeiten im Gleisbereich. Die gesperrten Gleise/Weichen sind für Züge nicht benutzbar Spurwechselstelle Gleise und Weichen auf der Strecke für die Verbindung paralleler Gleise, mit Blocksignalen Starkes Gefälle der Streckenabschnitt, für welchen auf Grund seines Gefälles und seiner Länge besondere Vorschriften gelten Stellwerk Anlage zur technischen Sicherung der Fahrwege von Zügen und Rangierbewegungen Strassenbahnbereich die mit Signalen und/oder in der Streckentabelle bezeichneten Gleise im Strassenbereich. Gemeinsame Benützung der Verkehrsfläche von Bahn und Strasse Strecke Anlage zwischen zwei benachbarten Bahnhöfen Streckendaten Informationen über Länge, zulässige Geschwindigkeit und Neigung jedes Abschnitts, Lage und Länge ausgewählter Objekte (z.B. Bahnhof, Tunnel, Bahnübergang, Brücke, Fahrleitungsschutzstrecke) Streckengleis der Gleisabschnitt zwischen den Einfahrsignalen zweier benachbarter Bahnhöfe Streckentabelle umfasst die für die Führung einer Fahrt erforderlichen streckenbezogenen Angaben Streckentrennung die Trennung der Bahnhoffahrleitung von der Streckenfahrleitung Streckenzentrale (Radio Block Center; RBC) Bestandteil der Sicherungsanlage im Bereich der FSS Stumpengleis an einem Gleisabschluss endigendes Nebengleis Teilbremsverhältnis das Teilbremsverhältnis garantiert eine minimale Bremswirkung, um bei einer Zugtrennung die einzelnen Zugteile sicher zum Stillstand zu bringen und während einer Zeit von mindestens einer halben Stunde gegen Entlaufen zu sichern Triebfahrzeug Lokomotive, Triebwagen, Triebzug, Traktor, selbstfahrende Fahrzeuge wie Gleisbaumaschine, Fahrzeug Schiene/Strasse Triebzug Mit eigenem Antrieb versehene, im Regelbetrieb nicht trennbare, kurzgekuppelte Einheit Überholung das Verändern der Reihenfolge in Bahnhöfen von mindestens zwei Fahrten, die in gleicher Richtung verkehren und auf dem gleichen Streckengleis weiterfahren Umstellvorrichtung die Einrichtung am Fahrzeug zur Einstellung der erforderlichen Bremswirkung Verkehrsregelungsanlage die Anlage zur Regelung des Bahn- und Strassenverkehrs. Bahnseitig wird der Verkehr mit Strassenbahnsignalen, strassenseitig mit Lichtsignalen, geregelt Verschachtelung Zwischen der bahnseitigen Sicherung und den dazugehörenden überwachten Bahnübergängen befinden sich eigensichere Bahnübergangsanlagen oder eine bahnseitige Sicherung weiterer überwachter Bahnübergänge Vorwarner / Vorwarnerin (VW) Für das rechtzeitige Melden von herannahenden Fahrten verantwortliches Personal bei einer Arbeitsstelle. Der VW übermittelt die Annäherung der Fahrten mit dem im SIDI vorgesehenen Kommunikationsmittel an den SIWÄ Wagen Anhängefahrzeug mit normaler Zug- und Stossvorrichtung oder mit automatischer Kupplung Warnanlage übernimmt die Funktion der Warnung und löst die Alarmmittel aus. Die Ansteuerung erfolgt automatisch durch die Ankündigungsanlage oder manuell Warnsystem technische und/oder organisatorische Einrichtung, die Personen (bei Arbeiten im Gleisbereich) vor der Gefahr sich nähernden Fahrten warnt Wechselbetrieb die Ausrüstung jedes Streckengleises auf mehrspurigen Strecken mit Hauptsignalen und dem Block, die ein freizügiges Befahren aller Gleise in beiden Fahrrichtungen erlaubt Weiche auffahren das Befahren einer dafür eingerichteten Weiche aus der nicht der Weichenstellung entsprechenden Richtung von der Wurzel her Weiche aufschneiden das unbeabsichtigte Befahren einer Weiche in falscher Stellung von der Wurzel her Zahnradfahrzeug Fahrzeug, das seine Zug- oder Bremskraft auf eine Zahnstange überträgt. Als Zahnradfahrzeuge gelten ebenfalls Fahrzeuge, bei denen Zug- oder Bremskräfte über Zahnstange und Adhäsion gleichzeitig übertragen werden, wenn die Kraftübertragung über Adhäsion alleine nicht genügt Zeitvergleichbahnhof der Bahnhof, in welchem das Fahrpersonal die in der Fahrordnung aufgeführte Abfahrzeit beachten muss Zug einzelne oder zusammengekuppelte Triebfahrzeuge mit oder ohne Wagen, die auf die Strecke übergehen oder im Bereich mit FSS verkehren, und zwar vom Zeitpunkt ihrer Übernahme durch das Fahrpersonal auf dem Abfahrgleis des Ausgangsortes bis zu ihrer Ankunft auf dem Ankunftsgleis des Bestimmungsortes, ausgenommen während Rangierbewegungen Zugbeeinflussung Überwachungseinrichtung zur Unterstützung der Beachtung von Signalen oder der Beachtung von Maximalgeschwindigkeiten oder zur Einwirkung auf die Fahrzeuge Zugbegegnung die Begegnung zweier in entgegengesetzter Richtung verkehrender Züge auf nebeneinander liegenden Streckengleisen Zugbegleiter / Zugbegleiterin (ZBE) Personal, welches die Züge aus Gründen der Betriebssicherheit begleitet Zugdaten Informationen zum Zug, wie Länge, Höchstgeschwindigkeit und Bremsverhältnis, werden in der Regel durch den LF vor der Zugfahrt eingegeben Zugfahrt Fahrt im Bahnhof und auf der Strecke, die durch Hauptsignale gesichert und geregelt ist, sowie Züge im Bereich mit FSS Zugführendes bzw. führendes Fahrzeug Das Fahrzeug, von welchem aus der Zug bzw. die Rangierbewegung geführt wird Zuggattungen Züge werden mit Rücksicht auf ihre Benützung eingeteilt in: – Reisezüge, die in erster Linie der Beförderung von Reisenden dienen – Güterzüge, die in erster Linie der Beförderung von Gütern, Tieren und leeren Güterwagen dienen – Dienstzüge, für dienstliche Zwecke Zuggewicht das Gesamtgewicht der arbeitenden Triebfahrzeuge und der Anhängelast, in Tonnen (t) Zughakenlast die mit Rücksicht auf die Festigkeit der Zugvorrichtung zulässige gezogene Anhängelast Zugreihe ein in Grossbuchstaben ausgedrücktes Kennzeichen für die Zusammensetzung bzw. die Höchst- und die Kurvengeschwindigkeit eines Zuges Zugvorbereiter / Zugvorbereiterin (ZVB) Vom EVU bezeichnetes, für die Durchführung der Zuguntersuchung verantwortliches Personal |

| 2.6 | Betriebsvorschriften |
| --- | --- |
|  | Notwendige Ausführungsbestimmungen, Abweichungen, Ergänzungen und Erläuterungen zu diesen Vorschriften sind von den einzelnen EBU in Betriebsvorschriften aufzuführen, die sowohl im Normalfall, wie auch bei Störungen eine zuverlässige Abwicklung des Eisenbahnbetriebes sicherstellen. Der Erlass von Betriebsvorschriften richtet sich nach der RL BV-FDV. |
| 2.6.1 | Begleitung der Züge |
|  | Züge, welche die technischen Bedingungen erfüllen, verkehren in der Regel ohne ZBE. Die EVU bezeichnen in den Ausführungsbestimmungen die Züge, die begleitet werden. |
| 2.6.2 | Verzeichnis über die kilometrische Lage der Bahnübergangsanlagen |
|  | Die ISB haben ein aktuelles Verzeichnis über die kilometrische Lage der Bahnübergangsanlagen und deren Bahnübergänge zu erstellen. Mindestens den FDL ist dieses Verzeichnis in geeigneter Weise zugänglich zu machen. |

| 2.6.3 | Checklisten Fahrdienst (CL-F) |
| --- | --- |
|  | Das Erstellen und Anwenden der CL-F ist verbindlich, – wenn Rangierbewegungen auf die Strecke verkehren oder wenn im Bereich der FSS Rangierbewegungen am Stellwerk nicht mittels Rangierfahrstrassen gesichert werden – zur Behebung von Störungen; ausgenommen sind im Bereich der FSS Zugfahrstrassen in der Betriebsart «On Sight», welche ohne Umgehung gestörter Elemente eingestellt werden können – zum Einführen/Aufheben von betrieblichen Sicherheitsmassnahmen bei Arbeiten im Gleisbereich – in den zusätzlichen vom EBU vorgeschriebenen Fällen. Die FDV bilden die Grundlage für die Erstellung der CL-F. |
| 2.6.4 | Energieeffizienz |
|  | Die ISB und die EVU unterstützen den wirtschaftlichen Einsatz von Energie, soweit die Sicherheit nicht negativ beeinflusst wird. Sie erlassen die dazu notwendigen Betriebsvorschriften. |

| 2.7 | Einsatz und Verhalten des Personals |
| --- | --- |
|  | Für fahrdienstliche Tätigkeiten darf nur dafür ausgebildetes und geprüftes Personal eingesetzt werden. Bei sicherheitsrelevanten Tätigkeiten dürfen sich die Mitarbeitenden keinesfalls durch andere Tätigkeiten ablenken lassen. Werden fahrdienstliche Aufgaben einer Funktion durch verschiedene Personen wahrgenommen, sprechen sich die Beteiligten über die Ausgangslage, den Stand der Arbeit und das konkrete Vorgehen ab. Dies gilt insbesondere – bei geographischer oder funktionaler Trennung der Zuständigkeiten – bei zeitlicher Staffelung. Werden bei der Festlegung der Betriebsorganisation die fahrdienstlichen Funktionen aufgeteilt, regeln die EBU nötigenfalls die Verantwortlichkeiten, Kompetenzen und Abläufe. Bei Dienstübergabe übergibt die abtretende Person die erforderlichen Informationen an die nachfolgende. Erfolgt keine direkte Übergabe, sind Besonderheiten schriftlich zu vermitteln. |
| 2.7.1 | Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit |
|  | Wer sich krank fühlt, wegen Übermüdung, Alkohol, Medikamenten, Betäubungsmitteln oder aus einem anderen Grund in der Ausübung seiner Funktionen beeinträchtigt ist, darf keine fahrdienstlichen Tätigkeiten ausführen. Personen, die fahrdienstliche Tätigkeiten ausüben, sind für die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben über die Arbeits- und Ruhezeit mitverantwortlich. |

| 2.8 | Nummerierung der Züge und der Rangierbewegungen auf die Strecke |
| --- | --- |
|  | Jeder Zug und jede Rangierbewegung auf die Strecke wird mit einer Nummer bezeichnet. Für Rangierbewegungen auf die Strecke wird zusätzlich der Buchstabe «R» hinzugefügt. Das Nummerierungsschema ist in den Ausführungsbestimmungen der ISB bekannt zu geben. Für die Nummernverwendung auf Gemeinschaftsstrecken und in Gemeinschaftsbahnhöfen haben sich die ISB abzusprechen. |
| 2.9 | Signalmittel der Fahrzeuge, der Bahnhöfe und des Personals |
| 2.9.1 | Triebfahrzeuge und Steuerwagen |
|  | Auf jedem Triebfahrzeug und Steuerwagen sind mitzuführen: |
|  | – eine Laterne mit weissem und rotem Licht – eine rote Signalflagge. |
| 2.9.2 | Bahnhöfe |
|  | In Bahnhöfen ist während der örtlichen Besetzung bereitzuhalten: |
|  | – eine Laterne oder eine Taschenlampe mit weissem und rotem Licht – eine rote Signalflagge – eine rote Haltsignal-Scheibe. |

| 2.9.3 | Personal |
| --- | --- |
|  | Der RL, der RA und der FDL mit Aufsichtsfunktion benötigen eine Mundpfeife. Der ZBE benötigt eine Mundpfeife und eine Taschenlampe. Bei Nacht haben die RA, ausgenommen bei Ausrüstung mit einem zur Abgabe von Befehlen geeigneten mobilen Kommunikationsmittel, eine Handlaterne mit weissem und rotem Licht mitzutragen. |
| 2.10 | Abgrenzung Aussensignalisierung und FSS |
|  | Eisenbahninfrastrukturen mit zentralisierten Sicherungsanlagen sind entweder mit einer Aussensignalisierung oder FSS ausgerüstet. |
| 2.10.1 | Systemgrenze |
|  | Die Systemgrenze zwischen Aussen- und FSS liegt bei der Tafel CAB-Anfang bzw. CAB-Ende. |
| 2.10.2 | Betriebliche Unterscheidung zwischen Bahnhof und Strecke im Bereich der FSS |
|  | Im Bereich der FSS können für Fahrten alle Fahrstrassenabschnitte sowohl als Start- wie auch als Zielgleis genutzt werden. Auf die Unterscheidung der Betriebsprozesse zwischen Bahnhof und Strecke wird im Bereich der FSS verzichtet. Für das Führen von Zügen und Rangierbewegungen gelten spezifische Betriebsprozesse. Die übrigen Bestimmungen über Bahnhof und Strecke (z.B. Aufstellung der Signale, Fahrordnung, Zuguntersuchung oder Strecken- und Bahnhofkenntnis) gelten, sofern diese nicht spezifisch für FSS geregelt sind. |
| 2.10.3 | Geschwindigkeitsbereiche im Bereich der FSS |
|  | Im Bereich der FSS wird zwischen dem – konventionellen Geschwindigkeitsbereich mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 160 km/h und – erweiterten Geschwindigkeitsbereich mit einer Höchstgeschwindigkeit über 160 km/h bis 250 km/h unterschieden. |

| 2.10.4 | Grundsätze im Bereich der FSS im erweiterten Geschwindigkeitsbereich |
| --- | --- |
|  | Die Betriebsarten – «Shunting» ausserhalb des Erhaltungsbetriebs und – «Isolation» sind verboten. Das Abrüsten von zugführenden Fahrzeugen ist nur im Störungsfall des Fahrzeuges oder beim Wenden zulässig. Rangierbewegungen und Arbeiten im Gleisbereich sind ausschliesslich im Erhaltungsbetrieb innerhalb eines eingeschalteten Erhaltungsbezirks bzw. -bereichs zulässig. Ergänzende Bedingungen für das Einführen und Aufheben des Erhaltungsbetriebs sind in den Ausführungsbestimmungen der ISB zu regeln. Die Einfahrt von kommerziellen Zügen in einen eingeschalteten Erhaltungsbezirk bzw. -bereich ist verboten. Das Fahrpersonal darf den Zug im Regelbetrieb nur mit Zustimmung des FDL verlassen. Diese Zustimmung darf auf doppel- oder mehrspurigen Strecken erst erteilt werden, wenn: – die Nachbargleise gesichert sind oder – die Züge auf den Nachbargleisen in der Betriebsart «On Sight» verkehren oder – auf den Nachbargleisen eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h sichergestellt ist. Nach der Rückkehr auf das Fahrzeug meldet sich das Fahrpersonal beim FDL zurück. Der FDL hebt nach erhaltener Rückmeldung die Sicherungsmassnahmen auf. |

Anlage 1

Teil-Geltungsbereiche und Funktionen FDV

Teil-Geltungsbereiche und Funktionen FDV

In der Anlage 1 sind die Teil-Geltungsbereiche kurz beschrieben. Die sich aus den FDV ergebende Zuteilung der einzelnen FDV-Ziffern zu den Teil-Geltungsbereichen findet sich zugleich in Beilage 3 der RL BV-FDV mit informativem Charakter. Die Festlegung der Anwendbarkeit der Teil-Geltungsbereiche liegt in der Verantwortung der ISB und EVU.

Die Funktionen nach FDV sind in den Erklärungen der Begriffe definiert und mit einer Abkürzung versehen. Die sich aus den FDV ergebende Zuteilung der einzelnen FDV Ziffern zu den Funktionen nach FDV (Abkürzung) findet sich zugleich in Beilage 3 der RL BV-FDV mit informativem Charakter. Die Zuweisung der Funktionen nach FDV an das betreffende Personal liegt in der Verantwortung der ISB und EVU.

Teil-Geltungsbereich «Ausschliesslich Rangierbewegungen»

Dieser Teil-Geltungsbereich berücksichtigt Infrastrukturen, welche ausschliesslich durch Rangierbewegungen befahren werden. Es kann sich dabei auch um klar abgrenzbare Teile einer Infrastruktur handeln, welche durch die zuständige ISB (bzw. Anschlussgleisbetreiberin) explizit dem Teil-Geltungsbereich ausschliesslich Rangierbewegungen zugeteilt werden. Anschlussgleise mit möglichen Zugfahrten fallen nicht unter diesen Teil-Geltungsbereich.

Teil-Geltungsbereich «Aussensignalisierung interoperables Netz»

Hierbei handelt es sich um das interoperable Haupt- und Ergänzungsnetz gemäss Anhang 6 EBV resp. der Übersichtskarte (dunkel- und hellgrüne Strecken) im Kapitel F der Richtlinie BAV zu Artikel 15a EBV (RL IOP). In diesem Teil-Geltungsbereich finden Rangierbewegungen und Zugfahrten statt. Die Zustimmung für Zugfahrten erfolgt mittels Fahrtstellung der Hauptsignale.

Option «FSS ETCS L2»

Diese Option ist für Anlagen anwendbar, welche mit FSS ETCS Level 2 ausgerüstet sind. Sie ist für den Teil-Geltungsbereich «Aussensignalisierung interoperables Netz» zulässig. Die Zustimmung für Zugfahrten erfolgt mittels CAB-Fahrerlaubnis.

Teil-Geltungsbereich «Aussensignalisierung nicht interoperables Netz»

Hierbei handelt es sich um das nicht interoperable Netz gemäss Anhang 5 EBV sowie gemäss der Übersichtskarte (rote Strecken) im Kapitel F der Richtlinie BAV zu Artikel 15a EBV (RL IOP). In diesem Teil-Geltungsbereich finden Rangierbewegungen und Zugfahrten statt. Die Zustimmung für Zugfahrten erfolgt mittels Fahrtstellung der Hauptsignale. Dieser Teil-Geltungsbereich ist ebenfalls anwendbar für Strecken mit Hauptsignalen ohne Block oder Fahrstrassensicherung.

Teil-Geltungsbereich «Fahrten ohne Signale mit Zustimmung»

Dieser Teil-Geltungsbereich ist anwendbar für Infrastrukturen ohne Hauptsignale. Es finden Rangierbewegungen und Zugfahrten statt. Die Zustimmung für eine Zugfahrt erfolgt mittels: – Fahrplan oder – Fahrordnung oder – Befehl für Kreuzung und Überholung oder – quittungspflichtiger (mündlich oder fernmündlich) Verständigung durch den FDL.

Option «Zahnrad»

Diese Option umfasst zusätzlich die Bestimmungen, welche für einen Betrieb mit Zahnrad anwendbar sind. Sie ist für die Teil-Geltungsbereiche «Aussensignalisierung nicht interoperables Netz» sowie «Fahrten ohne Signale mit Zustimmung» zulässig.

Option «Zugverband»

Diese Option umfasst zusätzlich die Bestimmungen, welche für einen Betrieb mit Zugverband anwendbar sind. Sie ist für die Teil-Geltungsbereiche «Aussensignalisierung nicht interoperables Netz» sowie «Fahrten ohne Signale mit Zustimmung» zulässig.

Teil-Geltungsbereich «Tram (Fahren generell erlaubt)»

Folgt in einem späteren Änderungszyklus

Anlage 2

Auswirkungen des europäischen Rechts

Die rechtliche Wirkung der europäischen Vorgaben, namentlich der «Technischen Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems Verkehrsbetrieb und Verkehrssteuerung» (TSI OPE), auf die FDV wird in drei Kategorien eingeteilt (Ziffer 1). In einer Tabelle ist die Zuteilung der relevanten FDV-Ziffern zu diesen Kategorien aufgelistet (Ziffer 2). Diese Kategorisierung und deren Zuteilung sind in Bezug auf die Wirkung der FDV ausschliesslich für Bahnen des interoperablen (IOP) Hauptnetzes nach Anhang 6 EBV und für Bahnen des IOP-Ergänzungsnetzes nach Kapitel D der RL IOP.

| 1 | Kategorien der rechtlichen Wirkung der europäischen Vorgaben |
| --- | --- |
| Kategorie | Bedeutung / Wirkung | Weiterführende Bemerkungen |
| Verweis (VERW) auf die TSI OPE | Die Regelung entspricht einer Regelung der TSI OPE. Sie ist für alle Unternehmen gültig. | Die rechtliche Wirkung entsteht für IOP-Bahnen direkt aus der TSI OPE (Anhang 7 EBV) |
| Nicht-IOP (NIOP) | Regel für IOP-Bahnen aufgehoben, bleibt für nicht IOP-Bahnen gültig | Benötigt eine IOP-Bahn diese Regel weiterhin, soll die Regel in die BV aufgenommen werden. (Verfahren als Abweichung zu den FDV). |
| Konformitätsvermutung (KV) | Regel, in Bereichen, wo die EU-Vorgaben keine hoheitlichen nationalen Regelungen zulassen. Für Bahnen des Nicht-IOP-Netzes sind die Regelungen der Kategorie KV verbindlich. Die Bahnen des IOP-Haupt- und IOP-Ergänzungsnetzes können diese Regelungen als Referenzsystem nutzen. Die Anwendbarkeit oder die Nicht-Anwendbarkeit der Regelungen (spezifisch nach Regelung oder gesamthaft) ist in den Betriebsvorschriften festzulegen. | Auf Grund der Wahlmöglichkeit der Verbindlichkeit für Bahnen des IOP-Haupt- und Ergänzungsnetzes, haben diese Unternehmen mögliche Konsequenzen auf den Nahtstellen zwischen den ISB, den EVU oder zwischen ISB und EVU frühzeitig gegenseitig abzusprechen. |

| 2 | Zuteilung der FDV-Ziffern zu den Kategorien |
| --- | --- |
|  | Die den Hauptziffern untergeordneten Ziffern werden aufgeführt, wenn diese unterschiedlichen Kategorien zugeteilt werden oder wenn nur Teile dieser Ziffern einer der drei Kategorien zugeteilt werden. Zudem werden die Ziffern, welche nur einen Titel ohne Regelung haben, nicht aufgeführt. Alle in der nachstehenden Tabelle nicht aufgeführten Ziffern und Unterziffern gelten uneingeschränkt für alle Unternehmen des Geltungsbereichs der FDV. |
| FDV-Ziffer | Zugeteilte Kategorie | Beschreibung der Detailzuteilung (wenn nicht die ganze referenzierte Ziffer derselben Kategorie zugeteilt werden kann) |
| R 300.1 |  |  |
| 1.3 | VERW |  |
| 2.1 | KV |  |
| 2.2 | KV |  |
| 2.6 | VERW |  |
| 2.6.1 | KV |  |
| 2.7 (teilw.) | VERW | Die grundsätzlichen Anforderungen an das Personal entsprechen mit Ausnahme der Aufteilung der Funktion auf verschiedene Personen (zweiter Absatz) den europäischen Vorgaben. |
| 2.7 (teilw.) | KV | Zweiter Absatz |
| 2.9.1 | KV |  |
| 2.9.2 | KV |  |
| 2.10.1 | KV |  |
| 2.10.3 | KV |  |
| 2.10.4 | KV |  |
| R 300.2 |  |  |
| 1.1.2 (teilw.) | VERW | Grundsätzliche Regelung |
| 2.6.3 (teilw.) | NIOP | Dritter Absatz |
| 2.6.11 | NIOP |  |
| 2.8 | NIOP |  |
| 4.1.2 | KV |  |
| 4.2 | KV |  |
| 5.4 | NIOP |  |
| 5.7.1 (teilw.) | VERW | Bild 585 und Bestimmung |
| 5.7.1 (teilw.) | KV | Bild 586 und Bestimmung |
| 5.7.2 (teilw.) | VERW | Zugschluss gem. TSI OPE |
| 5.7.2 (teilw.) | NIOP | Zusätzliche Möglichkeiten des Zugschlusses auf dem nichtinteroperablen Netz. |
| 5.7.3 | KV |  |
| 5.7.4 | KV |  |
| 6.1 | KV |  |
| 6.2 | VERW |  |
| 6.3 | VERW |  |
| 6.4 | KV |  |
| 6.5 | KV |  |
| 6.9 | KV |  |
| 6.10 | KV |  |
| 8.1.2 (teilw.) | VERW | Nur Bild 803a |
| Beilage 1 / 1.5 | KV |  |
| R 300.3 |  |  |
| 1.2 (teilw.) | VERW | Zweiter Satz |
| 1.3 | VERW |  |
| 1.4 | KV |  |
| 2.3 (teilw.) | VERW | Grundsätzliche Aspekte des Abfassens von Nachrichten |
| 3.1 | KV |  |
| 3.2 | KV |  |
| 3.3 | KV |  |
| 3.4 | VERW |  |
| 5.1.1 | KV |  |
| 5.1.3 | KV |  |
| 5.2 | KV |  |
| 5.3.1 | VERW |  |
| 5.3.2 | KV |  |
| 5.3.3 | KV |  |
| 5.4.1 | KV |  |
| 5.5 | KV |  |
| 5.6 | KV |  |
| 6.1 | KV |  |
| 6.2.1 (teilw.) | VERW | Grundsätzliche Aspekte der Übermittlung von Befehlen |
| 6.2.2 | KV |  |
| 6.2.3 | KV |  |
| 6.2.5 | VERW |  |
| 7.1 | VERW |  |
| 7.2 | VERW |  |
| 8.1 | KV |  |
| 8.2 | KV |  |
| 8.2.1 | KV |  |
| 8.2.2 | KV |  |
| 8.2.3 | KV |  |
| 8.2.4 | KV |  |
| 8.2.5 | VERW |  |
| 8.3 (teilw.) | VERW | Zweiter Absatz |
| 8.3.1 (teilw.) | VERW | Exkl. die (zu TSI OPE Anlage C) zusätzlichen schweizerischen Präzisierungen |
| 8.3.2 (teilw.) | VERW | Exkl. die (zu TSI OPE Anlage C) zusätzlichen schweizerischen Redewendungen |
| 8.3.5 | KV |  |
| 9.2 | KV |  |
| 9.3 | KV |  |
| 10.2 | KV |  |
| Beilage 2 | VERW |  |
| R 300.4 |  |  |
| 1.5 (teilw.) | NIOP | Letzter Satz |
| 1.12 | NIOP |  |
| Anlage 1 / ganze Anlage | KV |  |
| Anlage 2 / ganze Anlage | KV |  |
| R 300.5 |  |  |
| 1.1 | KV |  |
| 1.2 | KV |  |
| 1.3 | KV |  |
| 1.4.1 | KV |  |
| 1.4.2 | KV |  |
| 1.4.3 | KV |  |
| 1.4.5 | KV |  |
| 1.4.6 | KV |  |
| 1.5 | KV |  |
| 2.1 (teilw.) | KV | Zweiter Absatz |
| 2.2 | KV |  |
| 2.3 | KV |  |
| 2.4 | KV |  |
| 2.5 | KV |  |
| 2.6 | KV |  |
| 3.1 | KV |  |
| 3.2 | KV |  |
| 3.3 | KV |  |
| 3.4 | KV |  |
| 3.5.1 | VERW |  |
| 3.5.2 | KV |  |
| 3.5.3 | KV |  |
| 3.5.4 | KV |  |
| 3.5.5 | KV |  |
| 3.5.6 | KV |  |
| 3.6 | KV |  |
| 3.7 | KV |  |
| 3.8 | KV |  |
| 4 | KV |  |
| Beilage 1 | KV |  |
| Anlage 1 | NIOP |  |
| R 300.6 |  |  |
| 1.2.1 | VERW |  |
| 1.3.1 (teilw.) | VERW | Aspekte FSS |
| 1.3.2 (teilw.) | VERW | Aspekte FSS |
| 1.3.3 (teilw.) | KV | Aspekte FSS |
| 1.3.4 | NIOP |  |
| 1.4 | KV |  |
| 2.4.2 | KV |  |
| 3.1 | VERW |  |
| 3.2 | KV |  |
| 3.4 | KV |  |
| 3.5.1 | KV |  |
| 3.5.2 (teilw.) | VERW | Erster Absatz |
| 3.8 | KV |  |
| 4.2.6 (teilw.) | KV | Aspekte FSS |
| 4.3.5 (teilw.) | KV | Aspekte FSS |
| 4.4 | NIOP |  |
| 4.6 | KV |  |
| 4.7 | KV |  |
| 4.8 | KV |  |
| 4.9 | KV |  |
| 5.2.3 | KV |  |
| 5.2.4 | NIOP |  |
| 5.2.5 | NIOP |  |
| 5.2.6 | NIOP |  |
| 5.3 | KV |  |
| 5.4.1 (teilw.) | KV | Aspekte FSS |
| 5.4.3 | KV |  |
| 5.4.4 | KV |  |
| 5.5 | KV |  |
| 5.6 | KV |  |
| R 300.7 |  |  |
| Ganzes Reglement (exkl. Anlage 1) | KV |  |
| Anlage 1, inkl. Beilagen (teilw.) | VERW | Regelungen, welche Anlage A der TSI OPE entsprechen |
| Anlage 1, inkl. Beilagen (teilw.) | KV | Zusätzliche Regelungen zu Anlage A der TSI OPE |
| R 300.8 |  |  |
| R300.9 |  |  |
| 1 | KV |  |
| 1.1 | KV |  |
| 2.4.1 (teilw.) | NIOP | Letztes Alinea |
| 2.4.3 (teilw.) | VERW | Exklusiv des Kontextes zur Signalgebung (Aussensignale) |
| 4.6.2 (teilw.) | NIOP | Zweiter Absatz |
| 5.1 (teilw.) | VERW | Erster und zweiter Absatz |
| 5.1 (teilw.) | KV | Dritter Absatz |
| 5.1.1 (teilw.) | VERW | Exklusiv des Kontextes zur Signalgebung (Aussensignale) |
| 5.2 | VERW |  |
| 5.3 | KV |  |
| 5.4 | KV |  |
| 5.5 | KV |  |
| 5.6 | KV |  |
| 7.1.1 (teilw.) | VERW | Exklusiv des Kontextes zur Signalgebung (Aussensignale) |
| 7.1.2 (teilw.) | VERW | Exklusiv des Kontextes zur Signalgebung (Aussensignale) |
| 7.1.3 (teilw.) | VERW | Exklusiv des Kontextes zur Signalgebung (Aussensignale) |
| 7.1.4 (teilw.) | VERW | Exklusiv des Kontextes zur Signalgebung (Aussensignale) |
| 7.2 | NIOP |  |
| 8.1 | VERW |  |
| 8.1.1 (teilw.) | VERW | Exklusiv des Kontextes zur Signalgebung (Aussensignale) |
| 8.1.2 | KV |  |
| 9.1 | VERW |  |
| 9.1.1 (teilw.) | VERW | Exklusiv des Kontextes zur Signalgebung (Aussensignale) |
| 9.1.2 | KV |  |
| 9.2 | KV |  |
| 10.1 | KV |  |
| 10.2 | KV |  |
| 10.3 | KV |  |
| 10.4 | KV |  |
| 10.5 | NIOP |  |
| 11.1 (teilw.) | VERW | Erster Absatz |
| 11.1 (teilw.) | KV | Zweiter Absatz |
| 11.2 (teilw.) | VERW | Erster Absatz |
| 11.3.1 (teilw.) | VERW | Grundsätzliche Regelung |
| 11.3.1 (teilw.) | KV | Detailangaben der Regelung |
| 11.3.2 (teilw.) | VERW | Grundsätzliche Regelung |
| 11.3.2 (teilw.) | KV | Detailangaben der Regelung |
| 11.3.3 (teilw.) | VERW | Grundsätzliche Regelung |
| 11.3.3 (teilw.) | KV | Detailangaben der Regelung |
| 11.3.4 | VERW |  |
| 11.3.5 | VERW |  |
| 11.3.6 (teilw.) | VERW | Ganze Ziffer, exkl. letzter Absatz |
| 11.3.6 (teilw.) | KV | Letzter Absatz |
| 11.3.7 | KV |  |
| 11.3.8 | KV |  |
| 11.3.9 | VERW |  |
| 12.1 | KV |  |
| 12.2.1 | KV |  |
| 12.2.2 | KV |  |
| 12.2.3 (teilw.) | VERW | Grundsätzliche Regelung |
| 12.2.3 (teilw.) | KV | Detailangaben der Regelung |
| 12.3.1 | KV |  |
| 12.3.2 | KV |  |
| 12.3.3 | KV |  |
| 12.3.4 | KV |  |
| 12.3.5 | KV |  |
| 12.3.6 | NIOP |  |
| 13 | KV |  |
| 14.1 (teilw.) | VERW | Grundsätzliche Regelung |
| 14.1 (teilw.) | KV | Detailangaben der Regelung sowie Kontext Warnsignal |
| 14.2 | KV |  |
| 14.3 | KV |  |
| 14.4 | KV |  |
| 14.5 | KV |  |
| 14.6 | KV |  |
| 14.7 | KV |  |
| R 300.10 |  |  |
| 1 | KV |  |
| 2 | KV |  |
| 2.1 | KV |  |
| 2.1.1 | KV |  |
| 2.1.2 | KV |  |
| 2.1.3 | VERW |  |
| 2.1.4 | VERW |  |
| 2.2 | KV |  |
| 2.3 | KV |  |
| 3.1 (teilw.) | VERW | Europäische Befehle (Sammelformular Befehle) |
| 3.1 (teilw.) | NIOP | Befehl für Kreuzung und Überholung |
| 3.2 | KV |  |
| 3.3 | KV |  |
| R 300.11 |  |  |
| Ganzes Reglement | KV |  |
| R 300.12 |  |  |
| 3.7.4 | KV |  |
| R 300.13 |  |  |
| 1 | KV |  |
| 2.1 | KV |  |
| 2.2 | KV |  |
| 2.3 | KV |  |
| 2.4 | KV |  |
| 2.5.1 | KV |  |
| 2.5.3 | KV |  |
| 3.1 | KV |  |
| 3.2 | KV |  |
| 3.3.1 | KV |  |
| 3.3.2 | KV |  |
| 3.3.3 | KV |  |
| 3.3.4 (teilw.) | KV | Erster und dritter Absatz |
| 3.3.4 (teilw.) | VERW | Zweiter Absatz (Sanden) |
| 3.3.5 | KV |  |
| 4.1 | KV |  |
| 4.2 | KV |  |
| Anlage 1 | KV |  |
| R 300.14 |  |  |
| Ganzes Reglement, inkl. Beilage 1 | KV |  |
| R 300.15 |  |  |
| Ganzes Reglement | NIOP |  |