Table des matières

| R 300.1 | Généralités | 21 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Remarques préliminaires | 23 |
| 2 | Champ d’application | 25 |
| 2.1 | Généralités | 25 |
| 3 | Terminologie | 29 |
| 3.1 | Liste des termes | 29 |
| 3.2 | Explication des termes | 35 |
| 4 | Dispositions générales | 51 |
| 4.1 | Répartition des trains et des mouvements de manœuvre en pleine voie | 51 |
| 4.2 | Catégories de trains | 51 |
| 4.3 | Désignation des trains et des mouvements de manœuvre en pleine voie | 52 |
| 4.4 | Accompagnement des trains | 52 |
| 4.5 | Moyens de signalisation des véhicules, des gares et du personnel | 52 |
| 4.6 | Délimitation entre signalisation extérieure et signalisation en cabine | 53 |
| 4.7 | Efficacité énergétique | 54 |
| 4.8 | Index de l’emplacement kilométrique des installations de passage à niveau | 55 |
| 4.9 | Application des PCT sur les voies de raccordement | 55 |
| 5 | Exercer des tâches liées à la circulation des trains | 57 |
| 5.1 | Capacité réduite | 57 |
| 6 | Autorisation d’accès pour l’autorité de surveillance | 59 |
| R 300.2 | Signaux | 61 |
| 1 | Généralités | 63 |
| 1.1 | Dispositions générales | 63 |
| 1.2 | Représentation | 64 |
| 2 | Signaux pour les trains et les mouvements de manœuvre | 67 |
| 2.1 | Signaux de barrage | 67 |
| 2.2 | Signaux d’arrêt, de contrôle et de mise en garde | 68 |
| 2.3 | Signaux d’indication de vitesse | 71 |
| 2.4 | Signaux nains | 78 |
| 2.5 | Signaux d’aiguilles | 82 |
| 2.6 | Signaux d’indication | 90 |
| 2.7 | Signaux donnés par le personnel | 96 |
| 2.8 | Signaux pour l’exploitation des tramways | 98 |

| 3 | Signaux pour les mouvements de manœuvre | 101 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Signaux de manœuvre | 101 |
| 3.2 | Signalisation des véhicules durant la manœuvre | 104 |
| 3.3 | Signaux pour les mouvements de manœuvre, donnés par le personnel | 107 |
| 3.4 | Signaux d’indication pour les mouvements de manœuvre | 113 |
| 4 | Signaux pour la préparation des trains | 115 |
| 4.1 | Essai des freins | 115 |
| 4.2 | Annonce de prêt | 118 |
| 5 | Signaux pour la circulation des trains | 119 |
| 5.1 | Signaux pour les trains | 119 |
| 5.2 | Images des signaux pour les trains | 124 |
| 5.3 | Signaux complémentaires | 134 |
| 5.4 | Panneau d’indication lorsqu’un signal principal ou avancé manque | 140 |
| 5.5 | Signaux d’indication pour la circulation des trains | 141 |
| 5.6 | Signaux de départ | 144 |
| 5.7 | Signalisation des véhicules pour la circulation des trains | 147 |
| 6 | Signaux fixes pour la signalisation en cabine | 149 |
| 6.1 | Panneaux de début et de fin | 149 |
| 6.2 | Signal d’arrêt ETCS | 149 |
| 6.3 | Signal de position ETCS | 150 |
| 6.4 | Désignation du signal d’arrêt ETCS et de signal de position ETCS dans une zone de vitesse conventionnelle | 150 |
| 6.5 | Désignation du signal d’arrêt ETCS et du signal de position ETCS dans une zone de vitesse étendue | 150 |
| 6.6 | Signalisation de la position des branchements simples à l’aide de signaux électriques de contrôle d’aiguille | 151 |
| 6.7 | Signaux de manœuvre ETCS | 152 |
| 6.8 | Secteurs de maintenance | 154 |
| 6.9 | Panneau ETCS limite RBC | 155 |
| 6.10 | Panneau ETCS de point d’arrêt | 156 |
| 7 | Signaux pour la traction électrique | 157 |
| 7.1 | Signaux valables pour la traction électrique en général | 157 |
| 7.2 | Signaux des zones de transition entre différents courants | 161 |
| 8 | Signaux lors de perturbations | 167 |
| 8.1 | Signaux lors de danger | 167 |
| 8.2 | Signaux lors de dérangements | 168 |
| 9 | Signaux non valables ou à validité temporaire | 171 |
| 9.1 | Signaux non valables | 171 |
| 9.2 | Signaux à validité temporaire | 172 |

| 10 | Signaux pour les travaux sur et aux abords des voies | 173 |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | Alarme de chantier, fixe ou mobile | 173 |
| 10.2 | Repère pour les travaux de déneigement | 174 |
| 10.3 | Repères pour les zones de protection des nappes phréatiques | 174 |
|  | Complément 1 | 175 |
|  | Exemples pour l’implantation des signaux de ralentissement |  |
|  | Complément 2 | 183 |
|  | Exemples de succession de signaux pour les trains |  |
|  | Complément 3 | 191 |
|  | Exemple pour la signalisation continue de la vitesse |  |
|  | Annexe 1 Signaux SIM | 195 |
| 1 | Signaux SIM | 197 |
| 1.1 | Panneaux d’annonce d’entrée dans le corridor | 197 |
| 1.2 | Panneau d’interdiction SIM | 197 |
| 1.3 | Signaux d’interdiction SIM | 198 |
| 1.4 | Panneau de parcours SIM | 198 |
|  | Annexe 2 Sémaphores | 199 |
| 1 | Sémaphore pour la circulation des trains | 201 |
| 1.1 | Signal principal | 201 |
| 2 | Sémaphore pour les mouvements de manœuvre | 203 |
| 2.1 | Signal d’évacuation | 203 |
|  | Annexe 3 Signaux de manœuvre pour installations de débranchement | 205 |
| 1 | Signaux de manœuvre pour installations de débranchement | 207 |
| 1.1 | (Chiffre plus valable) | 207 |
| 1.2 | Signal de débranchement | 207 |
| R 300.3 | Annonces et transmissions | 211 |
| 1 | Généralité | 213 |
| 1.1 | Champ d’application | 213 |
| 1.2 | Sécurité et communication liée à la sécurité | 213 |
| 1.3 | Langue | 213 |
| 1.4 | Information à la clientèle | 213 |
| 2 | Messages | 215 |
| 2.1 | Contenu des messages | 215 |
| 2.2 | Genre de messages | 215 |
| 2.3 | Rédaction des messages | 215 |
| 2.4 | Messages de tiers | 215 |

| 3 | Instruments de transmission | 217 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Types d’instruments | 217 |
| 3.2 | Instruments utilisés | 217 |
| 3.3 | Choix des instruments | 217 |
| 3.4 | Utilisation des formulaires | 217 |
| 4 | Procédures | 219 |
| 4.1 | Procédures utilisées | 219 |
| 4.2 | Genre de procédures | 219 |
| 4.3 | Application des procédures | 220 |
| 5 | Horaire et tableau des parcours | 221 |
| 5.1 | Compétences | 221 |
| 5.2 | Documents pour le mécanicien de locomotive | 222 |
| 5.3 | Marche | 222 |
| 5.4 | Tableau des parcours | 223 |
| 5.5 | Description de la marche | 224 |
| 5.6 | Description du tableau des parcours | 226 |
| 6 | Annonces d’exploitation | 233 |
| 6.1 | Principe | 233 |
| 6.2 | Annonces à l’aide du formulaire d’ordres | 233 |
| 7 | Transmission par télécopie | 235 |
| 7.1 | Identification | 235 |
| 7.2 | Application | 235 |
| 8 | Transmission en phonie | 237 |
| 8.1 | Principes de base | 237 |
| 8.2 | Adressage | 237 |
| 8.3 | Comportement | 239 |
| 9 | Communication de la manœuvre | 243 |
| 9.1 | Remarques préliminaires | 243 |
| 9.2 | Structure du réseau | 243 |
| 9.3 | Liaisons | 243 |
| 9.4 | Comportement durant les mouvements de manœuvre | 243 |
| 10 | Communication sur les chantiers | 247 |
| 10.1 | Remarques préliminaires | 247 |
| 10.2 | Structure du réseau et liaisons | 247 |
| 10.3 | Nom d’appel et identification | 248 |
| 10.4 | Liaisons radio entre la sentinelle et le protecteur | 248 |
|  | Complément 1 | 249 |
|  | Exemples de conversations en phonie |  |
|  | Complément 2 | 259 |
|  | Tableau d’épellation |  |

| R 300.4 | Mouvements de manœuvre | 263 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mesures à prendre avant et après le mouvement | 265 |
| 1.1 | Remise de service | 265 |
| 1.2 | Direction | 265 |
| 1.3 | Genres de mouvements | 265 |
| 1.4 | Côté de manœuvre | 266 |
| 1.5 | Limite de manœuvre | 266 |
| 1.6 | Signalisation | 266 |
| 1.7 | Assurer et atteler des véhicules | 268 |
| 1.8 | Frein à air | 270 |
| 1.9 | Frein à main | 271 |
| 1.10 | Arrêt avec des sabots d’arrêt | 272 |
| 2 | Exécution | 275 |
| 2.1 | Principe | 275 |
| 2.2 | Demande du parcours | 275 |
| 2.3 | Etablissement du parcours | 277 |
| 2.4 | Assentiment pour le mouvement de manœuvre | 278 |
| 2.5 | Ordres pour le mouvement de manœuvre | 281 |
| 2.6 | Observation du parcours | 284 |
| 2.7 | Exploitation des tramways et passages à niveau sans signalisation au niveau routier | 285 |
| 2.8 | Arrêt du mouvement de manœuvre | 285 |
| 2.9 | Franchissement, reprise et destruction | 286 |
| 3 | Dispositions sur les genres de mouvements | 287 |
| 3.1 | Pousse non accompagnée | 287 |
| 3.2 | Laisser-couler et lancer | 287 |
| 3.3 | Mouvements de manœuvre à la prolonge ou au cabestan | 291 |
| 3.4 | Mouvements de manœuvre à bras, au moyen d’engins mécaniques ou de véhicules routiers | 293 |
| 3.5 | Particularités | 293 |
| 3.6 | Vitesses | 295 |
| 3.7 | Position lors de mouvements de manœuvre | 297 |
| 4 | Dispositions complémentaires pour les mouvements de manœuvre en pleine voie | 299 |
| 4.1 | Généralités | 299 |
| 4.2 | Annonce, préparation et prêt au départ | 300 |
| 4.3 | Parcours | 300 |
| 4.4 | Mesures avant de transmettre l’assentiment | 301 |
| 4.5 | Assentiment pour le mouvement de manœuvre en pleine voie | 301 |
| 4.6 | Circulation | 302 |
| 4.7 | Arrivée | 303 |
| 4.8 | Dépanner un train en détresse | 304 |
| 4.9 | Mouvement de manœuvre qui ne quitte pas totalement la gare | 305 |

| 5 | Dispositions complémentaires pour les mouvements de manœuvre sur une voie interdite | 307 |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Généralités | 307 |
| 5.2 | Compétences du chef de la sécurité | 307 |
| 5.3 | Préparation | 308 |
| 5.4 | Mouvement de manœuvre sur voie interdite | 309 |
| 5.5 | Circuler sur une voie interdite | 309 |
| 5.6 | Mouvement de manœuvre provenant d’une voie interdite | 308 |
| 5.7 | Annonce d’arrivée | 311 |
| 5.8 | Annonce de voie praticable | 311 |
| 6 | Dispositions complémentaires pour le débranchement | 313 |
| 6.1 | Freins de voie, chariots transporteurs | 313 |
| 6.2 | Détendre les attelages et desserrer | 313 |
| 6.3 | Renoncement au frein à air dans les installations de débranchement | 313 |
| 6.4 | Demander le débranchement et octroi de l’assentiment | 313 |
| 6.5 | Annonce des laisser-couler et observation de la zone concernée | 314 |
| 6.6 | Dételer | 314 |
| 6.7 | Protéger | 314 |
| 6.8 | Le laisser-couler s’arrête prématurément | 314 |
| 7 | Dispositions complémentaires pour les mouvements de manœuvre dans une zone de signalisation en cabine | 315 |
| 7.1 | Généralités | 315 |
| 7.2 | Demande du parcours | 315 |
| 7.3 | Assentiment pour le mouvement de manœuvre | 316 |
| 7.4 | Changements | 317 |
| 7.5 | Zones protégées par des balises | 318 |
|  | Annexe 1 Dispositifs d’attelage à vis, modèle UIC | 319 |
| 1 | Généralité | 321 |
| 1.1 | Ordre à respecter pour atteler | 321 |
| 1.2 | Courbes et contre-courbes de petit rayon | 321 |
| 2 | Attelage à vis, modèle UIC | 323 |
| 2.1 | Construction | 323 |
| 2.2 | Utilisation de l’attelage | 323 |
| 3 | Conduites pneumatiques | 325 |
| 3.1 | Conduite générale | 325 |
| 3.2 | Conduite d’alimentation | 325 |
| 3.3 | Conduite du frein de manœuvre | 325 |
| 4 | Liaisons électriques | 327 |
| 4.1 | Ligne de train | 327 |
| 4.2 | Câble UIC | 328 |
| 5 | Intercirculation | 329 |
| 5.1 | Passerelles | 329 |
| 5.2 | Soufflets et bourrelets | 329 |
|  | Annexe 2 Dispositifs d’attelage à tampon central | 331 |
| 1 | Généralité | 333 |
| 1.1 | Ordre à respecter pour atteler | 333 |
| 2 | Attelage à tampon central | 335 |
| 2.1 | Construction | 335 |
| 2.2 | Utilisation de l’attelage | 335 |
| 3 | Conduites pneumatiques | 337 |
| 3.1 | Conduite générale | 337 |
| 3.2 | Conduite d’alimentation | 337 |
| 3.3 | Conduite du frein de manœuvre | 337 |
| 4 | Liaisons électriques | 339 |
| 4.1 | Ligne de train | 339 |
| 4.2 | Câble LBT | 340 |
| 5 | Intercirculation | 341 |
| 5.1 | Passerelles | 341 |
| 5.2 | Soufflets | 341 |
| R 300.5 | Préparation des trains | 343 |
| 1 | Formation des trains | 345 |
| 1.1 | Signalisation des trains | 345 |
| 1.2 | Conduite de trains | 345 |
| 1.3 | Classement des véhicules moteurs | 346 |
| 1.4 | Classement de la charge remorquée | 348 |
| 1.5 | Charge remorquée | 350 |
| 2 | Assurer les trains immobilisés | 351 |
| 2.1 | Assurer contre la dérive | 351 |
| 2.2 | Effort de retenue minimal | 351 |
| 2.3 | Effort de retenue minimal au départ | 351 |
| 2.4 | Efficacité du frein automatique | 351 |
| 2.5 | Assurer avec des moyens de freinage indépendants du frein à air | 351 |
| 2.6 | Efforts de freinage à compter pour l’effort de retenue | 352 |

| 3 | Prescriptions de freinage | 355 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Tableau de freinage | 355 |
| 3.2 | Calcul de freinage | 355 |
| 3.3 | Dispositifs d’inversion | 356 |
| 3.4 | Poids-frein à compter | 355 |
| 3.5 | Véhicules non freinés | 364 |
| 3.6 | Fortes pentes, grandes ou longues rampes | 366 |
| 3.7 | Catégorie de train et vitesse maximale | 366 |
| 3.8 | Données pour la conduite du train | 369 |
| 4 | Visite du train | 371 |
| 4.1 | Principe | 371 |
| 4.2 | Etendue de la visite | 371 |
| 4.3 | Essai du frein | 372 |
| 4.4 | Fin de la préparation du train | 376 |
|  | Complément 1 | 377 |
|  | Tableau de l’effort de retenue minimal |  |
|  | Annexe 1 Dispositions complémentaires pour le frein à vide | 381 |
| 1 | Prescriptions de freinage | 383 |
| 1.1 | Poids-frein à compter | 383 |
| 1.2 | Mise en action des clapets de desserrage | 384 |
| 2 | Essai du frein | 385 |
| 2.1 | Essai du frein complet | 385 |
| 2.2 | Essai du frein partiel | 385 |
| 2.3 | Pas d’essai du frein | 385 |
| R 300.6 | Circulation des trains | 387 |
| 1 | Principes de base pour la circulation des trains | 389 |
| 1.1 | Établissement et destruction d’itinéraires | 389 |
| 1.2 | Observation des signaux | 390 |
| 1.3 | Assentiment pour circuler | 391 |
| 1.4 | Utilisation des voies | 392 |
| 1.5 | Transition entre un train et un mouvement de manœuvre | 392 |
| 2 | Seuil de vitesse | 393 |
| 2.1 | Modification de vitesse | 393 |
| 2.2 | Seuil de vitesse avec l’image voie libre | 393 |
| 2.3 | Seuil de vitesse lorsque la vitesse est signalée | 394 |
| 2.4 | Seuils de vitesse dans une zone de signalisation en cabine | 396 |

| 3 | Départ | 399 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Principe | 399 |
| 3.2 | Moment pour transmettre l’assentiment pour circuler | 399 |
| 3.3 | Assentiment pour circuler avec des signaux de groupe | 399 |
| 3.4 | Prêt commercial | 401 |
| 3.5 | Autorisation de départ | 401 |
| 3.6 | Assentiment pour circuler en gare sans visibilité sur le signal principal | 402 |
| 3.7 | Départ depuis une halte sans visibilité sur le signal principal | 403 |
| 3.8 | Trains partants dans une zone de signalisation en cabine dans le mode d’exploitation « Staff Responsible » | 403 |
| 4 | Circulation | 405 |
| 4.1 | Signal annonciateur de voie libre | 405 |
| 4.2 | Franchissement de tronçons à vitesse réduite | 405 |
| 4.3 | Franchissement de tronçons avec pantographes abaissés | 406 |
| 4.4 | Exploitation des tramways | 408 |
| 4.5 | Exploitation à voie unique sur un tronçon à deux voies équipé pour l’exploitation à voie unique | 408 |
| 4.6 | Arrêt facultatif | 409 |
| 4.7 | Arrêt ou passage exceptionnel | 410 |
| 4.8 | Tronçons de ralentissement dans une zone de signalisation en cabine | 410 |
| 4.9 | Installations de passage à niveau surveillées avec déclenchement à commande temporelle | 412 |
| 5 | Entrée | 413 |
| 5.1 | Entrée dans une gare sans accès dénivelé aux quais | 413 |
| 5.2 | Point d’arrêt des trains | 414 |
| 5.3 | Gares en cul-de-sac et voies isolées en cul-de-sac | 416 |
| 5.4 | Entrée sur voie occupée | 416 |
| 5.5 | Voie à utilisation restreinte | 417 |
| 5.6 | Installation de passage à niveau ouverte avant le signal de sortie | 417 |
| 6 | Cas spéciaux | 419 |
| 6.1 | Courses d’essai | 419 |
| 6.2 | Courses de déneigement | 419 |
| R 300.7 | Contrôle de la marche des trains | 421 |
| 1 | Champ d’application | 423 |
| 2 | Principes de base | 425 |
| 2.1 | But | 425 |
| 2.2 | Types de surveillance | 425 |
| 2.3 | Contrôles | 425 |
| 2.4 | Fonctionnement | 425 |
| 3 | Fonctions | 427 |
| 3.1 | Généralités | 427 |
| 3.2 | Données nécessaires | 427 |
| 3.3 | Description des fonctions | 427 |
| 4 | Dérangements | 431 |
| 4.1 | Généralités | 431 |
|  | Annexe 1 ETCS | 433 |
| 1 | ETCS | 435 |
| 1.1 | Annonce « System Requirement Specifications » (SRS) | 435 |
| 1.2 | Levels ETCS | 435 |
| 2 | Principes de l’ETCS | 437 |
| 2.1 | Affichages DMI | 437 |
| 2.2 | Dérangements | 437 |
| 3 | Principes de la signalisation en cabine | 439 |
| 3.1 | Circulation des trains en surveillance intégrale | 439 |
| 3.2 | Circulation des trains en surveillance partielle | 439 |
| 3.3 | Modes d’exploitation sans surveillance | 439 |
| 4 | Modes d’exploitation ETCS | 441 |
| 4.1 | Mode d’exploitation « Full Supervision » | 441 |
| 4.2 | Modes d’exploitation avec surveillance partielle | 441 |
| 4.3 | Modes d’exploitation sans surveillance | 447 |
| 5 | Utilisation du système ETCS et manipulations du mécanicien de locomotive | 451 |
| 5.1 | Mise en service de l’équipement ETCS du véhicule | 451 |
| 5.2 | Saisies de données | 452 |
| 5.3 | Approche de la fin d’un assentiment pour circuler avec affichage d’une vitesse de libération | 452 |
| 5.4 | Franchissement d’un signal présentant l’image d’arrêt ou de la fin de l’autorisation de circuler CAB | 453 |
| 5.5 | Confirmation Track Ahead Free (TAF) | 453 |
| 5.6 | Mode d’exploitation « Reversing » | 453 |
| 5.7 | Procédure en cas d’échec de changement de Level | 454 |
| 5.8 | Procédure en cas de perte de liaison radio pour la transmission des données | 455 |
| 5.9 | Procédure en cas d’échec du test automatique | 455 |
| 5.10 | Procédure en cas de dérangement à l’équipement GSM-R du véhicule | 455 |
| 5.11 | Comportement lorsque l’affichage du DMI est en dérangement | 456 |

| 6 | Affichage sur le DMI d’informations concernant l’infrastructure | 457 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Entrée et circulation en Level O | 457 |
| 6.2 | Entrée et circulation en Level 1 | 457 |
| 6.3 | Entrée et circulation en Level 2 | 458 |
| 6.4 | Franchissement d’un tronçon avec pantographes abaissés | 459 |
| 6.5 | Modification de l’alimentation électrique choisi | 460 |
| 6.6 | Franchissement d’un tronçon hors tension | 461 |
| 6.7 | Franchissement d’une zone avec restriction « Éviter l’arrêt » | 462 |
| 6.8 | Affichage sur le DMI d’informations concernant l’infrastructure sans application en Suisse | 462 |
| 7 | Affichage sur le DMI d’informations spécifiques dans une zone de signalisation en cabine | 463 |
| 7.1 | Affichage de la vitesse | 463 |
| 7.2 | Affichage des dépassements de vitesse | 466 |
| 7.3 | Affichage des symboles d’état | 467 |
| 7.4 | Symboles pour la prévisualisation de la ligne | 468 |
|  | Complément 1 à l’annexe 1 | 471 |
|  | Abréviations et traduction des modes d’exploitation |  |
|  | Complément 2 à l’annexe 1 | 475 |
|  | Affichage sur le DMI d’informations concernant l’infrastructure sans application en Suisse |  |
| R 300.8 | Sécurité au travail | 481 |
| 1 | Sécurité au travail | 483 |
| 1.1 | Principe | 483 |
| 1.2 | Comportement de manière générale | 483 |
| 2 | Règles de comportement complémentaires | 485 |
| 2.1 | Comportement sur et aux abords des voies | 485 |
| 2.2 | Véhicules | 486 |
| 2.3 | Dangers du courant électrique | 487 |
| R 300.9 | Dérangements | 491 |
| 1 | Généralités | 493 |
| 1.1 | Avis | 493 |
| 1.2 | Principes de base pour lever un dérangement | 493 |

| 2 | Processus principal en cas de dérangements | 495 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Vérifications et mesures de sécurité | 495 |
| 2.2 | Vitesse sur le tronçon en dérangement | 496 |
| 2.3 | Etablir et protéger un parcours | 496 |
| 2.4 | Assentiment | 497 |
| 2.5 | Suppression des mesures de sécurité après un convoi | 498 |
| 2.6 | Fin du dérangement | 498 |
| 3 | Dispositions complémentaires en cas de dérangement aux signaux | 501 |
| 3.1 | Ordre pour le franchissement de plusieurs signaux présentant l’image arrêt | 501 |
| 3.2 | Le signal principal reste à voie libre | 501 |
| 3.3 | Le signal principal se remet prématurément à l’arrêt | 501 |
| 3.4 | Signal de barrage | 501 |
| 3.5 | Signal annonciateur de voie libre éteint avec des trains passant sans arrêt | 501 |
| 3.6 | Image douteuse à un signal nain | 502 |
| 3.7 | Arrêt facultatif | 502 |
| 3.8 | Signaux concernant la traction électrique | 502 |
| 3.9 | Image douteuse à un signal de manœuvre ETCS | 503 |
| 4 | Dispositions complémentaires en cas de dérangement aux aiguilles | 505 |
| 4.1 | Principe | 505 |
| 4.2 | Le verrouillage de l’aiguille manque | 505 |
| 4.3 | L’aiguille ne peut pas être manœuvrée | 505 |
| 4.4 | Position des aiguilles incertaine | 506 |
| 4.5 | Le contrôle de l’aiguille manque | 506 |
| 4.6 | Talonnage d’aiguille | 507 |
| 4.7 | Calage d’une aiguille | 508 |
| 5 | Dérangements dans une zone de signalisation en cabine | 509 |
| 5.1 | Dérangements aux installations de sécurité | 509 |
| 5.2 | Dérangements aux véhicules moteurs | 509 |
| 5.3 | Franchissement de la fin de l’autorisation de circuler CAB | 510 |
| 5.4 | Poursuite de la marche après le mode d’exploitation « Post Trip » | 511 |
| 5.5 | Freinage pour cause de calcul de distance erroné | 511 |
| 5.6 | Isolement de l’équipement ETCS du véhicule | 511 |
| 6 | (Chiffre plus valable) | 513 |
| 7 | Dispositions complémentaires en cas de dérangement aux installations de passage à niveau surveillées ainsi qu’aux installations de régulation du trafic | 515 |
| 7.1 | Dérangement aux installations de passage à niveau surveillées | 515 |
| 7.2 | Dérangement aux installations de régulation du trafic | 517 |
| 8 | Irrégularités à la voie | 519 |
| 8.1 | Premières constatations | 519 |
| 9 | Irrégularités à la ligne de contact | 521 |
| 9.1 | Premières constatations | 521 |
| 9.2 | Ligne de contact sans tension | 522 |
| 10 | Dérangement aux équipements de sécurité des trains | 523 |
| 10.1 | Fonctionnement du contrôle de la marche des trains lorsque le signal principal présente un assentiment pour circuler | 523 |
| 10.2 | Dérangement aux équipements de voie du contrôle de la marche des trains | 523 |
| 10.3 | Panne du contrôle de la marche des trains du véhicule de tête | 523 |
| 10.4 | Panne du dispositif de sécurité du véhicule de tête | 524 |
| 10.5 | Panne d’un équipement de sécurité sur un chemin de fer à crémaillère | 524 |
| 11 | Irrégularités aux véhicules | 525 |
| 11.1 | Principe | 525 |
| 11.2 | Premières constatations | 525 |
| 11.3 | Mesures à prendre pour certaines irrégularités | 525 |
| 12 | Dérangement aux freins et rupture d’attelage | 529 |
| 12.1 | Dérangement aux freins | 529 |
| 12.2 | Rupture d’attelage | 529 |
| 12.3 | Poursuite de la marche | 529 |
| 13 | Danger et accidents | 533 |
| 13.1 | Comportement de manière générale | 533 |
| 13.2 | Type de dangers | 533 |
| 13.3 | Genre d’accidents | 534 |
| 13.4 | Diminuer le danger | 534 |
| 13.5 | Alarmer | 535 |
| 13.6 | Sauvetage et mesures de protection à l’endroit de l’accident | 535 |
| 13.7 | Poursuite de l’exploitation | 535 |
| 14 | Dispositions complémentaires en cas de danger et d’accidents | 537 |
| 14.1 | Comportement du mécanicien de locomotive qui aperçoit le signal d’alerte ou en cas d’appel d’urgence confus | 537 |
| 14.2 | Frein d’urgence activé | 537 |
| 14.3 | Poursuite de la marche avant l’arrivée de l’aide | 537 |
| 14.4 | Signal arrêt de secours sur les chantiers | 537 |
| 14.5 | Accidents avec des matières dangereuses | 538 |
| 14.6 | Comportement à adopter avec les personnes concernées | 538 |
| 14.7 | Mesures pour préserver la situation de l’accident | 538 |
| R 300.10 | Formulaires | 541 |
| 1 | Formulaires | 543 |
| 1.1 | Principes | 543 |
| 2 | Classification | 545 |
| 2.1 | Formulaires de première catégorie | 545 |
| 2.2 | Formulaires de deuxième catégorie | 546 |
| 2.3 | Formulaires de troisième catégorie | 546 |
| 3 | Répertoire des modèles | 547 |
| 3.1 | Liste des formulaires de première catégorie | 547 |
| 3.2 | Liste des formulaires de deuxième catégorie | 555 |
| 3.3 | Liste des formulaires de troisième catégorie | 563 |
| R 300.11 | Enclenchement, déclenchement et mise à la terre des lignes de contact | 569 |
| 1 | Généralités | 571 |
| 1.1 | Champ d’application | 571 |
| 1.2 | Personne compétente ou instruite | 571 |
| 2 | Compétences et manœuvre | 573 |
| 2.1 | Enclenchement ou déclenchement de la ligne de contact | 573 |
| 2.2 | Mise à la terre | 574 |
| 2.3 | Etat d’enclenchement de la ligne de contact | 575 |
| R 300.12 | Travaux sur et aux abords des voies | 577 |
| 1 | Principe | 579 |
| 1.1 | Champ d’application | 579 |
| 1.2 | Dangers importants et principes de sécurité | 579 |
| 1.3 | Responsabilité | 579 |
| 1.4 | Personnel d’entreprises privées | 580 |
| 2 | Personnel | 581 |
| 2.1 | Ensemble du personnel | 581 |
| 2.2 | Direction de la sécurité | 582 |
| 2.3 | Chef de la sécurité | 582 |
| 2.4 | Protecteur | 582 |
| 2.5 | Sentinelle | 583 |

| 3 | Déroulement | 585 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Planification de l’organisation de la sécurité du chantier | 585 |
| 3.2 | Planification des mesures de sécurité d’exploitation | 587 |
| 3.3 | Mise en pratique du dispositif de sécurité | 589 |
| 3.4 | Mise en œuvre des mesures de sécurité d’exploitation | 590 |
| 3.5 | Mouvements de manœuvre sur une voie interdite | 592 |
| 3.6 | Surveillance des mesures de sécurité | 593 |
| 3.7 | Suppression des mesures de sécurité d’exploitation | 593 |
| 3.8 | Fin du chantier | 594 |
| 4 | Principes de base complémentaires | 595 |
| 4.1 | Engagement de protecteurs et de sentinelles | 595 |
| 4.2 | Délai de sécurité et distance d’approche | 595 |
| 4.3 | Restrictions de vitesse | 596 |
| 4.4 | Systèmes d’avertissement et signaux d’alarme | 597 |
| R 300.13 | Mécanicien de locomotive | 601 |
| 1 | Champ d’application | 603 |
| 2 | Directives et conditions | 605 |
| 2.1 | Responsabilité | 605 |
| 2.2 | Compétences | 605 |
| 2.3 | Inaptitude au service en cours de route ou après une irrégularité | 606 |
| 2.4 | Equipement | 606 |
| 2.5 | Connaissances | 606 |
| 3 | Avant et pendant la marche | 609 |
| 3.1 | Contrôles | 609 |
| 3.2 | Cabine de conduite | 609 |
| 3.3 | Manière de conduire | 611 |
| 4 | Dommages et irrégularités | 613 |
| 4.1 | Généralités | 613 |
| 4.2 | Mesures dictées par les conditions météorologiques | 613 |
|  | Annexe 1 Dispositions complémentaires pour la traction à vapeur | 615 |
| 1 | Généralités | 617 |
| 1.1 | Personnel | 617 |
| 1.2 | Véhicules | 617 |
| 2 | Directives et conditions | 619 |
| 2.1 | Occupation de la locomotive à vapeur | 619 |
| 2.2 | Responsabilité | 619 |
| 2.3 | Compétences | 619 |
| 3 | Avant et pendant la marche | 621 |
| 3.1 | Dangers du courant électrique | 621 |
| 3.2 | Réserves | 621 |
| 3.3 | Contrôles | 621 |
| 3.4 | Chauffage à vapeur | 621 |
| 3.5 | Marche | 622 |
| 3.6 | Garage de la locomotive à vapeur | 623 |
| R 300.14 | Freins | 625 |
| 1 | Généralités | 627 |
| 2 | Utilisation | 629 |
| 2.1 | Généralité | 629 |
| 2.2 | Utilisation des freins | 629 |
| 2.3 | Essai du frein | 631 |
| 2.4 | Frein automatique à air comprimé | 634 |
| 2.5 | Frein à vide | 636 |
| 2.6 | Frein électrique | 637 |
| 2.7 | Utilisation du frein automatique pendant la marche | 638 |
| 3 | Dérangements | 641 |
| 3.1 | Généralité | 641 |
| 3.2 | Essai du frein | 642 |
| 3.3 | Partie pneumatique | 642 |
| 3.4 | Isolement des freins à air | 643 |
| 3.5 | Dérangements aux freins magnétiques | 644 |
| 3.6 | Dérangements aux freins pendant la marche | 644 |
| 3.7 | Danger | 645 |
|  | Complément 1 | 647 |
|  | Description des freins |  |
| R 300.15 | Formes particulières d’exploitation | 699 |
| 1 | Ligne sans block | 701 |
| 1.1 | Champ d’application | 701 |
| 1.2 | Ordres et annonces | 701 |
| 1.3 | Signe de croisement | 701 |
| 1.4 | Croisement exceptionnel ou facultatif, suppression d’un croisement | 703 |
| 1.5 | Dépassements | 705 |
| 1.6 | Avis d’arrivée des trains | 705 |
| 1.7 | Signaux principaux manquants | 706 |

| 2 | Groupe de trains | 709 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Champ d’application | 709 |
| 2.2 | Définition | 709 |
| 2.3 | Vitesses et distances minimales | 709 |
| 2.4 | Numéro et marche | 709 |
| 2.5 | Changements de croisement, suppression de croisements et de dépassements, croisements exceptionnels, dépassements exceptionnels et facultatifs | 710 |
| 2.6 | Signalisation des parties de train | 710 |
| 2.7 | Croisements avec des parties de train | 710 |
| 2.8 | Arrêt exceptionnel en pleine voie | 710 |