Chemins de fer suisses	R 300.12

Travaux sur et aux abords des voies

| 1 | Principe |
| --- | --- |
| 1.1 | Champ d’application |
| 1.1.1 | Travaux sur et aux abords des voies |
|  | Dès que des travaux sont entrepris sur et aux abords des voies, il faut prévoir des mesures de sécurité. Il en va de même lorsque du personnel et/ou des équipements de travail risquent de pénétrer volontairement ou non sur les voies ou aux abords de celles-ci. |
| 1.1.2 | Objectif |
|  | Les mesures de sécurité à prendre lors de travaux sur et aux abords des voies ont pour objectif de – protéger le personnel sur les chantiers des dangers de l’exploitation ferroviaire et – de garantir la sécurité de l’exploitation ferroviaire dans la zone des chantiers. |
| 1.2 | Dangers importants et principes de sécurité |
| 1.2.1 | Dangers importants |
|  | Lors de travaux sur et aux abords des voies, le personnel est mis en danger par l’exploitation ferroviaire, les installations à haute tension et l’utilisation des équipements de travail. L’exploitation ferroviaire est menacée par les travaux sur et aux abords des voies, en particulier lors de l’utilisation de machines de chantier. |
| 1.2.2 | Principes de sécurité |
|  | Le personnel engagé sur des chantiers sur et aux abords des voies doit pouvoir exécuter ses tâches sans devoir vouer son attention sur l’exploitation ferroviaire. En cas de danger, le personnel doit être averti à temps afin qu’il puisse évacuer la voie concernée et ses abords sans précipitation et en toute sécurité. |
| 1.3 | Responsabilité |
|  | Le gestionnaire de l’infrastructure répond du respect des prescriptions relatives aux mesures de sécurité lors de travaux sur une voie et ses abords, tant sur ses propres chantiers que sur ceux de maîtres d’ouvrage étrangers à l’entreprise ferroviaire. |

| 1.4 | Personnel d’entreprises privées |
| --- | --- |
|  | Le gestionnaire de l’infrastructure définit, dans ses dispositions d’exécution, selon quelles conditions le personnel d’une entreprise privée peut effectuer ses tâches. |

| 2 | Personnel |
| --- | --- |
| 2.1 | Ensemble du personnel |
| 2.1.1 | Obligations |
|  | Si le personnel n’est pas orienté sur le dispositif de sécurité, il doit se renseigner auprès du chef de la sécurité avant le début des travaux. Par rapport aux autres travaux, les mesures de sécurité doivent être appliquées en priorité. |
| 2.1.2 | But des signaux d’alarme |
|  | Les signaux d’alarme sont émis pour avertir le personnel. |
| 2.1.3 | Tâches lors de l’émission de signaux d’alarme |
|  | Lorsque des signaux d’alarme sont émis, chaque collaborateur doit accomplir sans attendre 3 tâches : – pour soi-même interrompre immédiatement le travail et évacuer les voies en question et leurs abords – pour les autres observer si les collaborateurs réagissent aux signaux, au besoin les alarmer et les entraîner hors des voies en question et leurs abords – pour les équipements de travail s’assurer qu’aucun équipement de travail se trouvant près de soi ne représente un danger pour le convoi suivant. |
| 2.1.4 | Emission des signaux d’alarme |
|  | En principe, les signaux d’alarme acoustiques ne sont émis qu’une seule fois. Ils ne doivent être répétés qu’en cas de nécessité absolue (par ex. lorsqu’il n’y pas de réaction). Lorsque le signal d’alarme acoustique est complété par le signal optique, celui-ci assure le prolongement de l’alarme acoustique. |
| 2.1.5 | Comportement à adopter avec le signal d’alarme 1 |
|  | Le personnel doit interrompre le travail sur la voie en question et ses abords et se retirer sur la voie interdite. |
| 2.1.6 | Comportement à adopter avec le signal d’alarme 2 |
|  | Le personnel doit évacuer toutes les voies et se retirer sur le dégagement de sécurité défini. |
| 2.1.7 | Comportement à adopter avec le signal d’alarme danger |
|  | Le personnel doit quitter immédiatement toutes les voies. |
| 2.1.8 | Comportement en cas de doute |
|  | Lorsqu’un doute subsiste sur la signification des signaux d’alarme, il faut évacuer immédiatement toutes les voies ou appliquer les consignes du dispositif de sécurité. |
| 2.1.9 | Comportement avec des signaux optiques |
|  | Aussi longtemps que l’alarme optique fonctionne, il est interdit de pénétrer sur la voie et ses abords. |
| 2.1.10 | Reprise du travail |
|  | Le travail ne peut être repris qu’avec l’autorisation du protecteur. |
| 2.2 | Direction de la sécurité |
| 2.2.1 | Responsabilité de la direction de la sécurité |
|  | La direction de la sécurité est le service qui prescrit et surveille, sous la responsabilité du gestionnaire de l’infrastructure, le dispositif de sécurité comprenant les mesures de sécurité pour le personnel. Cela comprend également les adaptations nécessaires en fonction de l’avancement des travaux. |
| 2.3 | Chef de la sécurité |
| 2.3.1 | Responsabilité du chef de la sécurité |
|  | Le chef de la sécurité est responsable de l’application des mesures de sécurité sur le chantier. |
| 2.4 | Protecteur |
| 2.4.1 | Responsabilité du protecteur |
|  | Le protecteur a pour mission d’alarmer à temps le personnel, de manière à lui permettre l’évacuation en toute sécurité de la voie en question et de ses abords. A l’approche d’un convoi, le protecteur doit – émettre le signal d’alarme ou veiller à ce que les moyens d’alarme automatiques se mettent en marche – avant le passage d’un convoi, s’assurer que personne ne stationne sur la voie en question et ses abords. Après le passage d’un convoi, le protecteur s’assure qu’aucun autre convoi ne s’approche du chantier et transmet l’autorisation de reprendre le travail. Il n’est pas autorisé à effectuer d’autres tâches, si ce n’est d’assurer la desserte des moyens de communication et de l’installation d’alarme. |
| 2.4.2 | Equipement du protecteur |
|  | L’équipement de base du protecteur comprend les éléments suivants : – le dispositif de sécurité – un couvre-chef blanc – un drapeau rouge – de nuit, une lanterne à feu rouge et blanc – les moyens de communication prévus pour la réception des annonces – les moyens d’alarme prévus. |
| 2.5 | Sentinelle |
| 2.5.1 | Responsabilité de la sentinelle |
|  | La sentinelle a pour mission d’annoncer à temps au protecteur les convois en approche. Elle communique au protecteur l’approche des convois avec les moyens de communication prévus dans le dispositif de sécurité. La sentinelle doit provoquer l’arrêt du convoi s’approchant au moyen du signal arrêt – danger lorsque – le protecteur ne quittance pas l’annonce comme prévu ou – les moyens de communication prévus pour l’annonce sont défectueux. Pendant son engagement, la sentinelle n’est pas autorisée à effectuer d’autres travaux. |

| 2.5.2 | Equipement de la sentinelle |
| --- | --- |
|  | L’équipement de base de la sentinelle comprend les éléments suivants : – un couvre-chef blanc – un drapeau rouge – de nuit, une lanterne à feu blanc et rouge – les moyens de communication prévus pour les annonces. |

| 3 | Déroulement |
| --- | --- |
| 3.1 | Planification de l’organisation de la sécurité du chantier |
| 3.1.1 | Evaluation des risques |
|  | La direction de la sécurité définit les mesures de sécurité afin d’assurer la sécurité du personnel et de l’exploitation ferroviaire. Le choix des mesures de sécurité se base sur l’évaluation des risques. Pour cette appréciation, la direction de la sécurité évalue les dangers provoqués par l’exploitation ferroviaire pour le chantier prévu et vice versa. Sur cette base, elle décide des mesures de sécurité à prendre. |
| 3.1.2 | Critères à respecter |
|  | Lors de l’évaluation des risques, il faut en particulier respecter les critères suivants : – genre de travail – utilisation des équipements de travail – effectifs – lieu de travail (par ex. pont, tunnel, terrain dégagé, zone intermédiaire de sécurité) – déroulement de la circulation des trains et des mouvements de manœuvre – vitesse des convois – état d’enclenchement des installations à haute tension et des lignes de contact. |
| 3.1.3 | Choix des mesures de sécurité |
|  | Si les conditions locales sur le chantier et les conditions générales d’exploitation le permettent, il faut éliminer le danger. Si cela n’est pas possible, le danger doit être réduit par des mesures de sécurité complémentaires. Les mesures d’alarme sont définies en fonction des mesures de sécurité choisies et des mises en danger qui subsistent. Elles comprennent – la désignation des voies (voie contiguë, voie en travaux, etc.) – la fixation des délais de sécurité et des signaux d’alarme et – la détermination du système d’avertissement. |

| 3.1.4 | Etablissement du dispositif de sécurité |
| --- | --- |
|  | Le dispositif de sécurité comprend toutes les mesures de sécurité choisies par la direction de la sécurité pour le chantier en question. Pour des travaux planifiés, le dispositif de sécurité doit être établi par écrit. Le dispositif écrit se trouve sur le chantier auprès du chef de la sécurité et du protecteur. Comme moyen d’aide pour les engagements à court terme, par ex. levée d’un dérangement, la direction de la sécurité doit définir au préalable les lieux d’engagement critiques et fixer les mesures de sécurité à appliquer. Le gestionnaire de l’infrastructure définit dans ses dispositions d’exécution la forme et le contenu du dispositif de sécurité. |
| 3.1.5 | Travaux avec protecteur et utilisation des moyens d’alarme |
|  | En principe, des moyens d’alarme doivent être engagés sur chaque chantier. Leur utilisation s’effectue en collaboration avec le protecteur, la sentinelle ou au moyen d’installations d’annonce et d’alarme. Font exception, les travaux pour lesquels on peut renoncer au protecteur ou sur les chantiers sans mesure d’alarme. |
| 3.1.6 | Travaux sans protecteur |
|  | Les travaux sans protecteur ne sont autorisés que – lors de travaux avec au maximum 2 personnes, permettant d’observer intégralement les convois et où il est possible d’évacuer de manière rapide et sûre en tout temps (par ex. garde-voie) – sur les tronçons de voie où l’on circule toujours en marche à vue et à la vitesse maximale de 20 km/h et ce, en raison du concept d’exploitation – pour les chantiers situés à proximité des voies et équipés d’un système d’avertissement automatique – sur des chantiers ne nécessitant aucune mesure d’alarme. Les personnes qui travaillent sans protecteur sur et aux abords des voies répondent elles-mêmes de leur sécurité. Cela comporte également la planification de leurs propres mesures de protection. Pour pouvoir effectuer des travaux sans protecteur sur et aux abords des voies, il faut disposer notamment de connaissances suffisantes sur l’autoprotection devant les dangers de l’exploitation ferroviaire et des conditions locales. |
| 3.1.7 | Chantiers sans mesure d’alarme |
|  | Si les dangers pour le personnel ou l’exploitation ferroviaire peuvent être éliminés, il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures d’alarme. Cela s’applique en particulier en cas de travaux – sur les tronçons à voie unique, lorsque la voie est interdite – sur les tronçons à plusieurs voies, lorsque toutes les voies sont interdites simultanément – se limitant aux abords d’une voie lorsque le chantier est assuré au moyen d’un barrage – aux lignes de contact, aussi longtemps qu’aucuns travaux nécessitant des mesures d’alarme ne sont effectués dans la zone des voies contiguës – à proximité des voies, lorsque l’accès à la voie et ses abords est délimité et qu’aucune personne ou aucun équipement de travail ne peut involontairement pénétrer la zone protégée alors que les travaux sont en cours. |
| 3.2 | Planification des mesures de sécurité d’exploitation |
| 3.2.1 | Principe |
|  | Des mesures de sécurité d’exploitation doivent être planifiées et convenues suffisamment tôt avec le service compétent du gestionnaire de l’infrastructure. Font partie des mesures de sécurité d’exploitation : – l’établissement des annonces – l’introduction de restrictions d’exploitation – l’interdiction de voies/d’aiguilles. |
| 3.2.2 | Annonces |
|  | Les annonces au chantier doivent coïncider avec les mesures d’alarme. Elles permettent de donner l’alarme à temps lorsque des conditions liées au système d’avertissement en place ne peuvent exceptionnellement pas être respectées (par ex. train franchissant un signal présentant l’image arrêt, différence par rapport à l’utilisation prévue des voies, etc.). Le gestionnaire de l’infrastructure fixe les annonces pouvant être convenues dans les dispositions d’exécution. Dans une zone de signalisation en cabine, aucune annonce n’est autorisée aux chantiers. |

| 3.2.3 | Restrictions d’exploitation |
| --- | --- |
|  | Les restrictions d’exploitation doivent coïncider avec les mesures d’alarme ou avec les mesures de sécurité. Elles permettent d’alarmer à temps les chantiers (par ex. réduction de vitesse) ou sont utilisées en tant que mesures de sécurité (par ex. définir le sens de marche, enclencher le secteur de maintenance). Le gestionnaire de l’infrastructure fixe les restrictions d’exploitation pouvant être convenues dans les dispositions d’exécution. |
| 3.2.4 | Interdiction de voies/d’aiguilles |
|  | Les voies/aiguilles doivent être interdites – lorsque la sécurité du personnel ou de l’exploitation ferroviaire l’exige ou – lorsque les voies/aiguilles ne sont pas franchissables à cause de travaux, de réparation, d’activités d’entretien ou de nettoyage, d’événements naturels, d’accidents ou pour d’autres raisons. Une interdiction est en particulier nécessaire – pour des travaux qui entraînent l’interruption de la voie – lorsque des équipements de travail fixés à la voie représentent un danger pour des convois. A cet effet, le profil d’espace libre doit être respecté – lorsque l’évacuation de la voie n’est pas garantie de manière fiable et met ainsi en danger le convoi annoncé – pour des travaux à la ligne de contact – pour des travaux sans dégagement de sécurité – lorsqu’il y a empiètement, même momentané, dans le profil d’espace libre d’une voie contiguë lors des manœuvres de pivotement d’une grue, par des machines de chantier ou par des véhicules. |
| 3.2.5 | Demande de mesures de sécurité d’exploitation |
|  | Des mesures de sécurité d’exploitation planifiées doivent être demandées à l’avance auprès du service compétent du gestionnaire de l’infrastructure. Exceptionnellement, des demandes à court terme peuvent être effectuées directement au chef-circulation compétent. La fin de l’interdiction doit être déterminée de telle manière que la voie concernée soit annoncée praticable suffisamment tôt avant qu’un convoi ne s’engage sur le tronçon. |
| 3.2.6 | Demande de déclenchement/enclenchement de ligne de contact |
|  | L’interdiction d’une voie et le déclenchement de la ligne de contact doivent être coordonnés. Les déclenchements de la ligne de contact planifiés doivent être demandés à l’avance au service compétent du gestionnaire de l’infrastructure. La procédure exacte est fixée dans les dispositions d’exécution du gestionnaire de l’infrastructure. |
| 3.2.7 | Coordination de l’interdiction |
|  | Lorsque plusieurs chantiers se trouvent sur des voies interdites, un chef de la sécurité peut être engagé en tant que coordinateur de chantiers. A ce titre, il est responsable – de coordonner les travaux des différents chantiers sur l’ensemble du tronçon concerné par l’interdiction – d’annoncer le premier chantier engendrant l’interdiction du tronçon déterminé et – d’annoncer la voie praticable du tronçon au chef-circulation compétent, après la fin de tous les travaux. L’engagement d’un coordinateur de chantiers doit être réglé à l’avance par la direction de la sécurité. L’interdiction n’est annoncée qu’une seule fois par écrit pour l’ensemble des chantiers. Le coordinateur de chantiers responsable doit être mentionné sur l’annonce. Il doit être informé par avance sur tous les travaux liés aux différents chantiers. Lorsque plusieurs chantiers se trouvent sur des voies interdites et que des mouvements de manoeuvre s’y déroulent simultanément, un coordinateur de chantiers doit être impérativement engagé. |
| 3.3 | Mise en pratique du dispositif de sécurité |
| 3.3.1 | Orientation du chef de la sécurité |
|  | La direction de la sécurité s’assure que le chef de la sécurité est orienté ou instruit sur les mesures de sécurité à prendre. |
| 3.3.2 | Vérification de la situation locale |
|  | Le chef de la sécurité vérifie si la situation locale actuelle est suffisamment prise en compte dans le dispositif de sécurité et si les mesures de sécurité prévues sont opportunes. Si nécessaire, il adapte le dispositif de sécurité aux conditions actuelles et en informe la direction de la sécurité. |

| 3.3.3 | Orientation et instruction |
| --- | --- |
|  | Le chef de la sécurité oriente le personnel sur – l’organisation et le déroulement des travaux – les mesures de sécurité prévues dans le dispositif de sécurité – la signification exacte des signaux d’alarme. Il instruit les protecteurs et les sentinelles sur les fonctions à exercer. |
| 3.3.4 | Mise en place des mesures de sécurité |
|  | Avant le début du travail sur et aux abords des voies, – toutes les mesures de sécurité prescrites pour une protection efficace du personnel et de l’exploitation ferroviaire doivent être mises en place et – les équipements nécessaires pour l’application des mesures de sécurité sont en service et contrôlés. |
| 3.3.5 | Sécurité plus assurée |
|  | Lorsque la sécurité sur le chantier n’est plus assurée, par ex. en raison – d’un dérangement ou d’une panne d’un système d’avertissement ou – d’une modification soudaine de la situation sur le chantier, les voies et leurs abords doivent être évacués et le chef de la sécurité doit en être avisé. Les travaux ne peuvent reprendre que lorsque le dérangement a pu être levé ou lorsque le chef de la sécurité a mis en place d’autres mesures de sécurité. |
| 3.4 | Mise en œuvre des mesures de sécurité d’exploitation |
| 3.4.1 | Principe |
|  | Lorsque des mesures de sécurité d’exploitation doivent être prises, le chef de la sécurité prend contact avec le chef-circulation compétent. Le chantier est annoncé parallèlement à la demande de mesures de sécurité d’exploitation. Le gestionnaire de l’infrastructure peut également désigner d’autres cas pour lesquels une annonce est nécessaire dans ses dispositions d’exécution. Il établit les formulaires nécessaires dont le personnel sur le chantier à besoin pour appliquer les mesures de sécurité d’exploitation. Lorsque des chantiers sont déjà annoncés sur la même voie, le chef-circulation avise les chefs de la sécurité concernés de la présence d’autres chantiers. Lorsqu’un coordinateur de chantiers est engagé, il répond de la communication avec le chef-circulation. Tous les travaux sur les différents chantiers doivent être annoncés au coordinateur de chantiers et approuvés par lui. |
| 3.4.2 | Demande d’annonces |
|  | Le chef de la sécurité demande les annonces auprès du chef-circulation par un ordre à protocoler. |
| 3.4.3 | Demande de restrictions d’exploitation |
|  | Le chef de la sécurité demande les restrictions d’exploitation auprès du chef-circulation par un ordre à protocoler. |
| 3.4.4 | Protection lors d’annonces ou de restrictions d’exploitation |
|  | Le chef-circulation doit protéger le chantier sur la base des annonces demandées ou des restrictions d’exploitation et confirmer au chef de la sécurité, par un ordre à protocoler, l’efficience des annonces convenues ou des restrictions d’exploitation. |
| 3.4.5 | Transmission d’annonces |
|  | Le chef-circulation transmet les annonces convenues par un ordre à protocoler au chef de la sécurité, sur la base des check-lists correspondantes. Le chef de la sécurité protocole les annonces reçues sur le formulaire ad hoc. Si un chantier ne peut pas être atteint, le chef-circulation doit prescrire au mécanicien de locomotive par un ordre à protocoler la marche à vue sur l’ensemble du tronçon protégé pour le chantier. Les mouvements de manœuvre en gare et dans une zone de signalisation en cabine sont avisés contre quittance. |
| 3.4.6 | Demande d’interdiction |
|  | Le chef de la sécurité demande au chef-circulation, par un ordre à protocoler, l’introduction de l’interdiction. Pour cela, il doit indiquer en particulier l’endroit (gare/pleine voie ou le lieu dans une zone de signalisation en cabine) et la désignation exacte de la voie/ aiguille. |

| 3.4.7 | Protection de l’interdiction |
| --- | --- |
|  | Le chef-circulation doit protéger le tronçon à interdire et confirmer au chef de la sécurité que l’interdiction est effective par un ordre à protocoler avec le texte « (endroit), voie/aiguille ... interdite ». |
| 3.4.8 | Déclenchement des lignes de contact |
|  | La procédure exacte pour déclencher les lignes de contact est réglée dans les dispositions « Enclenchement, déclenchement et mise à la terre des lignes de contact ». |
| 3.4.9 | Couvrir |
|  | Un chantier doit être couvert lorsqu’il n’est pas possible de le protéger à l’appareil d’enclenchement. Une voie doit être couverte si des mouvements d’aller et retour répétés ont lieu en gare ou en pleine voie. Dans une zone de signalisation en cabine, les limites de la voie interdite doivent être couvertes au moyen de signaux d’arrêt. Il est possible de renoncer à couvrir dans les cas suivants : – lorsqu’aucun signal d’arrêt ETCS ne se trouve sur des voies interdites et lorsqu’aucun mouvement de manœuvre ne circule ou – dans les cas fixés par le gestionnaire de l’infrastructure dans une zone de vitesse étendue. Le gestionnaire de l’infrastructure détermine les autres cas qui requièrent une couverture. |
| 3.5 | Mouvements de manœuvre sur une voie interdite |
| 3.5.1 | Autorisation du chef de la sécurité |
|  | Pour des mouvements de manoeuvre sur une voie interdite, une autorisation du chef de la sécurité est nécessaire. Avant que le chef de la sécurité ne transmette l’autorisation pour le mouvement de manœuvre au chef-circulation, l’avis au chef de manœuvre sur les respects des mesures particulières ou sur la suppression de la marche à vue doit être ordonné ou avoir eu lieu. |
| 3.5.2 | Mesures particulières dans la zone d’un chantier |
|  | Si des mesures particulières sont nécessaires pour des mouvements de manœuvre dans la zone d’un chantier (par ex. pour des travaux sans protecteur), le chef de manœuvre doit en être avisé. |
| 3.5.3 | Suppression de la marche à vue |
|  | En dehors de la zone d’un chantier, la marche à vue peut être supprimée pour autant que cela soit prévu dans le dispositif de sécurité. Sur la base de la situation actuelle, le chef de la sécurité décide si la suppression est possible. Le tronçon de voie doit être clairement définissable et le chantier aisément reconnaissable. Si d’autres chantiers sont annoncés sur la même voie, le chef de la sécurité doit se concerter avec ceux-ci sur la suppression de la marche à vue. |
| 3.5.4 | Avis au chef de manœuvre |
|  | Avant de transmettre l’assentiment pour le mouvement de manœuvre, le chef de la sécurité avise le chef de manoeuvre pour chaque convoi isolé, contre quittance, – les mesures particulières à observer dans la zone des chantiers – le tronçon de voie où la marche à vue est supprimée. |
| 3.6 | Surveillance des mesures de sécurité |
| 3.6.1 | Tâches de la direction de la sécurité |
|  | La direction de la sécurité doit visiter régulièrement les chantiers. Elle examine le respect et l’efficience des mesures de sécurité prises et les complète en cas de nécessité. |
| 3.6.2 | Tâches du chef de la sécurité |
|  | Le chef de la sécurité doit toujours être présent sur le chantier. Il surveille le respect des mesures de sécurité. Lorsque des changements interviennent en cours de travaux, il adapte le dispositif de sécurité et en informe la direction de la sécurité. |
| 3.7 | Suppression des mesures de sécurité d’exploitation |
| 3.7.1 | Annoncer la voie praticable |
|  | Avant qu’une voie interdite puisse être annoncée praticable, il faut, sur le chantier, éliminer toutes les causes qui ont nécessité une interdiction. En outre, il convient : – d’évacuer tous les équipements de travail de sorte qu’ils ne représentent aucun danger et – d’enlever les signaux d’arrêt. De plus, il ne doit plus y avoir de véhicule sur des voies interdites, excepté en gare ou dans une zone de signalisation en cabine. Le chef de la sécurité annonce la voie praticable au chef-circulation par un ordre à protocoler. Lorsque la voie est libre, l’annonce est la suivante : « (endroit), voie/aiguille ... praticable ». Lorsque des voies restent occupées, l’annonce est la suivante : « (endroit), voie/aiguille ... praticable; les voies (énumération des voies) restent occupées ». La désignation des voies occupées doit être transmise contre quittance. Le chef-circulation supprime les mesures de protection liées à l’interdiction de voie. |
| 3.7.2 | Suppression de restrictions d’exploitation |
|  | Lorsque des restrictions d’exploitation ne sont plus nécessaires, le chef de la sécurité doit l’annoncer au chef-circulation par un ordre à protocoler. Le chef-circulation supprime les mesures de protection y relatives. |
| 3.7.3 | Suppression des annonces |
|  | Si des annonces ne sont plus nécessaires, le chef de la sécurité doit l’annoncer au chef-circulation par un ordre à protocoler. Le chef-circulation supprime les mesures de protection y relatives. |
| 3.7.4 | Enclenchement des lignes de contact |
|  | La procédure exacte pour enclencher les lignes de contact est réglée dans les dispositions « Enclenchement, déclenchement et mise à la terre des lignes de contact ». |
| 3.7.5 | Annonce de fin du chantier |
|  | Lorsque toutes les mesures de sécurité d’exploitation sont supprimées, le chantier est considéré comme n’étant plus annoncé pour le chef-circulation. |
| 3.8 | Fin du chantier |
|  | A la fin des travaux, après avoir fait évacuer le chantier et supprimer les mesures de sécurité, le chef de la sécurité met fin au chantier. |

| 4 | Principes de base complémentaires |
| --- | --- |
| 4.1 | Engagement de protecteurs et de sentinelles |
| 4.1.1 | Planification des protecteurs et des sentinelles |
|  | L’engagement des protecteurs et des sentinelles doit être planifié par la direction de la sécurité, de manière que – le chantier à protéger puisse être surveillé constamment – les signaux d’alarme puissent être donnés en tout temps – la perception des signaux d’alarme et le délai de sécurité fixé soient assurés. Pour atteindre les conditions ou comme remplacement, une partie du système d’avertissement peut être complétée par une installation d’annonce et d’alarme ou remplacée par un système d’avertissement automatique. |
| 4.1.2 | Critères pour la planification |
|  | La planification du nombre de protecteurs et de sentinelles ainsi que leur emplacement sont déterminés en fonction des critères suivants : – genre de travaux à effectuer – équipements de travail engagés – bruit provoqué par le chantier et bruit ambiant – nombre de personnes sur le chantier – visibilité sur la distance d’approche – mesures d’alarme prévues. L’emplacement de la sentinelle doit être choisi de manière qu’il soit possible de présenter le signal arrêt – danger au convoi en cas d’urgence. |
| 4.2 | Délai de sécurité et distance d’approche |
| 4.2.1 | Délai de sécurité |
|  | Le délai de sécurité est le temps nécessaire pour avertir le personnel d’un chantier et pour évacuer la voie et ses abords. Il varie en fonction des conditions locales et de la nature des travaux. Il tient compte – des mises en danger émanant des travaux, par les moyens engagés, par l’exploitation ferroviaire et par le lieu de travail ainsi que – par les mesures de sécurité prises. Le délai de sécurité est fixé dans le dispositif de sécurité et doit être fixé à nouveau lorsque la situation change. |
| 4.2.2 | Contenu du délai de sécurité |
|  | Le délai de sécurité représente la somme des temps suivants : – le temps de réaction et de transmission nécessaire à la sentinelle pour apercevoir un convoi et annoncer l’approche de ce convoi au protecteur – le temps de réaction et d’alarme nécessaire au protecteur pour apercevoir le convoi ou pour quittancer l’annonce de la sentinelle et pour avertir le chantier – le temps de dégagement, à savoir le temps nécessaire depuis l’émission de l’alarme pour évacuer complètement la voie et ses abords – le temps envisagé pour un imprévu, comme marge supplémentaire de sécurité. |
| 4.2.3 | Délai de sécurité sur la voie en travaux |
|  | Le délai de sécurité pour les convois sur la voie en travaux est d’au moins 20 secondes. |
| 4.2.4 | Délai de sécurité sur la voie contiguë |
|  | Le délai de sécurité pour les convois circulant sur la voie contiguë est généralement plus court que pour ceux circulant sur la voie en travaux. Si des mesures d’alarme sont nécessaires pour la voie contiguë, le délai de sécurité ne doit pas être inférieur à 10 secondes. |
| 4.2.5 | Distance d’approche |
|  | La distance d’approche correspond au chemin parcouru par le convoi durant le délai de sécurité, soit depuis l’endroit où le convoi doit être aperçu ou être annoncé jusqu’au début du chantier. |
| 4.3 | Restrictions de vitesse |
| 4.3.1 | Tronçons de ralentissement pour la protection du personnel |
|  | En cas de nécessité, des tronçons de ralentissement doivent être installés sur les voies contiguës pour protéger le personnel. Ces restrictions de vitesse doivent être limitées à la longueur du chantier et être supprimées à chaque changement d’équipe, lorsque le personnel a quitté le chantier. |
| 4.4 | Systèmes d’avertissement et signaux d’alarme |
| 4.4.1 | Utilisation des installations d’annonce et d’alarme ou des systèmes d’avertissement automatiques |
|  | Le gestionnaire de l’infrastructure détermine le genre d’installations d’annonce et d’alarme ou de systèmes d’avertissement automatiques qui vont être utilisés et définit les dispositions d’utilisation nécessaires. |
| 4.4.2 | Systèmes d’avertissement automatiques sans protecteur |
|  | Sur les chantiers, les systèmes d’avertissement automatiques ne doivent être utilisés sans protecteur que – lorsque le personnel n’est pas dans l’obligation de travailler sur les voies en service et – qu’aucun équipement de travail ne représente un danger. A cet effet, le profil d’espace libre doit être respecté. |
| 4.4.3 | Moyen d’alarme |
|  | Le gestionnaire de l’infrastructure détermine les sortes de moyens d’alarme à engager sur les chantiers et établit les dispositions d’utilisation nécessaires. |
| 4.4.4 | Signaux d’alarme acoustiques |
|  | Les signaux d’alarme acoustiques peuvent être complétés de moyens d’alarme optiques ou, dans certains cas, être remplacés par ces derniers. |
| 4.4.5 | Signaux d’alarme acoustiques complétés par des signaux d’alarme optiques |
|  | L’alarme optique complète les signaux d’alarme acoustiques émis sur les chantiers. L’alarme optique doit être utilisée sur tous les grands chantiers ou, selon les conditions locales, sur des chantiers bruyants. L’alarme optique doit pouvoir être perçue par l’ensemble du personnel. Elle est enclenchée par le protecteur ou par l’installation d’alarme lorsqu’un convoi se trouve au début de la distance d’approche du chantier et n’est déclenchée qu’après le passage du convoi sur le chantier. |
| 4.4.6 | Alarme optique sans signaux d’alarme acoustiques |
|  | Le gestionnaire de l’infrastructure fixe dans les dispositions d’exécution les cas où les signaux d’alarme acoustiques peuvent être remplacés par l’alarme optique (par ex. pour éviter les émissions sonores lors de travaux de nuit). Lorsque seuls des moyens d’alarme optiques sont utilisés sur un chantier, la voie doit être interdite. |
| 4.4.7 | Emission du signal d’alarme 1 |
|  | Le signal d’alarme 1 est donné lorsqu’un convoi se trouvant sur la voie contiguë s’approche d’un chantier se trouvant sur une voie interdite. |
| 4.4.8 | Emission du signal d’alarme 2 |
|  | Le signal d’alarme 2 est donné lorsqu’un convoi se trouvant sur la voie en travaux ou sur la voie contiguë s’approche d’un chantier se trouvant sur ou à côté d’une voie en service. |
| 4.4.9 | Emission du signal d’alarme danger |
|  | Le signal d’alarme danger n’est donné que dans les cas impératifs, lorsqu’un danger est imminent. |
| 4.4.10 | Voie en service sans mesure d’alarme |
|  | Sur des chantiers, pour lesquels aucune mesure d’alarme n’est nécessaire, par ex. au-dessus ou au-dessous d’une voie, le signal d’alarme 2 peut être émis à titre informatif pour obvier à des dangers qui pourraient survenir par surprise. |