Chemins de fer suisses	R 300.9

Dérangements

| 1 | Généralités |
| --- | --- |
|  | Pour les mouvements de manœuvre en gare, dans une zone de signalisation en cabine et sur les voies de raccordement, les ordres concernés sont transmis par des avis contre quittance au lieu d’ordres à protocoler. Lorsque le chef-circulation n’a pas la possibilité de desservir les installations de sécurité, le collaborateur du service technique compétent peut exceptionnellement exécuter les manipulations nécessaires sur ordre formel du chef-circulation. |
| 1.1 | Avis |
|  | Au besoin, le personnel concerné se concerte de manière réciproque sur les irrégularités, les retards ainsi que sur les effets et les mesures. En cas de dérangement engendrant un retard, les voyageurs doivent être informés sur le motif et, lorsqu’elle est connue, sur la durée probable du dérangement. La sécurité des personnes concernées doit être garantie. Ces personnes doivent être rendues attentives des dangers éventuels. |
| 1.2 | Principes de base pour lever un dérangement |
| 1.2.1 | Constater l’intégralité d’un convoi |
|  | L’intégralité d’un convoi est constatée par – le mécanicien de locomotive pour son propre convoi ou – le chef-circulation sur place en observant la queue du train ou – le chef de manœuvre, durant les mouvements de manœuvre, pour son propre convoi. Aucune modification dans la formation des véhicules moteurs et de la charge remorquée ne doit alors avoir lieu sur un tronçon en dérangement. |

| 1.2.2 | Contrôle sur place |
| --- | --- |
|  | Un contrôle sur place peut être réalisé sur les éléments de l’installation de sécurité suivants : – aiguille – installation de passage à niveau surveillée – dispositif de contrôle de l’état libre de la voie. Par le biais d’un contrôle sur place, on s’assure que l’élément en dérangement de l’installation de sécurité est libre. S’agissant des aiguilles, il convient de contrôler toutes les branches jusqu’à l’extrémité des dispositifs de contrôle de l’état libre de la voie. Pour s’assurer que l’on a contrôlé sur place l’élément de l’installation de sécurité de manière correcte, le chef-circulation transmet contre quittance au personnel désigné les données nécessaires pour établir la position de l’élément. |
| 1.2.3 | Appel au service technique |
|  | Si le chef-circulation ne peut pas lever le dérangement ou si l’installation ne peut pas être remise en position normale malgré son franchissement, le chef-circulation doit faire appel au service technique. |

| 2 | Processus principal en cas de dérangement |
| --- | --- |
| 2.1 | Vérifications et mesures de sécurité |
| 2.1.1 | Premières vérifications |
|  | Lorsqu’un signal ne se met pas à voie libre ou lorsqu’un autre élément de l’installation de sécurité n’atteint pas l’état voulu, le chef-circulation doit partir du principe qu’une manipulation a été omise ou que des raisons d’exploitation empêchent une mise à voie libre. Si ce n’est pas le cas, il faut partir du principe qu’il s’agit d’un dérangement. Font notamment partie des éléments de l’installation de sécurité : – le signal – l’aiguille – l’installation de passage à niveau surveillée – le dispositif de contrôle de l’état libre de la voie – le block – le verrouillage par un itinéraire. |
| 2.1.2 | Protéger l’élément en dérangement de l’installation de sécurité |
|  | Lorsque les premières vérifications ont démontré qu’il y a bien un élément de l’installation de sécurité en dérangement, celui-ci doit être protégé. |
| 2.1.3 | Dispositif de contrôle de l’état libre de la voie en dérangement |
|  | Le dispositif de contrôle de l’état libre de la voie peut être remis en position normale par le chef-circulation, à l’aide d’une commande de secours, lorsqu’il a été constaté au moyen d’un contrôle sur place que le dispositif de contrôle de l’état libre de la voie est libre. Si le dérangement est levé après la mise en position normale, les mesures de sécurité peuvent être supprimées. |
| 2.1.4 | Prise de mesures |
|  | Le chef-circulation doit définir et protocoler – le dernier convoi qui a franchi l’élément en dérangement de l’installation de sécurité et – le tronçon en dérangement pour le prochain convoi. Ensuite, le chef-circulation doit vérifier qu’aucun convoi ne se trouve sur le tronçon en dérangement défini et qu’aucun assentiment n’a été donné pour un convoi sur le tronçon en dérangement. |
| 2.2 | Vitesse sur le tronçon en dérangement |
|  | Le tronçon en dérangement doit être franchi en marche à vue. Le mécanicien de locomotive doit alors considérer les installations de passage à niveau surveillées comme étant en dérangement. A partir du deuxième convoi, il existe la possibilité de franchir le tronçon en dérangement à la vitesse maximale prescrite pour autant que les conditions pour la suppression de la marche à vue soient remplies. |
| 2.2.1 | Conditions pour la suppression de la marche à vue à partir du deuxième convoi |
|  | S’il existe la nécessité du point de vue exploitation, le gestionnaire de l’infrastructure doit régler dans les prescriptions d’exploitation les conditions et la marche à suivre pour la suppression de la marche à vue à partir du deuxième convoi. Le chef-circulation doit vérifier si – le dernier convoi a quitté le tronçon en dérangement et son intégralité a été constatée et – si les directives définies par le gestionnaire de l’infrastructure dans ses prescriptions d’exploitation sont remplies. Si les prescriptions d’exploitation du gestionnaire de l’infrastructure ne contiennent aucune directive pour la suppression de la marche à vue à partir du deuxième convoi, la marche à vue ne peut pas être supprimée. |
| 2.3 | Etablir et protéger un parcours |
| 2.3.1 | Principe |
|  | Dans la mesure du possible, le chef-circulation doit établir et protéger le parcours. |
| 2.3.2 | Dispositif de contrôle de l’état libre d’une voie ou block en dérangement |
|  | Le dispositif de contrôle de l’état libre d’une voie ou le block peut, après avoir prescrit la marche à vue par un ordre à protocoler, être remis en position normale pour le prochain convoi. Il est possible de renoncer à prescrire la marche à vue pour le prochain convoi si les directives pour la suppression de la marche à vue à partir du deuxième convoi sont remplies. |
| 2.3.3 | Manœuvrer une aiguille malgré une annonce d’occupation |
|  | Lorsqu’il a été constaté que l’aiguille est libre au moyen d’un contrôle sur place, celle-ci peut être manœuvrée à l’aide de la commande de secours. |
| 2.4 | Assentiment |
| 2.4.1 | Assentiment pour les trains |
|  | L’assentiment est transmis comme suit : – en mettant à voie libre le signal principal ou – en mettant à voie libre le signal principal au moyen d’une commande de secours ou – au moyen du signal principal pour installation de passage à niveau en dérangement ou – au moyen du signal auxiliaire ou – au moyen de l’ordre 1, 2 ou 7 à protocoler ou – dans une zone de signalisation en cabine, au moyen du mode d’exploitation correspondant. |
| 2.4.2 | Le signal principal est mis à voie libre au moyen d’une commande de secours |
|  | Si le signal principal est mis à voie libre au moyen d’une commande de secours, le chef-circulation doit prescrire au prochain convoi, avant la mise à voie libre du signal principal, la marche à vue au moyen de l’ordre 6 à protocoler, excepté si les directives pour la suppression de la marche à vue à partir du deuxième convoi sont remplies. |
| 2.4.3 | Signal auxiliaire et franchissement d’un signal présentant l’image d’arrêt |
|  | Au moyen du signal auxiliaire ou avec l’ordre 1 à protocoler, le chef-circulation transmet l’assentiment pour franchir le signal principal concerné au mécanicien de locomotive. Le signal auxiliaire ou l’ordre 1 à protocoler permet également le franchissement des signaux nains éteints et présentant l’image arrêt. Il y a lieu de circuler en marche à vue jusqu’au prochain signal principal ou jusqu’au premier signal d’arrêt ETCS. Il faut s’attendre à trouver le prochain signal principal présentant l’image arrêt. Aucun avis supplémentaire au mécanicien de locomotive n’est nécessaire si une entrée sur voie occupée s’effectue simultanément. S’il faut circuler au-delà du prochain signal principal à voie libre en marche à vue, il faut le prescrire au mécanicien de locomotive au moyen de l’ordre 6 à protocoler. Si un signal auxiliaire s’éteint avant que la tête du train ne l’ait franchi, le mécanicien de locomotive doit arrêter immédiatement le train et prendre contact avec le chef-circulation. |
| 2.4.4 | Assentiment pour les mouvements de manœuvre en gare |
|  | Le chef-circulation transmet au chef de manœuvre, par un avis contre quittance, l’ordre pour franchir à l’arrêt le signal nain ou le signal de manœuvre. Cet ordre doit être transmis séparément pour chaque mouvement de manœuvre. |
| 2.4.5 | Assentiment pour les mouvements de manœuvre en pleine voie |
|  | Avant de transmettre l’assentiment sur le tronçon en dérangement, le chef-circulation doit prescrire au prochain mouvement de manœuvre en pleine voie la marche à vue au moyen de l’ordre 6 à protocoler, excepté si les directives pour la suppression de la marche à vue à partir du deuxième convoi sont remplies. |
| 2.4.6 | Assentiment pour les mouvements de manœuvre sur voie interdite |
|  | Avant de transmettre l’assentiment sur le tronçon en dérangement, le chef-circulation avise le chef de la sécurité, par un ordre à protocoler, que la marche à vue ne peut pas être supprimée pour les mouvements de manœuvre concernés. |
| 2.5 | Suppression des mesures de sécurité après un convoi |
|  | S’il est assuré que le convoi a franchi puis libéré le tronçon en dérangement ou une partie de celui-ci, les mesures de sécurité correspondantes qui ont été prises spécialement pour ce convoi peuvent être supprimées. |
| 2.6 | Fin du dérangement |
|  | Lorsqu’il n’existe plus de tronçon en dérangement, le chef-circulation doit constater l’intégralité du convoi qui a franchi puis libéré en dernier le tronçon en dérangement. S’il existe des dispositifs de contrôle de l’état libre de la voie actifs en permanence, on peut renoncer à l’intégralité du dernier train. Ceci pour autant que le prochain train circule en tant que tel et que le signal principal situé puisse être mis à voie libre sans commande de secours. Les mesures de sécurité qui ont été prises pour le tronçon en dérangement peuvent être supprimées. |

| 3 | Dispositions complémentaires en cas de dérangement aux signaux |
| --- | --- |
| 3.1 | Ordre pour le franchissement de plusieurs signaux présentant l’image arrêt |
|  | Si plusieurs signaux successifs présentant l’image arrêt doivent être franchis, cela doit être prescrit au moyen d’un seul ordre 1. Le premier et le dernier signal à franchir à l’arrêt doivent être clairement spécifiés. Si le tronçon à parcourir comporte plusieurs voies, il y a lieu d’indiquer en plus la voie de la pleine voie sur laquelle le train doit circuler (par ex. voie de gauche). |
| 3.2 | Le signal principal reste à voie libre |
|  | Si un signal principal reste à voie libre ou si un signal auxiliaire ou un signal principal pour installation de passage à niveau en dérangement reste allumé après le passage d’un train, le chef-circulation doit remettre le signal manuellement en position normale. |
| 3.3 | Le signal principal se remet prématurément à l’arrêt |
|  | Lorsqu’un signal principal se remet prématurément à l’arrêt, le mécanicien de locomotive doit immédiatement arrêter le train et prendre contact avec le chef-circulation. Si le train s’arrête après le signal, un assentiment contre quittance du chef-circulation au mécanicien de locomotive suffit pour poursuivre la marche du train. |
| 3.4 | Signal de barrage |
|  | Si un signal de barrage ne peut pas être éteint, le mécanicien de locomotive ou le chef de manœuvre doit être avisé contre quittance par le chef-circulation sur le franchissement du signal de barrage présentant l’image arrêt. |
| 3.5 | Signal annonciateur de voie libre éteint avec des trains passant sans arrêt |
|  | Si, après avoir franchi un signal avancé de sortie présentant une image de voie libre, le mécanicien de locomotive constate qu’un signal annonciateur de voie libre est éteint et qu’il n’a pas été avisé, il doit arrêter le train et prendre contact avec le chef-circulation compétent. Il faut s’attendre à trouver le signal principal correspondant en position d’arrêt. Si le chef-circulation peut constater un signal annonciateur de voie libre en dérangement, le mécanicien de locomotive doit être avisé contre quittance. |
| 3.6 | Image douteuse à un signal nain |
|  | Lorsque le mécanicien de locomotive ou le chef de manœuvre constate dans un itinéraire qu’un signal nain est éteint ou dont seule une des deux lampes inférieures est allumée et qu’il n’a pas été avisé, il doit arrêter le train ou le mouvement de manœuvre et prendre contact avec le chef-circulation compétent. Celui-ci protège le parcours autant que possible et transmet au mécanicien de locomotive ou au chef de manœuvre, par un avis contre quittance, l’assentiment pour la poursuite de la marche. Si seule la lampe supérieure est allumée, il faut considérer que le signal nain présente l’image avancer prudemment. Si le chef-circulation peut déterminer quel signal nain est en dérangement, il doit aviser contre quittance le mécanicien de locomotive ou le chef de manœuvre. |
| 3.7 | Arrêt facultatif |
|  | Jusqu’à la levée du dérangement au signal pour arrêt facultatif, le chef-circulation doit prescrire contre quittance l’arrêt à tous les trains concernés. Si, dans le train, l’installation pour demander l’arrêt facultatif est en dérangement, le mécanicien de locomotive doit arrêter le train dans chaque halte ou chaque gare avec arrêt facultatif. |
| 3.8 | Signaux concernant la traction électrique |
|  | Si un signal lumineux pour – une section de protection (également le signal avancé), lorsque la section de protection est déclenchée, ou – la manœuvre des pantographes ou – la protection des zones commutables ou – le changement de tension ne peut pas être allumé, le chef-circulation doit aviser contre quittance le mécanicien de locomotive. |

| 3.9 | Image douteuse à un signal de manœuvre ETCS |
| --- | --- |
|  | Lorsque le mécanicien de locomotive d’une course de manœuvre ou le chef de manœuvre constate un signal de manœuvre ETCS éteint ou dont une seule des deux lampes du bas est allumé et qu’il n’en a pas été avisé, il doit arrêter le mouvement de manœuvre et prendre contact avec le chef-circulation compétent. Celui-ci transmet un assentiment à quittancer au mécanicien de locomotive ou au chef de manœuvre pour la poursuite de la marche. Si seule la lampe du haut d’un signal de manœuvre ETCS est allumée, l’image du signal à considérer est avancer prudemment. Si le chef-circulation peut constater quel signal de manœuvre ETCS est en dérangement, il doit en aviser contre quittance le chef de manœuvre. |

| 4 | Dispositions complémentaires en cas de dérangement aux aiguilles |
| --- | --- |
| 4.1 | Principe |
|  | Les aiguilles dont l’indication de la position est douteuse ou qui n’ont pas atteint leur position de fin de course ne doivent pas être franchies. |
| 4.2 | Le verrouillage de l’aiguille manque |
|  | Les aiguilles sont verrouillées dans les itinéraires. Si une aiguille ne peut pas être verrouillée dans un itinéraire, le signal correspondant ne peut pas être mis à voie libre. Dans ce cas, les aiguilles doivent être protégées dans la mesure de possible à l’appareil d’enclenchement pour empêcher qu’elles soient manœuvrées inopinément. |
| 4.3 | L’aiguille ne peut pas être manœuvrée |
| 4.3.1 | Principe |
|  | Si une aiguille ne peut pas être manœuvrée ou une aiguille à transmission rigide ou funiculaire ne peut être mise en position de fin de course qu’avec peine, il faut la remettre immédiatement dans sa position initiale. |
| 4.3.2 | Causes possibles |
|  | Les raisons suivantes peuvent empêcher en particulier une aiguille d’être manœuvrée : – corps étranger / saleté – l’aiguille est verrouillée – le dispositif de contrôle de l’état libre de la voie indique une occupation intempestive – l’alimentation électrique est interrompue – autres défauts. |
| 4.3.3 | Aiguille verrouillée |
|  | Il est possible de déverrouiller l’aiguille pour autant – qu’aucun véhicule ne s’approche de l’aiguille – qu’aucun signal et aucun assentiment n’autorise de franchir l’aiguille. |
| 4.3.4 | Alimentation électrique interrompue |
|  | Quand l’alimentation électrique d’une aiguille est interrompue, il y a lieu de contrôler les fusibles et de les remplacer si nécessaire. De même, il faut contrôler les disjoncteurs de protection, au besoin les réenclencher. Si ces mesures restent vaines, il faut assurer l’aiguille de sorte qu’elle ne se mette pas en mouvement inopinément lors du retour du courant. L’aiguille peut alors être manœuvrée à la manivelle. |
| 4.3.5 | Autres défauts |
|  | S’il n’est pas possible de manœuvrer l’aiguille à l’aide de la manivelle, il faut procéder selon les indications du service technique compétent. |
| 4.4 | Position des aiguilles incertaine |
|  | Si dans une gare non occupée, le franchissement d’un signal présentant l’image arrêt a été prescrit par un ordre à protocoler et que la position des aiguilles ne peut pas être contrôlée par le chef-circulation, ce dernier doit ordonner l’arrêt contre quittance devant l’aiguille ou le groupe d’aiguilles concerné. Le mécanicien de locomotive procède alors à un contrôle de l’aiguille concernée ou du groupe d’aiguilles pour s’assurer de l’absence de corps étrangers et de dégâts mécaniques ainsi que de leur bonne position. Lorsque la bonne position des aiguilles a été constatée et qu’il n’y a aucun dégât, la marche peut être poursuivie après avoir pris contact avec le chef-circulation. Les trains suivants peuvent franchir les aiguilles sans arrêt. |
| 4.5 | Le contrôle de l’aiguille manque |
|  | La position de fin de course des aiguilles est contrôlée électriquement. Si le contrôle de fin de course manque, les signaux concernés ne peuvent pas être mis à voie libre. Le chef-circulation peut demander au personnel technique ou au personnel lié à la circulation ferroviaire d’examiner sur place la position de fin de course correcte de l’aiguille afin de vérifier l’absence de corps étrangers et de dégâts mécaniques. Cet examen doit être répété après chaque manœuvre pour une aiguille abordée depuis le talon ou avant chaque franchissement pour une aiguille abordée depuis la pointe. Si l’aiguille n’est mécaniquement pas en fin de course, si elle est endommagée ou si les résultats de l’examen sur place ne sont pas clairs, l’aiguille ne doit plus être franchie. On procédera ensuite selon les indications du service technique compétent. Si le contrôle sur place d’une aiguille est effectué par du personnel se trouvant sur le train, le chef-circulation prescrit contre quittance au mécanicien de locomotive l’arrêt devant l’aiguille et lui demande de contrôler l’aiguille. Ensuite, l’assentiment ou l’ordre 1 à protocoler peut être transmis. Si le contrôle sur place a révélé que l’aiguille est en bon état et qu’elle doit être franchie sans le contrôle de fin de course, il faut la mettre dans la position désirée et la protéger à l’appareil d’enclenchement contre une manœuvre inopinée. Jusqu’au contrôle sur place par le service technique compétent, les vitesses maximales suivantes doivent être prescrites par un ordre à protocoler : – 10 km/h pour chaque franchissement d’une aiguille abordée depuis la pointe – 40 km/h pour chaque franchissement d’une aiguille abordée depuis le talon. Il faut procéder ensuite selon les indications du service technique compétent. |
| 4.6 | Talonnage d’aiguille |
| 4.6.1 | Principe |
|  | Le talonnage des aiguilles est interdit car il entraîne des dégâts pouvant mettre l’exploitation en danger. Exception : les aiguilles talonnables. |
| 4.6.2 | Aiguille talonnée |
|  | Lorsqu’une aiguille a été talonnée, il faut arrêter immédiatement tous les mouvements qui courent un danger et aviser de suite tous les intéressés. Il y a lieu ensuite de protéger l’aiguille talonnée, de la libérer du talon en direction de la pointe puis de la contrôler mécaniquement. |

| 4.6.3 | Contrôle de l’aiguille talonnée |
| --- | --- |
|  | Le contrôle mécanique sur place d’une aiguille talonnée doit être effectué par les services techniques compétents. Si toutefois, ce contrôle mécanique ne peut pas être effectué dans des délais raisonnables par les services techniques compétents, il est permis de la franchir à la vitesse maximale de 40 km/h pour autant que l’aiguille ait été contrôlée dans les deux positions par du personnel lié à la circulation ferroviaire et que ce contrôle n’ait pas relevé de dommages mécaniques. Le chef-circulation doit prescrire la réduction de vitesse au mécanicien de locomotive par un ordre à protocoler. La situation peut être rétablie à l’appareil d’enclenchement. Par ailleurs, si le contrôle de fin de course de l’aiguille talonnée manque après avoir pris les mesures appropriées, il faut respecter en plus les dispositions prévues lorsque le contrôle de fin de course d’une aiguille manque. |
| 4.6.4 | Aiguille endommagée mécaniquement |
|  | Si l’aiguille est endommagée mécaniquement ou si les résultats du contrôle sur place ne sont pas clairs, l’aiguille ne peut plus être franchie. On procédera ensuite selon les indications du service technique compétent. |
| 4.6.5 | Aiguille non endommagée |
|  | Si le contrôle effectué par le service technique compétent ne décèle aucun dommage, l’aiguille peut être franchie à nouveau normalement. |
| 4.7 | Calage d’une aiguille |
|  | En cas de nécessité, le gestionnaire de l’infrastructure fixe dans les dispositions d’exécution les mesures à prendre pour caler une aiguille. |

| 5 | Dérangements dans une zone de signalisation en cabine |
| --- | --- |
| 5.1 | Dérangements aux installations de sécurité |
|  | En cas de dérangements aux installations de sécurité, le mode d’exploitation « On Sight » s’applique pour la circulation des trains. Le chef-circulation doit établir l’itinéraire de train jusqu’au prochain signal d’arrêt ETCS ou de position ETCS. À la mise à voie libre du signal principal fictif ETCS, le train reçoit une autorisation de circuler CAB en mode d’exploitation « On Sight ». Si le signal principal ETCS fictif ne peut pas être mis à voie libre ou qu’un itinéraire de manœuvre ne peut pas être établi, le tronçon correspondant ne peut plus être franchi. Le chef-circulation doit faire appel au service technique. |
| 5.1.1 | Franchissement du dernier signal extérieur présentant l’image arrêt lors de l’entrée dans une zone équipée de la signalisation en cabine |
|  | Lors de l’entrée dans une zone de vitesse étendue, il est interdit de franchir le dernier signal du tronçon équipé de la signalisation extérieure présentant l’image arrêt au moyen de l’ordre 1 à protocoler. Lors de l’entrée dans une zone de vitesse conventionnelle, le chef-circulation doit vérifier, avant de transmettre l’assentiment pour franchir le signal présentant l’image arrêt, si le train – se trouve en mode d’exploitation « Unfitted » ou « Limited Supervision » et – s’est annoncé correctement à la centrale de gestion. |
| 5.2 | Dérangements aux véhicules moteurs |
|  | En cas de dérangements déterminants pour la sécurité, il s’ensuit un serrage imposé. Le mécanicien de locomotive doit aviser immédiatement le chef-circulation. Si, après un serrage imposé, le DMI ne signale pas de dérangement ou que le dérangement peut être levé selon les prescriptions d’utilisation pour l’équipement ETCS du véhicule et qu’une autorisation de circuler CAB existe, la marche doit être poursuivie. |

| 5.3 | Franchissement de la fin de l’autorisation de circuler CAB |
| --- | --- |
|  | En l’absence d’une autorisation de circuler CAB, le dépassement de la fin de l’autorisation de circuler CAB est soumise aux dispositions exposées ci-après. Si le système propose au mécanicien de locomotive le mode d’exploitation « Staff Responsible », il faut procéder selon les dispositions « Trains partants sur les tronçons équipés de la signalisation en cabine dans le mode d’exploitation [ Staff Responsible ] ». |
| 5.3.1 | Assentiment pour franchir la fin de l’autorisation de circuler CAB |
|  | Le chef-circulation doit, en plus de l’itinéraire train servant de but à la circulation en mode d’exploitation « Staff Responsible », établir au moins un autre itinéraire de train jusqu’au signal d’arrêt ETCS suivant ou jusqu’au premier signal principal. Le chef-circulation transmet ensuite au mécanicien de locomotive l’assentiment pour dépasser la fin de l’autorisation de circuler CAB au moyen de l’ordre 1 à protocoler (sans désignation du signal d’arrêt ETCS). Après le passage de l’équipement ETCS du véhicule en mode d’exploitation « Staff Responsible », l’assentiment pour dépasser la fin de l’autorisation de circuler CAB est valable jusqu’au prochain signal d’arrêt ETCS ou jusqu’au premier signal principal. L’assentiment doit être renouvelé pour chaque signal d’arrêt ETCS suivant. Si le train se trouve juste devant un signal d’arrêt ETCS, le chef-circulation doit prescrire au mécanicien de locomotive l’assentiment pour dépasser la fin de l’autorisation de circuler CAB au moyen de l’ordre 1 à protocoler (avec désignation du signal d’arrêt ETCS). Exemple de la transmission d’un assentiment pour dépasser la fin de l’autorisation de circuler CAB : |
|  | Le train a atteint la fin de l’autorisation de circuler CAB. Le chef-circulation établit un itinéraire train au moins jusqu’au deuxième signal d’arrêt ETCS ou jusqu’au premier signal principal. Le chef-circulation transmet l’assentiment pour dépasser la fin de l’autorisation de circuler CAB au moyen de l’ordre 1 à protocoler. Le mécanicien de locomotive active la fonction « Override EOA » sur le DMI et circule en marche à vue. Le changement en mode d’exploitation « Staff Responsible » vaut comme assentiment pour circuler jusqu’au prochain signal d’arrêt ETCS. |
| 5.4 | Poursuite de la marche après le mode d’exploitation « Post Trip » |
| 5.4.1 | Poursuite de la marche comme train |
|  | Le mécanicien de locomotive doit presser la touche « Start ». S’il n’existe aucune autorisation de circuler CAB, il faut procéder selon les dispositions « Trains partants dans une zone de signalisation en cabine dans le mode d’exploitation [ Staff Responsible ] ». Le chef-circulation transmet au mécanicien de locomotive l’assentiment pour démarrer en mode d’exploitation « Staff Responsible » au moyen de l’ordre 2 à protocoler. |
| 5.4.2 | Poursuite de la marche comme mouvement de manœuvre |
|  | La poursuite de la marche comme mouvement de manœuvre s’effectue selon les dispositions « Assentiment pour le mouvement de manœuvre » ou « Dispositions complémentaires pour les mouvements de manœuvre sur une voie interdite ». Le chef-circulation transmet au mécanicien de locomotive l’assentiment pour changer en mode d’exploitation « Shunting » au moyen de l’ordre 2 à protocoler. |
| 5.5 | Freinage pour cause de calcul de distance erroné |
|  | Si un serrage par le système intervient accompagné d’un message texte sur le DMI concernant un groupe de balises manqué, il faut s’arrêter. Si, après l’arrêt – une autorisation de circuler CAB existe, la marche peut être poursuivie; – aucune autorisation de circuler CAB n’existe, il faut aviser le chef-circulation et procéder selon les dispositions « Assentiment pour franchir la fin de l’autorisation de circuler CAB ». |
| 5.6 | Isolement de l’équipement ETCS du véhicule |
|  | L’utilisation du mode d’exploitation « Isolation » sur les véhicules menant et sur les mouvements de manœuvre est interdit dans une zone de vitesse étendue. Si, dans une zone de vitesse conventionnelle, un dérangement à l’équipement ETCS du véhicule ne peut pas être levé, celui-ci doit être isolé par le mécanicien de locomotive, d’entente avec le chef-circulation. L’équipement du véhicule passe en mode d’exploitation « Isolation ». Il n’est autorisé de circuler en mode d’exploitation « Isolation » que jusqu’au prochain endroit approprié. La poursuite de la marche comme train se fait conformément aux dispositions « Assentiment pour franchir la fin de l’autorisation de circuler CAB ». La poursuite de la marche comme mouvement de manœuvre s’effectue selon les dispositions « Assentiment pour le mouvement de manœuvre » ou « Dispositions complémentaires pour les mouvements de manœuvre sur une voie interdite ». |

| 6 | Chiffre plus valable |
| --- | --- |

| 7 | Dispositions complémentaires en cas de dérangement aux installations de passage à niveau surveillées ainsi qu’aux installations de régulation du trafic |
| --- | --- |
| 7.1 | Dérangement aux installations de passage à niveau surveillées |
| 7.1.1 | Principe |
|  | Si une installation de passage à niveau surveillée est en dérangement, le signal principal reste à l’arrêt ou le feu de contrôle est éteint. Si une installation de passage à niveau est mécaniquement endommagée en raison d’influences extérieures, les collaborateurs concernés doivent convenir de la suite de la procédure. |
| 7.1.2 | Installation de passage à niveau surveillée en dérangement |
|  | Le processus principal pour les dérangements s’applique pour une installation de passage à niveau surveillée par un signal principal et en dérangement. Font exception les signaux principaux sur lesquels l’assentiment pour franchir est transmis au moyen du signal principal pour installation de passage à niveau en dérangement. Si l’assentiment pour franchir est transmis au moyen d’un signal principal pour installation de passage à niveau en dérangement, il convient d’appliquer les dispositions pour le franchissement d’une installation de passage à niveau en dérangement. La vitesse maximale est de 60 km/h jusqu’au dernier passage à niveau en dérangement de l’installation de passage à niveau surveillée. Indépendamment de cette prescription, il convient de respecter une vitesse maximale de 40 km/h sur les aiguilles en gare et celles en pleine voie. Si le mécanicien de locomotive rencontre un feu de contrôle éteint ou que le contrôle de la marche des trains s’active, il doit appliquer les dispositions pour le franchissement d’une installation de passage à niveau surveillée en dérangement. Si le mécanicien de locomotive constate qu’un feu de contrôle est éteint ou que le contrôle de la marche des trains s’active et qu’il n’a pas été avisé, il doit annoncer le dérangement au chef-circulation, au plus tard après le franchissement du dernier passage à niveau de l’installation de passage à niveau en dérangement. Le chef-circulation avise contre quittance les trains suivants du feu de contrôle éteint ou du contrôle de la marche des trains en dérangement. |

| 7.1.3 | Franchissement d’une installation de passage à niveau surveillée en dérangement |
| --- | --- |
|  | Sans surveillance sur place, un passage à niveau surveillé doit être franchi comme suit par le mécanicien de locomotive : – avant de franchir le passage à niveau, la vitesse doit être réduite à la vitesse d’un homme au pas, en cas de nécessité il faut s’arrêter – donner des signaux d’avertissement et avancer avec le premier véhicule sur le passage à niveau – reprendre la vitesse autorisée dès que le premier véhicule a franchi le passage à niveau. Avec une surveillance sur place, un passage à niveau surveillé peut être franchi à la vitesse maximale autorisée. |
| 7.1.4 | Avis avec une surveillance sur place |
|  | Avant qu’un convoi ne s’engage sur un tronçon avec une installation de passage à niveau surveillée en dérangement, le chef-circulation doit aviser du départ imminent les collaborateurs chargés de surveiller le passage à niveau sur place. Avant de transmettre l’assentiment, le chef-circulation doit recevoir, de la part des collaborateurs sur place, la confirmation que l’arrêt du trafic routier est garanti. Le chef-circulation doit aviser contre quittance le mécanicien de locomotive que le passage à niveau surveillé est en dérangement et qu’il est surveillé sur place. Cet avis est supprimé lorsqu’un train doit circuler en marche à vue en raison d’un dérangement. |
| 7.1.5 | Déclenchement d’une installation de passage à niveau surveillée |
|  | Si l’installation de passage à niveau surveillée ne se déclenche pas avec la commande automatique, les barrières peuvent être ouvertes au moyen d’une commande de secours ou, pour les signaux à feux clignotants, déclenchés manuellement, – lorsqu’aucun véhicule ferroviaire ne se trouve sur le passage à niveau – lorsqu’aucun véhicule ferroviaire ne s’approche du passage à niveau – lorsqu’aucun signal ou aucun assentiment n’autorise de circuler sur le passage à niveau – lorsqu’un signal de protection ne peut pas être mis auparavant à l’arrêt au moyen de la mise à l’arrêt de secours et que les conditions ci-dessus soient remplies. |
| 7.2 | Dérangement aux installations de régulation du trafic |
| 7.2.1 | Principe |
|  | En cas de dérangement à une installation de régulation du trafic, le signal pour les tramways indique l’image hors service ou reste à l’arrêt. Si, dans le cas d’une installation en dérangement, le signal pour les tramways reste à l’arrêt, la mise à voie libre, dans la mesure du possible, est à demander manuellement ou l’installation doit être mise hors service. |
| 7.2.2 | Franchir l’installation de régulation du trafic en dérangement ou hors service |
|  | Si le signal pour les tramways indique l’image hors service, le mécanicien de locomotive franchit la zone de l’installation de régulation du trafic selon les prescriptions applicables pour les tramways. Si le signal pour les tramways reste à l’arrêt, le mécanicien de locomotive doit franchir la zone de l’installation de régulation du trafic comme un passage à niveau en dérangement et non surveillé sur place. |
| 7.2.3 | Signaux pour les tramways en dépendance avec un appareil d’enclenchement |
|  | Pour le franchissement de signaux pour les tramways qui sont en dépendance avec un appareil d’enclenchement, un assentiment du chef-circulation est nécessaire, par un ordre à protocoler, avant de les franchir lorsqu’ils indiquent les images hors service ou arrêt. |

| 8 | Irrégularités à la voie |
| --- | --- |
| 8.1 | Premières constatations |
|  | Lorsqu’une irrégularité à la voie (rupture de rail, déjettement de la voie, affouillement, etc.) est annoncée au chef-circulation, celui-ci doit déterminer : – l’endroit du dommage – la nature du dommage. |
| 8.1.1 | Mesures |
|  | Le chef-circulation doit : – protéger le tronçon concerné – aviser le service technique – dans la mesure du possible, éviter de circuler sur le tronçon concerné. Si cela n’est pas possible, il doit vérifier si l’endroit concerné peut être encore franchi. – Si l’endroit en question ne peut plus être franchi, il doit interdire le tronçon. – Si l’endroit a été reconnu praticable ou s’il ne peut pas être établi qu’il l’est, le chef-circulation doit laisser franchir l’endroit en question par les convois suivants conformément aux dispositions ci-après. |
| 8.1.2 | Marche à suivre |
|  | Le chef-circulation prescrit la marche à vue, vitesse maximale 10 km/h, au mécanicien de locomotive du prochain convoi à l’endroit en question et ce, par un ordre à protocoler. Si le mécanicien de locomotive confirme le dommage, le chef-circulation interdit la voie. Si le mécanicien de locomotive ne constate aucun dommage, le chef-circulation prescrit par un ordre à protocoler la vitesse maximale de 40 km/h à l’endroit en question aux mécaniciens de locomotive des prochains convois. Tant que les signaux de ralentissement ne sont pas posés, il faut procéder en outre selon les dispositions « Signaux de ralentissement non posés ». Cette règle est applicable jusqu’au moment où le service technique a analysé l’endroit et avisé le chef-circulation de la marche à suivre. |

| 9 | Irrégularités à la ligne de contact |
| --- | --- |
| 9.1 | Premières constatations |
|  | Lorsqu’une irrégularité à la ligne de contact (bras de retenue défectueux, fil de contact qui pend, etc.) est annoncée au chef-circulation, celui-ci doit déterminer : – l’endroit du dommage – la nature du dommage. |
| 9.1.1 | Mesures |
|  | Si le mécanicien de locomotive constate des dommages à la ligne de contact, – il doit immédiatement abaisser les pantographes et, si nécessaire, arrêter le convoi – il peut poursuivre sa marche que s’il est établi que les pantographes ne sont pas endommagés et que la ligne de contact ne peut pas être plus endommagée – et qu’il ne peut plus poursuivre sa marche, il doit juger s’il y a un danger immédiat avec la ligne de contact arrachée ou lorsqu’une partie de celle-ci pend. En cas de danger, le mécanicien de locomotive prend les mesures nécessaires afin que les voyageurs ne quittent pas le train et ce, jusqu’à ce que les collaborateurs compétents aient pris les mesures de sécurité correspondantes. On peut procéder à l’évacuation du train seulement lorsqu’il ne subsiste plus aucun danger. Le chef-circulation doit : – protéger le tronçon concerné – aviser le service technique – dans la mesure du possible, éviter de circuler sur le tronçon concerné. Si cela n’est pas possible, il doit vérifier si l’endroit en question peut être encore franchi. – Si l’endroit en question ne peut plus être franchi, il doit interdire le tronçon. – Si l’endroit a été reconnu praticable ou s’il ne peut pas être établi qu’il l’est, un convoi ne peut circuler que lorsqu’il est établi qu’aucune autre irrégularité ne sera occasionnée et que le convoi ne sera pas mis en danger. |

| 9.1.2 | Marche à suivre |
| --- | --- |
|  | Le prochain convoi ne peut franchir l’endroit en question qu’avec les pantographes abaissés ou être conduit par des véhicules thermiques. Si le mécanicien de locomotive juge l’endroit en question comme étant non franchissable ou s’il ne peut pas en juger, le chef-circulation interdit la voie. A défaut, les convois suivants doivent franchir l’endroit en question avec les pantographes abaissés ou être conduits par des véhicules thermiques. Si les convois circulent avec pantographes abaissés, le chef-circulation doit aviser le mécanicien de locomotive au moyen de l’ordre 9 à protocoler. Cette règle est applicable jusqu’au moment où le service technique a analysé l’endroit et avisé le chef-circulation de la marche à suivre. |
| 9.2 | Ligne de contact sans tension |
|  | Si, après une absence de tension, le mécanicien de locomotive constate que la ligne de contact ne peut pas immédiatement être remise sous tension, il doit procéder comme suit : – circuler immédiatement en marche à vue – continuer à circuler aussi longtemps qu’il est sûr de pouvoir s’arrêter, en fonction du genre de frein – sur les tronçons équipés de la signalisation extérieure, – abaisser les pantographes pour le franchissement des sectionnements – s’arrêter à un endroit approprié, mais au plus tard à la prochaine gare – dans une zone de signalisation en cabine, – abaisser les pantographes immédiatement – s’arrêter à un endroit approprié, mais au plus tard au prochain point d’arrêt commercial. Dès que la ligne de contact est à nouveau sous tension, le mécanicien de locomotive peut poursuivre sa marche sans restriction. Si le mécanicien de locomotive ne peut pas constater que la ligne de contact est à nouveau sous tension, il doit prendre contact avec le chef-circulation. S’il constate une absence de tension, le chef-circulation ne peut pas transmettre d’assentiment pour le tronçon sans tension ou doit annuler tout assentiment déjà transmis pour ce tronçon. |

| 10 | Dérangement aux équipements de sécurité des trains |
| --- | --- |
| 10.1 | Fonctionnement du contrôle de la marche des trains lorsque le signal principal présente un assentiment pour circuler |
|  | Si le contrôle de la marche des trains transmet de manière inopinée la fonction « Arrêt » ou « Avertissement » lors du franchissement d’un signal principal présentant un assentiment pour circuler, le mécanicien de locomotive doit admettre que le signal a été remis intentionnellement à l’arrêt. Le train doit être arrêté immédiatement. Il n’est permis de remettre le convoi en marche qu’avec l’assentiment du chef-circulation par un avis contre quittance. |
| 10.2 | Dérangement aux équipements de voie du contrôle de la marche des trains |
|  | Si le contrôle de la marche des trains transmet un message d’erreur lors du franchissement d’un équipement de voie du contrôle de la marche des trains, le mécanicien de locomotive en informe le chef-circulation en indiquant le signal concerné et, si possible, le type d’erreur. Jusqu’à la levée des dérangements permanents aux équipements de voie du contrôle de la marche des trains, le chef-circulation doit aviser contre quittance les mécaniciens de locomotive du dysfonctionnement ou du non fonctionnement du contrôle de la marche des trains. Le mécanicien de locomotive ne doit pas arrêter le train malgré le fonctionnement du contrôle de la marche des trains à hauteur d’un signal principal présentant un assentiment pour circuler. Les installations de passage à niveau surveillées uniquement par le contrôle de la marche des trains sont à considérer comme étant en dérangement. |
| 10.3 | Panne du contrôle de la marche des trains du véhicule de tête |
|  | Sur un chemin de fer à adhérence, si le contrôle de la marche des trains du véhicule de tête tombe en panne, le mécanicien de locomotive doit exiger, à la première occasion, la présence d’un mécanicien de locomotive supplémentaire dans la cabine de conduite. Aussi longtemps qu’aucun mécanicien de locomotive supplémentaire n’est présent dans la cabine de conduite, il est possible de continuer à circuler à la vitesse maximale de 80 km/h. Les installations de passage à niveau surveillées uniquement par un contrôle de la marche des trains sont à considérer comme étant en dérangement. Le véhicule peut circuler comme véhicule de tête au maximum 12 heures avec un contrôle de la marche des trains défectueux. |

| 10.4 | Panne du dispositif de sécurité du véhicule de tête |
| --- | --- |
|  | Sur un chemin de fer à adhérence, si le dispositif de sécurité du véhicule de tête tombe en panne, le mécanicien de locomotive doit exiger, à la première occasion, la présence d’un collaborateur supplémentaire dans la cabine de conduite. Il instruit le collaborateur sur la manière d’arrêter le train en cas d’urgence. Aussi longtemps qu’aucun collaborateur supplémentaire n’est présent dans la cabine de conduite, il est possible de continuer à circuler à la vitesse maximale de 60 km/h avec un dispositif de sécurité défectueux. Le véhicule peut circuler comme véhicule de tête au maximum 12 heures avec un dispositif de sécurité défectueux. |
| 10.5 | Panne d’un équipement de sécurité sur un chemin de fer à crémaillère |
|  | Sur un chemin de fer à crémaillère, si un équipement de sécurité tombe en panne, il faut, le cas échéant, s’arrêter de suite et procéder conformément aux instructions de l’entreprise de transport ferroviaire. |

| 11 | Irrégularités aux véhicules |
| --- | --- |
| 11.1 | Principe |
|  | En cas d’irrégularités aux véhicules pouvant mettre en danger des personnes ou endommager des installations ou des véhicules, le convoi ne doit ni démarrer ni poursuivre sa marche. Lorsque des installations de contrôle des trains destinées à la surveillance du bon fonctionnement technique d’un convoi en marche sont utilisées, le gestionnaire de l’infrastructure concerné doit édicter les dispositions d’exécution nécessaires. |
| 11.2 | Premières constatations |
|  | Lorsqu’une irrégularité à un véhicule est constatée, le personnel responsable doit, compte tenu des prescriptions d’exploitation en vigueur, décider si le convoi peut démarrer ou poursuivre sa marche. Lorsque le personnel responsable ne peut pas décider de lui-même sur place, il doit appeler en renfort le service technique pour déterminer la marche à suivre. La vérification ou la levée d’un dérangement aux véhicules doivent, si possible, être effectuées depuis le côté opposé à la voie ou depuis le côté disposant d’une zone intermédiaire de sécurité. Si cela s’avère impossible, il faut procéder selon les dispositions « Absence de zone intermédiaire de sécurité ». |
| 11.3 | Mesures à prendre pour certaines irrégularités |
|  | S’agissant des irrégularités reprises ci-après, les mesures y relatives sont applicables. |
| 11.3.1 | Portes extérieures, parois latérales et toits coulissants ouverts |
|  | Les portes extérieures, parois latérales et toits coulissants ouverts doivent être immédiatement fermés. |
| 11.3.2 | Déplacement de chargements |
|  | Les chargements s’étant déplacés doivent être immédiatement remis en place et assurés. |
| 11.3.3 | Véhicules ayant déraillé |
|  | Après un réenraillement, les véhicules déraillés ne peuvent être déplacés qu’avec l’assentiment du service technique et conformément à ses directives. |
| 11.3.4 | Lampes frontales en panne |
|  | La signalisation prévue sur le train doit être rétablie dans la mesure du possible par d’autres moyens en cas de panne de l’éclairage frontal. En cas de nécessité, si le train ne peut être reconnu que difficilement, la vitesse doit être réduite de manière adéquate en fonction des conditions de visibilité. De nuit, sur un parcours comportant des tunnels ou lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises, s’il n’y a pas au minimum une lampe allumée, il n’est pas permis de continuer à circuler. Après information au chef-circulation, le tronçon peut être libéré. |
| 11.3.5 | Sifflet de locomotive inutilisable |
|  | Si le sifflet de locomotive est inutilisable, le mécanicien de locomotive doit circuler en marche à vue. |
| 11.3.6 | Signalisation erronée de la queue du train |
|  | En l’absence du signal de queue, il faut constater l’intégralité du train et aviser contre quittance les gares suivantes en décrivant précisément le dernier véhicule ou groupe de véhicules et, ce, jusqu’à ce que le signal soit remplacé. Lorsque, de nuit et sur des tronçons nécessitant un déblocage manuel ou sur des lignes sans block, on constate qu’un signal de queue est éteint, le chef-circulation doit aviser contre quittance les gares suivantes. |
| 11.3.7 | Panne de l’indicateur de vitesse |
|  | Si l’indicateur de vitesse tombe en panne, le mécanicien de locomotive doit réduire fortement la vitesse du convoi, de manière que la vitesse maximale autorisée ne soit pas dépassée. Si possible, il doit estimer sa vitesse en fonction du kilométrage. |
| 11.3.8 | Panne du dispositif d’inhibition du frein d’urgence / panne du dispositif de demande de freinage d’urgence |
|  | Seuls les trains équipés du dispositif d’inhibition du frein d’urgence ou du dispositif de demande de freinage d’urgence en état de marche peuvent circuler sur les tronçons sur lesquels ces dispositifs sont prescrits. |

| 11.3.9 | Panne du système de communication en cas de transmission en phonie pour trains |
| --- | --- |
|  | Si les prescriptions d’exploitation du gestionnaire de l’infrastructure exigent pour les trains un système de communication pour une transmission en phonie, – un train dans la gare de départ ne peut pas partir si le système de communication est défectueux, – un train peut continuer de circuler tant que la communication d’urgence est assurée ou tant qu’il existe un autre moyen de communication entre le chef-circulation et le mécanicien de locomotive. Le véhicule ou le système de communication doit être remplacé à la première occasion. |

| 12 | Dérangement aux freins et rupture d’attelage |
| --- | --- |
| 12.1 | Dérangement aux freins |
| 12.1.1 | Mesures immédiates |
|  | Si le frein devient inutilisable en cours de route ou si le mécanicien de locomotive constate pendant la marche une efficacité insuffisante des freins, le train doit être arrêté au plus vite. |
| 12.2 | Rupture d’attelage |
| 12.2.1 | Accouplement de frein |
|  | Après une rupture d’attelage, le robinet d’arrêt du frein à air au dernier véhicule de la partie de train raccordé à la locomotive de tête ne peut être fermé qu’avec l’accord du mécanicien de locomotive. |
| 12.2.2 | Accostage |
|  | Pour l’accostage consécutif à une rupture d’attelage, les prescriptions sur les mouvements de manœuvre sont applicables. Pour les trains non accompagnés, le mécanicien de locomotive peut refouler avec la plus grande prudence la partie de train avec l’assentiment du chef-circulation. |
| 12.2.3 | Abandon / assurer / poursuite de la marche de parties de train |
|  | Lorsque des parties de train doivent être abandonnées et que la poursuite de la marche n’est possible qu’avec des parties de train, le mécanicien de locomotive doit convenir de la suite des opérations avec le chef-circulation. Le mécanicien de locomotive peut poursuivre sa marche sans accord du chef-circulation au plus jusqu’au prochain signal principal, ceci même si ce dernier est à voie libre. Le personnel roulant doit assurer les parties de train abandonnées contre la dérive. Le chef-circulation doit protéger le tronçon concerné. |
| 12.3 | Poursuite de la marche |
| 12.3.1 | Cause d’un dérangement aux freins pas détectable |
|  | Si, suite à un dérangement aux freins, la cause ne peut pas être détectée de manière irréfutable, il faut procéder à un essai du frein complet. |

| 12.3.2 | Sans paralyser les freins d’autres véhicules |
| --- | --- |
|  | Le procédé ci-dessous est applicable – après un dérangement aux freins – après une rupture d’attelage – si les attelages peuvent à nouveau être reliés après la rupture d’attelage ou – pour aller chercher les parties de train abandonnées. Si le dérangement est levé et qu’aucun frein des autres véhicules ne doit être paralysé et – s’il est possible de procéder à un essai du frein, le convoi peut continuer sa route selon le rapport de freinage effectif – s’il n’est pas possible de procéder à un essai du frein, le convoi peut continuer sa route selon le rapport de freinage effectif en réduisant de moitié la vitesse propre à la catégorie de train et de freinage selon le calcul de freinage, mais à la vitesse maximale de 40 km/h. Un essai d’efficacité des freins doit être effectué dès la reprise de la marche. L’essai du frein doit être effectué à la prochaine gare appropriée. |
| 12.3.3 | Nécessité de paralyser les freins d’autres véhicules |
|  | Si, pour supprimer le dérangement, il est nécessaire de paralyser un ou plusieurs freins, la marche peut être poursuivie aux conditions suivantes : – le rapport de freinage doit être vérifié – les conditions pour le rapport de freinage partiel doivent être remplies. De plus, il faut procéder à un essai du frein. Si cela n’est pas possible, le poids-frein restant et le rapport de freinage partiel doivent suffire au moins pour la vitesse la plus basse et la déclivité déterminante. Le convoi peut reprendre sa marche selon le rapport de freinage en réduisant de moitié la vitesse propre à la catégorie de train et de freinage selon le calcul de freinage, mais à la vitesse maximale de 40 km/h, jusqu’à la prochaine gare appropriée où il faut procéder à l’essai du frein. Un essai d’efficacité des freins doit être effectué dès la reprise de la marche. |

| 12.3.4 | Poursuite de la marche avec un véhicule non freiné en queue du train |
| --- | --- |
|  | La procédure suivante s’applique au maximum à un véhicule non freiné en queue du train lorsque le frein a dû être paralysé en cours de route, après le départ de la gare initiale, et au plus tard à la prochaine modification de la composition ou au changement de direction. La marche peut être poursuivie aux conditions suivantes : – le rapport de freinage et le rapport de freinage partiel doivent être calculés sur la base des freins restant en service ; ils doivent suffire au moins pour la vitesse la plus basse et la déclivité déterminante. Le rapport de freinage partiel pour le véhicule non freiné en queue du train doit être atteint en tenant compte au plus des deux véhicules précédents – si une voiture non freinée circulant en queue d’un train est occupée par des voyageurs, le frein d’immobilisation manœuvrable depuis le véhicule doit être occupé – l’attelage entre le véhicule non freiné et le véhicule précédent doit être fortement tendu. La conduite générale doit, si possible, être reliée jusqu’en queue du train. Si ces conditions ne peuvent pas être remplies et – si le véhicule moteur se trouve du côté de la pente ou le train se trouve sur un palier et si le rapport de freinage restant suffit pour la vitesse la plus basse et la déclivité déterminante, il est permis de continuer la marche selon le rapport de freinage jusqu’à la prochaine gare à la vitesse maximale de 40 km/h – si le véhicule moteur se trouve du côté de la rampe, il est interdit de continuer la marche. Le train doit être assuré contre la dérive. |
| 12.3.5 | Essai du frein sur les véhicules équipés des dispositifs d’indication dans la cabine de conduite |
|  | Aux véhicules sur lesquels un essai du frein est possible avec des dispositifs d’indication, l’essai du frein doit être exécuté depuis le sol en cas de dérangement. |

| 13 | Danger et accidents |
| --- | --- |
| 13.1 | Comportement de manière générale |
|  | Lorsqu’un danger est constaté ou qu’un accident survient, le personnel doit procéder dans l’ordre indiqué : – reconnaître le danger – évaluer les conséquences – diminuer le danger – déclencher l’alarme – procéder au sauvetage des personnes – poursuivre l’exploitation. |
| 13.2 | Type de dangers |
|  | Sont considérés comme dangers de l’exploitation ferroviaire tous les événements provoquant ou susceptibles de provoquer un accident. Il s’agit en particulier de : – dépression dans la conduite générale – déraillement – tamponnement/accostage – rupture d’attelage – véhicules à la dérive – déplacement de chargement – irrégularité inexpliquée pendant la marche du train – train demeurant immobile sans raison apparente – obstacle imprévu sur et aux abords des voies – voie/aiguille/ligne de contact endommagée – franchissement d’un signal présentant l’image arrêt ou de la fin d’une autorisation de circuler CAB – réception d’un appel d’urgence ou d’une alerte – fuite de matières dangereuses / marchandises dangereuses – dangers naturels (par ex. menace de glissement de terrain, danger d’avalanche). |

| 13.3 | Genre d’accidents |
| --- | --- |
|  | Sont considérés comme accidents d’exploitation ferroviaire, les événements ayant en particulier les conséquences suivantes : – personnes blessées ou tuées – gros animaux blessés ou tués – infrastructures ferroviaires endommagées – déraillement de véhicules ferroviaires ou dégâts causés à ceux-ci – véhicules routiers endommagés – collisions avec des objets sur et aux abords des voies et qui, en raison de leur taille ou structure, peuvent mettre en danger l’exploitation ferroviaire – incendies – lésions corporelles pouvant être graves ou dommages environnementaux (par ex. irrégularités avec des marchandises dangereuses / matières dangereuses). |
| 13.4 | Diminuer le danger |
|  | Le personnel qui constate un danger ou un accident doit immédiatement, en prenant garde à sa propre sécurité, faire en sorte de réduire les conséquences, par exemple : – envoyer un appel d’urgence – arrêter les véhicules à la dérive – l’employé de la manœuvre donne un ordre d’arrêt – le protecteur fait évacuer la voie – enclencher le signal arrêt de secours sur les chantiers – le chef-circulation met les signaux à l’arrêt, déclenche les lignes de contact, enclenche les installations de passage à niveau, protège les voies, ordonne une réduction de vitesse, permet au convoi de sortir du tunnel, n’autorise aucune autre circulation dans le tunnel – le mécanicien de locomotive conduit le train en feu hors du tunnel, au besoin avec le dispositif d’inhibition du frein d’urgence – le mécanicien de locomotive arrête le train à un endroit adéquat, au besoin en utilisant le dispositif d’inhibition du frein d’urgence (par ex. pas dans des tunnels, dans des galeries ou sur des ponts), enclenche le signal d’alerte, envoie un appel d’urgence et déclenche la ligne de train – avertir les personnes en danger. Pour certains ouvrages, des règles spécifiques sont définies par le gestionnaire de l’infrastructure sur la base du concept d’alerte et de sauvetage. Ces règles spécifiques ont priorité sur les instructions générales. |
| 13.5 | Alarmer |
|  | Le personnel qui constate un danger ou un accident doit immédiatement aviser le chef-circulation et ce, selon le principe : – qui effectue l’annonce ? – qu’est-il arrivé ? – où est-ce arrivé ? – quand est-ce arrivé ? Le gestionnaire de l’infrastructure édicte les dispositions d’exécution en fonction desquelles le chef-circulation prend les mesures qui s’imposent. |
| 13.6 | Sauvetage et mesures de protection à l’endroit de l’accident |
|  | En dégageant ou en sauvant des personnes, des animaux ou des objets, il doit être voué une attention toute particulière à la protection des personnes concernées. On prendra garde par exemple à : – protéger la voie contre tout franchissement – ordonner une réduction de vitesse – déclencher les lignes de contact et les mettre à la terre – faire appel à des protecteurs. |
| 13.7 | Poursuite de l’exploitation |
|  | Lorsque tout danger est exclu, pour autant qu’aucune instruction contraire ne soit prévue par les services concernés et dès que les équipes d’enquête ont libéré les lieux de l’accident, les mesures pour limiter le danger peuvent être levées et l’exploitation peut être poursuivie. |

| 14 | Dispositions complémentaires en cas de danger et d’accidents |
| --- | --- |
| 14.1 | Comportement du mécanicien de locomotive qui aperçoit le signal d’alerte ou en cas d’appel d’urgence confus |
|  | Lorsqu’il aperçoit le signal d’alerte, le mécanicien de locomotive doit arrêter immédiatement le convoi et éclaircir les faits. Si aucune aide n’est nécessaire sur place, il peut poursuivre sa marche pour autant qu’aucun danger n’en résulte. En cas d’appel d’urgence confus, le mécanicien de locomotive doit immédiatement circuler en marche à vue. Il faut éviter d’entrer dans les tunnels. Le mécanicien de locomotive doit prendre contact avec le chef-circulation. Si cela n’est pas possible et si le mécanicien de locomotive ne reçoit aucune autre instruction, il peut continuer sa route sans restriction après 10 minutes |
| 14.2 | Frein d’urgence activé |
|  | Le mécanicien de locomotive doit aviser les accompagnateurs de train et les voyageurs lorsqu’il ponte l’action du frein d’urgence. Le frein d’urgence ne peut être remis en position neutre qu’après entente avec le mécanicien de locomotive. |
| 14.3 | Poursuite de la marche avant l’arrivée de l’aide |
|  | Lorsque de l’aide a été demandée et qu’elle n’est pas encore arrivée, le mécanicien de locomotive ne peut déplacer son train ou mouvement de manœuvre qu’avec l’assentiment du chef-circulation. |
| 14.4 | Signal arrêt de secours sur les chantiers |
|  | Lorsqu’il aperçoit le signal arrêt de secours sur les chantiers, le mécanicien de locomotive doit arrêter immédiatement le convoi et prendre contact avec le chef-circulation. Le chef-circulation détermine les raisons avec le chef de la sécurité. Si le chef-circulation reçoit l’assentiment pour poursuivre la marche de la part du chef de la sécurité, il doit aviser contre quittance le mécanicien de locomotive, après avoir éteint le signal. Si le chantier est non occupé ou si le chef-circulation ne peut pas prendre contact avec le chef de la sécurité, le chef-circulation doit prescrire au mécanicien de locomotive du premier convoi, par un ordre à protocoler, le franchissement du signal arrêt de secours sur les chantiers à l’arrêt et la marche à vue jusqu’à l’extrémité du chantier. Si aucune irrégularité n’est constatée, le signal peut être éteint. Si le signal ne peut pas être éteint, le chef-circulation doit aviser les mécaniciens de locomotive, par un ordre à protocoler, pour franchir le signal arrêt de secours sur les chantiers. |
| 14.5 | Accidents avec des matières dangereuses |
|  | Les entreprises de chemin de fer doivent régler les mesures immédiates à prendre lors d’accidents avec des marchandises dangereuses dans un aide-mémoire à caractère obligatoire pour le personnel. Cet aide-mémoire doit être harmonisé en tenant compte des principes du plan d’intervention auprès des chemins de fer selon l’ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM, RS 814.012) du 27 février 1991. Il doit régir en particulier : – l’autoprotection du personnel ferroviaire – l’identification du danger (danger pour le chemin de fer et matières spécifiques) – l’annonce de l’événement (service qui annonce, contenu de l’annonce, exemple d’annonce) – les autres mesures (assurer le lieu de l’accident, mettre en sûreté les blessés, guider les forces d’intervention). Les entreprises de chemin de fer doivent fixer la liste de distribution de cet aide-mémoire. Le personnel concerné doit le porter sur lui. |
| 14.6 | Comportement à adopter avec les personnes concernées |
|  | Les personnes blessées ne doivent pas être laissées sans assistance. Les personnes ayant subi un choc doivent, dans la mesure du possible, être prises en charge. Il est interdit de circuler sur les victimes de l’accident. Elles doivent être recouvertes et surveillées. |
| 14.7 | Mesures pour préserver la situation de l’accident |
|  | Les mesures de sécurité et de sauvetage nécessaires doivent être prises immédiatement. Pour le reste, le lieu du sinistre ne doit pas être modifié. Le cas échéant, toute modification doit être signalée. La situation initiale des victimes, des véhicules et des objets doit être marquée avec soin. Les corps ne peuvent être déplacés qu’avec l’autorisation de l’autorité de poursuite pénale compétente. Les responsables des entreprises concernées doivent immédiatement mettre en sûreté et conserver pendant au moins six mois les données (par ex. bande tachygraphique, ordres à protocoler), les conversations (par ex. enregistrement radio) et l’état des dispositifs de protection à l’intention des organes chargés de l’enquête, lorsque cela pourrait permettre d’éclaircir les causes et les circonstances de l’événement. Les noms et adresses des personnes, qui pourraient fournir des indices sur le déroulement de l’événement, doivent être conservés. Dès que les autorités chargées de l’enquête arrivent sur le lieu de l’événement, elles décident de la façon et de l’ampleur des mesures de sécurité et de la surveillance du lieu. |