Table des matières

| R 300.1 | Principes de base | 21 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Remarques préliminaires | 23 |
| 1.1 | Promulgation | 23 |
| 1.2 | Champ d’application | 24 |
| 1.3 | Arrangement des prescriptions en fonction de l’utilisateur | 25 |
| 1.4 | Autorisation d’accès pour l’autorité de surveillance | 25 |
| 1.2 | Désignation des personnes | 26 |
| 2 | Dispositions fondamentales | 27 |
| 2.1 | Respect des prescriptions | 27 |
| 2.2 | Comportement lors de situations non prévues ou qui ne sont pas réglées | 27 |
| 2.3 | Liste des abréviations | 27 |
| 2.4 | Règlements | 29 |
| 2.5 | Terminologie | 30 |
| 2.6 | Prescriptions d’exploitation | 54 |
| 2.7 | Emploi et comportement du personnel | 55 |
| 2.8 | Numérotation des trains et des mouvements de manœuvre en pleine voie | 56 |
| 2.9 | Moyen de signalisation des véhicules, des gares et du personnel | 56 |
| 2.10 | Délimitation entre signalisation extérieure et SCab | 57 |
|  | Annexe 1 Champs d’application partiels et fonctions PCT | 59 |
|  | Annexe 2 Répercussions du droit européen | 63 |
| 1 | Catégories relatives à l’incidence juridique des directives européennes | 64 |
| 2 | Affection des chiffres PCT aux catégories | 65 |
| R 300.2 | Signaux | 77 |
| 1 | Généralités | 79 |
| 1.1 | Dispositions générales | 79 |
| 1.2 | Représentation | 80 |
| 2 | Signaux pour les trains et les mouvements de manœuvre | 83 |
| 2.1 | Signaux de barrage | 83 |
| 2.2 | Signaux d’arrêt, de contrôle et de mise en garde | 84 |
| 2.3 | Signaux d’indication de vitesse | 88 |
| 2.4 | Signaux nains | 95 |
| 2.5 | Signaux d’aiguilles | 99 |
| 2.6 | Signaux d’indication | 107 |
| 2.7 | Signaux donnés par le personnel | 113 |
| 2.8 | Signaux pour l’exploitation des chemins de fer routiers | 115 |

| 3 | Signaux pour les mouvements de manœuvre | 117 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Signaux de manœuvre | 117 |
| 3.2 | Signalisation des véhicules durant la manœuvre | 120 |
| 3.3 | Signaux pour les mouvements de manœuvre, donnés par le personnel | 123 |
| 3.4 | Signaux d’indication pour les mouvements de manœuvre | 129 |
| 4 | Signaux pour la préparation des trains | 131 |
| 4.1 | Essai des freins | 131 |
| 4.2 | Annonce de prêt | 134 |
| 5 | Signaux pour la circulation des trains | 135 |
| 5.1 | Signaux pour les trains | 135 |
| 5.2 | Images des signaux pour les trains | 140 |
| 5.3 | Signaux complémentaires | 150 |
| 5.4 | Panneau d’indication lorsqu’un signal principal ou avancé manque | 156 |
| 5.5 | Signaux d’indication pour la circulation des trains | 157 |
| 5.6 | Signaux de départ | 160 |
| 5.7 | Signalisation des véhicules pour la circulation des trains | 163 |
| 6 | Signaux fixes pour la signalisation en cabine | 165 |
| 6.1 | Panneaux de début et de fin | 165 |
| 6.2 | Signal d’arrêt ETCS | 165 |
| 6.3 | Signal de position ETCS | 166 |
| 6.4 | Désignation du signal d’arrêt ETCS et de signal de position ETCS dans une zone de vitesse conventionnelle | 166 |
| 6.5 | Désignation du signal d’arrêt ETCS et du signal de position ETCS dans une zone de vitesse étendue | 166 |
| 6.6 | Signalisation de la position des branchements simples à l’aide de signaux électriques de contrôle d’aiguille | 167 |
| 6.7 | Signaux de manœuvre ETCS | 168 |
| 6.8 | Secteurs de maintenance | 170 |
| 6.9 | Panneau ETCS limite RBC | 171 |
| 6.10 | Panneau ETCS de point d’arrêt | 172 |
| 7 | Signaux pour la traction électrique | 173 |
| 7.1 | Signaux valables pour la traction électrique en général | 173 |
| 7.2 | Signaux des zones de transition entre différents courants | 177 |
| 8 | Signaux lors de perturbations | 183 |
| 8.1 | Signaux lors de danger | 183 |
| 8.2 | Signaux lors de dérangements | 184 |
| 9 | Signaux non valables ou à validité temporaire | 187 |
| 9.1 | Signaux non valables | 187 |
| 9.2 | Signaux lumineux à validité temporaire | 188 |

| 10 | Signaux pour les travaux sur et aux abords des voies | 189 |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | Alarme de chantier, fixe ou mobile | 189 |
| 10.2 | Repère pour les travaux de déneigement | 190 |
| 10.3 | Repères pour les zones de protection des nappes phréatiques | 190 |
|  | Complément 1 | 191 |
|  | Exemples pour l’implantation des signaux de ralentissement |  |
|  | Complément 2 | 199 |
|  | Exemples de succession de signaux pour les trains |  |
|  | Complément 3 | 207 |
|  | Exemple pour la signalisation continue de la vitesse |  |
|  | Annexe 1 Signaux SIM | 211 |
| 1 | Signaux SIM | 213 |
| 1.1 | Panneaux d’annonce d’entrée dans le corridor | 213 |
| 1.2 | Panneau d’interdiction SIM | 213 |
| 1.3 | Signaux d’interdiction SIM | 214 |
| 1.4 | Panneau de parcours SIM | 214 |
|  | Annexe 2 Sémaphores | 215 |
| 1 | Sémaphore pour la circulation des trains | 217 |
| 1.1 | Signal principal | 217 |
| 2 | Sémaphore pour les mouvements de manœuvre | 219 |
| 2.1 | Signal d’évacuation | 219 |
|  | Annexe 3 Signaux de manœuvre pour installations de débranchement | 221 |
| 1 | Signaux de manœuvre pour installations de débranchement | 223 |
| 1.1 | (Chiffre plus valable) | 223 |
| 1.2 | Signal de débranchement | 223 |
| R 300.3 | Communication, annonces et transmissions | 227 |
| 1 | Généralité | 229 |
| 1.1 | Champ d’application | 229 |
| 1.2 | Sécurité et communication liée à la sécurité | 229 |
| 1.3 | Langue | 229 |
| 1.4 | Information à la clientèle | 229 |
| 2 | Messages | 231 |
| 2.1 | Contenu des messages | 231 |
| 2.2 | Genre de messages | 231 |
| 2.3 | Rédaction des messages | 231 |
| 2.4 | Messages de tiers | 231 |

| 3 | Instruments de transmission | 233 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Types d’instruments | 233 |
| 3.2 | Instruments utilisés | 233 |
| 3.3 | Choix des instruments | 233 |
| 3.4 | Utilisation des formulaires | 233 |
| 4 | Procédures | 235 |
| 4.1 | Procédures utilisées | 235 |
| 4.2 | Genre de procédures | 235 |
| 4.3 | Application des procédures | 236 |
| 5 | Horaire et tableau des parcours | 237 |
| 5.1 | Compétences | 237 |
| 5.2 | Documents pour le MEC | 238 |
| 5.3 | Marche | 238 |
| 5.4 | Tableau des parcours | 239 |
| 5.5 | Description de la marche | 240 |
| 5.6 | Description du tableau des parcours | 242 |
| 6 | Annonces d’exploitation | 247 |
| 6.1 | Principe | 247 |
| 6.2 | Annonces à l’aide du formulaire d’ordres | 247 |
| 7 | Transmission par télécopie | 249 |
| 7.1 | Identification | 249 |
| 7.2 | Application | 249 |
| 8 | Transmission en phonie | 251 |
| 8.1 | Principes de base | 251 |
| 8.2 | Adressage | 251 |
| 8.3 | Comportement | 253 |
| 9 | Communication de la manœuvre | 257 |
| 9.1 | Remarques préliminaires | 257 |
| 9.2 | Structure du réseau avec un système de radio | 257 |
| 9.3 | Liaisons avec un système de radio | 257 |
| 9.4 | Comportement durant les mouvements de manœuvre | 257 |
| 10 | Communication sur les chantiers | 261 |
| 10.1 | Remarques préliminaires | 261 |
| 10.2 | Utilisation de systèmes de radio | 261 |
|  | Complément 1 | 263 |
|  | Exemples de conversations en phonie |  |
|  | Complément 2 | 273 |
|  | Tableau d’épellation |  |

| R 300.4 | Mouvements de manœuvre | 277 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mesures à prendre avant et après le mouvement | 279 |
| 1.1 | Remise de service | 279 |
| 1.2 | Direction | 279 |
| 1.3 | Genres de mouvements | 279 |
| 1.4 | Côté de manœuvre | 280 |
| 1.5 | Limite de manœuvre | 280 |
| 1.6 | Signalisation | 280 |
| 1.7 | Assurer et atteler des véhicules | 282 |
| 1.8 | Frein à air | 284 |
| 1.9 | Frein à main | 285 |
| 1.10 | Arrêt avec des sabots d’arrêt | 285 |
| 1.11 | Cas spéciaux | 287 |
| 2 | Exécution | 289 |
| 2.1 | Principe | 289 |
| 2.2 | Demande du parcours | 289 |
| 2.3 | Etablissement du parcours | 290 |
| 2.4 | Assentiment pour le mouvement de manœuvre | 292 |
| 2.5 | Ordres pour le mouvement de manœuvre | 295 |
| 2.6 | Observation du parcours | 298 |
| 2.7 | Exploitation des chemins de fer routiers et passages à niveau sans signalisation au niveau routier | 299 |
| 2.8 | Arrêt du mouvement de manœuvre | 299 |
| 2.9 | Franchissement, reprise et destruction | 300 |
| 3 | Dispositions sur les genres de mouvements | 301 |
| 3.1 | Pousse non accompagnée | 301 |
| 3.2 | Laisser-couler et lancer | 301 |
| 3.3 | Mouvements de manœuvre à la prolonge ou au cabestan | 305 |
| 3.4 | Mouvements de manœuvre à bras, au moyen d’engins mécaniques ou de véhicules routiers | 306 |
| 3.5 | Particularités | 307 |
| 3.6 | Vitesses | 308 |
| 3.7 | Position lors de mouvements de manœuvre | 310 |
| 4 | Dispositions complémentaires pour les mouvements de manœuvre en pleine voie | 313 |
| 4.1 | Généralités | 313 |
| 4.2 | Annonce, préparation et prêt au départ | 314 |
| 4.3 | Parcours | 314 |
| 4.4 | Mesures avant de transmettre l’assentiment | 315 |
| 4.5 | Assentiment pour le mouvement de manœuvre en pleine voie | 315 |
| 4.6 | Circulation | 316 |
| 4.7 | Arrivée | 317 |
| 4.8 | Dépanner un train en détresse | 318 |
| 4.9 | Mouvement de manœuvre qui ne quitte pas totalement la gare | 318 |

| 5 | Dispositions complémentaires pour les mouvements de manœuvre sur une voie interdite | 321 |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Généralités | 321 |
| 5.2 | Compétences du CS | 321 |
| 5.3 | Préparation | 322 |
| 5.4 | Mouvement de manœuvre sur voie interdite | 323 |
| 5.5 | Circuler sur une voie interdite | 323 |
| 5.6 | Mouvement de manœuvre provenant d’une voie interdite | 325 |
| 5.7 | Annonce d’arrivée | 325 |
| 5.8 | Annonce de voie praticable | 325 |
| 6 | Dispositions complémentaires pour le débranchement | 327 |
| 6.1 | Freins de voie, chariots transporteurs | 327 |
| 6.2 | Détendre les attelages et desserrer | 327 |
| 6.3 | Renoncement au frein à air dans les installations de débranchement | 327 |
| 6.4 | Demander le débranchement et octroi de l’assentiment | 327 |
| 6.5 | Annonce des laisser-couler et observation de la zone concernée | 328 |
| 6.6 | Dételer | 328 |
| 6.7 | Protéger | 328 |
| 6.8 | Le laisser-couler s’arrête prématurément | 328 |
| 7 | Dispositions complémentaires pour les mouvements de manœuvre dans une zone de SCab | 329 |
| 7.1 | Généralités | 329 |
| 7.2 | Demande du parcours | 329 |
| 7.3 | Assentiment pour le mouvement de manœuvre | 330 |
| 7.4 | Changements | 331 |
| 7.5 | Zones protégées par des balises | 332 |
|  | Annexe 1 Dispositifs d’attelage à vis, modèle UIC | 333 |
| 1 | Généralité | 335 |
| 1.1 | Ordre à respecter pour atteler | 335 |
| 1.2 | Courbes et contre-courbes de petit rayon | 335 |
| 2 | Attelage à vis, modèle UIC | 337 |
| 2.1 | Construction | 337 |
| 2.2 | Utilisation de l’attelage | 337 |
| 3 | Conduites pneumatiques | 339 |
| 3.1 | Conduite générale | 339 |
| 3.2 | Conduite d’alimentation | 339 |
| 3.3 | Conduite du frein de manœuvre | 339 |
| 4 | Liaisons électriques | 341 |
| 4.1 | Ligne de train | 341 |
| 4.2 | Câble UIC | 342 |
| 5 | Intercirculation | 343 |
| 5.1 | Passerelles | 343 |
| 5.2 | Soufflets et bourrelets | 343 |
|  | Annexe 2 Dispositifs d’attelage à tampon central | 345 |
| 1 | Généralité | 347 |
| 1.1 | Ordre à respecter pour atteler | 347 |
| 2 | Attelage à tampon central | 349 |
| 2.1 | Construction | 349 |
| 2.2 | Utilisation de l’attelage | 349 |
| 3 | Conduites pneumatiques | 351 |
| 3.1 | Conduite générale | 351 |
| 3.2 | Conduite d’alimentation | 351 |
| 3.3 | Conduite du frein de manœuvre | 351 |
| 4 | Liaisons électriques | 353 |
| 4.1 | Ligne de train | 353 |
| 4.2 | Câble LBT | 354 |
| 5 | Intercirculation | 355 |
| 5.1 | Passerelles | 355 |
| 5.2 | Soufflets | 355 |
| R 300.5 | Préparation des trains | 357 |
| 1 | Formation des trains | 359 |
| 1.1 | Signalisation des trains | 359 |
| 1.2 | Conduite de trains | 359 |
| 1.3 | Classement des véhicules moteurs | 360 |
| 1.4 | Classement de la charge remorquée | 362 |
| 1.5 | Charge remorquée | 364 |
| 2 | Assurer les trains immobilisés | 365 |
| 2.1 | Assurer contre la dérive | 365 |
| 2.2 | Effort de retenue minimal | 365 |
| 2.3 | Effort de retenue minimal au départ | 365 |
| 2.4 | Efficacité du frein automatique | 365 |
| 2.5 | Assurer avec des moyens de freinage indépendants du frein à air | 365 |
| 2.6 | Efforts de freinage à compter pour l’effort de retenue | 366 |

| 3 | Prescriptions de freinage | 369 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Tableau de freinage | 369 |
| 3.2 | Calcul de freinage | 369 |
| 3.3 | Dispositifs d’inversion | 370 |
| 3.4 | Poids-frein à compter | 372 |
| 3.5 | Véhicules non freinés | 378 |
| 3.6 | Fortes pentes, grandes ou longues rampes | 380 |
| 3.7 | Catégorie de train et vitesse maximale | 380 |
| 3.8 | Données pour la conduite du train | 383 |
| 4 | Visite du train | 385 |
| 4.1 | Principe | 385 |
| 4.2 | Etendue de la visite | 385 |
| 4.3 | Essai du frein | 386 |
| 4.4 | Fin de la préparation du train | 390 |
|  | Complément 1 | 391 |
|  | Tableau de l’effort de retenue minimal |  |
|  | Annexe 1 Dispositions complémentaires pour le frein à vide | 395 |
| 1 | Prescriptions de freinage | 397 |
| 1.1 | Poids-frein à compter | 397 |
| 1.2 | Mise en action des clapets de desserrage | 398 |
| 2 | Essai du frein | 399 |
| 2.1 | Essai du frein complet | 399 |
| 2.2 | Essai du frein partiel | 399 |
| 2.3 | Pas d’essai du frein | 399 |
| R 300.6 | Circulation des trains | 401 |
| 1 | Principes de base pour la circulation des trains | 403 |
| 1.1 | Établissement et destruction d’itinéraires | 403 |
| 1.2 | Observation des signaux | 404 |
| 1.3 | Assentiment pour circuler | 405 |
| 1.4 | Utilisation des voies | 406 |
| 1.5 | Transition entre un train et un mouvement de manœuvre | 406 |
| 2 | Seuil de vitesse | 407 |
| 2.1 | Modification de vitesse | 407 |
| 2.2 | Seuil de vitesse avec l’image voie libre | 407 |
| 2.3 | Seuil de vitesse lorsque la vitesse est signalée | 408 |
| 2.4 | Seuils de vitesse dans une zone de SCab | 410 |

| 3 | Départ | 413 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Principe | 413 |
| 3.2 | Moment pour transmettre l’assentiment pour circuler | 413 |
| 3.3 | Assentiment pour circuler avec des signaux de groupe | 413 |
| 3.4 | Prêt commercial | 415 |
| 3.5 | Autorisation de départ | 415 |
| 3.6 | Assentiment pour circuler en gare sans visibilité sur le signal principal | 416 |
| 3.7 | Départ depuis une halte sans visibilité sur le signal principal | 417 |
| 3.8 | Trains partants dans une zone de SCab dans le mode d’exploitation « Staff Responsible » | 417 |
| 4 | Circulation | 419 |
| 4.1 | Signal annonciateur de voie libre | 419 |
| 4.2 | Franchissement de tronçons à vitesse réduite | 419 |
| 4.3 | Franchissement de tronçons avec pantographes abaissés | 420 |
| 4.4 | Exploitation des chemins de fer routiers | 422 |
| 4.5 | Exploitation à voie unique sur un tronçon à deux voies équipé pour l’exploitation à voie unique | 422 |
| 4.6 | Arrêt facultatif | 423 |
| 4.7 | Arrêt ou passage exceptionnel | 423 |
| 4.8 | Tronçons de ralentissement dans une zone SCab | 423 |
| 4.9 | Installations de passage à niveau surveillées avec déclenchement à commande temporelle | 425 |
| 5 | Entrée | 427 |
| 5.1 | Entrée dans une gare sans accès dénivelé aux quais | 427 |
| 5.2 | Point d’arrêt des trains | 428 |
| 5.3 | Gares en cul-de-sac et voies isolées en cul-de-sac | 430 |
| 5.4 | Entrée sur voie occupée | 430 |
| 5.5 | Voie à utilisation restreinte | 431 |
| 5.6 | Installation de passage à niveau ouverte avant le signal de sortie | 431 |
| 6 | Cas spéciaux | 433 |
| 6.1 | Courses d’essai | 433 |
| 6.2 | Courses de déneigement | 433 |
| R 300.7 | Contrôle de la marche des trains | 435 |
| 1 | Champ d’application | 437 |
| 2 | Principes de base | 439 |
| 2.1 | But | 439 |
| 2.2 | Types de surveillance | 439 |
| 2.3 | Contrôles | 439 |
| 2.4 | Fonctionnement | 439 |
| 3 | Fonctions | 441 |
| 3.1 | Généralités | 441 |
| 3.2 | Données nécessaires | 441 |
| 3.3 | Description des fonctions | 441 |
| 4 | Dérangements | 445 |
| 4.1 | Généralités | 445 |
|  | Annexe 1 ETCS | 447 |
| 1 | ETCS | 449 |
| 1.1 | Annonce « System Requirement Specifications » (SRS) | 449 |
| 1.2 | Levels ETCS | 449 |
| 2 | Principes de l’ETCS | 451 |
| 2.1 | Affichages DMI | 451 |
| 2.2 | Dérangements | 451 |
| 3 | Principes de la SCab | 453 |
| 3.1 | Circulation des trains en surveillance intégrale | 453 |
| 3.2 | Circulation des trains en surveillance partielle | 453 |
| 3.3 | Modes d’exploitation sans surveillance | 453 |
| 4 | Modes d’exploitation ETCS | 455 |
| 4.1 | Mode d’exploitation « Full Supervision » | 455 |
| 4.2 | Modes d’exploitation avec surveillance partielle | 455 |
| 4.3 | Modes d’exploitation sans surveillance | 461 |
| 5 | Utilisation du système ETCS et manipulations du MEC | 463 |
| 5.1 | Mise en service de l’équipement ETCS du véhicule | 463 |
| 5.2 | Saisies de données | 464 |
| 5.3 | Approche de la fin d’un assentiment pour circuler avec affichage d’une vitesse de libération | 464 |
| 5.4 | Franchissement d’un signal présentant l’image d’arrêt ou l’EOA | 465 |
| 5.5 | Confirmation Track Ahead Free (TAF) | 465 |
| 5.6 | Mode d’exploitation « Reversing » | 465 |
| 5.7 | Procédure en cas d’échec de changement de Level | 466 |
| 5.8 | Procédure en cas de perte de liaison radio pour la transmission des données | 467 |
| 5.9 | Procédure en cas d’échec du test automatique | 467 |
| 5.10 | Procédure en cas de dérangement à l’équipement GSM-R du véhicule | 467 |
| 5.11 | Comportement lorsque l’affichage du DMI est en dérangement | 468 |

| 6 | Affichage sur le DMI d’informations concernant l’infrastructure | 469 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Entrée et circulation en Level O | 469 |
| 6.2 | Entrée et circulation en Level 1 | 469 |
| 6.3 | Entrée et circulation en Level 2 | 470 |
| 6.4 | Franchissement d’un tronçon avec pantographes abaissés | 471 |
| 6.5 | Modification de l’alimentation électrique choisi | 472 |
| 6.6 | Franchissement d’un tronçon hors tension | 473 |
| 6.7 | Franchissement d’une zone avec restriction « Éviter l’arrêt » | 474 |
| 6.8 | Affichage sur le DMI d’informations concernant l’infrastructure sans application en Suisse | 474 |
| 7 | Affichage sur le DMI d’informations spécifiques dans une zone de SCab | 475 |
| 7.1 | Affichage de la vitesse | 475 |
| 7.2 | Affichage des dépassements de vitesse | 478 |
| 7.3 | Affichage des symboles d’état | 479 |
| 7.4 | Symboles pour la prévisualisation de la ligne | 480 |
|  | Complément 1 à l’annexe 1 | 483 |
|  | Abréviations et traduction des modes d’exploitation |  |
|  | Complément 2 à l’annexe 1 | 487 |
|  | Affichage sur le DMI d’informations concernant l’infrastructure sans application en Suisse |  |
| R 300.8 | Sécurité au travail | 493 |
| 1 | Sécurité au travail | 495 |
| 1.1 | Principe | 495 |
| 1.2 | Comportement de manière générale | 495 |
| 2 | Règles de comportement complémentaires | 497 |
| 2.1 | Comportement sur et aux abords des voies | 497 |
| 2.2 | Véhicules | 498 |
| 2.3 | Dangers du courant électrique | 499 |
| R 300.9 | Dérangements | 503 |
| 1 | Généralités | 505 |
| 1.1 | Avis | 505 |
| 1.2 | Principes de base pour lever un dérangement | 505 |

| 2 | Processus principal en cas de dérangements | 507 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Vérifications et mesures de sécurité | 507 |
| 2.2 | Vitesse sur le tronçon en dérangement | 508 |
| 2.3 | Etablir et protéger un parcours | 508 |
| 2.4 | Assentiment | 509 |
| 2.5 | Suppression des mesures de sécurité après un convoi | 510 |
| 2.6 | Fin du dérangement | 510 |
| 3 | Dispositions complémentaires en cas de dérangement aux signaux | 511 |
| 3.1 | Ordre pour le franchissement de plusieurs signaux présentant l’image arrêt | 511 |
| 3.2 | Le signal principal reste à voie libre | 511 |
| 3.3 | Le signal principal se remet prématurément à l’arrêt | 511 |
| 3.4 | Signal de barrage | 511 |
| 3.5 | Signal annonciateur de voie libre éteint avec des trains passant sans arrêt | 511 |
| 3.6 | Image douteuse à un signal nain | 512 |
| 3.7 | Arrêt facultatif | 512 |
| 3.8 | Signaux concernant la traction électrique | 512 |
| 3.9 | Image douteuse à un signal de manœuvre ETCS | 512 |
| 4 | Dispositions complémentaires en cas de dérangement aux aiguilles | 515 |
| 4.1 | Principe | 515 |
| 4.2 | Le verrouillage de l’aiguille manque | 515 |
| 4.3 | L’aiguille ne peut pas être manœuvrée | 515 |
| 4.4 | Position des aiguilles incertaine | 516 |
| 4.5 | Le contrôle de l’aiguille manque | 516 |
| 4.6 | Talonnage d’aiguille | 517 |
| 4.7 | Calage d’une aiguille | 518 |
| 5 | Dérangements dans une zone de SCab | 519 |
| 5.1 | Dérangements aux installations de sécurité | 519 |
| 5.2 | Dérangements aux véhicules moteurs | 519 |
| 5.3 | Franchissement de l’EOA | 520 |
| 5.4 | Poursuite de la marche après le mode d’exploitation « Post Trip » | 521 |
| 5.5 | Freinage pour cause de calcul de distance erroné | 521 |
| 5.6 | Isolement de l’équipement ETCS du véhicule | 521 |
| 6 | (Chiffre plus valable) | 523 |
| 7 | Dispositions complémentaires en cas de dérangement aux installations de passage à niveau surveillées ainsi qu’aux installations de régulation du trafic | 525 |
| 7.1 | Dérangement aux installations de passage à niveau surveillées | 525 |
| 7.2 | Dérangement aux installations de régulation du trafic | 527 |
| 8 | Irrégularités à la voie | 529 |
| 8.1 | Premières constatations | 529 |
| 9 | Irrégularités à la ligne de contact | 531 |
| 9.1 | Premières constatations | 531 |
| 9.2 | Ligne de contact sans tension | 532 |
| 10 | Dérangement aux équipements de sécurité des trains | 533 |
| 10.1 | Fonctionnement du contrôle de la marche des trains lorsque le signal principal présente un assentiment pour circuler | 533 |
| 10.2 | Dérangement aux équipements de voie du contrôle de la marche des trains | 533 |
| 10.3 | Panne du contrôle de la marche des trains du véhicule de tête | 533 |
| 10.4 | Panne du dispositif de sécurité du véhicule de tête | 534 |
| 10.5 | Panne d’un équipement de sécurité sur un chemin de fer à crémaillère | 534 |
| 11 | Irrégularités aux véhicules | 537 |
| 11.1 | Principe | 537 |
| 11.2 | Premières constatations | 537 |
| 11.3 | Mesures à prendre pour certaines irrégularités | 537 |
| 12 | Dérangement aux freins et rupture d’attelage | 541 |
| 12.1 | Dérangement aux freins | 541 |
| 12.2 | Rupture d’attelage | 541 |
| 12.3 | Poursuite de la marche | 541 |
| 13 | Danger et accidents | 545 |
| 13.1 | Comportement de manière générale | 545 |
| 13.2 | Type de dangers | 545 |
| 13.3 | Genre d’accidents | 546 |
| 13.4 | Diminuer le danger | 546 |
| 13.5 | Alarmer | 547 |
| 13.6 | Sauvetage et mesures de protection à l’endroit de l’accident | 547 |
| 13.7 | Poursuite de l’exploitation | 547 |
| 14 | Dispositions complémentaires en cas de danger et d’accidents | 549 |
| 14.1 | Comportement du MEC qui aperçoit le signal d’alerte ou en cas d’appel d’urgence confus | 549 |
| 14.2 | Frein d’urgence activé | 549 |
| 14.3 | Poursuite de la marche avant l’arrivée de l’aide | 549 |
| 14.4 | Signal arrêt de secours sur les chantiers | 549 |
| 14.5 | Accidents avec des matières dangereuses | 550 |
| 14.6 | Comportement à adopter avec les personnes concernées | 550 |
| 14.7 | Mesures pour préserver la situation de l’accident | 550 |
| R 300.10 | Formulaires | 553 |
| 1 | Formulaires | 555 |
| 1.1 | Principes | 555 |
| 2 | Classification | 557 |
| 2.1 | Formulaires de première catégorie | 557 |
| 2.2 | Formulaires de deuxième catégorie | 558 |
| 2.3 | Formulaires de troisième catégorie | 558 |
| 3 | Répertoire des modèles | 559 |
| 3.1 | Liste des formulaires de première catégorie | 559 |
| 3.2 | Liste des formulaires de deuxième catégorie | 567 |
| 3.3 | Liste des formulaires de troisième catégorie | 575 |
| R 300.11 | Enclenchement, déclenchement et mise à la terre des lignes de contact | 581 |
| 1 | Généralités | 583 |
| 1.1 | Champ d’application | 583 |
| 2 | Compétences et manœuvre | 585 |
| 2.1 | Enclenchement ou déclenchement de la ligne de contact | 585 |
| 2.2 | Mise à la terre | 586 |
| 2.3 | Etat d’enclenchement de la ligne de contact | 587 |
| R 300.12 | Travaux sur et aux abords des voies | 589 |
| 1 | Principe | 591 |
| 1.1 | Champ d’application | 591 |
| 1.2 | Dangers significatifs et principes de sécurité | 591 |
| 1.3 | Responsabilité | 591 |
| 1.4 | Personnel d’entreprises privées | 592 |
| 2 | Personnel | 593 |
| 2.1 | Ensemble du personnel | 593 |
| 2.2 | Direction de la sécurité (DSEC) | 594 |
| 2.3 | Chef de la sécurité (CS) | 594 |
| 2.4 | Protecteur (PROT) | 594 |
| 2.5 | Sentinelle (SENT) | 595 |

| 3 | Déroulement | 597 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Planification de l’organisation de la sécurité du chantier | 597 |
| 3.2 | Planification des mesures de sécurité d’exploitation | 599 |
| 3.3 | Mise en pratique du DISPO | 601 |
| 3.4 | Mise en œuvre des mesures de sécurité d’exploitation | 602 |
| 3.5 | Mouvements de manœuvre sur une voie interdite | 604 |
| 3.6 | Surveillance des mesures de sécurité | 605 |
| 3.7 | Suppression des mesures de sécurité d’exploitation | 605 |
| 3.8 | Fin du chantier | 606 |
| 4 | Principes de base complémentaires | 607 |
| 4.1 | Engagement des PROT et des SENT | 607 |
| 4.2 | Délai de sécurité et distance d’approche | 607 |
| 4.3 | Restrictions de vitesse | 608 |
| 4.4 | Systèmes d’avertissement et signaux d’alarme | 609 |
| R 300.13 | Mécanicien / mécanicienne de locomotive (MEC) | 613 |
| 1 | Champ d’application | 615 |
| 2 | Directives et conditions | 617 |
| 2.1 | Responsabilité | 617 |
| 2.2 | Compétences | 617 |
| 2.3 | Inaptitude au service en cours de route ou après une irrégularité | 618 |
| 2.4 | Equipement | 618 |
| 2.5 | Connaissances | 618 |
| 3 | Avant et pendant la marche | 621 |
| 3.1 | Contrôles | 621 |
| 3.2 | Cabine de conduite | 621 |
| 3.3 | Manière de conduire | 623 |
| 4 | Dommages et irrégularités | 625 |
| 4.1 | Généralités | 625 |
| 4.2 | Mesures dictées par les conditions météorologiques | 625 |
|  | Annexe 1 Dispositions complémentaires pour la traction à vapeur | 627 |
| 1 | Généralités | 629 |
| 1.1 | Personnel | 629 |
| 1.2 | Véhicules | 629 |
| 2 | Directives et conditions | 631 |
| 2.1 | Occupation de la locomotive à vapeur | 631 |
| 2.2 | Responsabilité | 631 |
| 2.3 | Compétences | 631 |
| 3 | Avant et pendant la marche | 633 |
| 3.1 | Dangers du courant électrique | 633 |
| 3.2 | Réserves | 633 |
| 3.3 | Contrôles | 633 |
| 3.4 | Chauffage à vapeur | 621 |
| 3.5 | Marche | 634 |
| 3.6 | Garage de la locomotive à vapeur | 635 |
| R 300.14 | Freins | 637 |
| 1 | Généralités | 639 |
| 2 | Utilisation | 641 |
| 2.1 | Généralité | 641 |
| 2.2 | Utilisation des freins | 641 |
| 2.3 | Essai du frein | 643 |
| 2.4 | Frein automatique à air comprimé | 646 |
| 2.5 | Frein à vide | 648 |
| 2.6 | Frein électrique | 648 |
| 2.7 | Utilisation du frein automatique pendant la marche | 649 |
| 3 | Dérangements | 653 |
| 3.1 | Généralité | 653 |
| 3.2 | Essai du frein | 654 |
| 3.3 | Partie pneumatique | 654 |
| 3.4 | Isolement des freins à air | 655 |
| 3.5 | Dérangements aux freins magnétiques | 656 |
| 3.6 | Dérangements aux freins pendant la marche | 656 |
| 3.7 | Danger | 656 |
|  | Complément 1 | 659 |
|  | Description des freins |  |
| R 300.15 | Formes particulières d’exploitation | 711 |
| 1 | Ligne sans block | 713 |
| 1.1 | Champ d’application | 713 |
| 1.2 | Ordres et annonces | 713 |
| 1.3 | Signe de croisement | 713 |
| 1.4 | Croisement exceptionnel ou facultatif, suppression d’un croisement | 715 |
| 1.5 | Dépassements | 717 |
| 1.6 | Avis d’arrivée des trains | 717 |
| 1.7 | Signaux principaux manquants | 718 |

| 2 | Groupe de trains | 719 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Champ d’application | 719 |
| 2.2 | Définition | 719 |
| 2.3 | Vitesses et distances minimales | 719 |
| 2.4 | Numéro et marche | 719 |
| 2.5 | Changements de croisement, suppression de croisements et de dépassements, croisements exceptionnels, dépassements exceptionnels et facultatifs | 720 |
| 2.6 | Signalisation des parties de train | 720 |
| 2.7 | Croisements avec des parties de train | 720 |
| 2.8 | Arrêt exceptionnel en pleine voie | 720 |