Chemins de fer suisses	R 300.1

Principes de base

| 1 | Remarques préliminaires |
| --- | --- |
| 1.1 | Promulgation |
|  | L’Office fédéral des transports (OFT), sur la base de l’article 11a de l’Ordonnance sur les chemins de fer du 23 novembre 1983 (OCF, RS 742.141.1), promulgue : les prescriptions suisses de circulation des trains (PCT). Ces prescriptions, leurs compléments et annexes entrent en vigueur le 1er juillet 2024. Abrogation du droit en vigueur Les actes normatifs suivants sont abrogés, y compris leurs modifications, compléments, annexes et aide-mémoires : |
|  | les prescriptions suisses de circulation des trains du 4 novembre 2019 (entrées en vigueur le 1er juillet 2020). |
|  | Les chemins de fer abrogent leurs propres actes normatifs lors de l’entrée en vigueur des dispositions d’exécution adaptées. |
|  | Office fédéral des transports Le directeur : Dr Peter Füglistaler |

| 1.2 | Champ d’application |
| --- | --- |
|  | Les présentes prescriptions sont applicables pour tous les chemins de fer suisses, ainsi que pour toutes les compagnies utilisant les infrastructures des chemins de fer suisses. L’OFT détermine les entreprises, les lignes et les tronçons pour lesquels des allègements peuvent être concédées, en vertu de l’article 5 de l’ordonnance fédérale sur les chemins de fer. |
| 1.2.1 | Applicabilité des directives selon les champs d’application partiels |
|  | Les directives des PCT sont associées à différents champs d’application partiels. Dans les prescriptions d’exploitation des gestionnaires d’infrastructure et des entreprises de transport ferroviaire, le personnel doit pouvoir identifier clairement quel(s) champ(s) d’application partiel(s) s’applique(nt). La description des champs d’application partiels figure dans l’annexe 1 du R 300.1. Les attributions concrètes des directives des PCT aux champs d’application partiels sont présentées au complément 3 de la Directive sur la promulgation de prescriptions d’exploitation et de circulation des trains (Dir. PE-PCT). |
| 1.2.2 | Applicabilité des directives selon les fonctions |
|  | Les différentes directives des PCT sont associées aux différentes fonctions qui exercent ces activités et simultanément aux fonctions qui ont besoin de ces directives pour parvenir à une compréhension globale. Si la fonction ne ressort pas clairement de l’activité, les gestionnaires d’infrastructure et les entreprises de transport ferroviaire doivent régler dans les prescriptions d’exploitation quelles fonctions doivent être assumées par qui. Ceci dans le but d'assurer la sensibilisation du personnel concerné. Les fonctions mentionnées dans les PCT sont définies dans l’explication des termes et assorties d’une abréviation. L’attribution des directives des PCT aux fonctions figure dans le complément 3 de la Dir. PE-PCT. |

| 1.2.3 | Répercussion du droit européen |
| --- | --- |
|  | En raison du droit européen qui s’applique (cf. annexe 7 OCF), les PCT comprennent des dispositions que les entreprises de chemin de fer du réseau principal interopérable (IOP) selon l’annexe 6 de l'OCF et du réseau complémentaire interopérable selon le chapitre D de la Directive Exigences IOP imposées aux tronçons du réseau complémentaire (Dir. IOP) doivent impérativement appliquer ou non. L’objectif est que le personnel directement concerné puisse identifier plus facilement les aspects liés sur le plan matériel. L’affectation concrète des directives des PCT figurent à l’annexe 2 du R 300.1. Les gestionnaires de l’infrastructure et les entreprises de transport ferroviaire doivent définir, dans le cadre des prescriptions d’exploitation, l’applicabilité des dispositions à caractère non contraignant. En l’absence de spécification, il convient de les appliquer. |
| 1.2.4 | Application des PCT sur les voies de raccordement |
|  | Les PCT doivent être appliquées sur les voies de raccordement. Les dispositions pour les gares sont déterminantes pour circuler sur les voies de raccordement. Sur une voie de raccordement, le gestionnaire de voie de raccordement est responsable des aspects liés au gestionnaire de l’infrastructure. L’entreprise de transport ferroviaire est en règle générale responsable des aspects liés au transport. Lorsque le raccordé conduit lui-même les convois, cette responsabilité lui en incombe. |
| 1.3 | Arrangement des prescriptions en fonction de l'utilisateur |
|  | Les entreprises de chemin de fer mettent à la disposition du personnel les dispositions des PCT et des prescriptions d’exploitation nécessaires à l’exercice de ses tâches sur papier ou sous forme électronique adapté aux utilisateurs. |
| 1.4 | Autorisation d’accès pour l’autorité de surveillance |
|  | L’accès aux équipements, aux installations et aux véhicules (y compris les cabines de conduite) des entreprises de transport ainsi que la circulation gratuite doivent être garantis au personnel de l’OFT dans le cadre d’activités de surveillance. Le personnel de l’OFT doit se légitimer. |
| 1.5 | Désignation des personnes |
|  | Dans les PCT, les désignations sont parfois à une forme correspondant à un genre particulier. Elles se rapportent à la personne exerçant la fonction, quelle que soit son identité de genre. Les abréviations utilisées pour les fonctions sont celles qui sont associées aux définitions correspondantes. La signification de l'abréviation en ce qui concerne le singulier et le pluriel est évidente en raison du contexte. |

| 2 | Dispositions fondamentales |
| --- | --- |
| 2.1 | Respect des prescriptions |
|  | Le respect des PCT et de leurs dispositions d’exécution doit être contrôlé en permanence par le supérieur, à chaque niveau de conduite. Le gestionnaire de l’infrastructure surveille, dans le cadre de sa responsabilité du système, que les prescriptions de circulation des trains soient respectées par les entreprises de transport ferroviaire. |
| 2.2 | Comportement lors de situations non prévues ou qui ne sont pas réglées |
|  | Lors de situations qui ne sont pas prévues ou qui ne sont que partiellement couvertes par ces prescriptions ou leurs dispositions d’exécution, tous les intéressés doivent s’entendre sur le comportement à adopter. La sécurité est primordiale et doit être assurée. |
| 2.3 | Liste des abréviations |
|  | Dans les prescriptions de circulation des trains, les abréviations indiquées ci-après sont utilisées. Elles sont incluses et définies dans l’explication des termes. |
|  | Termes Begriffe Termini AT Accompagnateur / accompagnatrice de train ZBE Zugbegleiter / Zugbegleiterin ACCT Accompagnatore / accompagnatirce del treno CC Chef-circulation / cheffe-circulation FDL Fahrdienstleiter / Fahrdienstleiterin CMOV Capomovimento CL-C Check-list circulation CL-F Checkliste Fahrdienst CL-C Checklist circolazione CMAN Chef / cheffe de manœuvre RL Rangierleiter / Rangierleiterin CMAN Capomanovra COC Coordinateur / Coordinatrice de chantier AKO Arbeitstellen-Koordinator / Koordinatorin COAL Coordinator / coordinatrice delle aree dei lavori CS Chef / cheffe de la sécurité SC Sicherheitschef / Sicherheitschefin CS Capo / capa della sicurezza DISPO Dispositif de sécurité SIDI Sicherheitsdispositiv DISPO Dispositivo di sicurezza DSEC Direction de la sécurité SL Sicherheitsleitung DS Direzione responsabile della sicurezza DMI Driver Machine Interface DMI Driver Machine Interface DMI Driver Machine Interface ECF Entreprise de chemin de fer EBU Eisenbahnunternehmen IF Impresa ferroviaria EMAN Employé / employée de manœuvre RA Rangierer / Rangiererin MAN Manovratore manovratrice ELV Dispositif de contrôle de l'état libre de la voie GFM Gleisfreimeldeeinrichtung ABL Dispositivo d’annuncio di binario libero EOA Fin de l'autorisation de circuler CAB EOA Ende der CAB-Fahrerlaubnis EOA Fine dell'autorizzazione al movimento CAB ETCS European Train Control System ETCS European Train Control System ETCS European Train Control System ETF Entreprise de transport ferroviaire EVU Eisenbahnverkehrsunternehmen ITF Impresa di trasporto ferroviaria GI Gestionnaire de l’infrastructure ISB Infrastrukturbetreiberin GI Gestore dell’ infrastruttura MEC Mécanicien / mécanicienne de locomotive LF Lokführer / Lokführerin MAC Macchinista PECIE Personne compétente pour les installations électriques SPEA Sachverständige Person für elektrische Anlagen PESIE Persona esperta per impianti elettrici PIIE Personne instruite pour les installations électriques IPEA Instruierte Person für elektrische Anlagen PIIE Persona istruita per impianti elettrici PROT Protecteur / protectrice SIWÄ Sicherheitswärter / Sicherheitswärterin GS Guardiano / guardiana di sicurezza PRT Préparateur / préparatrice de train ZVB Zugvorbereiter / Zugvorbereiterin PRT Preparatore / preparatrice del treno RBC Centrale de gestion (Radio Block Center) RBC Streckenzentrale (Radio Block Center) RBC Centrale di tratta (Radio Block Center) SCab Signalisation en cabine FSS Füherstandsignalisierung SCab Segnalazione in cabina di guida SENT Sentinelle VW Vorwarner / Vorwarnerin SENT Sentinella |
| 2.4 | Règlements |
|  | Les PCT englobent les règles de sécurité pour tous les déplacements de véhicules sur rails. Les éléments des prescriptions mentionnés ci-après constituent un tout. Cela est également valable lorsqu’une partie d’une prescription comporte des dispositions complémentaires. Des annexes (qui font partie du règlement sur le plan formel et contiennent des précisions matérielles) et des compléments (exemples explicatifs, tableaux, aides) peuvent également venir enrichir les règlements. Les dispositions ad hoc doivent être appliquées en fonction de chaque situation d’exploitation. |
|  | – Principes de base R 300.1 – Signaux R 300.2 |
|  | – Communication, annonces et transmissions R 300.3 – Mouvements de manœuvre R 300.4 |
|  | – Préparation des trains R 300.5 |
|  | – Circulation des trains R 300.6 – Contrôle de la marche des trains R 300.7 |
|  | – Sécurité au travail R 300.8 – Dérangements R 300.9 – Formulaires R 300.10 – Enclenchement, déclenchement et mise à la terre des lignes de contact R 300.11 – Travaux sur et aux abords des voies R 300.12 – Mécanicien / mécanicienne de locomotive (MEC) R 300.13 |
|  | – Freins R 300.14 – Formes particulières d’exploitation R 300.15 |
| 2.5 | Terminologie |
| 2.5.1 | Liste des termes |
| Termes | Begriffe | Termini |
| abords des voies | Gleisbereich | zona dei binari |
| accompagnateur / accompagnatrice de train (AT) | Zugbegleiter / Zugbegleiterin (ZBE) | accompagnatore / accompagnatrice del treno (ACCT) |
| aiguille d’entrée | Einfahrweiche | scambio d’entrata |
| aiguille de protection | Schutzweiche | scambio di protezione |
| aiguille de sortie | Ausfahrweiche | scambio d’uscita |
| aiguille talonnable | Weiche auffahren | scambio tallonabile |
| annoncer une voie / une aiguille praticable | Fahrbar melden (Gleis / Weiche) | annunciare la percorribilità (binario / scambio) |
| appareil d’enclenchement | Stellwerk | apparecchio centrale |
| arrêt – arrêt prescrit – arrêt ordinaire – arrêt exceptionnel – arrêt non prescrit | Halt – vorgeschriebener Halt – ordentlicher Halt – ausserordentlicher Halt – nicht vorgeschriebe- ner Halt | fermata – fermata prescritta – fermata ordinaria – fermata straordinaria – fermata non prescritta |
| attelage de manœuvre | Rangierkupplung | accoppiamento di manovra |
| autorisation de circuler CAB | CAB-Fahrerlaubnis | autorizzazione al movimento CAB |
| balise | Balise | balisa |
| banalisation | Wechselbetrieb | esercizio banalizzato |
| barrage | Absperrung | barriera protettiva |
| block | Block | blocco |
| calcul de freinage | Bremsrechnung | calcolo di frenatura |
| canton de block | Blockabschnitt | sezione di blocco |
| catégorie de freinage | Bremsreihe | categoria di freno |
| catégorie de train | Zugreihe | categoria di treno |
| centrale de gestion (Radio Block Center, RBC) | Streckenzentrale (Radio Block Center, RBC) | centrale di tratta (Radio Block Center, RBC) |
| chantier | Arbeitsstelle | aera dei lavori |
| charge de pousse | Schiebelast | peso spinto |
| charge des attelages | Zughakenlast | peso al gancio di trazione |
| charge normale | Normallast | peso norma |
| charge remorquée | Anhängelast | peso rimorchiato |
| check-list circulation (CL-C) | Checkliste Fahrdienst (CL-F) | checklist circolazione (CL-C) |
| chef / cheffe de la sécurité (CS) | Sicherheitschef / Sicherheitschefin (SC) | capo / capa della sicurezza (CS) |
| chef / cheffe de manœuvre (CMAN) | Rangierleiter / Rangierleiterin (RL) | capomanovra (CMAN) |
| chef-circulation / cheffe-circulation (CC) | Fahrdienstleiter / Fahrdienstleiterin (FDL) | capomovimento (CMOV) |
| chemin latéral | Gehweg | camminamento |
| circulation de train | Zugfahrt | corsa treno |
| commande de secours | Notbedienung | pulsante di soccorso |
| conduire de manière directe | Führen direkt | guida diretta |
| conduire de manière indirecte | Führen indirekt | guida indiretta |
| contrôle de la marche des trains | Zugbeeinflussung | controllo della marcia dei treni |
| convoi – circulations facultatives – circulations ordinaires – circulations régulières – circulations spéciales | Fahrt – Fakultative Fahrten – Fahrplanmässige Fahrten – Regelmässige Fahrten – Extrafahrten | corsa – corse facoltative – corse ordinarie – corse regolari – corse speciali |
| coordinateur / coordinatrice de chantier (COC) | Arbeitsstellen-Koordinator / - Koordinatorin (AKO) | coordinatore / coordinatrice delle aree dei lavori (COAL) |
| course de manœuvre | Rangierfahrt | corsa di manovra |
| couvrir | Decken | proteggere |
| croisement | Kreuzung | incrocio |
| cul-de-sac de sécurité | Stumpengleis | binario tronco |
| déclivité | Neigung | pendenza |
| dégagement de sécurité | Fluchtraum | spazio di fuga |
| dépassement | Überholung | sorpasso |
| dernière aiguille | Letzte Weiche | ultimo scambio |
| direction de la sécurité (DSEC) | Sicherheitsleitung (SL) | direzione responsabile della sicurezza (DS) |
| dispositif de contrôle de l’état libre de la voie (ELV) | Gleisfreimeldeeinrichtung (GFM) | dispositivo d’annuncio di binario libero (ABL) |
| dispositif de sécurité (DISPO) | Sicherheitsdispositiv (SIDI) | dispositivo di sicurezza (DISPO) |
| dispositif d’inversion | Umstellvorrichtung | dispositivo d’inversione |
| distance de freinage | Bremsweg | distanza di frenatura |
| DMI | DMI | DMI |
| données des parcours | Streckendaten | dati di tratta |
| données du train | Zugdaten | dati del treno |
| écoute brève | Freihören | ascolto preliminare |
| effort de retenue | Festhaltekraft | forza di ritenuta |
| effort de retenue minimal | Mindestfesthaltekraft | forza di ritenuta minima |
| employé / employée de manœuvre (EMAN) | Rangierer / Rangiererin (RA) | manovratore / manovratrice (MAN) |
| entreprise de chemin de fer (ECF) | Eisenbahnunternehmen (EBU) | impresa ferroviaria (IF) |
| entreprise de transport ferroviaire (ETF) | Eisenbahnverkehrs-unternehmen (EVU) | impresa di trasporto ferroviaria (ITF) |
| équipement ETCS du véhicule | ETCS-Fahrzeugausrüstung | equipaggiamento ETCS del veicolo |
| équipement de travail | Arbeitsmittel | attrezzature di lavoro |
| European Train Control System (ETCS) | European Train Control System (ETCS) | European Train Control System (ETCS) |
| fin de l’autorisation de circuler CAB (EOA) | Ende der CAB-Fahrerlaubnis (EOA) | fine dell’autorizzazione al movimento CAB (EOA) |
| formulaire | Formular | formulario |
| forte pente | Starkes Gefälle | forte discesa |
| frein à main | Handbremse | freno a mano |
| frein d’immobilisation | Feststellbremse | freno d’immobilizzazione |
| gare | Bahnhof | stazione |
| gare de référence | Zeitvergleichbahnhof | stazione di riferimento dell’orario |
| gare occupée | Bahnhof besetzt | stazione presenziata |
| gare voisine | Nachbarbahnhof | stazione vicina |
| gestionnaire de l’infrastructure (GI) | Infrastrukturbetreiberin (ISB) | gestore dell’infrastruttura (GI) |
| gestionnaire de voie de raccordement | Anschlussgleis betreiberin | gestore del binario di raccordo |
| halte | Haltestelle | fermata |
| imbrication | Verschachtelung | concatenamento |
| infrastructure ferroviaire | Eisenbahninfrastruktur | infrastruttura ferroviara |
| installation d’alarme | Warnanlage | impianto d’avvertimento |
| installation d’annonce | Ankündigungsanlage | impiato d’annuncio |
| installation de passage à niveau | Bahnübergangsanlage | impianto di passaggio a livello |
| installation de régulation du trafic | Verkehrsregelungs- anlage | impianto di regulazione del traffico |
| installation de sécurité | Sicherungsanlage | impianto di sicurezza |
| interdire | Sperren | sbarrare |
| interface utilisateur (man machine interface) | Bedienoberfläche (man machine interface) | superfice di lavoro (man machine interface) |
| itinéraire | Fahrstrasse | percorso |
| laisser-couler | Ablauf | lancio |
| lancer | Abstossen | colpo |
| marche à vue | Fahrt auf Sicht | corsa a vista |
| marche | Fahrordnung | orario di marcia |
| mécanicien / mécanicienne de locomotive (MEC) | Lokführer / Lokführerin (LF) | macchinista (MAC) |
| mise à la terre | Erden | messa a terra |
| mode d’exploitation | Betriebsart | regime d’esercizio |
| mouvement de manœuvre | Rangierbewegung | movimento di manovra |
| moyen d’alarme | Alarmmittel | dispositivo d’allarme |
| nom d’appel | Rufname | nome di chiamata |
| parcours | Fahrweg | itinerario |
| personne compétente pour les installations électriques (PECIE) | Sachverständige Person für elektrische Anlagen (SPEA) | persona esperta per impianti elettrici (PESIE) |
| personne habilitée à enclencher ou déclencher | Schaltberechtigte Person | persona autorizzata alla commutazione |
| personne instruite pour les installations électriques (PIIE) | Instruierte Person für elektrische Anlagen (IPEA) | persona istruita per impianti elettrici (PIIE) |
| personnel | Personal | personale |
| personnel roulant | Fahrpersonal | personale viaggiante |
| pleine voie | Strecke | tratta |
| poids du train | Zuggewicht | peso treno |
| poids par essieu | Radsatzlast | peso assiale |
| poids par mètre courant | Meterlast | peso per metro |
| poids total | Gesamtgewicht | peso totale |
| poids-frein | Bremsgewicht | peso-freno |
| point d’arrêt commercial | Kommerzieller Halteort | posto di fermata commerciale |
| poste à diagonales d’échange | Spurwechselstelle | posto di cambio di binario |
| première aiguille | Erste Weiche | primo scambio |
| préparateur / préparatrice de train (PRT) | Zugvorbereiter / Zugvorbereiterin (ZVB) | preparatore / preparatrice del treno (PRT) |
| protecteur / protectrice (PROT) | Sicherheitswärter / Sicherheitswärterin (SIWÄ) | guardiano / guardiana di sicurezza (GS) |
| protéger | Sichern | assicurare |
| rame automotrice | Triebzug | elettrotreno |
| rapport de freinage | Bremsverhältnis | rapporto di frenatura |
| rapport de freinage partiel | Teilbremsverhältnis | rapporto di frenatura minimo di parte |
| rencontre de trains | Zugbegegnung | incontro di treni |
| secteur de maintenance | Erhaltungsbezirk | Settore di manutenzione |
| sectionnement | Streckentrennung | sezionamento di tratta |
| sentinelle (SENT) | Vorwarner / Worwarnerin (VW) | sentinella (SENT) |
| service de maintenance | Erhaltungsbetrieb | esercizio di manutenzione |
| seuil de vitesse | Geschwindigkeits-schwelle | soglia della velocità |
| sifflet de locomotive | Lokpfeife | fischietto della loc |
| signal de block | Blocksignal | segnale di blocco |
| signal d’entrée | Einfahrsignal | segnale d’entrata |
| signal de groupe | Gruppensignal | segnale di gruppo |
| signal de manœuvre | Rangiersignal | segnale di manovra |
| signal de protection | Deckungssignal | segnale di protezione |
| signal de sortie | Ausfahrsignal | segnale d’uscita |
| signal de tronçon de voie | Gleisabschnittsignal | segnale di settore di binario |
| signal de voie | Gleissignal | segnale di binario |
| signal fixe | Ortsfestes Signal | segnale fisso |
| signal principal fictif ETCS | Fiktives ETCS Hauptsignal | segnale principale fittizio ETCS |
| signalisation en cabine (SCab) | Führerstand-signalisierung (FSS) | segnalazione in cabina di guida (Scab) |
| son d’appel | Anrufton | suono di chiamata |
| son de contrôle | Kontrollton | suono di controllo |
| système d’avertissement | Warnsystem | sistema d’avvertimento |
| système d’avertissement automatique | Automatisches Warnsystem | sistema d’avvertimento automatico |
| système radio | Funksystem | sistema radio |
| tableau des parcours | Streckentabelle | tabella della tratta |
| tâches liées à la circulation des trains | Fahrdienstliche Tätigkeiten | attività legate alla circolazione dei treni |
| talonnage d’une aiguille | Weiche aufschneiden | scambio tallonato |
| tare | Eigengewicht | tara |
| train | Zug | treno |
| train-navette | Pendelzug | treno spola |
| train de locomotive | Lokzug | treno loc |
| travaux sur et aux abords des voies | Arbeit im Gleisbereich | lavoro nella zona dei binari |
| tronçon en dérangement | gestörter Abschnitt | sezione perturbata |

| types de trains trains de voyageurs train de marchandises trains de service | Zuggattungen Reisezüge Güterzüge Dienstzüge | Specie di treni treni viaggiatori treni merci treni di servizio |
| --- | --- | --- |
| utilisateur du réseau | Netzbenutzerin | utente della rete |
| véhicule à crémaillère | Zahnradfahrzeug | veicolo a cremagliera |
| véhicule menant | Zugführendes Fahrzeug | veicolo di testa |
| véhicule moteur | Triebfahrzeug | veicolo motore |
| voie contiguë | Nachbargleis | binario adiacente |
| voie de droite | Rechtes Gleis | binario destro |
| voie de gauche | Linkes Gleis | binario sinistro |
| voie de la pleine voie | Streckengleis | binario di tratta |
| voie de raccordement | Anschlussgleis | binario di raccordo |
| voie en cul-de-sac | Kopfgleis | binario di testa |
| voie en service | Betriebsgleis | binario d’esercizio |
| voie en travaux | Arbeitsgleis | binario di lavoro |
| voie occupée | Besetztes Gleis | binario occupato |
| voie principale | Hauptgleis | binario principale |
| voie secondaire | Nebengleis | binario secondario |
| voiture, wagon | Wagen | vagone |
| wagon de marchandises dangereuses | Gefahrgutwagen | carro con merci pericolose |
| wagonnet | Kleinwagen | vagonetto |
| zone de maintenance | Erhaltungsbereich | area di manutenzione |
| zone de manœuvre | Rangierbereich | settore di manovra |
| zone intermédiaire de sécurité | Sicherheits-Zwischenraum | spazio di sicurezza intermedio |
| zone pour les chemins de fer routiers | Strassenbahnbereich | zona tranvie |

| 2.5.2 | Explication des termes |
| --- | --- |
|  | abords des voies (voie ou aiguille) l’espace situé au-dessous, à côté ou au-dessus des voies, requis par des véhicules sur rails en mouvement, à l’intérieur duquel des personnes peuvent être menacées par ces véhicules. Font aussi partie des abords des voies, les abords d’éventuelles lignes de contact et d’installations d’alimentation en énergie avec les dangers du courant électrique qui en émanent. Les abords des voies déterminants doivent chaque fois être fixés en tenant compte de la zone de danger latérale qui dépend de la vitesse accompagnateur / accompagnatrice de train (AT) le personnel qui accompagne les trains pour des motifs de sécurité d’exploitation aiguille d’entrée la première aiguille d’une gare abordée par la pointe depuis la pleine voie aiguille de protection l’aiguille qui, en position de protection, empêche une prise en écharpe aiguille de sortie la dernière aiguille d’une gare abordée par le talon en direction de la pleine voie aiguille talonnable l’aiguille spécialement conçue pour être franchie par le talon quand elle ne se trouve pas dans la position appropriée annoncer une voie / une aiguille praticable l’annonce particulière par un chantier que son secteur est à nouveau praticable appareil d’enclenchement l’installation pour protéger au niveau technique les parcours des trains et des mouvements de manœuvre arrêt – arrêt prescrit arrêt ordinaire et exceptionnel – arrêt ordinaire arrêt prescrit figurant dans la marche, y compris l’arrêt facultatif – arrêt exceptionnel arrêt pas ordonné au moyen d’une marche – arrêt non prescrit arrêt provoqué par les conditions d’exploitation ou par un dérangement, par exemple un signal principal à l’arrêt attelage de manœuvre l’attelage pouvant être actionné depuis la cabine de conduite d’un véhicule de manœuvre autorisation de circuler CAB l’assentiment pour circuler affiché sur le DMI dans une zone de SCab. Une autorisation de circuler CAB est transmise en mode d’exploitation « Full Supervision » et « On Sight » balise le support de données monté dans la voie destiné à l’échange d’informations entre la voie et le véhicule banalisation l’équipement de chacune des voies de la pleine voie d’un tronçon à plusieurs voies par des signaux principaux et appareils de block permettant de franchir librement toutes les voies dans les deux directions barrage le dispositif technique de construction stable ayant pour objectif d’empêcher la pénétration involontaire de la zone de danger lors de travaux sur et aux abords des voies block l’élément de l’appareil d’enclenchement servant à protéger au niveau technique les trains de ceux de la même direction ou de sens inverse calcul de freinage le calcul servant à déterminer la catégorie de freinage ainsi que la catégorie de train canton de block le tronçon situé entre deux signaux principaux consécutifs liés par les dépendances du block catégorie de freinage le rapport de freinage prédéterminé qui, conjointement avec les distances d’implantation des signaux avancés et les déclivités, forme la base permettant de définir les vitesses maximales figurant dans les tableaux de parcours catégorie de train l’indice exprimé par une lettre majuscule qui caractérise la composition, la vitesse maximale d’un train ainsi que sa vitesse dans les courbes centrale de gestion (Radio Block Center; RBC) la partie intégrante des installations de sécurité dans une zone de SCab chantier les abords des voies ou emplacement attenant où les travaux sont effectués charge de pousse la charge remorquée admise en tenant compte des efforts de poussée prescrits par les GI charge des attelages la charge remorquée admissible en fonction de la résistance des appareils de traction charge normale la charge remorquée admissible d’un véhicule moteur pour un tronçon déterminé charge remorquée le poids total des wagons, voitures et véhicules moteurs remorqués, en tonnes (t) check-list circulation (CL-C) la marche à suivre obligatoire adaptée à l’installation de sécurité pour le traitement des dérangements et pour la protection chef / cheffe de la sécurité (CS) personnel responsable de l’application des mesures de sécurité sur le chantier chef / cheffe de manœuvre (CMAN) la personne responsable de diriger et exécuter le mouvement de manœuvre. Elle prend en charge la conduite indirecte chef-circulation (CC) la personne chargée sous sa propre responsabilité de régler la circulation des trains et des mouvements de manœuvre et d’en assurer la sécurité chemin latéral le chemin situé sur et aux abords des voies, en dehors des tunnels, sur lequel le personnel peut s’y tenir ou réaliser des travaux. Ses particularités permettent de le distinguer clairement (recouvert de gravier fin, de sable ou asphalté, à savoir dépourvu de ballast) circulation de train le mouvement exécuté en gare et en pleine voie qui est réglé et protégé par des signaux principaux, ainsi que les trains dans une zone de SCab commande de secours le dispositif qui permet, en cas de dérangement ou d’urgence, d’intervenir sur les installations de sécurité ou d’annuler une partie des dépendances des installations de sécurité conduire de manière directe le MEC dessert le véhicule moteur et observe les signaux ainsi que le parcours conduire de manière indirecte la desserte du véhicule moteur ainsi que l’observation du parcours et des signaux sont réparties entre différentes personnes. Le MEC dessert le véhicule moteur et ne dispose d’aucune visibilité sur le parcours et les signaux. Le personnel qui assure la conduite indirecte en tête du convoi observe les signaux et le parcours contrôle de la marche des trains l’équipement de contrôle destiné à soutenir la prise en considération des signaux ou le respect des vitesses maximales ou à agir sur les véhicules convoi le terme général pour les trains ou les mouvements de manœuvre, avec la répartition suivante : – circulations ordinaires – circulations régulières, lorsqu’elles circulent chaque jour ou certains jours déterminés, sans être spécialement annoncées – circulations facultatives, lorsqu’elles circulent seulement en cas de besoin et sont spécialement annoncées – circulations spéciales circulations spécialement annoncées et qui circulent selon une marche établie spécialement coordinateur / coordinatrice de chantier (COC) si plusieurs chantiers se trouvent sur des voies interdites, un CS peut être engagé comme COC course de manœuvre le mouvement de manœuvre de véhicules moteurs circulant seuls ou attelés, avec ou sans charge remorquée couvrir la pose d’un signal d’arrêt pour protéger un obstacle croisement l’évitement de deux convois, dont l’un ou les deux utilisent la voie de la pleine voie précédemment parcourue et libérée par le convoi de sens inverse cul-de-sac de sécurité la voie secondaire se terminant par un heurtoir déclivité la pente ou la rampe d’une ligne, en pour mille (‰) dégagement de sécurité l’endroit déterminé à l’avance qui permet aux personnes en danger de se retirer dépassement la modification de l’ordre de succession dans les gares d’au moins deux convois circulant dans la même direction et qui continuent leur marche sur la même voie de la pleine voie dernière aiguille la dernière aiguille d’une gare franchie en direction de la pleine voie direction de la sécurité (DSEC) service qui prescrit et surveille, sous la responsabilité du GI, le DISPO comprenant les mesures de sécurité. Cela comprend également les adaptations nécessaires en fonction de l’avancement des travaux dispositif de contrôle de l’état libre de la voie (ELV) dispositif technique qui sert à s’assurer de l’absence de véhicules ferroviaires sur les tronçons de voie dispositif de sécurité (DISPO) définition des mesures de sécurité nécessaires pour un chantier et des indications prescrites par le GI dans ses dispositions d’exécution dispositif d’inversion le dispositif de certains véhicules, permettant de choisir le mode de freinage distance de freinage la distance nécessaire pour atteindre une vitesse donnée ou l’arrêt en fonction de la vitesse maximale, du rapport de freinage et de la déclivité de la ligne Driver Machine Interface (DMI) le système de commande et d’affichage intégré à la cabine de conduite données des parcours les informations sur la longueur, la vitesse autorisée et la déclivité de chaque tronçon, la situation et la longueur des objets sélectionnés (par ex. gare, tunnel, passage à niveau, pont, section de protection de la ligne de contact) données du train les informations sur le train, telles que longueur, vitesse maximale et rapport de freinage. Elles sont généralement saisies par le MEC avant le départ du train écoute brève le contrôle pour déterminer si le canal est occupé (conversation, contrôle de liaison) effort de retenue l’effort de freinage du frein d’immobilisation d’un véhicule indépendant de l’efficacité du frein à air. L’effort de retenue est exprimé en kilonewtons (kN) effort de retenue minimal l’effort minimal en kilonewtons (kN) nécessaire pour garantir l’immobilisation prolongée de véhicules. Il n’est permis de compter que les freins d’immobilisation et les sabots d’arrêt employé / employée de manœuvre (EMAN) le personnel préposé aux travaux de manœuvre entreprise de chemin de fer (ECF) les personnes physiques ou morales soumises à la législation ferroviaire (à l’exclusion des entreprises de bus, de trolleybus et d’installations de transport à câbles) entreprise de transport ferroviaire (ETF) l’ECF appelée à exercer une activité de transport, notamment en ce qui concerne la traction équipement ETCS du véhicule l’installation ETCS pour les véhicules, tels qu’ordinateur de bord, DMI, installation de données radio et antenne pour balise équipement de travail les équipements nécessaires pour exécuter des travaux, par ex. véhicules, machines, engins, appareils et matériaux European Train Control System (ETCS) le système européen de signalisation et de contrôle de la marche des trains normalisé fin de l’autorisation de circuler CAB (End of Authority; EOA) le but qu’un véhicule menant, circulant dans une zone de SCab, n’est pas autorisé à dépasser et où la vitesse au but est égale à zéro formulaire le document utilisé pour transmettre un message, par ex. du CC au MEC ou au CS forte pente le tronçon de ligne qui nécessite l’application de prescriptions particulières, en fonction de sa pente et de sa longueur frein à main le frein d’immobilisation manœuvrable depuis un véhicule, également pendant la marche, au moyen d’une manivelle ou d’un volant frein d’immobilisation le frein indépendant de l’efficacité du frein à air, spécifique selon le type de véhicule, destiné à garantir l’immobilisation des véhicules en stationnement : frein manœuvrable du sol ou depuis une plate-forme de véhicule au moyen d’une manivelle ou d’un volant, frein à ressort ou frein magnétique sur rail à aimants permanents (PMS) gare l’installation servant à régler la circulation des trains et des mouvements de manœuvre, le plus souvent ouverte au trafic public – entre les signaux d’entrée ou – si ceux-ci manquent, entre les aiguilles d’entrée ou – lorsqu’ils existent, entre les indicateurs de début et de fin de gare gare de référence la gare dans laquelle le personnel roulant doit observer l’heure de départ figurant dans la marche gare occupée les tâches liées au déroulement de l’exploitation peuvent être exécutées localement ou depuis le centre de télécommande gare voisine les gares qui encadrent une autre gare ou un chantier. Quand l’une d’elles n’est ni occupée ni télécommandée, c’est la prochaine gare occupée qui tient lieu de gare voisine. Lorsque l’une d’elles est télécommandée, le centre de télécommande tient lieu de gare voisine gestionnaire de l’infrastructure (GI) l’ECF qui exploite une infrastructure ferroviaire gestionnaire de voie de raccordement le raccordé responsable pour l’exploitation au niveau infrastructure de la voie de raccordement halte l’installation ouverte au trafic public en pleine voie imbrication des installations de passage à niveau à sécurité intrinsèque ou une protection côté rail d’autres passages à niveau surveillés se trouvent entre la protection côté rail et les passages à niveau surveillées qui lui sont affectées infrastructure ferroviaire les constructions et installations permettant la circulation de convois dans une gare, en pleine voie et sur des installations équipées de la Scab, excepté les voies de raccordement installation d’alarme assure la fonction d’avertissement et remplace les moyens d’alarme. Sa desserte est automatique par le biais de l’installation d’annonce ou manuelle installation d’annonce le dispositif automatique annonçant l’approche d’un convoi installation de passage à niveau l’installation pour la protection d’un ou de plusieurs passages à niveau. Les installations sont subdivisées en installations de passage à niveau surveillées et à sécurité intrinsèque Une installation de passage à niveau surveillée est protégée côté rail au moyen d’un – signal principal ou « surveillance intégrale dans une zone de SCab – feu de contrôle – signal de barrage ou signal nain – équipement de voie du contrôle de la marche des trains. Une installation de passage à niveau à sécurité intrinsèque fonctionne de manière autonome et n’est pas protégée côté rail. installation de régulation du trafic l’installation pour la régulation du trafic ferroviaire et routier. Côté rail, le trafic est réglé au moyen de signaux pour les chemins de fer routiers, au niveau routier au moyen de signaux lumineux installation de sécurité l’installation de commande et de protection des circulations de trains et des mouvements de manœuvre interdire l’interdiction de voies/d’aiguille pour exécuter des travaux sur et aux abords des voies. Les voies/aiguilles interdites ne sont pas utilisables pour les trains interface utilisateur l’élément de commande et d’affichage (interface homme-machine MMI) itinéraire le parcours de train ou de mouvement de manœuvre entre un point d’origine et de but protégé par un appareil d’enclenchement laisser-couler le mouvement de manœuvre durant lequel les véhicules roulent par leur propre poids d’une bosse de débranchement ou sur une voie en pente lancer la pousse à la vitesse nécessaire de véhicules non attelés à la course de manœuvre, suivie de son arrêt, de manière à ce que les véhicules seuls continuent de rouler. Ceux-ci sont appelés « lancée » marche les indications d’horaire techniquement nécessaires à la conduite d’un convoi marche à vue la circulation à une vitesse adaptée aux conditions de visibilité, au maximum 40 km/h, de façon à pouvoir s’arrêter avant un obstacle reconnaissable sur le tronçon visible. Dans des cas particuliers, les prescriptions d’ordre supérieur spécifiques prévoient d’autres vitesses maximales. mécanicien / mécanicienne de locomotive (MEC) la personne qui est compétente pour desservir des véhicules moteurs de tous genres pour les tâches liées à la circulation et à la technique mise à la terre la mise en court-circuit et à la terre ou connexion avec le conducteur de retour du courant mode d’exploitation l’état actuel de l’équipement SCab du véhicule. On distingue les modes d’exploitation : surveillance intégrale, avec surveillance partielle et sans surveillance. Chaque mode d’exploitation implique des tâches et des responsabilités spécifiques. Les modes d’exploitation sont indiqués entre guillemets dans les prescriptions. mouvement de manœuvre tous les déplacements de véhicules en gare, dans les ateliers et les dépôts, sur des voies de raccordement, en pleine voie ainsi que dans une zone de SCab et qui ne peuvent pas être exécutés comme circulation de train moyen d’alarme l’émetteur de signal acoustique ou optique (par ex. corne d’alarme, corne d’appel, appareil d’alarme personnel, gyrophare) destiné à la transmission des signaux d’alarme nom d’appel la désignation permettant d’identifier sans ambiguïté une personne participant à un appel parcours le tracé emprunté par un train ou par un mouvement de manœuvre personne compétente pour les installations électriques (PECIE) personne expérimentée dans la manipulation d'installations à courant fort, connaissant les conditions locales et les mesures de protection à prendre. Elle peut par ex. être engagée en tant qu’exploitant, responsable d'installation, responsable du travail ou personne habilitée à enclencher ou déclencher et peut instruire et former des personnes personne habilitée à enclencher ou déclencher la personne est instruite pour à enclencher ou déclencher des installations électriques. Elle effectue des enclenchements ou déclenchements toujours sur mandat, sauf en cas d'urgence. personne instruite pour les installations électriques (PIIE) personne habilitée à effectuer des activités limitées et bien définies dans des installations à courant fort, conformément aux instructions d'une personne compétente. Elle connait les conditions locales ainsi que les mesures de sécurité à prendre personnel les personnes en charge de la sécurité d’une ECF personnel roulant le MEC avec ou sans AT ou MEC et EMAN pleine voie les installations comprises entre deux gares successives poids du train le poids total des véhicules moteurs en service et de la charge remorquée, en tonnes (t) poids par essieu le poids total d’un véhicule divisé par le nombre d’essieux, en tonnes (t) poids par mètre courant le poids d’un véhicule divisé par sa longueur, en tonnes par mètre (t/m) poids total le poids d’un véhicule et de son chargement, en tonnes (t) poids-frein la valeur en tonnes (t), qui indique l’effort de freinage d’un véhicule point d’arrêt commercial l’installation ouverte au trafic public dans une zone de SCab poste à diagonales d’échange les voies et les aiguilles en pleine voie permettant une connexion avec les voies parallèles, équipées de signaux de block première aiguille la première aiguille d’une gare franchie depuis la pleine voie préparateur / préparatrice de train (PRT) le personnel responsable désigné par l’ETF pour l’exécution de la visite du train protecteur / protectrice (PROT) personne responsable d’alarmer à temps le personnel sur un chantier, de manière à lui permettre l’évacuation en toute sécurité de la voie en question et de ses abords protéger prendre des mesures à l’installation de sécurité pour empêcher la circulation de mouvements non intentionnels sur les parties d’installations temporairement, totalement ou partiellement impraticables rame automotrice l’unité de train avec son propre entraînement et attelée court, indissociable en exploitation normale rapport de freinage l’efficacité des freins d’un véhicule ou d’un train, en pour-cent (%) rapport de freinage partiel le rapport de freinage qui garantit une efficacité minimale des freins d’une partie quelconque d’un train pour l’arrêter en cas de rupture d’attelage et pour l’immobiliser durant au moins 30 minutes rencontre de trains la rencontre de deux trains circulant en sens inverse sur des voies parallèles de la pleine voie secteur de maintenance dans une zone de SCab, tronçon signalé dans l’installation extérieure pouvant être enclenché et déclenchée dans les installations de sécurité sectionnement la séparation de la ligne de contact de la gare de celle de la pleine voie sentinelle (SENT) personne responsable d’annoncer à temps les convois en approche sur un chantier. La SENT communique au PROT l’approche des convois avec les moyens de communication prévus dans le DISPO service de maintenance dans une zone de SCab, état de l’installation dans une zone de vitesse étendue lors de mouvements de manœuvre et de travaux sur et aux abords des voies avec au moins un secteur de maintenance enclenché seuil de vitesse l’endroit où la vitesse prescrite change sifflet de locomotive l’équipement des véhicules moteurs et des voitures de commande servant à émettre des signaux acoustiques signal de block le signal principal destiné à subdiviser les installations de voie de la pleine voie en plusieurs tronçons signal d’entrée le premier signal principal appartenant à une gare. Il marque la frontière entre la pleine voie et la gare signal de groupe le signal de tronçon de voie ou de sortie valable pour plusieurs voies signal de manœuvre le signal d’arrêt de manœuvre, d’évacuation, de refoulement et de débranchement signal de protection le signal principal servant à protéger les voies de raccordement, les passages à niveau surveillés ou les tronçons dangereux de la pleine voie, sans dépendance avec le block signal de sortie le dernier signal principal commandé d’une gare en direction de la pleine voie signal de tronçon de voie le signal principal servant à subdiviser les installations de voie d’une gare en plusieurs tronçons signal de voie le signal de tronçon de voie ou signal de sortie valable pour une seule voie signal fixe le signal fixe de l’infrastructure ferroviaire, par ex. signal principal, signal nain, signal de manœuvre, signal de manœuvre ETCS signal principal fictif ETCS la limite d’un tronçon d’itinéraire de train dans une zone de SCab; cette limite est signalée par un signal d’arrêt ETCS ou de position ETCS au point géographique correspondant dans l’installation extérieure signalisation en cabine (SCab) la transmission directe d’informations concernant la circulation dans la cabine de conduite, en lieu et place de l’observation des signaux fixes. La SCab transmet l’autorisation de circuler CAB aux trains. Les prescriptions peuvent parfois exiger d’observer en plus des signaux fixes son d’appel annonce un appel son de contrôle sert à s’assurer de la continuité d’une liaison système d’avertissement l’installation technique et/ou organisationnelle servant à avertir les personnes (lors de travaux sur et aux abords des voies) des dangers liés aux convois en approche système d’avertissement automatique se compose du système d’annonce et d’avertissement exécutant automatiquement les fonctions du système d’avertissement système radio le système radio limité à un secteur déterminé et ayant les mêmes critères techniques tableau des parcours les documents contenant les indications concernant les voies, indispensables pour la conduite d’un train ou d’un mouvement de manœuvre tâches liées à la circulation des trains les tâches liées à la circulation des trains comprennent les tâches et fonctions réglés dans les prescriptions suisses de circulation des trains talonnage d’une aiguille le franchissement non intentionnel d’une aiguille en mauvaise position, depuis le talon tare le poids d’un véhicule sans chargement, en tonnes (t) train le convoi composé d’un ou plusieurs véhicules moteurs attelés, conduisant ou non d’autres véhicules, qui circulent en pleine voie ou dans une zone de SCab, depuis leur prise en charge par le personnel roulant sur la voie de départ de l’endroit de départ jusqu’à leur arrivée sur la voie d’arrivée à destination, sauf durant les mouvements de manœuvre train-navette la composition d’un train formée d’un ou de plusieurs véhicules moteurs et de voitures ou de wagons. Le train-navette possède une cabine de conduite à chaque extrémité et peut être commandé, selon le sens de marche, depuis l’une ou l’autre cabine train de locomotive le train composé de véhicules moteurs isolés ou attelés ensemble, aussi remorqués travaux sur et aux abords des voies chaque activité sur et aux abords des voies (par ex. pour construire, entretenir, nettoyer, modifier et démonter des installations ferroviaires et autres, y compris les travaux tels que les activités de mensuration et de contrôle et les activités en relation avec la levée de dérangements et les conséquences d’un accident). Font exception les activités en rapport avec le service de la manœuvre, la formation des trains, la circulation des trains ainsi que les déplacements pour se rendre ou pour revenir d’un lieu de travail tronçon en dérangement le parcours influencé par un élément en dérangement de l’installation de sécurité ou sur lequel se trouve un élément de l’installation de sécurité remis en position normale à l’aide d’une commande de secours. Ce parcours correspond à l’itinéraire qui peut être établi en exploitation normale sans commande de secours. Il doit être déterminé par le CC pour chaque convoi types de train les trains sont divisés en fonction de leur utilisation : – les trains de voyageurs, qui servent principalement au transport de voyageurs – les trains de marchandises, servant principalement au transport de marchandises, d'animaux et de wagons vides – les trains de service, destinés à des fins de service utilisateur du réseau l’ETF qui sollicite l’accès au réseau d’une infrastructure véhicule à crémaillère véhicule qui transmet sa force de traction ou de freinage à une crémaillère. Sont également considérés comme véhicules à crémaillère, les véhicules dans lesquels la force de traction ou de freinage est transmise simultanément par la crémaillère et par adhérence, lorsque la transmission de la force par adhérence seule ne suffit pas véhicule menant le véhicule menant le train ou le mouvement de manœuvre véhicule moteur la locomotive, l’automotrice, la rame automotrice, le tracteur, le véhicule automoteur tel que machine de chantier, le véhicule rail/route voie contiguë la voie la plus proche à gauche ou à droite de la voie concernée ou du chantier voie de droite la voie située à droite dans le sens de marche, sur un tronçon de la pleine voie à deux voies voie de gauche la voie située à gauche dans le sens de marche, sur un tronçon de la pleine voie à deux voies voie de la pleine voie le tronçon de voie compris entre les signaux d’entrée de deux gares successives voie de raccordement la voie raccordée à une infrastructure ferroviaire et servant généralement au transport de marchandises. Ces voies sont signalées par des indicateurs correspondants voie en cul-de-sac la voie principale terminée par un heurtoir voie en service la voie qui peut être utilisée par les trains et les mouvements de manœuvre voie en travaux la voie ou l’aiguille sur et aux abords de laquelle les travaux sont exécutés et pour laquelle des mesures d’alarme sont nécessaires voie occupée la voie qui est partiellement occupée par des véhicules voie principale la voie de gare sur laquelle il est possible d’entrer et de sortir en dépendance avec les signaux voie secondaire la voie de gare sur laquelle il n’est pas possible d’entrer et de sortir ou de laquelle il n’est possible que de sortir, en dépendance avec les signaux voiture, wagon le véhicule remorqué, muni d’appareils de choc et de traction normaux ou de l’attelage automatique wagon de marchandises dangereuses le wagon portant des plaques-étiquettes selon modèles 1 à 9 du RID wagonnet le véhicule remorqué qui n’est pas muni d’appareils de choc et de traction normaux ou de l’attelage automatique (échelle roulante, lorry, etc.) zone de maintenance plusieurs secteurs de maintenance contigus zone de manœuvre dans une zone de SCab, tronçons équipés de signaux de manœuvre ETCS dans une zone de vitesse conventionnelle. La zone de manœuvre prend fin au niveau du signal d’arrêt de manœuvre ETCS, au niveau du panneau de passage vers une zone où les aiguilles ne sont pas centralisées ou au niveau de l’indicateur pour voie de raccordement zone intermédiaire de sécurité la zone disponible entre des voies ou entre une voie et un obstacle fixe, permettant de s’y tenir ou de réaliser des travaux auprès de véhicules sans engagement de mesures de sécurité spécifiques. On considère qu’une zone intermédiaire de sécurité est disponible – en présence d’un chemin latéral ou – si une telle zone est signalée dans l’installation extérieure ou – entre des voies secondaires ou – si cette zone est désignée dans les prescriptions d’exploitation du GI ou – si cela est pris en compte dans un dispositif de sécurité ou – si, sur une zone de vitesse étendue dans une zone de SCab, le secteur de maintenance est activé de part et d’autre de la zone intermédiaire. zone pour les chemins de fer routiers les voies routières indiquées par des signaux et/ou décrites dans les tableaux des parcours. Utilisation commune de la surface de circulation par le rail et la route |
| 2.6 | Prescriptions d’exploitation |
|  | Les dispositions d’exécution, dérogations, compléments et commentaires nécessaires aux présentes prescriptions font l’objet de prescriptions d’exploitation éditées par chaque ECF, afin d’assurer le déroulement fiable de l’exploitation ferroviaire, tant en situation normale que lors de perturbations. Ces prescriptions d’exploitation sont éditées conformément à la Dir PE-PCT. |
| 2.6.1 | Accompagnement des trains |
|  | Les trains qui remplissent les conditions techniques circulent en règle générale sans AT. Les ETF mentionnent dans leurs dispositions d’exécution les trains qui sont accompagnés. |
| 2.6.2 | Index de l’emplacement kilométrique des installations de passage à niveau |
|  | Les GI doivent établir un index actualisé de l’emplacement kilométrique des installations de passage à niveau et de leurs passages à niveau. Cet index doit au moins être mis à la disposition du CC sous une forme appropriée |
| 2.6.3 | Check-list circulation (CL-C) |
|  | L’établissement et l’utilisation des CL-C sont obligatoires – lorsque des mouvements de manœuvre circulent en pleine voie ou, dans une zone de SCab, lorsque des mouvements de manœuvre ne peuvent pas être protégés au moyen d’itinéraires de manœuvre à l’appareil d’enclenchement – pour lever les dérangements, excepté pour les itinéraires de train établis en mode d’exploitation « On Sight » dans une zone de SCab ; ces itinéraires de train peuvent être établis par le chef-circulation sans annulation de l’élément en dérangement – pour l’introduction/la suppression de mesures de sécurité d’exploitation lors de travaux sur et aux abords des voies et – pour les autres cas prévus par l’ECF. Les PCT constituent la base pour l’établissement des CL-C. |
| 2.6.4 | Efficacité énergétique |
|  | Les GI et les ETF soutiennent l’utilisation économique de l’énergie, dans la mesure où celle-ci ne porte pas préjudice à la sécurité. Ils édictent les prescriptions d’exploitation nécessaires à cet effet. |
| 2.7 | Emploi et comportement du personnel |
|  | Les tâches en relation avec la circulation ferroviaire ne peuvent être confiées qu’à du personnel spécialement formé et examiné. Lors d’activités déterminantes pour la sécurité, les collaborateurs ne se laisseront en aucun cas distraire. Lorsque, pour une fonction, des tâches liées à la circulation ferroviaire sont exercées par différents collaborateurs, les personnes impliquées doivent s’entendre sur la situation initiale, l’avancement des tâches et la procédure concrète à appliquer. Cela vaut en particulier – pour la séparation géographique ou fonctionnelle des responsabilités ou – pour l’échelonnement temporel. Si les fonctions liées à la circulation sont partagées lors de la détermination de l’organisation de l’exploitation, les ECF règlent, le cas échéant, les responsabilités, les compétences et les processus. Le collaborateur terminant son service fournit les informations nécessaires à son successeur lors de la remise de service. Si elle n’est pas directe, les particularités doivent être transmises par écrit. |
| 2.7.1 | Capacité réduite |
|  | Nul n’assurera des tâches liées à la circulation des trains s’il se sent malade, s’il est surmené, sous l’influence de l’alcool, d’un médicament, d’une drogue ou pour d’autres raisons qui puissent l’entraver dans l’exercice de ses fonctions. Les personnes effectuant des tâches liées à la circulation des trains sont coresponsables du respect des normes juridiques sur la durée du travail et du repos. |
| 2.8 | Numérotation des trains et des mouvements de manœuvre en pleine voie |
|  | Chaque train et chaque mouvement de manœuvre en pleine voie est désigné par un numéro. Pour les mouvements de manœuvre en pleine voie, on ajoute en plus la lettre « R ». Le tableau de numérotation figure dans les dispositions d’exécution du GI. L’utilisation des numéros sur les tronçons communs et dans les gares communes doit faire l’objet d’accords entre les GI concernés. |
| 2.9 | Moyens de signalisation des véhicules, des gares et du personnel |
| 2.9.1 | Véhicules moteurs et véhicules de commande |
|  | Sur chaque véhicule moteur et voiture de commande, il doit y avoir : |
|  | – une lanterne à feu blanc et à feu rouge – un drapeau rouge. |
| 2.9.2 | Gares |
|  | Dans les gares, pendant l’occupation locale, il doit y avoir à disposition : |
|  | – une lanterne ou une lampe de poche à feu blanc et à feu rouge – un drapeau rouge – un signal d’arrêt. |

| 2.9.3 | Personnel |
| --- | --- |
|  | Le CMAN, l’EMAN et le CC qui assurent des fonctions de surveillance doivent disposer d’un sifflet de poche. L’AT doit disposer d’un sifflet de poche et d’une lampe de poche. De nuit, l’EMAN qui n’est pas équipé d’un moyen de communication mobile adapté à la remise d’ordres doit emporter une lanterne à feu blanc et à feu rouge. |
| 2.10 | Délimitation entre signalisation extérieure et SCab |
|  | Les infrastructures ferroviaires avec des installations de sécurité centralisées sont équipées d’une signalisation extérieure ou de la SCab. |
| 2.10.1 | Limite des systèmes |
|  | La limite des systèmes entre la signalisation extérieure et la SCab se situe à la hauteur du panneau début CAB ou fin CAB. |
| 2.10.2 | Différence d’exploitation entre une gare et une pleine voie dans une zone de SCab |
|  | Dans une zone de SCab, tous les tronçons d’itinéraires peuvent servir aussi bien comme voie de départ que comme voie de but pour les convois. La distinction des processus d’exploitation entre la gare et la pleine voie est inexistante dans une zone de SCab. Des processus d’exploitation spécifiques sont prévus pour la conduite des trains et des mouvements de manœuvre. Les autres dispositions concernant les gares et la pleine voie (telles que l’implantation des signaux, marche, visite du train ou connaissances des lignes et des gares) restent applicables, pour autant qu’elles ne soient pas réglées spécifiquement pour la SCab. |
| 2.10.3 | Zones de vitesses dans une zone de SCab |
|  | Dans une zone de SCab, on distingue entre – zone de vitesse conventionnelle dont la vitesse maximale est limitée à 160 km/h et – zone de vitesse étendue dont la vitesse maximale est supérieure à 160 km/h jusqu’à 250 km/h. |

| 2.10.4 | Principes sur une zone de vitesse étendue dans une zone de SCab |
| --- | --- |
|  | Les modes d’exploitation – « Shunting » en-dehors du service maintenance, et – « Isolation » sont interdits. La mise hors service de véhicules menant n’est autorisée qu’en cas de dérangement du véhicule ou en cas de rebroussement. Les mouvements de manœuvre et les travaux sur et aux abords des voies ne sont autorisés qu’en service de maintenance dans un secteur de maintenance ou dans une zone de maintenance enclenchés. Les conditions complémentaires pour l’introduction et la suppression du service de maintenance doivent être réglées dans les dispositions d’exécution du GI. L’entrée de trains commerciaux dans un secteur de maintenance ou dans une zone de maintenance enclenchés est interdite. En exploitation normale, le personnel roulant ne peut quitter le train qu’avec l’assentiment du CC. Sur les tronçons à deux voies ou plus, cet assentiment ne peut être transmis que lorsque : – les voies contiguës sont protégées ou – les trains sur les voies contiguës circulent en mode « On Sight » ou – une vitesse maximale de 80 km/h est garantie sur les voies contiguës. Une fois de retour dans le véhicule, le personnel roulant transmet la confirmation au CC. Après avoir reçu la confirmation, le CC supprime les mesures de protection. |

Annexe 1

Champs d’application partiels et fonctions PCT

Champs d’application partiels et fonctions PCT

L’annexe 1 présente une brève description des champs d’application partiels. L’affectation des chiffres des PCT aux champs d’application partiels, résultant de cette même réglementation, figure également à titre informatif dans le complément 3 de la Dir. PE-PCT. Il incombe aux GI et aux ETF de trancher sur la question de l’applicabilité des champs d’application partiels.

Les fonctions mentionnées dans les PCT sont définies dans l’explication des termes et assorties d’une abréviation. L’affectation des chiffres des PCT aux fonctions PCT (abréviations), résultant de cette même réglementation, figure également à titre informatif dans le complément 3 de la Dir. PE-PCT. Il incombe aux GI et aux ETF de décider de l’attribution des fonctions énoncées dans les PCT au personnel concerné.

Champ d’application partiel « Exclusivement mouvements de manœuvre »

Ce champ d’application partiel prend en compte les infrastructures franchies exclusivement par des mouvements de manœuvre. Il peut également s’agir de parties clairement délimitées d’une infrastructure que le GI compétent (resp. gestionnaire de voie de raccordement) attribue explicitement au champ d’application partiel « Exclusivement mouvements de manœuvre ». Les voies de raccordement permettant la circulation des trains ne rentrent pas dans ce champ d’application partiel.

Champ d’application partiel « Signalisation extérieure sur le réseau interopérable »

Il s’agit du réseau principal et du réseau complémentaire interopérable selon l’annexe 6 de l’OCF, respectivement de la carte synoptique (tronçons en vert foncé et en vert clair) figurant au chapitre F de la directive de l’OFT relative à l’article 15a de l’OCF (Dir. IOP). Ce champ d’application partiel englobe les mouvements de manœuvre et les circulations de trains. Pour les trains, l’assentiment pour circuler est transmis par la mise à voie libre des signaux principaux.

Option « SCab en ETCS Level 2 »

Cette option s’applique aux installations équipées de la SCab ETCS Level 2. Elle est admise pour le champ d’application partiel « Signalisation extérieure sur le réseau interopérable ». Pour les trains, l’assentiment pour circuler est transmis au moyen de l’autorisation de circuler CAB.

Champ d’application partiel « Signalisation extérieure sur le réseau non interopérable »

Il s’agit du réseau non interopérable selon l’annexe 5 de l’OCF et la carte synoptique (tronçons en rouge) figurant au chapitre F de la directive de l’OFT relative à l’article 15a de l’OCF (Dir. IOP). Ce champ d’application partiel englobe les mouvements de manœuvre et les circulations de trains. Pour les trains, l’assentiment pour circuler est transmis par la mise à voie libre des signaux principaux. Ce champ d’application partiel s’applique également aux tronçons équipés de signaux principaux, sans block ou protection des itinéraires.

Champ d’application partiel « Circulation sans signaux avec assentiment »

Ce champ d’application partiel s’applique aux infrastructures dépourvues de signaux principaux. Il englobe les mouvements de manœuvre et les circulations de trains. L’assentiment pour une circulation de train est transmis au moyen : d’un horaire ou d’une marche ou d’un ordre de croisement et de dépassement ou d’un avis à quittancer du CC (de vive voix ou en phonie).

Option « Crémaillère »

Cette option englobe en sus les dispositions applicables à l’exploitation des véhicules à crémaillère. Elle est admise pour les champs d’application partiels « Signalisation extérieure sur le réseau non interopérable » et « Circulation sans signaux avec assentiment ».

Option « Groupe de trains »

Cette option englobe en sus les dispositions applicables à l’exploitation en groupe de trains. Elle est admise pour les champs d’application partiels « Signalisation extérieure sur le réseau non interopérable » et « Circulation sans signaux avec assentiment ».

Champ d’application partiel « Tramway » (circulation en règle générale autorisée)

À suivre dans le cadre d’un cycle de modifications ultérieur

.

Annexe 2

Répercussions du droit européen

L’incidence juridique des directives européennes, à savoir la « Spécification technique d’interopérabilité du sous-système exploitation et gestion du trafic » (STI OPE) sur les PCT est divisée en trois catégories (chiffre 1). L’affectation des chiffres pertinents des PCT à ces catégories figure dans un tableau (chiffre 2). En matière d’impact sur les PCT, la classification et l’attribution qui en découle sont déterminantes uniquement pour les entreprises de chemin de fer du réseau principal interopérable (IOP) selon l’annexe 6 de l’OCF et pour les entreprises de chemins de fer du réseau complémentaire IOP selon l’annexe D de la Dir. IOP imposées aux tronçons du réseau complémentaire.

| 1 | Catégories relatives à l’incidence juridique des directives européennes |
| --- | --- |
| Catégorie | Importance / incidence | Remarques complémentaires |
| Renvoi à la STI OPE (RENV) | La règle correspond à une règle de la STI OPE. Elle s’applique à toutes les entreprises. | Pour les chemins de fer IOP, l’incidence juridique découle directement de la STI OPE (annexe 7 OCF). |
| Non IOP (NIOP) | La règle est abrogée pour les entreprises de chemin de fer IOP. Elle reste valable pour les chemins de fer non IOP. | Si un de chemin de fer IOP a toujours besoin de cette règle, celle-ci doit être intégrée dans les prescriptions d’exploitation (procédure de dérogation par rapport aux PCT). |
| Présomption de conformité (PC) | Règle dans les domaines où les directives de l’Union européenne n’admettent pas de règle nationale souveraine. Pour les chemins de fer du réseau non IOP, les règles de la catégorie PC ont un caractère contraignant. Les chemins de fer du réseau principal et du réseau complémentaire IOP peuvent utiliser ces règles comme système de référence. L’applicabilité ou la non-applicabilité des règles (individuelles ou dans leur globalité) doit être fixée dans les prescriptions d’exploitation. | Étant donné que les chemins de fer du réseau principal et du réseau complémentaire IOP peuvent décider de rendre les règles contraignantes ou non, ils doivent s’entendre à l’avance sur les conséquences possibles sur les interfaces entre les GI, entre les ETF ou entre les GI et les ETF. |

| 2 | Affection des chiffres des PCT aux catégories |
| --- | --- |
|  | Les chiffres de sous-section subordonnés aux chiffres principaux sont indiqués lorsqu’ils sont affectés à des catégories différentes ou lorsqu’une partie seulement du contenu du chiffre correspondant est affecté à l’une des trois catégories. Par ailleurs, les chiffres ne disposant que d’un titre sans règle ne sont pas mentionnés. Tous les chiffres et sous-chiffres non indiqués dans le tableau ci-dessous s’appliquent sans réserve à l’ensemble des entreprises relevant du champ d’application des PCT. |
| Chiffre PCT | Catégorie attribuée | Description de l’affectation détaillée (lorsque l’intégralité du chiffre référencé ne peut pas être affecté à la même catégorie) |
| R 300.1 |  |  |
| 1.3 | RENV |  |
| 2.1 | PC |  |
| 2.2 | PC |  |
| 2.6 | RENV |  |
| 2.6.1 | PC |  |
| 2.7 (en partie) | RENV | Les exigences de base vis-à-vis du personnel correspondent aux directives européennes, à l’exception du partage de fonction entre différentes personnes (2ème alinéa). |
| 2.7 (en partie) | PC | 2ème alinéa |
| 2.9.1 | PC |  |
| 2.9.2 | PC |  |
| 2.10.1 | PC |  |
| 2.10.3 | PC |  |
| 2.10.4 | PC |  |
| R 300.2 |  |  |
| 1.1.2 (en partie) | RENV | Règle de base |
| 2.6.3 (en partie) | NIOP | 3ème alinéa |
| 2.6.11 | NIOP |  |
| 2.8 | NIOP |  |

| 4.1.2 | PC |  |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | PC |  |
| 5.4 | NIOP |  |
| 5.7.1 (en partie) | RENV | Fig. 585 et disposition |
| 5.7.1 (en partie) | PC | Fig. 586 et disposition |
| 5.7.2 (en partie) | RENV | Queue du train selon STI OPE |
| 5.7.2 (en partie) | NIOP | Possibilités supplémentaires pour la queue du train sur le réseau non interopérable |
| 5.7.3 | PC |  |
| 5.7.4 | PC |  |
| 6.1 | PC |  |
| 6.2 | RENV |  |
| 6.3 | RENV |  |
| 6.4 | PC |  |
| 6.5 | PC |  |
| 6.9 | PC |  |
| 6.10 | PC |  |
| 8.1.2 (en partie) | RENV | Seulement fig. 803a |
| Complément 1 / 1.5 | PC |  |
| R 300.3 |  |  |
| 1.2 (en partie) | RENV | 2ème phrase |
| 1.3 | RENV |  |
| 1.4 | PC |  |
| 2.3 (en partie) | RENV | Aspects fondamentaux concernant la rédaction des messages |
| 3.1 | PC |  |
| 3.2 | PC |  |
| 3.3 | PC |  |
| 3.4 | RENV |  |
| 5.1.1 | PC |  |
| 5.1.3 | PC |  |
| 5.2 | PC |  |
| 5.3.1 | RENV |  |
| 5.3.2 | PC |  |
| 5.3.3 | PC |  |
| 5.4.1 | PC |  |
| 5.5 | PC |  |
| 5.6 | PC |  |
| 6.1 | PC |  |
| 6.2.1 (en partie) | RENV | Aspects fondamentaux concernant la transmission des ordres |
| 6.2.2 | PC |  |
| 6.2.3 | PC |  |
| 6.2.5 | RENV |  |
| 7.1 | RENV |  |
| 7.2 | RENV |  |
| 8.1 | PC |  |
| 8.2 | PC |  |
| 8.2.1 | PC |  |
| 8.2.2 | PC |  |
| 8.2.3 | PC |  |
| 8.2.4 | PC |  |
| 8.2.5 | RENV |  |
| 8.3 (en partie) | RENV | 2ème alinéa |
| 8.3.1 (en partie) | RENV | À l’exclusion des précisions suisses supplémentaires (par rapport à l’appendice C) de la STI OPE |
| 8.3.2 (en partie) | RENV | A l’exclusion des formules de conversation suisses supplémentaires (par rapport à l’appendice C) de la STI OPE |
| 8.3.5 | PC |  |
| 9.2 | PC |  |
| 9.3 | PC |  |
| 10.2 | PC |  |
| Complément 2 | RENV |  |

| R 300.4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.5 (en partie) | NIOP | Dernière phrase |
| 1.12 | NIOP |  |
| Annexe 1 / annexe entière | PC |  |
| Annexe 2 / annexe entière | PC |  |
| R 300.5 |  |  |
| 1.1 | PC |  |
| 1.2 | PC |  |
| 1.3 | PC |  |
| 1.4.1 | PC |  |
| 1.4.2 | PC |  |
| 1.4.3 | PC |  |
| 1.4.5 | PC |  |
| 1.4.6 | PC |  |
| 1.5 | PC |  |
| 2.1 (en partie) | PC | 2ème alinéa |
| 2.2 | PC |  |
| 2.3 | PC |  |
| 2.4 | PC |  |
| 2.5 | PC |  |
| 2.6 | PC |  |
| 3.1 | PC |  |
| 3.2 | PC |  |
| 3.3 | PC |  |
| 3.4 | PC |  |
| 3.5.1 | RENV |  |
| 3.5.2 | PC |  |
| 3.5.3 | PC |  |
| 3.5.4 | PC |  |
| 3.5.5 | PC |  |
| 3.5.6 | PC |  |
| 3.6 | PC |  |
| 3.7 | PC |  |
| 3.8 | PC |  |

| 4 | PC |  |
| --- | --- | --- |
| Complément 1 | PC |  |
| Annexe 1 | NIOP |  |
| R 300.6 |  |  |
| 1.2.1 | RENV |  |
| 1.3.1 (en partie) | RENV | Aspects SCab |
| 1.3.2 (en partie) | RENV | Aspects SCab |
| 1.3.3 (en partie) | PC | Aspects SCab |
| 1.3.4 | NIOP |  |
| 1.4 | PC |  |
| 2.4.2 | PC |  |
| 3.1 | RENV |  |
| 3.2 | PC |  |
| 3.4 | PC |  |
| 3.5.1 | PC |  |
| 3.5.2 (en partie) | RENV | 1er alinéa |
| 3.8 | PC |  |
| 4.2.6 (en partie) | PC | Aspects SCab |
| 4.3.5 (en partie) | PC | Aspects SCab |
| 4.4 | NIOP |  |
| 4.6 | PC |  |
| 4.7 | PC |  |
| 4.8 | PC |  |
| 4.9 | PC |  |
| 5.2.3 | PC |  |
| 5.2.4 | NIOP |  |
| 5.2.5 | NIOP |  |
| 5.2.6 | NIOP |  |
| 5.3 | PC |  |
| 5.4.1 (en partie) | PC | Aspects SCab |
| 5.4.3 | PC |  |
| 5.4.4 | PC |  |
| 5.5 | PC |  |
| 5.6 | PC |  |
| R 300.7 |  |  |
| Règlement complet (hors annexe 1) | PC |  |
| Annexe 1, y c. compléments (en partie) | RENV | Règles qui correspondent à l’appendice A de la STI OPE |
| Annexe 1, y c. compléments (en partie) | PC | Règles qui correspondent à l’appendice A de la STI OPE |
| R 300.8 |  |  |
| R300.9 |  |  |
| 1 | PC |  |
| 1.1 | PC |  |
| 2.4.1 (en partie) | NIOP | Dernier alinéa |
| 2.4.3 (en partie) | RENV | À l’exclusion du contexte de la signalisation (signalisation extérieure |
| 4.6.2 (en partie) | NIOP | 2ème alinéa |
| 5.1 (en partie) | RENV | 1er et 2ème alinéa |
| 5.1 (en partie) | PC | 3ème alinéa |
| 5.1.1 (en partie) | RENV | A l’exclusion du contexte de la signalisation (signalisation extérieure) |
| 5.2 | RENV |  |
| 5.3 | PC |  |
| 5.4 | PC |  |
| 5.5 | PC |  |
| 5.6 | PC |  |

| 7.1.1 (en partie) | RENV | A l’exclusion du contexte de la signalisation (signalisation extérieure) |
| --- | --- | --- |
| 7.1.2 (en partie) | RENV | A l’exclusion du contexte de la signalisation (signalisation extérieure) |
| 7.1.3 (en partie) | RENV | A l’exclusion du contexte de la signalisation (signalisation extérieure) |
| 7.1.4 (en partie) | RENV | A l’exclusion du contexte de la signalisation (signalisation extérieure) |
| 7.2 | NIOP |  |
| 8.1 | RENV |  |
| 8.1.1 (en partie) | RENV | A l’exclusion du contexte de la signalisation (signalisation extérieure) |
| 8.1.2 | PC |  |
| 9.1 | RENV |  |
| 9.1.1 (en partie) | RENV | A l’exclusion du contexte de la signalisation (signalisation extérieure) |
| 9.1.2 | PC |  |
| 9.2 | PC |  |
| 10.1 | PC |  |
| 10.2 | PC |  |
| 10.3 | PC |  |
| 10.4 | PC |  |
| 10.5 | NIOP |  |
| 11.1 (en partie) | RENV | 1er alinéa |
| 11.1 (en partie) | PC | 2ème alinéa |
| 11.2 (en partie) | RENV | 1er alinéa |
| 11.3.1 (en partie) | RENV | Règle de base |
| 11.3.1 (en partie) | PC | Détails relatifs à la règle |
| 11.3.2 (en partie) | RENV | Règle de base |
| 11.3.2 (en partie) | PC | Détails relatifs à la règle |
| 11.3.3 (en partie) | RENV | Règle de base |
| 11.3.3 (en partie) | PC | Détails relatifs à la règle |
| 11.3.4 | RENV |  |
| 11.3.5 | RENV |  |
| 11.3.6 (en partie) | RENV | Chiffre complet, à l’exclusion du dernier alinéa |
| 11.3.6 (en partie) | PC | Dernier alinéa |
| 11.3.7 | PC |  |
| 11.3.8 | PC |  |
| 11.3.9 | RENV |  |
| 12.1 | PC |  |
| 12.2.1 | PC |  |
| 12.2.2 | PC |  |
| 12.2.3 (en partie) | RENV | Règle de base |
| 12.2.3 (en partie) | PC | Détails relatifs à la règle |
| 12.3.1 | PC |  |
| 12.3.2 | PC |  |
| 12.3.3 | PC |  |
| 12.3.4 | PC |  |
| 12.3.5 | PC |  |
| 12.3.6 | NIOP |  |
| 13 | PC |  |
| 14.1 (en partie) | RENV | Règle de base |
| 14.1 (en partie) | PC | Détails relatifs à la règle et contexte du signal d’alerte |
| 14.2 | PC |  |
| 14.3 | PC |  |
| 14.4 | PC |  |
| 14.5 | PC |  |
| 14.6 | PC |  |
| 14.7 | PC |  |
| R 300.10 |  |  |
| 1 | PC |  |
| 2 | PC |  |
| 2.1 | PC |  |
| 2.1.1 | PC |  |
| 2.1.2 | PC |  |
| 2.1.3 | RENV |  |
| 2.1.4 | RENV |  |
| 2.2 | PC |  |
| 2.3 | PC |  |

| 3.1 (en partie) | RENV | Ordres européens (formulaire d’ordres) |
| --- | --- | --- |
| 3.1 (en partie) | NIOP | Ordre de croisement et de dépassement |
| 3.2 | PC |  |
| 3.3 | PC |  |
| R 300.11 |  |  |
| Règlement complet | PC |  |
| R 300.12 |  |  |
| 3.7.4 | PC |  |
| R 300.13 |  |  |
| 1 | PC |  |
| 2.1 | PC |  |
| 2.2 | PC |  |
| 2.3 | PC |  |
| 2.4 | PC |  |
| 2.5.1 | PC |  |
| 2.5.3 | PC |  |
| 3.1 | PC |  |
| 3.2 | PC |  |
| 3.3.1 | PC |  |
| 3.3.2 | PC |  |
| 3.3.3 | PC |  |
| 3.3.4 (en partie) | PC | 1er et 3ème alinéa |
| 3.3.4 (en partie) | RENV | 2ème alinéa (sabler) |
| 3.3.5 | PC |  |
| 4.1 | PC |  |
| 4.2 | PC |  |
| Annexe 1 | PC |  |

| R 300.14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Règlement complet, y c. complément 1 | PC |  |
| R 300.15 |  |  |
| Règlement complet | NIOP |  |