Ferrovie svizzere	R 300.2

# Segnali

| 1 | In generale |
| --- | --- |
| 1.1 | Disposizioni generali |
| 1.1.1 | Validità dei segnali |
|  | Bisogna utilizzare esclusivamente i segnali e le immagini di segnali descritti e rappresentati in queste prescrizioni. Restano riservate prescrizioni d’esercizio speciali per prove o per circostanze locali particolari. Salvo indicazioni contrarie, i segnali fissi mostrati in queste prescrizioni appaiono come vengono realmente visti nella direzione di corsa. I segnali che contrariamente alle prescrizioni non sono illuminati o sono in posizione dubbia, devono essere considerati come se fossero su posizione di fermata; analogamente, i segnali avanzati devono essere considerati come se fossero su posizione di avvertimento. I segnali sono valevoli sia di giorno, sia di notte. Quelli specifici per la notte, sono utilizzati dal crepuscolo fino alla luce completa del giorno, in caso di cattiva visibilità nonché nelle gallerie. I segnali per la notte dati dal personale sono da usare anche quando, in caso di cattiva visibilità, sono meglio riconoscibili dei segnali per il giorno. |
| 1.1.2 | Tavole di segnale fisse mancanti o non chiaramente riconoscibili |
|  | Se il personale osserva una tavola di segnale fissa mancante o non chiaramente riconoscibile, ne deve avvisare il capomovimento preposto. In una zona di segnalazione in cabina di guida, fino alla sostituzione di tavole di Inizio / Fine CAB, di segnali di fermata ETCS o di segnali di fermata per la manovra ETCS mancanti o non chiaramente riconoscibili, il capomovimento deve assicurare la sezione interessata. |
| 1.1.3 | Collocazione dei segnali |
|  | I segnali fissi si trovano a sinistra del binario. Sulle tratte a semplice binario, affinché siano meglio visibili, i segnali possono essere collocati anche sulla destra. Sulle tratte a più binari e nelle stazioni, i segnali del binario destro più esterno possono essere collocati alla sua destra. La distinzione fra destra e sinistra è in relazione al senso di marcia. In gallerie a due binari i segnali di entrambi i binari possono essere posizionati insieme tra i due binari. |
| 1.1.4 | Segnalazioni da parte del personale |
|  | Quando si danno segnali bisogna agire con calma e riflessione. I segnali devono essere chiari e vanno osservati rigorosamente. Se si temono mal-intesi, si deve inoltre avvisare il collaboratore che deve osservare il segnale. Qualora un segnale non fosse capito o compreso solo in parte, ci si deve fermare, attenderne oppure richiederne la ripetizione. L’uso di segnali acustici dev’essere limitato allo stretto necessario. |
| 1.1.5 | Segnali e immagini di segnali contrassegnati con il simbolo # |
|  | I segnali e le immagini dei segnali contrassegnati con il simbolo # non devono più essere utilizzati per la concezione di nuovi impianti o per il rinnovamento di impianti. |

| 1.2 | Rappresentazione |
| --- | --- |
| 1.2.1 | Colore dei segnali |
|  | Di regola, per i segnali ottici si usano i seguenti colori: |
|  | rosso | fermata, pericolo |
|  | arancione | prudenza, avvertimento, rallentamento |
|  | verde | via libera |
|  | giallo | servizio elettrico |
|  | violetto | segnali per treni Huckepack |
|  | bianco | segnali bassi, segnali per scambi, indicatori, ecc. nonché segnali luminosi che confermano o sostituiscono quelli acustici. |
|  | blu | segnali di manovra ETCS |
| 1.2.2 | Rappresentazione dei segnali lampeggianti |
|  | I segnali lampeggianti sono rappresentati graficamente come segue: |
|  |  | Segnale lampeggiante |
| 1.2.3 | Rappresentazione dei segnali acustici |
|  | I segnali acustici sono rappresentati graficamente come segue: |
|  |  | suono lungo suono breve suono modulato |
| 1.2.4 | Rappresentazione dei segnali dati dal personale |
|  | Significato nelle figure: |
|  | linea punteggiata | . . . . . . . . . | movimento veloce |
|  | linea tratteggiata | - - - - - - - - | movimento lento |

| 2 | Segnali per corse treno e movimenti di manovra |
| --- | --- |
| 2.1 | Segnali di sbarramento |
| 2.1.1 | Segnale di sbarramento |
|  |  | Termine | Fermata |
|  |  | Significato | Fermata davanti al segnale |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Se un percorso treno termina davanti ad un segnale di sbar-ramento, il segnale precedente mostra: – avvertimento – corsa breve |
| 2.1.2 | Segnale di sbarramento a lanterna |
|  | I segnali di sbarramento nella versione a lanterna per scambi girevole sono utilizzati in combinazione con dispositivi di sviamento o con staffe di protezione, come pure davanti a scambi che portano verso un binario tronco di protezione senza lunghezza utile. |
|  |  | Termine Significato | Fermata Fermata davanti al segnale |
|  | Il segnale non presenta alcuna immagine allorché il dispositivo di sviamento o la staffa di protezione sono abbassati. Il segnale mostra l’immagine relativa alla posizione dello scambio, se quest’ultimo non porta verso il binario tronco di protezione. |
| 2.2 | Segnali di fermata, di controllo e di attenzione |
| 2.2.1 | Segnale di fermata per la protezione di un ostacolo |
|  | di giorno disco rosso di notte luce rossa | Termine | Fermata |
|  |  | Significato | Fermata davanti al segnale, rispettivamente davanti all’oggetto corrispondente |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Se un percorso treno termina davanti ad un segnale di fer-mata, quello precedente può mostrare: – avvertimento, – corsa breve binario occupato su binari di testa esecuzione di velocità 40 km/h |
|  | I segnali di fermata vengono usati per: – la protezione di binari sbarrati in particolare quelli che non possono essere assicurati all’apparecchio centrale. In casi urgenti, se non fossero a disposizione i dischi rossi, è permesso usare la sola lanterna con luce rossa o una banderuola fissa di colore rosso – indicare la fine del binario, mentre che la fine dei binari di testa è segnalata con un disco rosso o con una luce rossa, e la fine dei binari tronchi è segnalata solamente da un disco rosso – la protezione delle piattaforme girevoli e di carrelli trasbordatori non bloccati (corsa vietata). Mostrano una luce rossa ed in alcuni casi solo il disco rosso. Nella posizione di percorribilità (corsa permessa) i segnali presentano una luce bianca oppure il disco messo di profilo – la protezione di bilance a ponte, profili di carico mobili, ecc. Mostrano il disco rosso quando il transito è sbarrato. In caso di sufficiente illuminazione del binario non è presente alcun segnale luminoso. Per i binari dotati di tre o quattro rotaie, la fine dello scartamento normale o ridotto viene indicata dal segnale di fermata, completato rispettivamente da una lettera «N» (scartamento normale) e «S» (scartamento ridotto). In questo caso il segnale di fermata è valido solamente per i veicoli del relativo scartamento. Questo segnale viene utilizzato da solo o combinato con una lanterna di scambio. Il gestore dell’infrastruttura può consentire nelle prescrizioni d’esercizio il ricovero diretto di veicoli ai paraurti. |
| 2.2.2 | Luce di controllo per impianti di passaggio a livello |
|  |  | Termine Significato | Segnale avanzato per la luce di controllo di impianti di passaggio a livello Segue un impianto di passaggio a livello con luce di controllo |
|  | oppure | Termine Significato | Impianto di passaggio a livello inserito Se la luce di controllo lampeggia con luce arancione o bianca, l’impianto di passaggio a livello è inserito rispettivamente le barriere sono chiuse |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Può essere preceduto da un segnale avanzato |
|  | I vecchi segnali possono avere anche una forma triangolare, analogamente al segnale avanzato per luce di controllo per impianti di passaggio a livello. Essi devono essere uniformi su tutta la tratta. Se la luce di controllo sorveglia più di un impianto di passaggio a livello sorvegliato, viene munita di una tavola aggiuntiva su cui è indicata la quantità di passaggi a livello sorvegliati. All’interno di una zona con concatenamento di impianti di passaggio a livello va rinunciato alla tavola aggiuntiva. La luce di controllo può anche essere priva dell’asta bianconera. |
| 2.2.3 | Segnale di attenzione |
|  | Il segnale d’attenzione serve a risvegliare l’attenzione o a mettere in guardia le persone. |
|  | 1 fischio | Termine Significato | Attenzione Attenzione, si sta avvicinando un treno od un movimento di manovra |
|  | Il macchinista dà il segnale con il fischio della locomotiva, gli altri agenti usano il fischietto o la cornetta. A seconda della distanza da cui il segnale dev’essere udito, questo può essere dato in modo breve, lungo, debole o forte. In caso di necessità il segnale d’attenzione deve essere ripetuto più volte a brevi intervalli di tempo. |
| 2.2.4 | Tavola di fischio |
|  |  | Termine Significato | Fischiare Dare il segnale d’attenzione |
|  | Se il segnale d’attenzione deve essere dato soltanto durante certe ore del giorno o da determinati treni, tali indicazioni figurano su una tavola supplementare. |
| 2.3 | Segnali di velocità |
| 2.3.1 | Tavole di velocità per sezioni di binario da percorrere a velocità ridotta |
|  | Le sezioni di tratta da percorrere permanentemente a velocità ridotta vengono contrassegnate con tavole di velocità. Tra il primo e l’ultimo scambio di una stazione si rinuncia all’uso delle tavole. La posa delle tavole di velocità, anche per i cambiamenti di velocità che si susseguono immediatamente, è analoga a quanto indicato nell’annesso 1. |
|  |  | Termine Significato | Segnale avanzato per la riduzione di velocità A partire dal segnale d’inizio vale la velocità massima segnalata. Se il segnale avanzato porta due indicazioni di velocità, la velocità indicata sopra (minore) vale per i treni della categoria inferiore e per i movimenti di manovra, mentre quella indicata sotto (maggiore) vale per i treni della categoria superiore |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Segue un segnale d’inizio |
|  |  | Termine Significato | Segnale d’inizio della riduzione di velocità A partire da questo segnale vale la velocità massima ridotta |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Il segnale d’inizio è preceduto da un segnale avanzato e può essere seguito da un segnale di fine |
|  |  | Termine Significato | Segnale di fine della riduzione di velocità La velocità ridotta vale fino a quando l’ultimo veicolo ha superato questo segnale |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Può essere preceduto da un segnale d’inizio |

|  | Tavole indicatrici di velocità per treni ad assetto variabile con la rispettiva categoria di treno. |
| --- | --- |
|  |  | Termine Significato | Segnale avanzato per riduzione di velocità per treni ad assetto variabile con la rispettiva categoria di treno A partire dal segnale d’inizio vale la velocità massima segnalata |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Segue un segnale d’inizio |
|  |  | Termine Significato | Segnale d’inizio della riduzione di velocità per treni ad assetto variabile con la rispettiva categoria A partire da questo segnale vale la velocità massima ridotta |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Il segnale d’inizio è preceduto da un segnale avanzato e può essere seguito da un segnale di fine |
|  |  | Termine Significato | Segnale di fine della riduzione di velocità per treni ad assetto variabile con la rispettiva categoria La velocità ridotta vale fino a quando l’ultimo veicolo ha superato questo segnale |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Può essere preceduto da un segnale d’inizio |

| 2.3.2 | Tavole di velocità per la segnalazione continua della velocità |
| --- | --- |
|  | In caso di segnalazione continua della velocità, non sono posti segnali d’inizio e di fine. La velocità massima segnalata è valida a partire dalla tavola segnale avanzato velocità ridotta fino alla prossima tavola di velocità corrispondente o fino alla prossima stazione. Il gestore dell’infrastruttura rende note le tratte con segnalazione continua della velocità nelle sue prescrizioni d’esercizio. Il posizionamento delle tavole per la segnalazione continua della velocità avviene in modo conforme all’annesso 3. |
| 2.3.3 | Tavola di avviso per il cambiamento della velocità massima |
|  |  | Termine Significato | Cambiamento della velocità massima Tratta A partire da questo segnale va-le un cambiamento di velocità massima, indicato assieme alla posizione chilometrica nella tabella delle tratte. Stazione A partire da questo segnale vale un cambiamento di velocità massima segnalato e indicato assieme alla posizione chilometrica nelle prescrizioni d’esercizio del gestore dell’infrastruttura. |

| 2.3.4 | Segnali di rallentamento |
| --- | --- |
|  | Le lampade lampeggiano di notte. La posa è conforme a quanto indicato nell’allegato 1. |
|  |  | Termine Significato | Segnale avanzato del segnale di rallentamento La cifra mostrata moltiplicata per 10 indica la velocità consentita a partire dal segnale d’inizio |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Segue un segnale d’inizio Può seguire un segnale di annullamento |
|  |  | Termine Significato | Segnale d’inizio rallentamento A partire da questo segnale vale la velocità massima indicata dal segnale avanzato |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Il segnale d’inizio è preceduto da un segnale avanzato ed è seguito da un segnale di fine o da un altro segnale avanzato |
|  |  | Termine Significato | Segnale di fine rallentamento La velocità ridotta vale fino a quando l’ultimo veicolo ha su-perato questo segnale |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Di regola preceduto da un segnale d’inizio |

|  | Se fra il segnale avanzato e il segnale d’inizio di un rallentamento esiste uno scambio da prendere di punta e la riduzione vale solo per alcuni degli itinerari possibili, la riduzione di velocità viene soppressa con un segnale di annullamento. |
| --- | --- |
|  |  | Termine Significato | Segnale di annullamento della riduzione di velocità A partire da questo punto, il tratto di rallentamento precedentemente segnalato non viene più percorso Quando il primo veicolo ha raggiunto questo segnale vale di nuovo la velocità massima ammessa |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Di regola è preceduto da un segnale avanzato |
|  | In generale Nel caso in cui su di un binario vengono segnalati susseguentemente diversi tratti di rallentamento, per il segnale avanzato che indica una velocità maggiore bisogna osservare quanto segue: – questo segnale avanzato indica la fine del precedente tratto di rallentamento da percorrere ad una velocità più bassa – questo segnale avanzato è dotato unicamente di una luce lam-peggiante arancione e vale come segnale d’inizio per il secondo tratto di rallentamento da percorrere ad una velocità più elevata – questo segnale avanzato non è dotato del controllo della marcia dei treni Se il posto abituale di fermata dei treni nelle stazioni e nelle fermate si trova dopo il segnale avanzato, rispettivamente dopo quello d’inizio, ed il segnale d’inizio rispettivamente quello di fine non sono visibili dal posto di fermata abituale, viene posato un segnale di ripetizione. Come segnale di ripetizione si usa: – un secondo segnale avanzato, però senza controllo della marcia dei treni, se lo stesso si trova prima del tratto di rallentamento – un secondo segnale d’inizio, se lo stesso si trova nell’ambito del tratto di rallentamento. |
|  |  | Termine Significato | Tavola complementare La velocità ridotta vale unicamente per i binari indicati sulla tavola complementare |
|  | Significato | La tavola complementare con freccia semplice o doppia posta sopra i segnali di rallentamento collocati fra due binari, indica per quale binario il segnale è valido |
| 2.3.5 | Velocità permessa nel percorrere bilance a ponte, freni di binario, impianti di deposito, binari di raccordo, ecc. |
|  |  | Significato | La velocità indicata è valevole per percorrere bilance a ponte e freni di binario. Per gli impianti di deposito ed i binari di raccordo la velocità prescritta vale a partire dal segnale |

| 2.3.6 | Segnali per cremagliera |
| --- | --- |
|  | Le sezioni di tratta con cremagliera vengono indicate da segnali per cremagliera. La posa è analoga a quanto indicato nell’annesso 1. |
|  |  | Termine Significato | Segnale avanzato per tratto a cremagliera La velocità massima segnalata vale a partire dal segnale d’inizio |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Il segnale avanzato è collocato a circa 150 m dal segnale d’inizio |
|  |  | Termine Significato | Segnale d’inizio del tratto a cremagliera A partire da questo segnale si entra sul tratto a cremagliera. Per l’entrata sul tratto a cremagliera vale la velocità massima segnalata |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Può essere preceduto da un segnale avanzato ed è seguito da un segnale di fine |
|  |  | Termine Significato | Segnale di fine del tratto a cremagliera Presso questo segnale termina il tratto a cremagliera |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | È preceduto da un segnale d’inizio |
|  | Nell’area linguistica germanofona, al posto di una «C» si utilizza una «A», rispettivamente al posto di una «F» si utilizza una «E». |

| 2.4 | Segnali bassi |
| --- | --- |
| 2.4.1 | In generale |
|  | I segnali bassi servono a regolare i movimenti di manovra come pure a garantire la protezione reciproca fra movimenti di manovra e contro corse treno. I segnali bassi sono contrassegnati da un numero e da una lettera. |
| 2.4.2 | Validità e collocazione dei segnali bassi |
|  | I segnali bassi sono collocati in prossimità dei dispositivi d’annuncio di binario libero. Nella zona di uno scambio i segnali sono collocati in modo tale che l’appartenenza al binario è visibile in modo inequivocabile. I segnali bassi per la protezione di impianti di passaggio a livello e per la suddivisione di lunghi tratti di binario sono collocati indipendentemente dagli scambi. I segnali bassi si trovano all’altezza del suolo. Possono essere eccezionalmente rialzati, p.es. possono essere applicati ad un palo, oppure essere collocati con i lati invertiti. |
|  | Segnale basso collocato a destra |
|  |  | In caso d’ubicazione a destra, una freccia sulla faccia anteriore indica il binario d’appartenenza. |
|  | Parte posteriore del segnale basso |
|  |  | Sulla parte posteriore del segnale è dipinta una freccia bianca, che indica il binario d’appartenenza. Se il segnale mostra via libera o via libera con prudenza, ciò è riconoscibile da una striscia luminosa bianca obliqua (luce posteriore). |
|  | Dove esistono binari a tre e quattro rotaie, il segnale basso può essere completato da una «N» (scartamento normale) o da una «S» (scartamento ridotto) illuminate. Il consenso è valido solamente per i veicoli del rispettivo scartamento. |
| 2.4.3 | Segnali bassi nei percorsi treno |
|  | Con un percorso treno disposto, i segnali bassi indicano via libera. Se un segnale principale o di sbarramento mostra la fermata, il segnale basso precedente mostra via libera con prudenza. |
| 2.4.4 | Ultimo segnale basso verso la tratta |
|  | In caso di una corsa treno l’ultimo segnale basso mostra via libera, e se si tratta di un movimento di manovra mostra via libera con prudenza. |
| 2.4.5 | Segnalazioni con i segnali bassi |
|  |  | Termine Significato | Fermata Fermata davanti al segnale |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Il segnale basso precedente mostra via libera con pru- denza |
|  |  | Termine Significato | Via libera con prudenza Inizio o proseguimento della corsa. Bisogna aspettarsi un ostacolo subito dopo il segnale basso |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Il prossimo segnale basso mostra fermata, via libera con prudenza oppure non segue alcun segnale basso ulteriore |
|  |  | Termine Significato | Via libera Inizio o proseguimento della corsa |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Il prossimo segnale basso mostra via libera o via libera con prudenza |

| 2.4.6 | Segnali bassi nella zona degli scambi |
| --- | --- |
|  | Se un segnale basso si trova a metà di una crociera, esso è valido per entrambe le diramazioni. Se il segnale basso mostra fermata il posto di fermata è davanti agli aghi dello scambio. |
|  | Se un segnale basso si trova nella zona degli aghi di uno scambio semplice, vale per entrambe le diramazioni. Per corse in direzione dello scambio preso di punta, nel caso in cui il segnale basso mostra fermata, il posto di fermata è davanti agli aghi dello scambio. Per corse in direzione dello scambio preso di calcio, il posto di fermata è davanti al segnale basso che mostra fermata. |

|  | Se il segnale basso si trova fra il cuore dello scambio e il picchetto di sicurezza di uno scambio semplice, vale per una sola diramazione. Se il segnale basso mostra fermata, il posto di fermata è davanti a questo segnale. |
| --- | --- |

| 2.5 | Segnali degli scambi |
| --- | --- |
| 2.5.1 | In generale |
|  | I segnali degli scambi presentano d’ambo i lati la stessa figura e indicano nelle due direzioni di corsa per quale itinerario è disposto lo scambio. Il segnale dello scambio mostra: – la posizione diritta, se lo scambio è disposto per la via diritta, oppure se è disposto per la diramazione esterna, qualora entrambi i binari fossero curvi (scambio in curva) – la posizione deviata, se lo scambio è disposto per la via deviata, oppure se è disposto per la diramazione interna, qualora entrambi i binari fossero curvi (scambio in curva). Come segnali degli scambi sono utilizzati: – lanterne girevoli per scambi semplici e scambi a crociera semplice – segnali luminosi per scambi semplici e crociere – lanterne fisse munite di mascherine mobili per crociere – tavole per scambi. Segnali degli scambi possono essere posizionati a sinistra o a destra del relativo scambio. |

| 2.5.2 | Riconoscimento della posizione di uno scambio semplice |
| --- | --- |
|  | Lanterna girevole |
|  |  | Termine Significato | Scambio in posizione diritta Corsa lungo la via diritta |
|  |  | Termine Significato | Scambio in posizione deviata Corsa lungo la via deviata |
|  | In caso di scambio simmetrico o quasi simmetrico, la posizione viene indicata da frecce . |
|  |  | Termine Significato | Scambio in posizione sinistra Corsa lungo la via sinistra |
|  |  | Termine Significato | Scambio in posizione destra Corsa lungo la via destra |
|  | Segnali luminosi per scambi |
|  |  | Termine Significato | Scambio in posizione diritta Corsa lungo la via diritta |
|  |  | Termine Significato | Scambio in posizione deviata Corsa lungo la via deviata |
|  | Se il segnale luminoso per scambi è spento o lampeggiante, lo scambio non si trova nella posizione finale. |
| 2.5.3 | Cifra stralciata |

| 2.5.4 | Contrassegno della posizione degli scambi a crociera semplice |
| --- | --- |
|  | oppure | Termine Significato | Scambio in posizione diritta Corsa sul binario della dire-zione principale |
|  | oppure | Termine Significato | Scambio in posizione diritta Corsa sul binario trasversale |
|  | oppure | Termine Significato | Scambio in posizione deviata Corsa dal binario della direzione principale al binario trasversale o viceversa |

| 2.5.5 | Contrassegno della posizione degli scambi a crociera doppia |
| --- | --- |
|  | Lanterna fissa con mascherine mobili |
|  |  | Termine Significato | Scambio in posizione diritta Corsa sul binario della dire-zione principale |
|  |  | Termine Significato | Scambio in posizione diritta Corsa sul binario trasversale |
|  |  | Termine Significato | Scambio in posizione deviata Corsa dal binario principale al binario della direzione trasversale o viceversa |
|  |  | Termine Significato | Scambio in posizione deviata Corsa dal binario trasversale al binario della direzione principale o viceversa |
|  | Segnali luminosi per scambi |
|  |  |  | Termine Significato | Scambio in posizione diritta Corsa sul binario della direzione principale |
|  |  |  | Termine Significato | Scambio in posizione diritta Corsa sul binario trasversale |
|  | oppure |
|  |  |  |  | Non da utilizzare su reti a scartamento normale |
|  |  |  | Termine Significato | Scambio in posizione deviata Corsa dal binario principale al binario della direzione trasversale o viceversa |
|  |  |  | Termine Significato | Scambio in posizione deviata Corsa dal binario trasversale al binario della direzione principale o viceversa |
|  | Se il segnale luminoso per scambi è spento o lampeggiante, lo scambio non si trova nella posizione finale. |
| 2.5.6 | Contrassegno della posizione degli scambi tallonabili |
|  | Corsa verso lo scambio preso di punta |
|  |  | Termine Significato | Scambio in posizione finale Scambio percorribile |
|  | Se la luce di controllo è spenta o lampeggia, lo scambio non si trova nella posizione finale. |
|  | Corsa verso lo scambio preso di calcio |
|  |  | Termine Significato | Scambio in posizione di base Tallonamento permesso |
|  | Si utilizzano lanterne girevoli o segnali luminosi per scambi con figura bianca/verde o solo con la figura verde. |

| 2.5.7 | Segno di sicurezza per scambi e crociere |
| --- | --- |
|  | Il segnale è posato fra due binari convergenti. |
|  |  | Termine Significato | Segno di sicurezza Il segno indica il punto fino a cui i veicoli possono avvici-narsi a scambi e crociere senza mettere in pericolo sé stessi o altri veicoli |
|  | Alle ferrovie a scartamento ridotto con binari a tre e quattro rotaie o con servizio di carelli trasportatori e di carelli truck possono essere utilizzati differenti segni di sicurezza per veicoli a scartamento normale o ridotto. |
| 2.5.8 | Contrassegno per dispositivi d’annuncio di binario libero |
|  | L’inizio e la fine di un dispositivo d’annuncio di binario libero possono essere contrassegnati da un picchetto giallo o da una testa di cavo dipinta di giallo. |
|  |  | Termine Significato | Contrassegno per dispositivo d’annuncio di binario libero Il contrassegno mostra fino a che punto i veicoli possono avvicinarsi ai dispositivi d’annuncio di binario libero, senza che sia impedita l’inver-sione dei relativi scambi, dispositivi di sviamento o staffe di protezione |

| 2.6 | Segnali indicatori |
| --- | --- |
| 2.6.1 | Tavola indicatrice per apparecchi di tratta del controllo della marcia dei treni |
|  | La posizione degli apparecchi di tratta del controllo della marcia dei treni non viene contrassegnata, ad eccezione dei seguenti casi: |
|  |  | Significato | Il controllo della marcia dei treni serve a sorvegliare il funzionamento di impianti di passaggio a livello senza luce di controllo. |
|  |  | Significato | L’apparecchio di tratta non si trova presso il relativo segnale principale, presso la relativa tavola di fermata per segnale di gruppo oppure non c’è nessun segnale. |
|  |  | Significato | Il controllo della marcia dei treni serve a sorvegliare la velocità di corsa |
|  | A causa della sagoma di spazio libero questi segnali indicatori possono anche essere collocati verticalmente. |
| 2.6.2 | Tavola indicatrice per ricevitore di impulsi |
|  |  | Significato | Inizio della bobina di binario per il ricevitore d’impulsi |
|  |  | Significato | Fine della bobina di binario per il ricevitore d’impulsi |

| 2.6.3 | Tavola di inizio e fine della stazione |
| --- | --- |
|  | La tavola che indica l’inizio della stazione è sempre presente con la segnaletica tipo «N», mentre con la segnaletica tipo «L» viene posata solo in caso di bisogno. La tavola che indica la fine della stazione è posata solo in caso di bisogno per entrambi i tipi di segnaletica. Se la tavola è fissata direttamente sul retro del segnale d’entrata, può anche trovarsi a destra. Sulle tavole d’inizio e fine della stazione viene apposto l’abbreviazione del nome della rispettiva stazione. |
|  |  | Termine Significato | Inizio della stazione Confine tratta – stazione per la manovra |
|  |  | Termine Significato | Fine del territorio di stazione Confine stazione – tratta per la manovra |
| 2.6.4 | Indicatori di pendenza |
|  | Come ausilio al macchinista possono essere collocati degli indicatori segnalanti i cambiamenti di pendenza del 2‰ o maggiori. Sulle tratte a più binari sono collocati su una sola parte del sedime. |
|  |  | Termine Significato | Inizio o cambiamento della salita Il numero scritto in grande indica la salita in per mille. Il numero scritto in piccolo indica la lunghezza in metri della salita interessata |
|  |  | Termine Significato | Inizio o cambiamento della discesa Il numero scritto in grande indica la discesa in per mille. Il numero scritto in piccolo indica la lunghezza in metri della discesa interessata |
|  |  | Termine Significato | Inizio del tratto orizzontale Il numero indica la lunghezza in metri del tratto orizzontale |
| 2.6.5 | Tavole chilometriche, ettometriche e metriche |
|  | Il chilometraggio della ferrovia viene contrassegnato mediante tavole chilometriche, ettometriche ed eventualmente metriche. |
|  |  | Termine Significato | Tavola chilometrica Il numero indica il chilometro |
|  |  | Termine Significato | Tavola ettometrica Il numero superiore indica il chilometro, quello inferiore l’ettometro |
|  |  | Termine Significato | Tavola metrica Il numero superiore indica il chilometro, quello inferiore il metro |

| 2.6.6 | Tavola del canale radio |
| --- | --- |
|  | La tavola del canale radio informa il macchinista in merito al canale della radio da inserire o al mezzo di comunicazione mobile da applicare. |
|  |  | Termine Significato | Canale radio A partire da questa tavola vale il canale radio indicato del relativo sistema radio o il mezzo di comunicazione segnalato |
| 2.6.7 | Contrassegno per posti telefonici |
|  |  | Termine Significato | Posto telefonico Qui si trova un apparecchio telefonico |
|  | Nelle gallerie i posti telefonici possono essere contrassegnati da lanterne. In caso di condizioni locali particolari, frecce bianche indicano la direzione verso il telefono più vicino. |
| 2.6.8 | Cifra stralciata |
| 2.6.9 | Tavola d’orientamento per spazio di sicurezza intermedio |
|  |  | Termine Significato | Spazio di sicurezza intermedio La sosta e il lavoro fra i binari o fra un binario e un ostacolo fisso sono consentiti con la dovuta prudenza. |
|  |  | Significato | La sosta e il lavoro sono consentiti con la dovuta prudenza solo fra i due binari al centro. |
|  |  | Significato | La sosta e il lavoro sono consentiti con la dovuta prudenza solo fra l’ostacolo fisso e il binario adiacente. |
|  | Le tavole possono essere adattate in conformità della situazione esistente. |
| 2.6.10 | Contrassegno di impianti di passaggio a livello |
|  |  | Termine Significato | Impianto di passaggio a livello sorvegliato Il passaggio a livello è protetto da un impianto di passaggio a livello sorvegliato. Il contrassegno è numerico, di regola secondo la successione chilometrica. |
|  |  | Termine Significato | Impianto di passaggio a livello a sicurezza intrinseca Il passaggio a livello è protetto da un impianto a sicurezza intrinseca. Il contrassegno è numerico, di regola secondo la successione chilometrica. |
| 2.6.11 | Contrassegno di zone con concatenamento di impianti di passaggio a livello |
|  | Le zone con concatenamento di impianti di passaggio a livello possono essere segnalate con un corrispondente contrassegno. Il contrassegno va apposto a ogni palo della linea di contatto nella zona con concatenamento. |
|  |  | Termine Significato | Zona con concatenamento di impianti di passaggio a livello All’interno delle zone con concatenamento segnalate, in caso di – consenso per la corsa dato con il segnale principale per impianto di passaggio a livello perturbato – luce di controllo spenta – reazione del controllo della marcia dei treni alla tavola indicatrice per apparecchi di tratta del controllo della marcia dei treni tutti gli impianti di passaggio a livello successivi devono essere percorsi secondo le disposizioni per la « circolazione su impianti di passaggio a livello sorvegliati perturbati ». |
| 2.6.12 | Tavola per binario di raccordo |
|  |  | Termine Significato | Inizio del binario di raccordo Limite fra infrastruttura ferroviaria e binario di raccordo |
|  |  | Termine Significato | Fine del binario di raccordo Limite fra binario di raccordo e infrastruttura ferroviaria |

| 2.7 | Segnali dati dal personale |
| --- | --- |
| 2.7.1 | Cenni |
|  | Il cenno avviene mediante un movimento verticale circolare nella direzione di corsa: – di giorno, a seconda delle condizioni di visibilità, col braccio, con una banderuola arrotolata o con un oggetto ben visibile – di notte, con la lanterna a luce bianca. |
|  |  | Termine Significato | Cenno – per movimenti di manovra: consenso per il movimento di manovra – per corse treno: avanzare oltre il posto abituale di fermata |

| 2.7.2 | Segnali a mano |
| --- | --- |
|  | Di giorno | Di giorno Braccio allungato perpendicolarmente al binario Di notte Braccio allungato perpendicolarmente al binario, con luce bianca |
|  |  | Termine Significato | Segnale a mano Fermata nel punto in cui si trova il collaboratore che dà il segnale |
|  | Di notte |  |  |
| 2.8 | Segnali per l’esercizio delle tranvie |
| 2.8.1 | Zona tranvie |
|  | La zona tranvia è segnalata, sulla tratta e nelle stazioni, mediante segnali per la zona tranvie. In caso di segnalazione continua della velocità, questi segnali sono collocati conformemente all’annesso 3. |
|  |  | Termine Significato | Segnale avanzato per zona tranvie A partire dal segnale d’inizio valgono le prescrizioni per la circolazione su zone tranvie |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | È seguito da un segnale d’inizio |
|  |  | Termine Significato | Segnale d’inizio della zona tranvie A partire da questo segnale valgono le prescrizioni per la circolazione su zone tranvie |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Può essere preceduto da un segnale avanzato e può essere seguito da un segnale di fine |
|  |  | Termine Significato | Segnale di fine della zona tranvie Le prescrizioni per la circolazione su zone tranvie valgono finché l’ultimo veicolo non ha superato questo segnale |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Può essere preceduto da un segnale d’inizio |

| 2.8.2 | Segnali per tranvie |
| --- | --- |
|  | I segnali per tranvie sono collocati nelle immediate vicinanze dei impianti di regolazione del traffico. Il modo in cui contrassegnare i segnali che dipendono dall’apparecchio centrale deve essere stabilito nelle prescrizioni d’esercizio dei gestori dell’infrastruttura. Sul segnale può essere rappresentata una sequenza di luci o una barra luminosa. |
|  |  | Termine Significato | Fermata Fermarsi prima del segnale |
|  |  | Termine Significato | Via libera proseguire |
|  | Il consenso per la corsa può mostrare anche la relativa direzione, sinistra o destra. |
|  |  | Termine Significato | Fuori servizio Circolare con prudenza L’impianto di regolazione del traffico è fuori servizio |

| 3 | Segnali per movimenti di manovra |
| --- | --- |
| 3.1 | Segnali di manovra |
| 3.1.1 | In generale |
|  | I segnali di manovra servono alla regolazione dei movimenti di manovra nonché alla protezione reciproca fra movimenti di manovra o alla protezione contro le corse treno. I segnali di manovra sono contrassegnati da una lettera e da una cifra. |
| 3.1.2 | Validità e posa dei segnali di manovra |
|  | I segnali di manovra vengono utilizzati sotto forma di segnale luminoso o come combinazione segnale luminoso - tavola di segnale. I segnali di manovra sotto forma di segnale luminoso possono mostrare immagini del segnale di fermata per manovra, come pure del segnale di sgombero. Col segnale luminoso può essere mostrato anche il segnale di sbarramento. |
|  | Collocazione destra dei segnali fissi di manovra |
|  |  | In caso di collocazione destra, una tavola complementare munita di freccia indica il binario cui si riferisce il segnale |
|  | Lato posteriore dei segnali di manovra |
|  |  | Se il segnale di manovra mostra consenso per il movimento di manovra o manovra permessa, ciò è riconoscibile da una luce bianca (luce posteriore). |
| 3.1.3 | Segnalazione con segnali di manovra |
|  | Segnale di fermata per la manovra |
|  |  | Termine Significato | Fermata per movimento di manovra Fermata davanti al segnale per i movimenti di manovra. Se il segnale vale per più binari, il posto di fermata è situato all’ altezza del segno di sicurezza del rispettivo scambio |
|  |  | Termine Significato | Consenso per movimento di manovra Inizio o proseguimento del movimento di manovra |
|  | Segnale di sgombero |
|  | L’ambito di validità dei segnali di sgombero è disciplinato nelle prescrizioni d’esercizio locali. |
|  |  | Termine Significato | Manovra vietata Sgomberare e mantenere libe-ro il percorso treno protetto da questo segnale |
|  | Con il consenso del capomovimento, movimenti di manovra possono essere eseguiti anche se il segnale di sgombero è disposto su divieto. |
|  |  | Termine Significato | Manovra permessa Nell’ambito di validità del segnale non sono disposti percorsi treno |
| 3.2 | Segnali sui veicoli per movimenti di manovra |
| 3.2.1 | Contrassegno del veicolo motore per i movimenti di manovra in stazione e nei settori di manovra |
|  | Locomotiva di manovra |
|  |  | Di giorno – davanti (avanti), al centro in alto una «V» spenta – dietro (indietro), nessun segnale Di notte – davanti (avanti), al centro in alto una «V» bianca illuminata e due luci bianche – dietro (indietro), due luci bianche |
|  | Negli impianti in cui sono assegnate più locomotive di manovra, queste vengono contrassegnate davanti e dietro con numeri di servizio. |
| 3.2.2 | Contrassegno durante i movimenti di manovra sulla tratta |
|  | Veicolo motore |
|  |  | Davanti due luci bianche |
|  | Ai veicoli motore che non circolano in testa ai movimenti di manovra le luci della direzione in avanti sono spente. |
|  |  | Dietro luci spente o una luce bianca in basso Di notte, in coda a un movimento di manovra, una luce bianca o rossa in basso |
|  | Vagoni |
|  |  | Di giorno i vagoni non mostrano alcun segnale Di notte: – in testa al movimento di manovra una luce bianca – in coda al movimento di manovra una luce bianca o rossa |
|  | I movimenti di manovra composti da un veicolo motore e da vagonetti (scale mobili, lorry, ecc.) portano i segnali solo sul veicolo motore se gli stessi non possono essere applicati ai vagonetti. I veicoli strada / rotaia che non possono segnalare come i veicoli motori, nella corsa in avanti e indietro mostrano la segnalazione secondo la legge sulla circolazione stradale. |
| 3.2.3 | Contrassegno di veicoli ai quali non si deve accostare |
|  | Di giorno | Termine Significato | Fermata Fermata prima di questi veicoli |

|  | Di notte luce rossa |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Al posto di questo segnale si possono collocare segnali di fermata davanti e dietro i veicoli. |
| 3.2.4 | Tavole di preriscaldamento |
|  | I veicoli che vengono preriscaldati con impianti fissi o con veicoli motori non occupati, sono contrassegnati con tavole di preriscaldamento. Se i treni spola, anche quelli con carrozze supplementari, vengono pre-riscaldati tramite il veicolo motore, si tralascia il contrassegno con la tavola di preriscaldamento. |
|  |  | Significato | La condotta elettrica ad alta tensione è sotto tensione |
|  | I veicoli che per altri scopi vengono alimentati con corrente tramite cavi di impianti fissi sono pure contrassegnati in questo modo. |
| 3.2.5 | Tavole d’avvertimento per staffe d’arresto |
|  |  | Significato | I veicoli sono assicurati contro la fuga con staffe d’arresto |
| 3.3 | Segnali per movimenti di manovra dati dal personale |
| 3.3.1 | In generale |
|  | I segnali acustici devono essere dati con lo zufolino e confermati con movimenti delle braccia oppure, di notte, se non è menzionato altrimenti, con una luce bianca. I segnali ottici ed acustici vengono tralasciati quando un ordine viene impartito con la radio o verbalmente. |
| 3.3.2 | Avanti |
|  |  | Un fischio prolungato e un solo movimento semicircolare verticale del braccio sollevato nella direzione di corsa. |
|  |  | Termine Significato | Avanti Circolare in avanti |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Può seguire il segnale collegamento a vista |
| 3.3.3 | Indietro |
|  |  | Due fischi prolungati e due movimenti semicircolari verticali del braccio sollevato nella direzione di corsa. |
|  |  | Termine Significato | Indietro Circolare all’indietro |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Può seguire il segnale collegamento a vista |
| 3.3.4 | Accostare |
|  | Accostare in avanti |
|  |  | Un fischio prolungato e un solo movimento circolare di avvicinamento delle due braccia sollevate perpendicolarmente al binario. |
|  |  | Termine Significato | Accostare in avanti Circolare in avanti verso un ostacolo |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Può seguire il segnale collegamento a vista |
|  | Accostare indietro |
|  |  | Due fischi prolungati e due movimenti circolari di avvicinamento delle due braccia sollevate perpendicolarmente al binario. |
|  |  | Termine Significato | Accostare indietro Circolare all’indietro verso un ostacolo |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Può seguire il segnale collegamento a vista |
|  | I segnali accostare in avanti e accostare indietro vanno completati con l’espressione verbale «accostare». |
| 3.3.5 | Collegamento a vista |
|  |  | Oscillazione lenta del braccio teso verso il suolo, obliquamente al binario. |
|  |  | Termine Significato | Collegamento a vista Sorveglianza ottica del collegamento tra il capomanovra che osserva l’itinerario e il macchinista |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Possono seguire indicazioni della distanza |
|  | Dopo che si è iniziato a dare le indicazioni della distanza, il segnale non deve più essere dato. |
| 3.3.6 | Indicazioni della distanza |
|  | La distanza tra i veicoli che accostano e l’ostacolo va indicata con le espressioni verbali «un vagone – mezzo – quattro – due – uno», ognuna delle quali confermata nel modo seguente: |
|  |  | Sollevare una volta il braccio teso all’altezza della spalla, due volte per l’indicazione due, perpendicolarmente al binario. |
|  |  | Significato | Indicazione della distanza |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Può seguire la fermata |
| 3.3.7 | Colpo |
|  |  | Un fischio breve e uno lungo, nonché un unico rapido movimento semicircolare del braccio alza- to, in direzione del colpo. Il segnale va confermato con l’espressione verbale colpo. |
|  |  | Termine | Colpo |
|  |  | Significato | Accelerazione rapida del movimento di manovra |
|  | Se davanti e dietro il veicolo motore ci sono dei veicoli, il macchinista deve essere avvisato riguardo alla direzione del colpo. |
|  | Immediatamente dopo l’emissione dell’ordine colpo si deve dare il segnale seguente: |
|  |  | Oscillazione rapida del braccio teso verso il suolo obliquamente al binario fino al raggiungimento della velocità voluta. |
|  |  | Significato | Sorveglianza ottica del collegamento tra il capomanovra che osserva l’itinerario e il macchinista |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Segue la fermata |
| 3.3.8 | Rallentare |
|  |  | Muovere leggermente su e giù il braccio teso, perpendicolarmente al binario. |
|  |  | Termine | Rallentare |
|  |  | Significato | Rallentamento della corsa |
| 3.3.9 | Fermata |
|  |  | Di giorno Tre fischi brevi e muovere rapidamente su e giù il braccio teso, perpendicolarmente al binario Di notte Tre fischi brevi e muovere rapidamente su e giù la lanterna con luce rossa; in mancanza di questa si può eccezionalmente utilizzare una luce bianca. |
|  |  | Termine | Fermata |
|  |  | Significato | Fermare |
| 3.3.10 | Appoggiare |
|  |  | Avviso verbale e sollevare entrambe le braccia in avanti all’altezza delle spalle e avvi-cinare fra di loro ripetutamente i palmi tesi delle mani. |
|  |  | Termine | Appoggiare |
|  |  | Significato | Muovere con prudenza in direzione del capomanovra |
|  | Se a causa dell’eccessiva distanza o durante l’operazione di accoppiamento / sganciamento l’avviso verbale non è possibile, l’ordine di appoggiare deve essere completato con due fischi brevi. |
| 3.3.11 | Avanzare o retrocedere su brevi tratti |
|  |  | Uno rispettivamente due fischi prolungati e oscillazione len-ta del braccio teso obliquamente verso il suolo, nella direzione di marcia. |
|  |  | Significato | Avanzare o retrocedere |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Poco tempo dopo aver impar-tito questo ordine segue la fermata |
| 3.3.12 | Suoneria di manovra e avvisatore acustico di manovra |
|  | In condizioni semplici, il consenso per un movimento di manovra può essere accordato con la suoneria o l’avvisatore di manovra con il segnale (lungo–corto–lungo). |
| 3.4 | Segnali indicatori per movimenti di manovra |
| 3.4.1 | Contrassegno dei citofoni e dei punti d’annuncio per locomotive |
|  | I citofoni e i punti d’annuncio per locomotive servono per l’infor-mazione tra il macchinista e il capomovimento. Possono essere utilizzati dalla cabina di guida e anche da terra. |
|  |  | Con supporti contrassegnati nei colori nero-aran-cione |
|  |  | Termine | Chiamata obbligatoria |
|  |  | Significato | La presa di contatto dal macchinista col capomovimento è obbligatoria. Si rinuncia alla presa di contatto se il segnale fisso posto dopo il citofono o il punto d’annuncio mostra via libera |
|  |  | Con supporti contrassegnati nei colori nero-bianco |
|  |  | Termine | Chiamata facoltativa |
|  |  | Significato | La presa di contatto dal macchinista al capomovimento è facoltativa. Una luce lampeggiante bianca situata in alto sull’altoparlante, può rendere attento il macchinista del fatto che egli è richiesto al citofono |
| 3.4.2 | Segni di pericolo |
|  | Strisce giallo-nere contrassegnano ostacoli che si avvicinano al profilo o che possono costituire una fonte di pericolo non inequivocabilmente riconoscibile. |
|  |  | Termine | Attenzione profilo |
|  |  | Significato | Particolare prudenza |
| 4 | Segnali per la preparazione dei treni |
| 4.1 | Prova dei freni |
| 4.1.1 | Segnali fissi per la prova dei freni |
|  |  | Termine | Frenare |
|  |  | Significato | Ordine di frenare |
|  |  | Termine | Frenare con il freno magnetico di rotaia |
|  |  | Significato | Ordine di frenare secondo il procedimento per la prova del freno magnetico di rotaia |
|  |  | Termine | Allentare |
|  |  | Significato | Ordine di allentare i freni |
|  |  | Termine Significato | Freno buono I freni sono in ordine |
| 4.1.2 | Segnali per la prova dei freni dati dal personale |
|  | Se gli ordini e gli annunci al macchinista per la prova dei freni non possono essere trasmessi verbalmente, col telefono o con segnali fissi, vanno dati con lo zufolino e completati con movimenti delle braccia, rispettivamente di notte, laddove non è previsto altrimenti, con una luce bianca. |
|  | Frenare |
|  | Di giorno | Di giorno Tre brevi fischi, sollevare le due braccia in direzione verticale e congiungere le mani aperte sopra la testa, perpendicolarmente al binario Di notte Tre brevi fischi, sollevare lentamente la luce bianca descrivendo un semicerchio, poi abbassarla rapidamente in direzione verticale |
|  |  | Termine | Frenare |
|  |  | Significato | Ordine di frenare |
|  | Di notte |  |
|  | Allentare il freno |
|  |  | Due brevi fischi e oscillare il braccio alzato perpendicolarmente al treno. |
|  |  | Termine | Allentare |
|  |  | Significato | Ordine di allentare i freni |
|  | Freno buono |
|  |  | Mostrare al macchinista il palmo della mano alzata. Il segnale del personale Freno buono va quietanzato da parte del macchinista con il medesimo movimento. |
|  |  | Termine | Freno buono |
|  |  | Significato | I freni sono in ordine |
| 4.2 | Prontezza |
|  |  | Tener alzato il braccio rispettivamente di notte una luce bianca, verso il collaboratore che dà il permesso per la partenza. |
|  |  | Termine | Pronto |
|  |  | Significato | Il treno è pronto |

| 5 | Segnali per corse treno |
| --- | --- |
| 5.1 | Segnali per treni |
| 5.1.1 | Principio |
|  | I segnali per treni valgono per le corse treno. Si fa la distinzione tra segnali avanzati e principali da una parte e tra il sistema di segnaletica L e N dall’altra. Per principio un segnale principale può segnalare tutte le immagini e nella posizione di base mostra la fermata. Per contro un segnale avanzato non può mostrare fermata e nella posizione di base mostra avvertimento. |
| 5.1.2 | Sistema di segnaletica L |
|  | L’avviso e l’esecuzione di una velocità vengono segnalati mediante la combinazione di punti luminosi a colori. |
| 5.1.3 | Sistema di segnaletica N |
|  | L’avviso e l’esecuzione di una velocità vengono segnalati con un punto luminoso e con un numero. |
| 5.1.4 | Segnali avanzati |
|  | Segnale avanzato sistema L |
|  |  | Il segnale avanzato del sistema L può mostrare: – avvertimento – avviso di velocità – esecuzione di velocità – avviso di via libera – via libera |
|  | Segnale avanzato sistema N |
|  |  | Il segnale avanzato del sistema N è contrassegnato con un bordo quadrato bianco catarifrangente. Esso può mostrare: – avvertimento – avviso di velocità – esecuzione di velocità – via libera |
|  | Segnali ripetitori |
|  | Laddove dopo un segnale la visuale sul segnale successivo è ostacolata, il segnale può essere ripetuto. A partire da un segnale di ripetizione il percorso di frenatura per la velocità massima ammessa non è assicurato. Ai sensi di queste prescrizioni un segnale di ripetizione non vale come prossimo segnale. |
|  | Tavola d’indicazione del segnale di ripetizione sistema N |
|  |  | Il segnale di ripetizione del sistema N viene contrassegnato con una tavola bianca catarifrangente con due stelle nere |
| 5.1.5 | Segnali principali |
|  | Segnale principale sistema L |
|  |  | Le lenti di un segnale principale sono disposte in un’unica fila verticale; per ragioni di spazio la lente per la luce rossa e quella per la luce rossa di soccorso possono eventualmente essere leggermente spostate rispetto alla fila verticale. I segnali principali del sistema L possono mostrare: – fermata – avvertimento – avviso di velocità – esecuzione di velocità – avviso di via libera – via libera – corsa breve – senale ausiliario Se in base alla disposizione delle lenti non si riconosce che si tratta di un segnale principale, lo stesso viene contras-segnato con la posa di una tavola bianca con bordo nero e con un punto nero |
|  | Segnale principale sistema N |
|  |  | Il segnale principale del sistema N è contrassegnato con un cerchio bianco catarifrangente. Il segnale può mostrare: – fermata – avvertimento – avviso di velocità – esecuzione di velocità – via libera – corsa breve – entrata su binario occupato – segnale ausiliario |
|  | Minisegnali principali |
|  | I minisegnali principali vengono utilizzati negli impianti merci, di smistamento e di manutenzione, sui quali si circola ad una velocità massima di 40 km/h. Il minisegnale principale si trova nelle vicinanze del suolo e vale per un solo binario. Negli impianti con segnali bassi il minisegnale principale si trova sopra un segnale basso. |
|  |  | Il minisegnale principale è dotato di due lenti disposte verticalmente l’una sopra l’altra. Il minisegnale principale può mostrare fermata o avvertimento. |

| 5.1.6 | Segnale principale e avanzato del sistema L nello stesso punto |
| --- | --- |
|  | Il segnale avanzato, montato nello stesso punto in cui si trova un segnale principale, si riferisce sempre al prossimo segnale. Il segnale avanzato mostra avvertimento o le sue luci sono spente finché il segnale che si trova nello stesso punto mostra fermata. Le luci del segnale avanzato sono spente quando il segnale principale che si trova sullo stesso supporto mostra corsa breve. |
| 5.1.7 | Contrassegno dei segnali |
|  |  | Il segnale principale è contrassegnato con una lettera. Ad essa viene eventualmente aggiunto un numero corrispondente al binario cui appartiene il segnale. |
|  |  | Il segnale avanzato porta la denominazione del segnale principale successivo completata con una stella posta in alto, i segnali di ripetizione sono muniti di due rispettivamente tre stelle. |
| 5.2 | Segnalazione con i segnali per treni |
| 5.2.1 | Relazione di base reciproca fra i segnali per treni |
|  | Il prossimo segnale mostra un’immagine da rispettare inferiore solo se ciò viene precedentemente segnalato da un corrispondente avviso. Il prossimo segnale può mostrare un’immagine da rispettare superiore senza che ciò sia stato precedentemente segnalato. |
| 5.2.2 | Avvertimento e preavvertimento |
|  |  | Termine Significato | Avvertimento Riduzione della velocità affinché si possa fermare davanti al prossimo segnale che mostra fermata |
|  |  | Termine Significato | Avvertimento Riduzione della velocità affinché si possa fermare davanti al prossimo segnale che mostra fermata |
|  |  | Termine | Avvertimento |
|  |  | Significato | Riduzione della velocità affinché si possa fermare davanti al prossimo segnale che mostra fermata |
|  |  | Termine | Preavvertimento |
|  |  | Significato | Riduzione della velocità affinché si possa fermare davanti al secondo segnale successivo. A partire dal prossimo segnale il percorso di frenatura per la velocità massima ammessa non assicurato |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Il prossimo segnale mostra avvertimento, il secondo segnale successivo mostra fermata |
| 5.2.3 | Fermata |
|  |  | Termine | Fermata |
|  |  | Significato | Fermata davanti al segnale |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Il segnale è preceduto da un altro segnale che mostra avvertimento. Eccezione: Il segnale precedente può mostrare corsa breve o può essere una tavola per l’avviso di un segnale d’entrata privo di segnale avanzato |
|  |  | Termine | Fermata |
|  |  | Significato | Fermata davanti al segnale |
|  |  | Relazione con altri segnali |  |
|  |  |  | Il segnale è preceduto da un altro segnale che mostra avvertimento |

| 5.2.4 | Avviso di via libera |
| --- | --- |
|  |  | Termine | Avviso di via libera (Immagine 1*) |
|  |  | Significato | A partire dal prossimo segnale: corsa alla velocità massima indicata nella tabella delle tratte |
|  |  | Termine Significato | Avviso di via libera A partire dal prossimo segnale: corsa alla velocità massima indicata nella tabella delle tratte |

| 5.2.5 | Via libera |
| --- | --- |
|  |  | Termine Significato | Via libera (Immagine 1) Corsa alla velocità massima indicata nella tabella delle tratte |
|  |  | Termine | Via libera |
|  |  | Significato | Corsa alla velocità massima indicata nella tabella delle tratte |

| 5.2.6 | Avviso di velocità |
| --- | --- |
|  |  | Termine | Avviso di velocità 40 km/h (Immagine 2*) |
|  |  | Significato | A partire dal prossimo segnale rispettivamente dai relativi scambi, vale una velocità massima di 40 km/h. Se nella tabella delle tratte è indicata una velocità inferiore, vale quest’ ultima. Per le ferrovie a scartamento ridotto possono valere velocità più basse |
|  |  | Termine | Avviso di velocità 60 km/h (Immagine 3*) |
|  |  | Significato | A partire dal prossimo segnale rispettivamente dai relativi scambi, vale una velocità massima di 60 km/h. Velocità più elevate sono indicate nella tabella delle tratte. Per le ferrovie a scartamento ridotto possono valere velocità più basse |

|  |  | Termine | Avviso di velocità 90 km/h (Immagine 5*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Significato | A partire dal prossimo segnale rispettivamente dai relativi scambi, vale una velocità massima di 90 km/h. Per le ferrovie a scartamento ridotto possono valere velocità più basse |
|  |  | Termine | Avviso di velocità |
|  |  | Significato | A partire dal prossimo segnale vale la velocità massima in km/h indicata dal numero ( per 10 |
| 5.2.7 | Esecuzione di velocità |
|  |  | Termine Significato | Esecuzione di velocità 40 km/h (Immagine 2) A partire da questo segnale rispettivamente dai relativi scambi, vale la velocità massima di 40 km/h. Se nella tabella delle tratte è indicata una velocità inferiore, vale quest’ ultima. Per le ferrovie a scartamento ridotto possono valere velocità più basse |
|  |  | Termine | Esecuzione di velocità 60 km/h (Immagine 3) |
|  |  | Significato | A partire da questo segnale rispettivamente dai relativi scambi, vale la velocità massima di 60 km/h. Velocità più elevate sono indicate nella tabella delle tratte. Per le ferrovie a scartamento ridotto possono valere velocità più basse |
|  |  | Termine | Esecuzione di velocità 90 km/h (Immagine 5) |
|  |  | Significato | A partire da questo segnale rispettivamente dai relativi scambi, vale la velocità massima di 90 km/h. Per le ferrovie a scartamento ridotto possono valere velocità più basse |
|  |  | Termine | Esecuzione di velocità |
|  |  | Significato | A partire da questo segnale vale la velocità massima in km/h indicata dal numero ( per 10 |
| 5.2.8 | Corsa breve |
|  |  | Termine | Corsa breve (Immagine 6) |
|  |  | Significato | A partire da questo segnale rispettivamente dai relativi scambi vale la velocità massima di 40 km/h. Se nella tabella delle tratte è indicata una velocità inferiore, vale quest’ultima. Per le ferrovie a scartamento ridotto possono valere velocità inferiori. Il prossimo segnale è posato a distanza accorciata |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Il prossimo segnale mostra fermata. Al segnale può anche seguire: – un segnale di sbarramento – un’estremità di binario con luce rossa |
|  |  | Termine | Corsa breve |
|  |  | Significato | A partire da questo segnale vale la velocità massima di 40 km/h. Se nella tabella delle tratte è indicata una velocità inferiore, vale quest’ultima. Il prossimo segnale è posato a distanza accorciata |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Il prossimo segnale mostra fermata. Al segnale può anche seguire un’estremità di binario con luce rossa |
| 5.3 | Segnali complementari |
| 5.3.1 | Segnale per binario occupato |
|  |  | Termine | Binario occupato |
|  |  | Significato | Sul tratto di binario successivo bisogna aspettarsi un ostacolo |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Quando il segnale per binario occupato è illuminato, il relativo segnale principale mostra esecuzione di velocità 40 km/h o corsa breve. Se nello stesso punto è posato un segnale avanzato, quest’ultimo è spento. |
|  |  | Termine | Binario occupato |
|  |  | Significato | Sul tratto di binario successivo bisogna aspettarsi un ostacolo |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Quando il segnale per binario occupato è illuminato, il segnale precedente mostra avviso o esecuzione di velocità 40 km/h. Il rispettivo segnale mostra avvertimento |
| 5.3.2 | Segnale per l’entrata in stazione non dotata di sottopassaggi o sovrapassaggi |
|  |  | Termine | Entrata in una stazione non dotata di sottopassaggi o sovrapassaggi |
|  |  | Significato | Entrata su un binario vicino al fabbricato viaggiatori oppure entrate contemporanee |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Quando il segnale è illuminato, il relativo segnale principale mostra esecuzione di velocità 40 km/h o corsa breve. Se nello stesso punto è posato un segnale avanzato, quest’ultimo è spento |
| 5.3.3 | Segnali indicatori del numero di binario e di direzione con sistema di segnaletica L |
|  | Segnale indicatore del numero di binario |
|  |  | Termine | Segnale indicatore del numero di binario |
|  |  | Significato | Il percorso è disposto dal rispettivamente per il binario indicato nel segnale indicatore del numero di binario |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Il segnale indicatore del numero di binario si riferisce al segnale principale posato nello stesso punto |
|  | Segnale di direzione |
|  |  | Termine | Segnale di direzione |
|  |  | Significato | Il percorso è disposto dal rispettivamente per il gruppo di binari o dalla/per la direzione indicata sul segnale di direzione |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Il segnale di direzione si riferisce al segnale principale posato nello stesso punto |
| 5.3.4 | Freccia d’indicazione per segnale di gruppo |
|  |  | Termine | Freccia d’indicazione per segnale di gruppo |
|  |  | Significato | La freccia mostra il binario a partire dal quale è disposto il percorso |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | La freccia d’indicazione si riferisce al segnale principale posato nello stesso punto |
| 5.3.5 | Avvisatore della posizione di via libera |
|  |  | Termine | Avvisatore della posizione di via libera |
|  |  | Significato | Il relativo segnale principale mostra via libera da questo binario |

| 5.3.6 | Tavola di fermata per segnale di gruppo |
| --- | --- |
|  | In stazioni dotate di segnali di gruppo, prima del segno di sicurezza o del rispettivo dispositivo d’annuncio di binario libero dello scambio determinante per un incrocio o per una precedenza, può essere posata una tavola di fermata per segnali di gruppo. La tavola di fermata per segnale di gruppo può essere collocata solo insieme ad un avvisatore per la posizione di via libera o ad una tavola per immagini di corsa. |
|  | Segnalazione con avvisatore della posizione di via libera |
|  |  | Termine | Tavola di fermata per segnale di gruppo con avvisatore della posizione di via libera |
|  |  | Significato | All’entrata con il segnale di su posizione di fermata, fermata davanti alla tavola di fermata per segnale di gruppo Alla partenza con il segnale di gruppo su posizione di via libera, il segnale avvisatore di via libera illuminato vale come consenso per circolare |
|  | Segnalazione con tavole indicatrice d’immagine |
|  |  | Termine | Tavola di fermata per segnale di gruppo con tavola indica-trice d’immagine |
|  |  | Significato | All’entrata con il segnale di gruppo su posizione di fermata, fermata davanti alla tavola di fermata per segnale di gruppo Alla partenza se l’immagine del segnale di gruppo su posizione di via libera corrisponde con quella dell’indicatrice d’immagine a via libera, quest’ultima vale come consenso per la corsa (Im = immagine) |
|  | Tavola indicatrice d’immagine con tavola per posto di fermata |
|  | A complemento della tavola di fermata per segnale di gruppo, anche presso il posto abituale di fermata può essere posta una tavola indicatrice d’immagine unitamente ad una tavola per posto di fermata. |
|  |  | Termine | Tavola indicatrice d’imma-gine con tavola per posto di fermata |
|  |  | Significato | La tavola indicatrice d’imma-gine indica quale immagine appare al segnale di gruppo in caso di uscita dal relativo binario (Im = immagine) |
| 5.3.7 | Segnali per binari tronchi |
|  | Scambio con lanterna girevole |
|  | Di giorno Di giorno | Termine Significato | Binario tronco Fermata per corse treno davanti allo scambio che porta verso il binario tronco |
|  | Di notte Di notte |  |  |

|  | Scambio con segnale fisso |
| --- | --- |
|  | Di giorno | Termine | Binario tronco |
|  |  | Significato | Fermata per corse treno davanti allo scambio che porta verso il binario tronco |
|  | Di notte |  |  |
| 5.4 | Tavole d’orientamento per segnali avanzati e principali mancanti |
| 5.4.1 | Tavola di preavviso per segnale d’entrata privo di segnale avanzato |
|  |  | Termine | Segnale d’entrata privo di segnale avanzato |
|  |  | Significato | Il segnale d’entrata segue a distanza di frenatura. Al segnale d’entrata vi è da attendersi la fermata |
| 5.4.2 | Tavola d’orientamento S per segnale d’entrata mancante |
|  |  | Termine | Segnale d’entrata mancante |
|  |  | Significato | Il primo scambio di una stazione segue a distanza di frenatura |
| 5.5 | Segnali d’indicazione per corse treno |
| 5.5.1 | Tavola d’orientamento H per fermate |
|  |  | Termine | Fermata |
|  |  | Significato | Segue una fermata. La tavola d’orientamento H si trova a distanza di frenatura dal centro della fermata |
| 5.5.2 | Segnale per fermata facoltativa |
|  | Il segnale viene usato per le fermate e le stazioni con fermata facoltativa, si trova nella zona del posto di salita. |
|  |  | Termine | Fermata facoltativa |
|  |  | Significato | Fermata per i treni con la relativa nota nell’orario di marcia |
|  | Il segnali più vecchi sono dotati di una sola lampadina. |
| 5.5.3 | Tavola d’orientamento per la soglia di velocità con sistema di segnaletica L |
|  |  | Termine | Soglia di velocità al primo scambio |
|  |  | Significato | La soglia di velocità si trova all’altezza del primo scambio |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Il segnale è posato all’altezza del relativo segnale avanzato d’entrata |

| 5.5.4 | Tavola d’orientamento per un prossimo segnale d’entrata con sistema di segnaletica N |
| --- | --- |
|  |  | Termine | Preavviso di un segnale d’entrata N |
|  |  | Significato | Il prossimo segnale è un segnale d’entrata |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Nel caso che il prossimo segnale sia un segnale di ripetizione, il significato vale per il secondo segnale successivo |
| 5.5.5 | Tavola d’orientamento per velocità di tratta con sistema di segnaletica N |
|  |  | Termine | Velocità di tratta |
|  |  | Significato | A partire da questa tavola d’orientamento vale la velocità di tratta |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | La tavola d’orientamento è preceduta da un segnale principale |
| 5.5.6 | Tavola d’orientamento per l’attivazione del controllo della marcia dei treni |
|  | La tavola d’orientamento si trova direttamente prima o nei pressi del segnale avanzato interessato. |
|  |  | Significato | Oltre che in caso di avvertimento, il controllo della marcia dei treni si attiva anche per singole immagini di via libera |

| 5.5.7 | Tavole per posto di fermata e lunghezza dei treni per treni che si fermano |
| --- | --- |
|  |  | Termine | Posto di fermata |
|  |  | Significato | Posto di fermata per tutti i treni viaggiatori |
|  |  | Termine | Posto di fermata |
|  |  | Significato | Posto di fermata per i treni viaggiatori lunghi 100 metri |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Oltre alla tavola raffigurata possono pure seguire tavole 05, 15, 2, 25, 3, 35, 4, ecc. per treni lunghi 50, 150, 200, 250, 300, 350, 400 metri, ecc. |
|  |  | Termine | Tavola per la lunghezza dei treni |
|  |  | Significato | Posto di fermata per tutti i treni con la rispettiva lunghezza |
|  | Se le lunghezze dei treni non corrispondono ai valori indicati sulle tavole, il posto di fermata si sposta in conformità. Le indicazioni sulle tavole si riferiscono alla lunghezza del treno compreso il veicolo motore. |
|  |  | Termine | Tavola per la lunghezza dei treni |
|  |  | Significato | Posto di fermata per tutti i treni con corrispondente numero di assi |
|  | Sulle tavole d’indicazione più vecchie, la lunghezza del treno può anche essere indicata con il numero degli assi. |

| 5.6 | Segnali di partenza |
| --- | --- |
|  | Il segnale per il permesso di partenza può essere dato solo quando c’è il consenso per l’uscita. |
| 5.6.1 | Segnale fisso per il permesso di partenza |
|  |  | Termine | Permesso di partenza |
|  |  | Significato | Impartire il permesso di partenza |
| 5.6.2 | Segnali del personale per il permesso di partenza |
|  | Se al macchinista il permesso di partenza non può essere accordato con l’apposito segnale fisso, deve essere dato nel seguente modo: |
|  | Fischietto a trillo |
|  |  | Un fischio lungo prolungato col fischietto a trillo e un movimento unico del braccio sollevato, di notte inoltre con luce bianca o verde, nella direzione di marcia. |
|  |  | Termine | Permesso di partenza |
|  |  | Significato | Impartire il permesso di partenza |

|  | Paletta di comando o lanterna a mano |
| --- | --- |
|  | Di giorno | Di giorno Lenta oscillazione della paletta di comando sollevata perpendicolarmente al treno, fin quando esso si mette in moto Di notte Lenta oscillazione della lanterna a mano o della pila tascabile con luce verde sollevata perpendicolarmente al treno, fin quando esso si mette in moto |
|  |  | Termine | Permesso di partenza |
|  |  | Significato | Impartire il permesso di partenza |
|  | Di notte |  |

| 5.7 | Segnali sui veicoli per corse treno |
| --- | --- |
| 5.7.1 | Contrassegno dei veicoli motore attivi |
|  | Ai sensi di questa prescrizione le unità spola sono considerate veicoli motore. |
|  |  | Davanti tre luci bianche |
|  |  | Termine | Testa del treno |
|  | Sui veicoli motore che non circolano in testa al treno, le luci della direzione in avanti sono spente. |
|  |  | Dietro luci spente o in basso una luce bianca |
|  | Le luci fra i veicoli motori che circolano in comando multiplo sono tutte spente. |

| 5.7.2 | Contrassegno della coda del treno |
| --- | --- |
|  |  | Termine | Segnale di coda del treno |
|  |  | Dietro l’ultimo veicolo mostra disposti sopra i respingenti su un asse trasversale: – per i treni viaggiatori – due luci rosse (luce continua) secondo la figura 587 – per i treni merci – due dischi bianchi e rossi riflettenti secondo la figura 588 oppure – due luci rosse (luce continua) secondo la figura 587 Ove necessario, a causa di condizioni costruttivi dei veicoli, o considerando le esigenze del gestore dell’infrastruttura, su tratte non interoperabili e su tratte della rete complementare interoperabile, l’ultimo veicolo dei treni viaggiatori e dei treni merci può mostrare: – una luce rossa (luce continua) # oppure – una luce rossa lampeggiante # oppure – un disco bianco e rosso riflettente # |
| 5.7.3 | Contrassegno dei treni con guida indiretta |
|  | I veicoli in testa al treno mostrano una luce bianca davanti nella direzione di corsa. Fuori delle gallerie, di giorno, si può rinunciare a segnalare la testa del treno. |
| 5.7.4 | Contrassegno della locomotiva di spinta non accoppiata |
|  | La locomotiva di spinta non accoppiata quando spinge lungo la tratta, nonché al momento della corsa di ritorno alla stazione precedente, mostra – davanti tre luci bianche – dietro una luce bianca. L’ultimo veicolo accoppiato mostra il segnale di coda. |

| 6 | Segnali fissi in una zona di segnalazione in cabina di guida |
| --- | --- |
| 6.1 | Tavola Inizio e Fine |
|  | Le tavole d’inizio e di fine indicano il punto in cui comincia e termina la zona di segnalazione in cabina di guida. |
|  |  | Termine | Inizio CAB |
|  |  | Significato | Fermata per le corse condotte da un veicolo non dotato di un equipaggiamento ETCS del veicolo funzionante Fermata per movimenti di manovra |
|  |  | Termine | Fine CAB |
|  |  | Significato | Proseguimento secondo i segnali convenzionali esterni Fermata per movimenti di manovra |
| 6.2 | Segnale di fermata ETCS |
|  | La freccia del segnale di fermata ETCS è rivolta verso il binario d’appartenenza. |
|  |  | Termine | Segnale di fermata ETCS |
|  |  | Significato | Se manca l’autorizzazione al movimento CAB, si deve fermare davanti al segnale di fermata ETCS Punto di arrivo di – un movimento di manovra fuori dei settori di manovra, o – una corsa nel regime d’esercizio «Staff Responsible» |
| 6.3 | Segnale di posizione ETCS |
|  | La freccia del segnale di posizione ETCS è rivolta verso il binario d’appartenenza. |
|  |  | Termine | Segnale di posizione ETCS |
|  |  | Significato | Se manca l’autorizzazione al movimento CAB, si deve fermare davanti al segnale di posizione ETCS |
| 6.4 | Contrassegno del segnale di fermata ETCS e del segnale di posizione ETCS nel settore di velocità convenzionale |
|  |  | Il segnale di fermata ETCS e il segnale di posizione ETCS sono contrassegnati da lettere e cifre su sfondo blu. La designazione presenta i seguenti contenuti: – località – numero del binario – direzione |
| 6.5 | Contrassegno del segnale di fermata ETCS e del segnale di posizione ETCS nel settore di velocità estesa |
|  |  | Il segnale di fermata ETCS e il segnale di posizione ETCS sono contrassegnati da lettere e cifre su sfondo bianco. La designazione presenta i seguenti contenuti: – località – numero del binario – direzione |

| 6.6 | Contrassegno della posizione di uno scambio semplice con segnale luminoso per scambi |
| --- | --- |
|  | Nei regimi d’esercizio senza autorizzazione al movimento CAB, dev’essere osservato il contrassegno della posizione di uno scambio semplice con segnale luminoso per scambi. |
|  |  | Termine | Scambio in posizione destra o sinistra |
|  |  | Significato | Corsa lungo la via destra o sinistra |
|  |  | Termine | Fermata |
|  |  | Significato | Fermata davanti allo scambio Lo scambio si trova nella posizione sbagliata per essere percorso o non è nella posizione finale Da utilizzare unicamente per reti a scartamento normale |
|  |  | Termine | Spento |
|  |  | Significato | Fermata davanti allo scambio |
| 6.7 | Segnali di manovra ETCS |
| 6.7.1 | In generale |
|  | Nei settori di manovra, i segnali di manovra ETCS servono a regolare i movimenti di manovra e alla protezione reciproca fra i movimenti di manovra o contro le corse treno. I segnali di manovra ETCS sono contrassegnati da una lettera e da una cifra. |

| 6.7.2 | Validità e posa dei segnali di manovra ETCS |
| --- | --- |
|  | I segnali di manovra ETCS sono collocati in prossimità dei dispositivi d’annuncio di binario libero. Anche nella zona di uno scambio i segnali sono collocati in modo tale che l’appartenenza al binario è visibile in modo inequivocabile. I segnali di manovra ETCS si trovano all’altezza del suolo. Possono essere eccezionalmente rialzati, p.es. essere applicati a un palo oppure collocati con i lati invertiti. |
|  | Collocazione destra dei segnali di manovra ETCS |
|  |  | In caso d’ubicazione a destra, una freccia sulla lato anteriore indica il binario d’appartenenza |
|  | Lato posteriore dei segnali di manovra ETCS |
|  |  | Sul lato posteriore del segnale di manovra ETCS vi è indicato il binario d’appartenenza. Se il segnale di manovra ETCS mostra via libera o via libera con prudenza, questo è riconoscibile da una luce blu posteriore. |
| 6.7.3 | Segnali di manovra ETCS in percorsi treno |
|  | Per le corse treno, i segnali di manovra ETCS non hanno significato e non devono essere osservati. Con il percorso treno disposto, i segnali di manovra ETCS mostrano fermata. |

| 6.7.4 | Segnalazione con segnali di manovra ETCS |
| --- | --- |
|  |  | Termine Significato | Fermata Fermata davanti al segnale |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Un segnale di manovra ETCS precedente mostra via libera con prudenza |
|  |  | Termine Significato | Via libera con prudenza Inizio o proseguimento della corsa Immediatamente dopo il segnale di manovra ETCS ci si deve attendere un ostacolo |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Il prossimo segnale di manovra ETCS mostra fermata, via libera con prudenza oppure seguono un segnale di fermata per la manovra ETCS o una tavola per il passaggio in un settore non centralizzato |
|  |  | Termine | Via libera |
|  |  | Significato | Inizio o proseguimento della corsa |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Il prossimo segnale di manovra ETCS mostra via libera o via libera con prudenza |

| 6.7.5 | Segnale di fermata per la manovra ETCS |
| --- | --- |
|  |  | Termine Significato | Fermata Fermata davanti al segnale |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Un segnale di manovra ETCS precedente mostra via libera con prudenza |
| 6.7.6 | Tavola per il passaggio in un settore non centralizzato |
|  |  | Termine | Passaggio in un settore non centralizzato |
|  |  | Significato | Limite di impianti con scambi non centralizzati |
| 6.8 | Settori di manutenzione |
| 6.8.1 | In generale |
|  | Negli impianti esterni, i settori di manutenzione e i loro limiti sono contrassegnati da tavole per settore di manutenzione. Queste devono essere osservate da tutto il personale che svolge lavori di manutenzione. Le tavole per settore di manutenzione recano la designazione numerica del rispettivo settore di manutenzione. |
| 6.8.2 | Validità e posa delle tavole per settore di manutenzione |
|  | Le tavole per settore di manutenzione sono collocate al limite del settore stesso. Anche nella zona di uno scambio le tavole sono collocate in modo tale che l’appartenenza al binario è visibile in modo inequivocabile. Le tavole per settore di manutenzione sono collocate presso un segnale di fermata ETCS, di posizione ETCS o una tavola Inizio o Fine CAB. Le tavole possono anche essere collocate isolate. |

| 6.8.3 | Tavola per settore di manutenzione |
| --- | --- |
|  |  | Termine | Inizio del settore di manutenzione |
|  |  | Significato | Passaggio da un settore senza manutenzione a un settore di manutenzione |
|  |  | Termine | Passaggio al settore di manutenzione |
|  |  | Significato | Passaggio da un settore di manutenzione a un altro settore di manutenzione |
|  |  | Termine | Fine del settore di manutenzione |
|  |  | Significato | Passaggio da un settore di manutenzione a un settore senza manutenzione |
| 6.9 | Tavola per limite RBC ETCS |
|  |  | Termine | Limite RBC ETCS |
|  |  | Significato | Passaggio da una centrale di tratta a un’altra centrale di tratta |

| 6.10 | Tavola per posto di fermata ETCS |
| --- | --- |
|  |  | Termine | Posto di fermata |
|  |  | Significato | Segue un posto di fermata commerciale. La tavola per posto di fermata ETCS è collocata a distanza di frenatura dal centro del marciapiede. La tavola per posto di fermata ETCS può ancora trovarsi nella zona di segnalazione esterna. Per i treni con fermata prescritta, la fine dell’autorizzazione al movimento CAB in esercizio regolare si trova dopo il posto abituale di fermata. La tavola per posto di fermata ETCS è contrassegnata con l’abbreviazione del rispettivo posto di fermata commerciale. |

| 7 | Segnali per il servizio elettrico |
| --- | --- |
|  | I segnali per il servizio elettrico devono essere riconoscibili in modo inequivocabile anche di notte. |
| 7.1 | Segnali con validità generale per il servizio elettrico |
|  | In una zona di segnalazione in cabina di guida, nei regimi d’esercizio senza autorizzazione al movimento CAB, i segnali per il servizio elettrico sono valevoli e devono essere osservati. |
| 7.1.1 | Contrassegno dei dispositivi di messa a terra |
|  | Di giorno | Termine | Sezione della linea di contatto disinserita e messa a terra |
|  |  | Significato | Fermata per i veicoli con pantografi alzati davanti alla sezione di linea di contatto interessata |

|  | Di notte |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A condizione che il dispositivo messa a terra sia appeso all’interno del profilo di spazio libero, la banderuola rossa rispettivamente la lanterna a luce rossa vale come segnale di fermata per tutte le corse. |
| 7.1.2 | Segnali per pantografi |
|  |  | Termine | Segnale d’avviso del segnale d’abbassamento |
|  |  | Significato | A partire dal segnale d’abbas-samento i pantografi devono essere abbassati |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Segue un segnale di abbassa-mento. Può seguire un segnale di soppressione |

|  |  | Termine | Segnale d’abbassamento |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Significato | Fermata per i veicoli con pantografo alzato |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Il segnale d’abbassamento può essere preceduto da un segnale d’avviso e può essere seguito da un segnale terminale. Negli impianti di stazione e in quelli di binari di raccordo, il segnale d’abbassamento può essere utilizzato anche da solo: – come segnale fisso – come segnale amovibile – come segnale girevole sul palo o sulla lanterna dello scambio. Il segnale d’abbassa-mento può essere utilizzato anche come segnale luminoso sormontato da un capitello triangolare color bianco |
|  |  | Termine | Segnale terminale del segnale d’abbassamento |
|  |  | Significato | Permesso di alzare il panto-grafo |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | È preceduto da un segnale d’abbassamento |

|  |  | Termine | Segnale d’annullamento del segnale d’abbassamento |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Significato | A partire da questo punto la sezione da percorrere a pantografo abbassato non viene percorsa |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | È preceduto da un segnale d’avviso |
| 7.1.3 | Segnali per tratte di protezione |
|  | L’inizio e la fine di tratte di protezione permanenti sono contrassegnati da tavole di segnalazione. L’inizio e la fine di tratte di protezione facoltative sono contrassegnati con segnali luminosi. |
|  |  | Termine | Segnale d’avviso per il segnale di disinserimento |
|  |  | Significato | Preparazione al disinserimento |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Segue un segnale di disinseri-mento |
|  |  | Termine | Segnale di disinserimento |
|  |  | Significato | Transito con interruttore principale disinserito |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Il segnale di disinserimento può essere preceduto da un segnale d’avviso ed è seguito da un segnale d’inserimento |
|  |  | Termine | Segnale d’inserimento |
|  |  | Significato | Proseguimento della corsa con interruttore principale inserito |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | È preceduto da un segnale di disinserimento. Quando una tratta di prote-zione dotata di segnali lumi-nosi è messa sotto tensione e può essere percorsa senza disinserire l’interruttore prin-cipale, anche il segnale d’av-viso e il segnale di disinseri-mento, se sono illuminati, mostrano l’immagine del segnale d’inserimento |
| 7.1.4 | Segnale per il sezionamento di tratta |
|  |  | Termine | Sezionamento di tratta |
|  |  | Significato | Fermata per i veicoli con pantografo alzato quando la linea di contatto di tratta è disinserita |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Lato stazione, il sezionamento di tratta è contrassegnato col segnale per il sezionamento, lato tratta dal segnale d’entrata |
| 7.2 | Segnali nell’ambito di sistemi di corrente diversi |
| 7.2.1 | Segnale per i pantografi prima di tratte di protezione fra sistemi di corrente diversi |
|  | L’inizio di una tratta di protezione fra sistemi di corrente diversi (fra le linee di contatto di sistemi di corrente diversi) che può essere percorsa solo a pantografo abbassato, è contrassegnato col segnale d’abbassa-mento. |

| 7.2.2 | Segnale di protezione di zone commutabili |
| --- | --- |
|  | In stazioni con zone commutabili, le tratte di protezione fra sistemi di corrente diversi sono contrassegnate con segnali di protezione di zone commutabili. |
|  |  | Termine | Inizio della tratta di protezio-ne della zona commutabile |
|  |  | Significato | – Fermata per i veicoli motore monocorrente con panto-grafo alzato – Fermata per i veicoli motore policorrente con pantografo alzato. Eccezione: Se i pantografi possono essere impiegati per i due sistemi di corrente, il transito di veicoli motore con pantografo alzato e con interruttore principale dis-inserito è consentito |

| 7.2.3 | Segnale di zona |
| --- | --- |
|  | Il segnale di zona mostra lo stato di tensione della zona commutabile. |
|  |  |  | Numeri | Sistema di corrente |
|  |  | Significato | 0 11 15 25 3– 1– | linea di contatto disinserita 11 000 Volt, 16,7 Hz 15 000 Volt, 16,7 Hz 25 000 Volt, 50 Hz 3 000 Volt, corrente continua 1 500 Volt, corrente continua |

| 7.2.4 | Segnale per il cambiamento di corrente |
| --- | --- |
|  | Sulle tratte e nelle stazioni, le tratte di protezione con segnali per il cambiamento di corrente sono contrassegnate come segue: – con tavole di segnale, o – con segnali luminosi – negli impianti con zone commutabili, qualora il segnale Inizio della tratta di protezione non viene applicato – se il percorso inserito può condurre su una tratta di protezione. Su tratte a semplice binario il segnale di commutazione si trova a sinistra della linea di contatto e quello finale a destra. I numeri sui segnali per il cambiamento di corrente hanno lo stesso significato come nel caso del segnale di zona. |
|  |  | Termine | Segnale avanzato di commutazione |
|  |  | Significato | Dopo il prossimo segnale di cambio di tensione segue una tratta di protezione con cambio di tensione. Il numero annuncia la nuova tensione dopo la tratta di protezione |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Ne segue un segnale di commutazione |
|  |  | Termine | Segnale di commutazione |
|  |  | Significato | Il numero superiore si riferisce alla tensione della linea di con-tatto prima della tratta di pro-tezione, quello inferiore a quella dopo la tratta di prote-zione. – Fermata per i veicoli motore monocorrente con panto-grafo alzato – Fermata per i veicoli motore policorrente con pantografo alzato. Eccezione: Se i pantografi possono essere impiegati per i due sistemi di corrente, il transito di veicoli motore con pantografo alzato e con interruttore principale dis-inserito è consentito |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | i segnali luminosi vengono preceduti da un segnale avanzato. Segue un segnale terminale |
|  |  | Termine | Segnale terminale della tratta di protezione |
|  |  | Significato | Proseguimento della corsa col rispettivo sistema di corrente |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | È preceduto da un segnale di commutazione |

| 8 | Segnali in caso di irregolarità |
| --- | --- |
| 8.1 | Segnali in caso di pericolo |
| 8.1.1 | Segnale di fermata in caso di pericolo |
|  | Se una corsa treno o un movimento di manovra devono essere fermati a causa di un pericolo incombente, si deve dare il segnale fermata – pericolo. |
|  | Di giorno | Termine | Fermata – pericolo |
|  |  | Significato | Fermata per le corse treno e per i movimenti di manovra facendo uso di tutti i mezzi di frenatura possibili |
|  | Luce rossa Di notte |  |  |
|  | Il segnale va dato, se del caso, più volte nelle immediate vicinanze del binario percorso; la banderuola o la lanterna con luce rossa vanno fatte oscillare fino all’arresto del treno o del movimento di manovra. Se non si dispone di una banderuola rossa o di una lanterna con luce rossa, il segnale può essere dato anche con la mano o con la lanterna con luce bianca. Il macchinista dà il segnale con il fischietto della locomotiva. |
| 8.1.2 | Segnale d’avvertimento |
|  |  | Termine | Segnale d’avvertimento |
|  |  | Significato | Fermata per corse treno e mo-vimenti di manovra su binari che corrono paralleli |
|  | oppure |
| 8.1.3 | Fermata d’emergenza nelle aree di lavoro |
|  | Più luci rosse | Termine | Fermata d’emergenza nelle aree di lavoro |
|  |  | Significato | Fermata per corse treno e mo-vimenti di manovra |
| 8.2 | Segnali in caso di perturbazione |
| 8.2.1 | Cifra stralciata |

| 8.2.2 | Segnale ausiliario |
| --- | --- |
|  | Segnale ausiliario del sistema di segnaletica L |
|  | oppure | Termine | Segnale ausiliario L |
|  |  | Significato | Consenso per il superamento – del segnale principale su posizione di fermata o spento (figura 807) – del segnale principale con luce rossa lampeggiante (figura 809) e corsa a vista |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Al prossimo segnale ci si deve attendere fermata, o avvertimento se si tratta di un segnale avanzato. Il segnale ausiliario si trova nello stesso posto del rispettivo segnale principale su posizione di fermata o spento (figura 807) |
|  | Segnale ausiliario del sistema di segnaletica N |
|  |  | Termine | Segnale ausiliario N |
|  |  | Significato | Consenso per il superamento del segnale principale con luce rossa lampeggiante e corsa a vista |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Al prossimo segnale ci si deve attendere fermata, rispettiva-mente avvertimento. Dopo una tavola d’orientamento per la velocità di tratta, non segue un segnale principale su posizione di fermata |

| 8.2.3 | Segnale principale per impianto di passaggio a livello perturbato |
| --- | --- |
|  | Segnale principale per impianto di passaggio a livello perturbato del sistema di segnaletica L |
|  |  | Termine | Impianto di passaggio a livello perturbato |
|  |  | Significato | Consenso per il superamento del segnale principale con la luce rossa lampeggiante e percorrere l’impianto di passaggio a livello perturbato. Gli elementi del percorso controllati nel settore del segnale e il corrispondente blocco di tratta funzionano normalmente. Se il segnale principale sorveglia più impianti di passaggio a livello, la loro quantità viene indicata sulla segnalazione complementare. All’interno di una zona con concatenamento di impianti di passaggio a livello va rinunciato alla tavola complementare. |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Può essere preceduto da un segnale avanzato che mostra avvertimento |

| 9 | Segnali non valevoli o valevoli temporaneamente |
| --- | --- |
| 9.1 | Segnali non valevoli |
| 9.1.1 | Contrassegno |
|  |  | Un segnale non valevole è contrassegnato con una croce bianco-nera oppure è coperto |
| 9.1.2 | Immagine del segnale |
|  |  | Se nello stesso punto sono collocati più segnali, quelli non muniti di una croce o non coperti sono valevoli |
|  | I segnali non valevoli non presentano alcuna immagine. A scopo di prova possono mostrare un’immagine a condizione che non esista il rischio di confusione. |
| 9.2 | Segnali valevoli temporaneamente |
| 9.2.1 | Segnali con capitello triangolare |
|  | Un segnale valevole temporaneamente porta un capitello bianco triango-lare. |
|  |  | Termine | Quando è spento il segnale luminoso è privo di significato |
| 9.2.2 | Segnali senza capitello triangolare |
|  | Quando sono spenti i seguenti segnali luminosi sono privi di significato: – segnale per binario occupato sistema L – segnale per entrate contemporanee – segnale indicatore del numero di binario – segnale di direzione – segnale per fermata facoltativa – segnale luminoso per tratte di protezione facoltative – segnale di protezione di zone commutabili – segnale per il cambiamento di corrente – segnale ausiliario sistema L. |
| 10 | Segnali di lavori in corso nella zona dei binari |
|  | I segnali per l’area di lavoro non hanno alcun rilievo per il macchinista |
| 10.1 | Allarme nelle aree di lavoro, fisso o mobile |
| 10.1.1 | Allarme ottico |
|  |  | Termine | Impianto d’allarme ottico |
|  |  | Significato | Rinforza i segnali d’allarme o li sostituisce secondo le direttive del gestore dell’infrastruttura |
| 10.1.2 | Allarme acustico |
|  |  | 1 suono prolungato, modulato o costante con un dispositivo d’allarme acustico |
|  |  | Termine | Segnale d’allarme 1 |
|  |  | Significato | Segue una corsa treno sul binario adiacente |
|  |  | 2 suoni prolungati, modulati o costanti, con un dispositivo d’allarme acustico |
|  |  | Termine | Segnale d’allarme 2 |
|  |  | Significato | Segue una corsa sul binario di lavoro o adiacente |
|  |  | Veloce sequenza di almeno 4 suoni brevi con un dispositivo d’allarme acustico |
|  |  | Termine | Segnale d’allarme «Pericolo» |
|  |  | Significato | Pericolo immediato |
| 10.2 | Tavole d’orientamento per lo sgombero della neve |
|  | Le costruzioni che ostacolano lo sgombero della neve sulla tratta sono contrassegnate con tavole d’orientamento. Nel caso che vi siano ostacoli lunghi, p.es. passaggi a livello, possono essere collocate tavole d’orientamento all’inizio e alla fine. |
|  |  | Termine | Ostacolo per lo sgombero della neve |
|  |  | Significato | Sollevamento del vomere rispettivamente della turbina |
|  | Altri contrassegni sono ammessi. |
| 10.3 | Tavole d’orientamento per le zone di protezione delle acque sotterranee |
|  | Le zone da proteggere durante le operazioni di diserbatura sono con-trassegnate con tavole d’orientamento. Le tavole sono situate nelle vici-nanze del suolo, trasversalmente al binario. |
|  |  | Termine | Inizio della zona di protezione delle acque sotterranee |
|  |  | Termine | Fine della zona di protezione delle acque sotterranee |
|  |  | Termine | Inizio del settore di captazione di una zona di protezione delle acque sotterranee |
|  |  | Termine | Fine del settore di captazione di una zona di protezione delle acque sotterranee |

# Annesso 1

# Esempi di posa dei segnali di rallentamento

| 1 | Posa dei segnali di rallentamento |
| --- | --- |
| 1.1 | Leggenda |
|  |  | tratto di rallentamento in una zona di segnalazione in cabina di guida, distanza di frenatura sorvegliata dalla centrale di tratta direzione di corsa controllo della marcia dei treni |
|  | Le immagini dei segnali sono rappresentati così come il macchinista le vede nella direzione di corsa. Il bordo superiore dei segnali corrisponde alla posizione reale del segnale, perpendicolarmente all’asse del binario. |
| 1.2 | Una riduzione di velocità sullo stesso binario |
| 1.2.1 | Tratta a semplice binario |
| 1.2.2 | Tratta a doppio binario con dispositivo per l’esercizio a semplice binario |
| 1.2.3 | Tratta a doppio binario con dispositivo per l’esercizio banalizzato |

| 1.2.4 | Tratta a tre binari con dispositivo per l’esercizio banalizzato |
| --- | --- |
| 1.2.5 | Tratta a quattro binari con dispositivo per l’esercizio banalizzato |
| 1.3 | Differenti riduzioni di velocità sullo stesso binario |
| 1.3.1 | Tratta a semplice binario |
| 1.3.2 | Tratta a doppio binario con dispositivo per l’esercizio a semplice binario |

| 1.4 | Differenti velocità su binari adiacenti dopo un posto di cambio di binario |
| --- | --- |
|  | Onde permettere una visione d’assieme migliore, nei disegni sotto questa cifra, i segnali sono rappresentati per una sola direzione di corsa. |
| 1.4.1 | Tratta a doppio binario con dispositivo per l’esercizio banalizzato |
| 1.4.2 | Tratta a tre binari con dispositivo per l’esercizio banalizzato |
| 1.4.3 | Tratta a doppio binario con dispositivo per l’esercizio banalizzato e binari in stazione |
| 1.5 | Segnalazione di rallentamenti in una zona di segnalazione in cabina di guida |
| 1.5.1 | Rallentamento con velocità 40 km/h e oltre all’interno della segnalazione in cabina di guida |
| 1.5.2 | Rallentamento all’interno della segnalazione in cabina di guida con distanza di frenatura in parte nella zona di segnalazione esterna |
| 1.5.3 | Rallentamento nel settore di passaggio fra segnalazione esterna e segnalazione in cabina di guida |
| 1.5.4 | Rallentamento all’interno della segnalazione esterna con distanza di frenatura in parte in una zona di segnalazione in cabina di guida |

| 1.5.5 | Rallentamento con velocità fino a 40 km/h in una zona di segnalazione in cabina di guida |
| --- | --- |

# Annesso 2

# Esempi di segnalazione con i segnali per treni

| 1. Fermata |  | 2. Entrata con via libera e fermata davanti al segnale d’uscita |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Transito con via libera |  | 4. Entrata con velocità segnalata e fermata davanti al segnale d’uscita |  |
| 5. Transito con velocità segnalate Velocità d’entrata superiore rispetto a quella d’uscita |  | 6. Transito a velocità segnalate Velocità d’entrata inferiore rispetto a quella d’uscita |  |
| 7. Entrata su un binario occupato |  | 8. Corsa breve segnalata dal segnale d’entrata |  |
| 9. Corsa breve su un binario occupato |  | 10. Entrata prolungata nel caso di segnali di settore di binario |  |
| 11. Entrata prolungata su un binario occupato |  | 12. Preavvertimento – Avvertimento – Fermata in caso di blocco breve |  |

# Annesso 3

# Esempio di segnalazione continua

| Segnalazione continua della velocità con zona tranvie Per una migliore visione d’insieme, nella figura sono rappresentati soltanto i segnali per una direzione. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Segnalazione della zona tranvie Segnalazione della velocità |

# Allegato 1

# Segnali per il traffico Huckepack

| 1 | Segnali per il traffico Huckepack |
| --- | --- |
|  | Questi segnali sono valevoli solo per i treni SIM (Simplon-Inter-Modal) e per i movimenti di manovra con carri SIM. |
| 1.1 | Tavola d’orientamento per l’annuncio nel corridoio d’entrata |
|  |  | Termine | Tavola d’inizio |
|  |  | Significato | Punto d’annuncio del numero del treno tra la tavola d’inizio e quella di fine |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Segue una tavola di fine |
|  |  | Termine | Tavola di fine |
|  |  | Significato | Annuncio concluso |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | È preceduto da una tavola d’inizio |
| 1.2 | Tavola di divieto per il traffico Huckepack |
|  | Le tavole di divieto per il traffico Huckepack vengono collocate nelle vicinanze del suolo e a sinistra, eccezionalmente a destra. La punta della tavola del segnale indica il rispettivo binario. |
|  |  | Termine | Fermata |
|  |  | Significato | Fermata davanti al segnale |

| 1.3 | Segnale di divieto per il traffico Huckepack |
| --- | --- |
| 1.3.1 | Segnale avanzato per il traffico Huckepack |
|  |  | Termine | Avvertimento |
|  |  | Significato | Fermata davanti al prossimo segnale di divieto per il traffico Huckepack |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Segue un segnale di divieto per il traffico Huckepack |
| 1.3.2 | Segnale di divieto per il traffico Huckepack |
|  |  | Termine | Fermata |
|  |  | Significato | Fermata davanti al segnale |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | È preceduto da un segnale avanzato per traffico Hucke-pack |
| 1.4 | Tavola di percorso per il traffico Huckepack |
|  | Le tavole di percorso per il traffico Huckepack mostrano l’itinerario ammesso. |
|  |  | Significato | Fermata davanti allo scambio che porta in direzione del pun-to viola in caso di superamento di un segnale principale dis-posto su fermata |

# Allegato 2

# Segnali meccanici

| 1 | Segnali per treni |
| --- | --- |
| 1.1 | Segnale principale |
| 1.1.1 | Fermata |
|  | Di giorno il segnale meccanico mostra un’ala orizzontale verso destra, di notte una luce rossa. |
|  |  | Termine | Fermata |
|  |  | Significato | Fermata davanti al segnale |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Il segnale può essere precedu-to da un segnale avanzato in posizione di avvertimento |
| 1.1.2 | Via libera |
|  | Di giorno il segnale meccanico mostra l’ala superiore inclinata verso l’alto a destra, di notte una luce verde. |
|  |  | Termine | Via libera (immagine 1) |
|  |  | Significato | Corsa alla velocità massima indicata nella tabella delle tratte |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Il prossimo segnale mostra: – Avvertimento – Avviso di velocità – Via libera |
| 1.1.3 | Esecuzione di velocità |
|  | Di giorno il segnale meccanico mostra due ali inclinate verso l’alto a destra, di notte una luce verde in alto e sotto una luce arancione. |
|  |  | Termine | Esecuzione di velocità 40 km/h (Immagine 2) |
|  |  | Significato | A partire da questo segnale, rispettivamente dai relativi scambi, vale la velocità mas-sima di 40 km/h. Se nella ta-bella delle tratte è indicata una velocità inferiore, vale quest’ ultima |
|  |  | Relazione con altri segnali |
|  |  |  | Il prossimo segnale mostra: – Avvertimento – Avviso di velocità – Esecuzione di velocità – Via libera |

| 2 | Segnale di manovra |
| --- | --- |
| 2.1 | Segnale di sgombero |
|  | Di giorno il segnale meccanico mostra due ali incrociate blu-bianche, di notte una luce blu. |
|  |  | Termine | Manovra vietata |
|  |  | Significato | Sgomberare e mantenere libe-ro il percorso treno che è pro-tetto da questo segnale |
|  | Con il consenso del capomovimento si possono eseguire movimenti di manovra anche se il segnale di sgombero è disposto su manovra vietata. |
|  | Di giorno il segnale meccanico mostra le ali blu-bianche sovrapposte verticalmente, di notte una luce bianca. |
|  |  | Termine | Manovra permessa |
|  |  | Significato | Nel settore di validità del segnale non è disposto alcun percorso treno |

# Allegato 3

# Segnali di manovra per impianti di lancio

| 1 | Segnali di manovra per impianti di lancio |
| --- | --- |
| 1.1 | Cifra stralciata |
| 1.2 | Segnale di lancio |
| 1.2.1 | In generale |
|  | I segnali di lancio servono per la spinta, la fermata e la retrocessione di veicoli sulla sella di lancio e segnalano da entrambi i lati. Nella posizione di base i segnali sono spenti e privi di significato. I segnali di lancio hanno la stessa forma e mostrano le stesse immagini dei rispettivi segnali per la manovra. Per distinguerli i segnali di lancio portano un capitello semicircolare di color bianco. Gli ordini dati con i segnali di lancio sono rivolti al macchinista. |

| 1.2.2 | Segnalazione con il segnale di lancio |
| --- | --- |
|  | Fermata |
|  |  | Termine Significato | Fermata Arresto del movimento di manovra |
|  | Spinta |
|  |  | Termine Significato | Spingere Spingere lentamente verso la sella di lancio |