Chemins de fer suisses	R 300.6

Circulation des trains

| 1 | Principes de base pour la circulation des trains |
| --- | --- |
| 1.1 | Etablissement et destruction d’itinéraires |
|  | En tenant compte des processus d’exploitation, les itinéraires sont déterminés et établis en desservant en conséquence les installations de sécurité. Comme protection contre toute manipulation intempestive, les itinéraires sont verrouillés par l’appareil d’enclenchement. Ensuite, les signaux sont mis à voie libre. Après leur franchissement, les signaux sont remis à l’arrêt, les itinéraires détruits et les avis d’arrivée des trains, assurés par le block, transmis. Cela s’effectue partiellement ou totalement de manière automatique par l’appareil d’enclenchement, le cas échéant avec l’appui d’un système d’acheminement automatique des trains. Les dessertes manuelles des installations de sécurité sont effectuées par le chef-circulation. |
| 1.1.1 | Surveillance des automatismes |
|  | Le fonctionnement correct du système d’acheminement automatique des trains ainsi que celui des automatismes à l’appareil d’enclenchement doivent être surveillés par le chef-circulation. En cas de nécessité, il faut intervenir manuellement. En cas d’exploitation normale, on peut renoncer à cette surveillance pour autant que le respect des normes d’exploitation soit garanti. De plus, lors de dérangements ou d’évènements, l’intervention des services concernés ou l’alarme doit être assurée. |
| 1.1.2 | Contrôle de l’itinéraire |
|  | Avant l’établissement d’un itinéraire, il faut contrôler – que le parcours à franchir soit libre – qu’aucun mouvement de manœuvre et qu’aucune autre circulation de train ne mettent en danger le train – que les aiguilles se trouvent en bonne position – que les signaux de manœuvre indiquent l’image correspondante – que les installations de passage à niveau surveillées devant être franchies soient enclenchées. Si les contrôles correspondants ne peuvent pas être assurés par l’appareil d’enclenchement, ceux-ci doivent être effectués par le chef-circulation. |

| 1.1.3 | Destruction d’itinéraires sans commande de secours |
| --- | --- |
|  | En gare ou dans une zone de signalisation en cabine, l’itinéraire de train peut être détruit lorsqu’il est assuré qu’aucun itinéraire involontaire ne peut être établi sur ce tronçon et lorsque les aiguilles et les passages à niveau surveillés de l’itinéraire ont été franchis puis libérés ou après l’arrêt du train, également lorsque les aiguilles ou les passages à niveau surveillés restent occupés. Si les conditions correspondantes ne sont pas vérifiées par l’appareil d’enclenchement, celles-ci doivent être contrôlées par le chef-circulation. |
| 1.1.4 | Destruction d’itinéraires au moyen d’une commande de secours |
|  | Un itinéraire de train peut être détruit par le chef-circulation au moyen d’une commande de secours – lorsqu’aucun train n’est concerné ou – lorsque le train en question est arrêté et lorsqu’il est assuré que celui-ci ne continue pas ou – lorsque le train en question a quitté entièrement l’itinéraire. Il faut procéder alors selon les dispositions « Processus principal en cas de dérangements » – lorsque, dans une zone de signalisation en cabine, il est assuré qu’il n’y a pas d’autorisation de circuler CAB pour le train concerné. |
| 1.1.5 | Avis d’arrivée des trains |
|  | L’avis d’arrivée d’un train ne peut être transmis que lorsque le train a franchi en entier le dernier signal principal du canton de block concerné et que ledit signal a été remis à l’arrêt. |
| 1.2 | Observation des signaux |
|  | Le mécanicien de locomotive doit observer les signaux qui sont valables pour lui. Lorsque le mécanicien de locomotive rencontre des signaux présentant l’image arrêt, il doit arrêter le train. Si un train ne peut pas s’arrêter devant un signal présentant l’image arrêt, celui-ci ne peut repartir qu’avec l’autorisation du chef-circulation. |
| 1.2.1 | Signal principal présentant l’image arrêt ou absence d’autorisation de circuler CAB |
|  | Si un signal principal ne se met pas à voie libre ou l’autorisation de circuler CAB manque sans raison manifeste, le mécanicien de locomotive doit s’annoncer auprès du chef-circulation. |
| 1.2.2 | Aucun signal avancé |
|  | S’il n’y a pas de signal avancé, le mécanicien de locomotive doit toujours s’attendre à trouver le prochain signal principal présentant l’image arrêt. |
| 1.3 | Assentiment pour circuler |
|  | Pour chaque train, un assentiment pour circuler est nécessaire. |
| 1.3.1 | Transmission de l’assentiment pour circuler |
|  | Le chef-circulation transmet l’assentiment pour circuler au mécanicien de locomotive, – sur les tronçons équipés de la signalisation extérieure, par la mise à voie libre du signal principal, – dans une zone de signalisation en cabine, au moyen de l’autorisation de circuler CAB. |
| 1.3.2 | Validité de l’assentiment pour circuler |
|  | L’assentiment pour circuler transmis est valable – sur les tronçons équipés de la signalisation extérieure, – en pleine voie jusqu’au prochain signal principal – en gare, jusqu’à l’arrêt du train. S’il n’y a pas d’assentiment pour circuler pour le prochain tronçon, le mécanicien de locomotive ne peut déplacer le train qu’avec l’assentiment contre quittance du chef-circulation Le gestionnaire de l’infrastructure règle la procédure lorsque plus d’un arrêt est ordonné pour les trains à l’intérieur du même tronçon. – dans une zone de signalisation cabine, jusqu’à la fin de l’autorisation de circuler CAB. |

| 1.3.3 | Reprise de l’assentiment pour circuler |
| --- | --- |
|  | Si le chef-circulation doit, pour des raisons d’exploitation, reprendre l’assentiment pour circuler qui a été transmis, il avise le mécanicien de locomotive contre quittance avant la reprise de l’assentiment. Si aucun train ne s’approche du signal avancé ou du signal principal ou ne se trouve devant, on peut renoncer à l’avis. Dans une zone de signalisation en cabine, il faut dans tous les cas aviser contre quittance le mécanicien de locomotive avant la reprise de l’assentiment. |
| 1.4 | Utilisation des voies |
|  | En règle générale, l’utilisation des voies est libre. |
| 1.4.1 | Utilisation des voies en gare et dans une zone de signalisation en cabine |
|  | Les trains avec service voyageurs et avec arrêt prescrit doivent utiliser les voies à quai. |
| 1.4.2 | Utilisation des voies en pleine voie |
|  | Sur un tronçon à deux voies équipé pour l’exploitation à voie unique, il faut, en règle générale, utiliser la voie de gauche. L’équipement de la pleine voie est repris dans les tableaux des parcours. |
| 1.5 | Transition entre un train et un mouvement de manœuvre |
|  | La transition entre un train et un mouvement de manœuvre doit toujours être précédée d’un arrêt. |

| 2 | Seuil de vitesse |
| --- | --- |
| 2.1 | Modification de vitesse |
| 2.1.1 | Diminution de vitesse |
|  | Lors d’une diminution de vitesse, la vitesse doit avoir été abaissée au plus tard quand la tête du train atteint le seuil de vitesse. |
| 2.1.2 | Augmentation de vitesse |
|  | Lors d’une augmentation de vitesse, le train ne doit être accéléré que lorsque la queue du train a franchi le seuil de vitesse. |
| 2.1.3 | Trains avec un faible rapport de freinage |
|  | Pour les trains ayant un faible rapport de freinage, il peut arriver que la vitesse de ligne prescrite soit plus basse que la vitesse prescrite ou signalée pour la gare. Dans de tels cas, en gare, la vitesse de ligne la plus élevée prescrite avant ou après la gare est déterminante. |
| 2.2 | Seuil de vitesse avec l’image voie libre |
| 2.2.1 | Principe |
|  | Lorsque les signaux pour les trains présentent l’image voie libre ou l’image annonce de voie libre, les vitesses doivent être prélevées des tableaux des parcours. |
| 2.2.2 | Seuil de vitesse en gare |
|  | Du côté de l’entrée, si la vitesse en gare est différente de la vitesse en pleine voie, le seuil de vitesse se trouve – à hauteur de la première aiguille ou – environ 200 mètres après le signal d’entrée s’il n’y a pas d’aiguille sur la voie en question. Du côté de la sortie, si la vitesse en gare est différente de la vitesse en pleine voie, le seuil de vitesse se trouve – à hauteur de la dernière aiguille ou – à hauteur du signal de sortie s’il n’y a pas d’aiguille sur la voie en question. |

|  | Si la vitesse d’entrée est différente de la vitesse de sortie, le seuil de vitesse se trouve – au milieu du quai de la voie parcourue ou – au milieu du bâtiment de la gare ou au milieu de la gare s’il n’y a pas de quai. Si le tronçon situé entre le côté de l’entrée et de la sortie est sans aiguille et sans courbe, il peut être franchi avec la plus élevée des deux vitesses de la gare. Lorsque deux ou plusieurs vitesses étagées pour l’entrée ou la sortie sont indiquées dans la colonne des gares du tableau des parcours, l’emplacement des seuils de vitesse est réglé dans les prescriptions d’exploitation du gestionnaire de l’infrastructure. Si aucune vitesse de gare n’est prescrite, avec l’image voie libre, la vitesse entre la première aiguille et la dernière aiguille correspond à la vitesse de ligne admissible la plus élevée avant ou après la gare. |
| --- | --- |
| 2.2.3 | Seuil de vitesse dans une halte |
|  | Le seuil de vitesse se trouve au milieu du quai de la voie parcourue. Pour les courbes commençant avant ou finissant après la halte, le seuil de vitesse se trouve au milieu du quai de la voie parcourue. |
| 2.3 | Seuil de vitesse lorsque la vitesse est signalée |
| 2.3.1 | Principe |
|  | Une vitesse est considérée comme signalée lorsqu’un signal pour les trains n’indique pas l’image voie libre ou annonce de voie libre. Un signal répétiteur n’est jamais valable comme seuil de vitesse. |
| 2.3.2 | Début de la vitesse signalée |
|  | Une vitesse annoncée à un signal pour les trains est valable à partir du prochain signal pour les trains. La vitesse d’exécution signalée à un signal pour les trains est valable dès ce signal. Font exception, – les signaux d’entrée du système L, lorsqu’au signal précédent, un panneau indique que le seuil de vitesse se trouve à hauteur de la première aiguille – lorsque des aiguilles se trouvent avant un signal de groupe, le seuil de vitesse se situe à hauteur de la première aiguille franchie du côté de la sortie. Les cas des seuils de vitesse isolés qui dérogent sont réglés dans les prescriptions d’exploitation du gestionnaire de l’infrastructure. |
| 2.3.3 | Modification ou fin de la vitesse signalée |
|  | Une vitesse signalée est valable jusqu’au prochain signal pour les trains ou jusqu’au panneau de seuil de vitesse pour la vitesse de pleine voie pour les signaux du système N. Si le prochain signal pour les trains indique une vitesse supérieure ou s’il s’agit d’un panneau de seuil de vitesse pour la vitesse de pleine voie, la vitesse peut être augmentée lorsque – l’image complète du signal ou le panneau de seuil de vitesse pour la vitesse de pleine voie et l’appartenance à la voie parcourue sont reconnus avec certitude et – la queue du train a dégagé les aiguilles en déviation et – la tête du train a franchi la dernière aiguille du tronçon et – aucune vitesse inférieure n’est surveillée par un contrôle de la marche des trains au maximum – à la vitesse annoncée ou – à la vitesse d’exécution, pour autant qu’aucune vitesse inférieure ne soit annoncée au même endroit. Si du côté de la sortie ou avant un poste à diagonales d’échange, il s’agit du dernier signal pour les trains du système L, il est possible d’accélérer lorsque – la queue du train a dégagé les aiguilles en déviation et – la tête du train a franchi la dernière aiguille de la gare ou du poste à diagonales d’échange. Si un signal pour les trains présentant l’image avertissement ou préavertissement est suivi d’un signal pour les trains présentant l’image avertissement ou préavertissement, le train peut être accéléré au maximum à la vitesse de 40 km/h. Les entreprises de chemin de fer à voie étroite peuvent prescrire des vitesses inférieures. |

| 2.4 | Seuils de vitesse dans une zone de signalisation en cabine |
| --- | --- |
| 2.4.1 | Entrée dans une zone équipée de la signalisation en cabine |
|  | L’annonce du train et la commutation en mode d’exploitation « Full Supervision » ou « On Sight » s’effectue automatiquement. Jusqu’à la commutation en mode d’exploitation « Full Supervision » ou « On Sight », la dernière vitesse d’exécution ou annoncée pour la pleine voie équipée de la signalisation extérieure est applicable. En entrant dans une zone équipée de la signalisation en cabine, le mécanicien de locomotive n’est autorisé à accélérer à la vitesse maximale affichée sur le DMI que lorsque la queue du train a franchi le panneau début CAB. |
| 2.4.2 | Seuil de vitesse à l’intérieur d’une zone de signalisation en cabine |
|  | La vitesse affichée et surveillée par le système de la signalisation en cabine est applicable. En cas d’augmentation de la vitesse en mode d’exploitation « Full Supervision », le système tient compte de la queue du train. En cas de changement – du mode d’exploitation « Staff Responsible » ou « On Sight » en mode « Full Supervision », – du mode d’exploitation « Staff Responsible » en mode « On Sight », lorsque la vitesse précédemment autorisée est inférieure à 40 km/h, le mécanicien de locomotive n’est autorisé à accélérer à la vitesse maximale indiquée sur le DMI que lorsque la queue du train a franchi le signal d’arrêt ETCS ou de position ETCS. |
| 2.4.3 | Sortie d’une zone équipée de la signalisation en cabine |
|  | Si la sortie d’une zone équipée de la signalisation en cabine n’est pas quittancée à temps, il s’ensuit un serrage par le système jusqu’à la quittance par le mécanicien de locomotive ou jusqu’à l’arrêt du train. En sortant d’une zone équipée de la signalisation en cabine, les principes suivants s’appliquent : – la dernière vitesse maximale affichée le DMI est à observer jusqu’à ce que le premier signal pour les trains soit clairement reconnaissable. – si la dernière vitesse maximale affichée sur le DMI est inférieure à la vitesse maximale autorisée selon le tableau des parcours, le mécanicien de locomotive ne peut accélérer que lorsque la queue du train aura franchi le panneau fin CAB. – si le tableau des parcours prescrit une vitesse inférieure à la dernière vitesse maximale affichée sur le DMI pour la catégorie de train et de freinage concernée, cette vitesse doit être respectée à la sortie. – si la sortie s’effectue dans le mode d’exploitation « On Sight » ou « Staff Responsible », le convoi doit circuler en marche à vue jusqu’au premier signal principal. Il faut s’attendre à l’image arrêt au premier signal principal. À partir du premier signal pour les trains, la vitesse maximale déterminante est celle du tableau des parcours ou de l’image du signal. |

| 3 | Départ |
| --- | --- |
| 3.1 | Principe |
|  | Lorsque les conditions pour le départ sont remplies, un train doit démarrer ou, après un arrêt, poursuivre sa marche. |
| 3.1.1 | Conditions pour le départ d’un train |
|  | Après avoir reçu l’assentiment pour circuler, le mécanicien de locomotive ne peut partir que lorsque – la préparation du train est terminée – les portes sont fermées et dans les cas requis, lorsque – le train est commercialement prêt au départ – l’autorisation de départ a été transmise. |
| 3.2 | Moment pour transmettre l’assentiment pour circuler |
|  | Le chef-circulation, en tenant compte des possibilités de l’exploitation, doit transmettre l’assentiment pour circuler de façon à circuler de manière ponctuelle. Pour les gares ou parties de gares désignées par le gestionnaire de l’infrastructure dans les dispositions d’exécution, l’assentiment pour circuler ne peut être transmis qu’après avoir reçu l’annonce de la fin de la préparation du train. Lorsque l’assentiment pour circuler ne peut pas être transmis à temps sans raisons apparentes, le chef-circulation avise dans la mesure du possible le mécanicien de locomotive. |
| 3.3 | Assentiment pour circuler avec des signaux de groupe |
|  | Si des signaux de groupe sont équipés d’une signalisation complémentaire, celle-ci devra être respectée, en plus de l’assentiment pour circuler. Comme signalisation complémentaire sont utilisés les indicateurs de point d’arrêt pour signaux de groupe avec signal annonciateur de voie libre ou avec indicateur d’image de voie libre, les signaux nains, les indicateurs de numéro de voie ou les flèches indicatrices pour signal de groupe. |

|  | Lorsque la tête d’un train, avec un signal de groupe présentant l’image arrêt, se trouve entre l’indicateur de point d’arrêt pour signal de groupe et le signal de groupe, le mécanicien de locomotive avise contre quittance le chef-circulation de l’emplacement du train. On procédera ensuite selon les dispositions pour signaux de groupe sans signalisation complémentaire. |
| --- | --- |
| 3.3.1 | Signal de groupe équipé de la signalisation complémentaire |
|  | L’assentiment pour circuler est valable pour les signaux de groupe à voie libre avec la signalisation complémentaire ci-dessous : – indicateur de point d’arrêt pour signal de groupe avec un signal annonciateur de voie libre allumé ou – indicateur de point d’arrêt pour signal de groupe combiné avec un indicateur d’image de voie libre. L’image du signal de groupe doit correspondre à celle de l’indicateur d’image de voie libre ou – signal nain présentant l’image avancer ou – indicateur de numéro de voie allumé correspondant à la voie en question ou – flèche indicatrice pour signal de groupe allumée correspondant à la voie en question. Dans les installations équipées de signaux nains et de signaux annonciateurs de voie libre, le signal nain doit présenter l’image avancer et le signal annonciateur doit être allumé. Si l’assentiment pour circuler est constaté au signal avancé, les mécaniciens de locomotive des trains sans arrêt prescrit peuvent renoncer à respecter la signalisation complémentaire pour signal de groupe. |
| 3.3.2 | Signal de groupe avec signal nain |
|  | Le mécanicien de locomotive doit s’assurer avant le départ que tous les signaux nains de la voie sur laquelle il se trouve, situés entre la tête du train et le signal de groupe, présentent l’image avancer. Si des aiguilles ou croisements non occupés se trouvent entre la tête du train et le prochain signal nain, il faut vérifier que le signal nain précédent présente également l’image avancer. Le mécanicien de locomotive doit prendre contact avec le chef-circulation si ce contrôle ne peut pas être effectué. Il n’est pas nécessaire de prendre contact si le signal annonciateur de voie libre est allumé ou qu’une autorisation de départ est transmise au moyen de signaux fixes pour l’autorisation de départ pour la voie concernée. |

| 3.3.3 | Signal de groupe sans signalisation complémentaire |
| --- | --- |
|  | Lorsque plusieurs trains sont prêts au départ dans une gare occupée sur place, le chef-circulation doit aviser contre quittance les mécaniciens de locomotive des trains qui ne doivent pas partir et ce, avant de mettre à voie libre le signal de groupe. Cet avis est également nécessaire avant la mise à voie libre d’un signal de groupe pour un train passant sans arrêt. |
| 3.4 | Prêt commercial |
|  | Le train est commercialement prêt au départ lorsque le débarquement et l’embarquement des voyageurs sont terminés, que le déchargement et le chargement des marchandises sont terminés, que l’heure de départ est arrivée ou que les conditions pour un départ à l’avance sont remplies. L’horloge de la gare est déterminante pour le départ du train. Les trains dont l’horaire n’est pas publié officiellement peuvent circuler à l’avance. Lorsqu’il est prévisible que le prêt commercial ne pourra pas être transmis à temps, le mécanicien de locomotive avise le chef-circulation. Cette information doit être donnée aussi tôt que possible, généralement avant la transmission de l’assentiment pour circuler. |
| 3.5 | Autorisation de départ |
| 3.5.1 | Principe |
|  | Une autorisation de départ est nécessaire dans une gare initiale de départ ou après un arrêt prescrit dans les cas suivants : – par l’accompagnateur de train pour les trains accompagnés ou – par le chef-circulation, pour les trains indiqués dans la marche du train ou – par le chef-circulation, – pour les gares, parties de gares ou voies isolées – pour les points d’arrêt commerciaux dans une zone de signalisation en cabine indiqués dans les tableaux des parcours. |
| 3.5.2 | Transmission de l’autorisation de départ |
|  | Avant la transmission de l’autorisation de départ par l’accompagnateur de train ou par le chef-circulation, il faut s’assurer que l’assentiment pour circuler soit transmis et que le train soit commercialement prêt au départ. L’autorisation de départ doit être transmise conformément aux prescriptions des signaux ou au moyen de l’ordre à quittancer : « Train …en route ». Là où des moyens dépendants des signaux (par ex. signaux fixes ou systèmes de SMS) sont disponibles pour transmettre l’autorisation de départ, il y a lieu de les utiliser. |
| 3.6 | Assentiment pour circuler en gare sans visibilité sur le signal principal |
| 3.6.1 | Confirmation de l’existence de l’assentiment pour circuler |
|  | Lorsque le prochain signal principal en gare n’est pas visible, le mécanicien de locomotive a besoin d’une confirmation que l’assentiment pour circuler est existant. Comme confirmation, on entend : – l’assentiment pour circuler au signal répétiteur est visible ou – le signal annonciateur de voie libre est allumé ou – la tête du train se trouve après le signal de sortie et – le mécanicien de locomotive a pu constater au préalable l’assentiment pour circuler au signal de sortie et l’image y relative ne signale pas itinéraire court et – le mécanicien de locomotive n’a pas franchi un signal indiquant l’image avertissement ou – l’autorisation de départ transmise par des moyens dépendants des signaux (par ex. signaux fixes ou systèmes de SMS). Lorsqu’il n’existe aucune de ces confirmations, le mécanicien de locomotive a besoin d’une confirmation contre quittance du chef-circulation quant à l’existence d’un assentiment pour circuler. En cas de nécessité, le mécanicien de locomotive demande cette confirmation au chef-circulation. |
| 3.6.2 | Vitesses maximales |
|  | Lorsque – l’autorisation de départ transmise par des moyens dépendants des signaux (par ex. signaux fixes ou systèmes de SMS) ou – la confirmation contre quittance du chef-circulation est disponible, la vitesse maximale est limitée à 40 km/h et il faut s’attendre à trouver le prochain signal à l’arrêt. La vitesse maximale est limitée à 40 km/h lorsque le signal annonciateur de voie libre est allumé. Lorsque l’assentiment pour circuler au signal répétiteur est visible ou lorsque l’assentiment pour circuler a été constaté au signal de sortie précédent, la vitesse maximale est déterminée par l’image du signal indiquée ou l’image constatée au préalable. Lorsqu’il existe plusieurs confirmations, la disposition la moins restrictive peut être appliquée. Pour une éventuelle augmentation de la vitesse admise, il faut dans tous les cas respecter les dispositions concernant le « Seuil de vitesse ». |
| 3.7 | Départ depuis une halte sans visibilité sur le signal principal |
|  | Depuis une halte, lorsqu’il n’y a aucune visibilité sur le signal principal et que les autres conditions pour le départ sont remplies, le mécanicien de locomotive peut démarrer. Dans ce cas, l’image indiquée du signal précédent doit être prise en compte. |
| 3.8 | Trains partants dans une zone de signalisation en cabine dans le mode d’exploitation « Staff Responsible » |
|  | Pour les trains partants, s’il est exigé de quittancer le mode d’exploitation « Staff Responsible » après avoir pressé la touche « Start » du DMI, le mécanicien de locomotive doit prévenir le chef-circulation avant de quittancer. Le chef-circulation doit, en plus de l’itinéraire train servant de but pour circuler en mode d’exploitation « Staff Responsible », établir un autre itinéraire train au moins jusqu’au signal d’arrêt ETCS suivant ou jusqu’au premier signal principal. Il transmet ensuite au mécanicien de locomotive, au moyen de l’ordre 7 à protocoler, l’assentiment pour démarrer en mode d’exploitation « Staff Responsible ». Le mécanicien de locomotive doit alors quittancer sur le DMI le changement en mode d’exploitation « Staff Responsible ». L’assentiment pour circuler en mode d’exploitation « Staff Responsible » est valable depuis la position actuelle du train jusqu’au prochain signal d’arrêt ETCS ou jusqu’au premier signal principal. Si le train se trouve juste devant un signal d’arrêt ETCS, le chef-circulation doit prescrire au mécanicien de locomotive le franchissement du signal d’arrêt ETCS au moyen de l’ordre 7 à protocoler. Si nécessaire, le mécanicien de locomotive doit activer la fonction « Override EOA » avant de démarrer. |

|  | Exemple pour un train partant en mode d’exploitation « Staff Responsible » : |
| --- | --- |
|  | Mise en service de l’équipement de véhicule ETCS, saisie des données et actionnement de la touche « Start ». Le système propose « Staff Responsible ». Avant de quittancer, le mécanicien de locomotive avise le chef-circulation. Le chef-circulation établit les itinéraires train au moins jusqu’au deuxième signal d’arrêt ETCS ou jusqu’au premier signal principal. Le chef-circulation transmet l’assentiment pour démarrer en mode d’exploitation « Staff Responsible » au moyen de l’ordre 7 à protocoler. Le mécanicien de locomotive quittance sur le DMI le passage en mode d’exploitation « Staff Responsible ». Le mécanicien de locomotive roule en mode d’exploitation « Staff Responsible ». Avant de franchir le prochain signal d’arrêt ou de position ETCS, la centrale de gestion propose au train le Track Ahead Free. Le mécanicien de locomotive confirme le Track Ahead Free. Le mode d’exploitation passe en mode « Full Supervision » ou « On Sight ». |

| 4 | Circulation |
| --- | --- |
| 4.1 | Signal annonciateur de voie libre |
|  | Lorsque, après avoir franchi un signal avancé présentant l’image avertissement, le signal annonciateur de voie libre de la voie à parcourir est allumé, le train doit poursuivre sa marche à la vitesse maximale de 40 km/h jusqu’à ce que l’image de voie libre du signal principal soit distinguée. |
| 4.2 | Franchissement de tronçons à vitesse réduite |
| 4.2.1 | Réductions de vitesse permanentes fixes |
|  | Les tronçons de voie qui doivent être franchis en permanence à vitesse réduite sont signalés par des écrans de vitesse. |
| 4.2.2 | Tronçons de ralentissement |
|  | Les tronçons de voie qui doivent être franchis temporairement à vitesse réduite sont signalés par des signaux de ralentissement. |
| 4.2.3 | Annonce |
|  | La pose et l’enlèvement des signaux de ralentissement, l’emplacement kilométrique des signaux et la vitesse maximale admissible doivent être annoncés par le gestionnaire de l’infrastructure. Les entreprises de transport ferroviaire avisent les mécaniciens de locomotive. Ceux-ci doivent emmener avec eux les annonces ou un index des tronçons de ralentissement. |
| 4.2.4 | Délai d’annonce |
|  | La pose des signaux de ralentissement doit auparavant être annoncée aux entreprises de transport ferroviaire dans les délais prévus par les dispositions d’exécution du gestionnaire de l’infrastructure, ceci afin que les mécaniciens de locomotive puissent être avisés à temps. L’enlèvement des signaux doit être annoncé suffisamment tôt afin que les mécaniciens de locomotive en prennent connaissance avant l’enlèvement des signaux. |

| 4.2.5 | Délai d’annonce pas respecté |
| --- | --- |
|  | Si le délai n’est pas respecté, le gestionnaire de l’infrastructure doit aviser les gares voisines du tronçon de voie concerné et les entreprises de transport ferroviaire concernées en indiquant l’emplacement des signaux de ralentissement ainsi que la vitesse maximale admissible. Jusqu’à l’expiration du délai d’annonce, ces gares doivent annoncer par un ordre à protocoler aux mécaniciens de locomotive l’emplacement des signaux et, le cas échéant, la vitesse admissible. |
| 4.2.6 | Signaux de ralentissement non posés |
|  | Si un tronçon de voie doit être temporairement franchi à vitesse réduite avant que les signaux de ralentissement soient posés, le chef-circulation doit aviser, par un ordre à protocoler, le mécanicien de locomotive sur – l’emplacement du tronçon à franchir – la vitesse maximale autorisée – l’absence de signaux de ralentissement. Depuis le signal principal, la gare ou la halte précédant jusqu’au tronçon de ralentissement, la vitesse maximale suivante doit être prescrite : – 40 km/h lorsque le tronçon de ralentissement doit être franchi à 40 km/h ou moins ou – à la vitesse admissible sur le tronçon de ralentissement lorsque cette vitesse est supérieure à 40 km/h. Dans une zone de signalisation en cabine, pour les tronçons de ralentissement qui doivent être parcourus à une vitesse inférieure à 40 km/h, la vitesse de 40 km/h doit être prescrite à partir du dernier signal d’arrêt ETCS jusqu’au tronçon de ralentissement. |
| 4.2.7 | Réduction de la vitesse |
|  | Sur les tronçons équipés de la signalisation extérieure, si le chef-circulation doit aviser le mécanicien de locomotive d’une réduction de la vitesse au moyen d’un ordre à protocoler, le chef-circulation doit également, lors de la transmission de l’ordre 5 et de l’ordre 6, aviser par un ordre à protocoler le mécanicien de locomotive du genre d’assentiment pour circuler. |
| 4.3 | Franchissement de tronçons avec pantographes abaissés |
| 4.3.1 | Tronçons de lignes de contact sans tension ou endommagés |
|  | Les tronçons de voie devant être franchis avec pantographes abaissés sont signalés par des signaux de manœuvre de pantographes. |
| 4.3.2 | Annonce |
|  | La pose et l’enlèvement des signaux de manœuvre de pantographes sous forme de panneau mobile et leur emplacement kilométrique doivent être annoncés par le gestionnaire de l’infrastructure. Les entreprises de transport ferroviaire avisent les mécaniciens de locomotive. Ceux-ci doivent emmener avec eux les annonces. |
| 4.3.3 | Délai d’annonce |
|  | La pose des signaux de manœuvre de pantographes doit auparavant être annoncée aux entreprises de transport ferroviaire dans les délais prévus par les dispositions d’exécution du gestionnaire de l’infrastructure, ceci afin que les mécaniciens de locomotive puissent être avisés à temps. L’enlèvement des signaux doit être annoncé suffisamment tôt afin que les mécaniciens de locomotive en prennent connaissance avant l’enlèvement des signaux. |
| 4.3.4 | Délai d’annonce pas respecté |
|  | Si le délai n’est pas respecté, le gestionnaire de l’infrastructure doit aviser les gares voisines du tronçon de voie concerné et les entreprises de transport ferroviaire concernées en indiquant l’emplacement des signaux de manœuvre de pantographes. Jusqu’à l’expiration du délai, ces gares doivent annoncer l’emplacement des signaux par un ordre à protocoler aux mécaniciens de locomotive. |
| 4.3.5 | Signaux de manœuvre de pantographes non posés |
|  | Lorsque les signaux de manœuvre de pantographes ne sont pas posés, le chef-circulation doit aviser le mécanicien de locomotive par un ordre à protocoler sur – l’emplacement du tronçon à franchir – l’absence de signaux de manœuvre de pantographes. Dans une zone de signalisation en cabine, les tronçons sont toujours délimités par des signaux d’arrêt ETCS. Pour le franchissement : – à l’entrée de la gare, tous les pantographes doivent être abaissés avant de franchir le signal d’entrée et jusqu’à l’arrêt ou jusqu’à hauteur du bâtiment de la gare respectivement jusqu’au milieu de la gare. Lorsque le véhicule moteur d’un train faisant arrêt se trouve encore du côté de l’entrée, le mécanicien de locomotive peut à nouveau lever le pantographe seulement avec l’accord du chef-circulation – à la sortie de la gare, tous les pantographes doivent être abaissés depuis le bâtiment de la gare respectivement depuis le milieu de la gare et peuvent à nouveau être relevés seulement après le passage du signal d’entrée de la direction opposée – au passage de la gare, tous les pantographes doivent être abaissés avant de franchir le signal d’entrée et peuvent à nouveau être relevés seulement après le passage du signal d’entrée de la direction opposée – dans une zone de signalisation en cabine, tous les pantographes doivent être abaissés avant de franchir le signal d’arrêt ETCS concerné au début du tronçon et peuvent être relevés au plus tôt après le franchissement du signal d’arrêt ETCS concerné à l’extrémité du tronçon. |
| 4.4 | Exploitation des tramways |
|  | Dans une zone pour les tramways, il faut circuler en marche à vue. Cependant, les vitesses maximales admissibles sont fixées par le gestionnaire de l’infrastructure en tenant compte des véhicules et des conditions locales. En outre, dans une zone pour les tramways, la législation sur le trafic routier est également applicable. |
| 4.5 | Exploitation à voie unique sur un tronçon à deux voies équipé pour l’exploitation à voie unique |
| 4.5.1 | Introduction de l’exploitation à voie unique |
|  | Si une voie doit être interdite sur un tronçon à deux voies équipé pour l’exploitation à voie unique et qu’il faut circuler sur la voie de droite, il faut introduire l’exploitation à voie unique. Avant l’introduction de l’exploitation à voie unique, le chef-circulation doit – attendre l’avis d’arrivée du dernier train qui a franchi la voie de gauche ou – aviser contre quittance les mécaniciens de locomotive de tous les trains se trouvant sur la voie de gauche qu’ils ne peuvent se remettre en mouvement qu’avec l’autorisation du chef-circulation et – vérifier que tous les signaux situés sur la voie de gauche présentent l’image arrêt. Si l’appareil d’enclenchement ne peut pas être commuté pour l’exploitation à voie unique, il faut procéder selon les dispositions « Processus principal en cas de dérangements » pour circuler sur la voie de droite. Cela est également valable pour l’entrée dans la gare voisine. |
| 4.5.2 | Avis au mécanicien de locomotive |
|  | Le gestionnaire de l’infrastructure désigne les tronçons pour lesquels un avis contre quittance est nécessaire pour des raisons techniques en cas de circulation sur la voie de droite. |
| 4.5.3 | Validité des signaux |
|  | Les signaux de la voie de gauche sont valables pour les trains circulant sur la voie de droite. Si la voie de droite est équipée de signaux, ceux-ci sont alors valables. |
| 4.5.4 | Réintroduction de l’exploitation à deux voies |
|  | Avant la réintroduction de l’exploitation à deux voies, le chef-circulation doit attendre l’avis d’arrivée du dernier train qui a circulé sur la voie de droite. |
| 4.6 | Arrêt facultatif |
|  | Un arrêt facultatif est indiqué dans la marche du train. Le mécanicien de locomotive d’un train avec arrêt facultatif doit s’arrêter lorsque – le signal pour arrêt facultatif est enclenché ou – il est évident que des voyageurs veulent embarquer ou – dans le train, un bouton de demande d’arrêt facultatif a été pressé ou – un arrêt lui est demandé. A l’approche d’une halte ou d’une gare, le mécanicien de locomotive d’un train avec arrêt facultatif doit réduire la vitesse en fonction des conditions locales et actuelles ainsi que des moyens de freinage à disposition. La réduction de vitesse doit être calculée de manière à ce que le train puisse, au besoin, s’arrêter à temps et à l’endroit prévu. En cas de nécessité, l’entreprise de transport ferroviaire peut prescrire la vitesse d’approche maximale autorisée dans les dispositions d’exécution. |
| 4.7 | Arrêt ou passage exceptionnel |
|  | Lorsqu’un train doit exceptionnellement s’arrêter ou passer sans arrêt, le chef-circulation avise le mécanicien de locomotive contre quittance. |
| 4.8 | Tronçons de ralentissement dans une zone de signalisation en cabine |
|  | La vitesse maximale réduite est saisie par le chef-circulation sur l’interface utilisateur et prise en considération dans l’autorisation de circuler CAB en conséquence. Les réductions de vitesse pour des raisons de régulation ainsi que les interdictions ne doivent pas être ordonnés à l’aide de cette fonction. Les tronçons de ralentissement qui doivent être parcourus à une vitesse inférieure à 40 km/h doivent, en plus de leur saisie dans le système, être signalés au moyen de signaux de ralentissement et annoncés de manière identique à la signalisation extérieure. |
| 4.8.1 | Tronçons de ralentissement à l’intérieur d’une zone de signalisation en cabine |
|  | Les tronçons de ralentissement pouvant être parcourus à une vitesse de 40 km/h et plus, situés à l’intérieur d’une zone de signalisation en cabine, ne sont pas signalés au moyen de signaux de ralentissement. L’ordre à protocoler au mécanicien de locomotive en cas de non-respect du délai d’annonce n’est pas nécessaire. |
| 4.8.2 | Tronçons de ralentissement dans la zone de transition entre la signalisation extérieure et la signalisation en cabine |
|  | Un tronçon de ralentissement s’étend dans la zone de transition lorsqu’au moins une partie du tronçon à parcourir à vitesse réduite est située dans une zone équipée de la signalisation en cabine et une autre partie dans une zone équipée de la signalisation extérieure. Les plus grandes distances de freinage possibles précédant le tronçon de ralentissement effectif sont à considérer comme faisant partie intégrante de ce tronçon de ralentissement. Tous les tronçons situés dans une zone de transition sont signalés, en plus de leur saisie dans le système, au moyen de signaux répétiteurs implantés à l’extrémité du tronçon équipé de la signalisation en cabine en direction du tronçon équipé de la signalisation extérieure. Les signaux répétiteurs doivent être posés à hauteur du panneau fin CAB. Ces signaux répétiteurs peuvent être : – un signal avancé avec 2 lampes lorsqu’il se situe avant le tronçon de ralentissement ou – un signal avancé avec 1 lampe, lorsqu’il se situe dans le tronçon de ralentissement. |
| 4.8.3 | Mise en service de tronçons de ralentissement |
|  | Le moment de la mise en service du tronçon de ralentissement est demandé à temps par le chef de la sécurité et fixé par le chef-circulation. Durant la mise en service, aucune autorisation de circuler CAB ne doit subsister ou être transmise sur le tronçon concerné. Avant ou durant la mise en service – le service compétent pose les éventuels signaux de ralentissement – la fin de l’implantation doit être annoncée au chef-circulation – le chef-circulation introduit les données dans le système – l’introduction de ces données doit être confirmée au chef de la sécurité par un ordre à protocoler en précisant la voie, le kilométrage et la vitesse – le chef de la sécurité s’assure de l’énoncé exact de cette confirmation. |
| 4.8.4 | Suppression de tronçons de ralentissement |
|  | Le moment de la suppression du tronçon de ralentissement est demandé à temps par le chef de la sécurité. Lorsqu’aucun signal de ralentissement ne doit être enlevé, le chef-circulation supprime le tronçon de ralentissement dans le système. Cette opération est confirmée par un ordre à protocoler au chef de la sécurité. Le chef de la sécurité s’assure de l’énoncé exact de cette confirmation. Lorsque des signaux de ralentissement doivent être enlevés, le chef-circulation définit le moment de la suppression. Durant la suppression, aucune autorisation de circuler CAB ne doit subsister ou être transmise sur le tronçon concerné. Avant ou pendant la suppression – le service compétent enlève les éventuels signaux de ralentissement – la fin de l’enlèvement est à annoncer au chef-circulation – le chef-circulation efface les données dans le système – l’effacement doit être confirmé au chef de la sécurité par un ordre à protocoler en précisant la voie, le kilométrage et la vitesse – le chef de la sécurité s’assure de l’énoncé exact de cette confirmation. |

| 4.9 | Installations de passage à niveau surveillées avec déclenchement à commande temporelle |
| --- | --- |
|  | Les gestionnaires de l’infrastructure doivent définir dans leurs prescriptions d’exploitation la procédure à respecter en cas d’arrêt ou de circulation ralentie entre le point d’enclenchement et l’installation de passage à niveau pour les installations de passage à niveau surveillées avec déclenchement à commande temporelle. |

| 5 | Entrée |
| --- | --- |
| 5.1 | Entrée dans une gare sans accès dénivelé aux quais |
|  | Les prescriptions suivantes s’appliquent aux entrées dans des gares sans accès dénivelé aux quais. Elles ne s’appliquent pas si les accès devant être empruntés par les voyageurs sont équipés de barrières. |
| 5.1.1 | Principe lorsqu’il y a plusieurs trains |
|  | Lorsqu’un ou plusieurs trains avec service voyageurs sont concernés et que le premier qui entre est un train avec service voyageurs, celui-ci doit circuler sur la voie principale la plus proche du bâtiment de la gare. Si après l’entrée d’un train avec service voyageurs le prochain train utilise la voie principale la plus proche du bâtiment de la gare, les mécaniciens de locomotive des trains concernés doivent être avisés en conséquence. |
| 5.1.2 | Entrées simultanées |
|  | Si un train avec service voyageurs est concerné en cas d’entrées simultanées, les mécaniciens de locomotive des trains concernés doivent être avisés en conséquence. |
| 5.1.3 | Mesure lorsque la gare n’est pas occupée sur place |
|  | Lorsqu’un train circule sur une voie principale qui est plus proche du bâtiment de la gare que celle utilisée dans la plupart des cas par des trains avec service voyageurs et avec un arrêt prescrit, le mécanicien de locomotive doit être avisé en conséquence. Dans une gare équipée de quais, lorsqu’un train ne franchit pas de passage susceptible d’être traversé par des voyageurs, ceci jusqu’au point d’arrêt usuel du train, on peut renoncer à l’avis. |
| 5.1.4 | Avis et entrée |
|  | Les mécaniciens de locomotive sont avisés comme suit : – avec le signal pour entrée dans une gare sans accès dénivelé aux quais ou – au moyen d’une indication dans les tableaux des parcours ou – par un avis à quittancer du chef-circulation. Les signaux d’entrée ne peuvent être mis à voie libre qu’après avoir transmis l’avis. Ces trains doivent circuler depuis le début du quai jusqu’à ce que – le train soit arrêté ou – la tête du train ait atteint la fin du quai en marche à vue, vitesse maximale 20 km/h. S’il n’y a pas de quai, c’est le secteur entre les signaux limite de garage de l’aiguille d’entrée et de l’aiguille de sortie qui fait foi. |
| 5.2 | Point d’arrêt des trains |
| 5.2.1 | Point d’arrêt limite |
|  | Les trains doivent s’arrêter au plus tard devant un signal principal, un signal de barrage ou un signal pour les tramways présentant l’image arrêt. Lorsqu’un signal nain, dépendant d’un signal principal à l’arrêt et présentant également l’image arrêt, se trouve immédiatement avant le signal principal concerné, il faut s’arrêter avant le signal nain présentant l’image arrêt. |
| 5.2.2 | Point d’arrêt limite avec signal de groupe |
|  | En présence d’un signal de groupe présentant l’image arrêt, les trains doivent s’arrêter au plus tard : – devant le signal de groupe lorsque celui-ci se trouve avant l’aiguille de sortie. Lorsqu’un signal nain, dépendant d’un signal de groupe à l’arrêt et présentant également l’image arrêt, se trouve immédiatement avant le signal de groupe concerné, il faut s’arrêter avant le signal nain présentant l’image arrêt – devant le signal limite de garage de l’aiguille de sortie si le signal de groupe se situe après le signal limite de garage de l’aiguille de sortie – devant l’indicateur de point d’arrêt pour signal de groupe. Le tronçon situé entre l’indicateur de point d’arrêt pour signal de groupe et le signal limite de garage de la prochaine aiguille abordée par le talon doit être libre. L’aiguille du côté de la sortie peut être orientée dans n’importe quelle position. |

| 5.2.3 | Point d’arrêt usuel |
| --- | --- |
|  | Les trains avec arrêt prescrit doivent, dans les gares ou aux points d’arrêt commerciaux, s’arrêter au point d’arrêt usuel. Celui-ci se trouve à l’endroit le plus approprié pour l’embarquement et le débarquement des voyageurs ou pour le chargement et le déchargement des marchandises. Le point d’arrêt peut être indiqué par un indicateur de point d’arrêt ou de longueur de trains. Des points d’arrêt particuliers peuvent être réglés dans la marche du train ou dans les dispositions d’exécution du gestionnaire de l’infrastructure. |
| 5.2.4 | Arrêt avant le point d’arrêt usuel |
|  | Si un train doit exceptionnellement s’arrêter avant le point d’arrêt usuel, le chef-circulation avise contre quittance le mécanicien de locomotive. Le signal principal concerné ne sera mis à voie libre qu’après avoir avisé le mécanicien de locomotive. Si le point d’arrêt désigné ne peut pas être clairement reconnu par le mécanicien de locomotive, il faut l’indiquer par le signe de la main. |
| 5.2.5 | Arrêt après le point d’arrêt usuel |
|  | Si un train doit exceptionnellement circuler au-delà du point d’arrêt usuel, le chef-circulation avise contre quittance le mécanicien de locomotive. Si cela n’est pas possible, le chef-circulation ou le collaborateur désigné doit demander au mécanicien de locomotive du train entrant de poursuivre sa marche par un balancement du bras. |
| 5.2.6 | Franchissement d’un signal de barrage ou principal présentant l’image arrêt |
|  | Dans certains cas, un signal de barrage, de tronçon de voie ou un signal de sortie présentant l’image arrêt peut être franchi sans arrêt. Ceux-ci doivent être indiqués dans les dispositions d’exécution du gestionnaire de l’infrastructure. Le chef-circulation ou un collaborateur désigné doit demander au mécanicien de locomotive du train entrant de poursuivre sa marche par un balancement du bras. |

| 5.3 | Gares en cul-de-sac et voies isolées en cul-de-sac |
| --- | --- |
|  | Les gares en cul-de-sac ou les voies isolées en cul-de-sac dans une gare avec des voies de passage sont indiquées dans les tableaux des parcours. Lorsque des voies isolées sont en cul-de-sac, il est possible de renoncer à cette indication si l’entrée est signalée au moyen de l’image itinéraire court ou si l’extrémité de la voie est signalée par un feu rouge placé à la même hauteur que les signaux de sortie des autres voies. Les voies en cul-de-sac de longueur normale indiquées dans les tableaux des parcours peuvent être occupées sur une certaine distance, à leur extrémité, par des véhicules sans que cela soit assimilé à une entrée sur voie occupée. Ces voies sont reprises dans les dispositions d’exécution du gestionnaire de l’infrastructure. |
| 5.4 | Entrée sur voie occupée |
| 5.4.1 | Avis |
|  | Une entrée sur voie occupée est signalée au signal principal concerné au moyen du signal de voie occupée ou prescrite dans les tableaux des parcours, dans la marche du train ou au moyen de l’ordre 5 à protocoler ou, dans une zone de signalisation en cabine, ordonnée avec le mode d’exploitation « On Sight ». |
| 5.4.2 | Conditions pour une entrée sur voie occupée sur un tronçon équipé de la signalisation extérieure |
|  | A hauteur du seuil de vitesse, la vitesse ne doit pas excéder 40 km/h au maximum. Dès la distance de freinage qui suit ce seuil de vitesse, il faut circuler en marche à vue. Des véhicules peuvent stationner au plus tôt à la distance de freinage qui suit le seuil de vitesse. Les valeurs minimales correspondantes sont fixées dans les dispositions d’exécution du gestionnaire de l’infrastructure. |
| 5.4.3 | Entrée sur voie occupée dans une zone de signalisation en cabine |
|  | Les véhicules peuvent stationner juste derrière le signal d’arrêt ETCS ou le signal de position ETCS correspondant. |
| 5.4.4 | Garer sur des véhicules sans arrêt préalable |
|  | Les trains peuvent garer sur des véhicules sans arrêt préalable. |
| 5.5 | Voie à utilisation restreinte |
|  | Une voie à utilisation restreinte peut être parcourue sans restriction jusqu’au point d’arrêt usuel, mais cependant pas jusqu’au point d’arrêt limite. Comme entrée sur une voie à utilisation restreinte, on entend : – entrée sur une voie aboutissant à un cul-de-sac de sécurité ou à un signal de cul-de-sac – entrée en direction d’un signal nain présentant l’image arrêt – entrée sur une voie pouvant être parcourue tout au plus jusqu’au signal limite de garage de la première aiguille en mauvaise position. Les voies à utilisation restreinte sont indiquées dans le tableau des parcours. Le signe pour la voie à utilisation restreinte n’a aucune signification si le mécanicien de locomotive peut constater que le signal de sortie est à voie libre pour le train entrant. |
| 5.6 | Installation de passage à niveau ouverte avant le signal de sortie |
|  | Les entrées en direction d’installations de passage à niveau ouvertes se trouvant avant le signal de sortie ne sont autorisées qui si la voie peut être parcourue sans restriction jusqu’au point d’arrêt usuel prévu. Un train faisant arrêt doit s’arrêter au point d’arrêt usuel mais au plus tard avant l’installation de passage à niveau ouverte. Les gares, dans lesquelles les entrées en direction d’installations de passage à niveau ouvertes sont possibles, sont indiquées dans les tableaux des parcours. Cette indication sera aussi reprise lorsque l’installation de passage à niveau se situe après un indicateur de point d’arrêt pour signal de groupe. Le signe pour l’installation de passage à niveau ouverte avant le signal de sortie n’a aucune signification si le mécanicien de locomotive peut constater que le signal de sortie est à voie libre pour le train entrant. |

| 6 | Cas spéciaux |
| --- | --- |
| 6.1 | Courses d’essai |
| 6.1.1 | But |
|  | Les courses d’essai servent à tester le matériel roulant et les installations. |
| 6.1.2 | Annonce |
|  | Les courses d’essai sont annoncées comme trains facultatifs ou spéciaux ou comme mouvements de manœuvre en pleine voie. |
| 6.1.3 | Exécution |
|  | La planification des éventuelles mesures à prendre (par ex. les dérogations aux prescriptions de circulation des trains ou un accompagnement exceptionnel) doit être réglée par écrit entre le gestionnaire de l’infrastructure et l’entreprise de transport ferroviaire. |
| 6.2 | Courses de déneigement |
| 6.2.1 | Genre |
|  | Les courses de déneigement sont effectuées par des véhicules moteurs équipés de chasse-neige fixes, des chasse-neige poussés ou des chasse-neige rotatifs sur roues. |
| 6.2.2 | Annonce |
|  | Le service compétent décide quand des courses de déneigement doivent être mises en marche et par quels moyens la neige doit être déblayée. Les courses de déneigement sont annoncées comme trains facultatifs ou spéciaux ou comme mouvements de manœuvre en pleine voie. |
| 6.2.3 | Rencontres de trains |
|  | Lorsque la neige est déblayée sur une voie contiguë, le chasse-neige ne peut rencontrer d’autres trains ou mouvements de manœuvre que dans les gares. Quand cela n’est pas possible, le train chasse-neige doit arrêter le déneigement lors de la rencontre en pleine voie. Les chasse-neige rotatifs ne doivent s’arrêter que si le jet ne peut pas être détourné à temps et dirigé du côté opposé à la voie parcourue par le train ou le mouvement de manœuvre. |