Ferrovie svizzere	R 300.11

Commutazione e messa a terra di linee di contatto

| 1 | In generale |
| --- | --- |
| 1.1 | Ambito di validità |
|  | Queste prescrizioni riguardano gli aspetti dell’esercizio ferroviario in relazione con le linee di contatto. |
| 1.2 | Persona esperta o istruita |
|  | Si utilizzano i termini seguenti: – Persona esperta Persona in possesso di una formazione di base in elettrotecnica (tirocinio, formazione equivalente in seno all’azienda o studio nel ramo dell’elettrotecnica) e di esperienza nella manipolazione degli impianti di linee di contatto e che conosce le condizioni locali e le misure di protezione da adottare. – Persona istruita Persona senza formazione di base in elettrotecnica la quale, sulla base di un’istruzione, può eseguire attività limitate ed esattamente definite in impianti di linee di contatto e che conosce le condizioni locali e le misure di protezione da adottare. |

| 2 | Competenze e manipolazioni |
| --- | --- |
| 2.1 | Commutazione della linea di contatto |
| 2.1.1 | Autorizzazione a impartire ordini di commutazione |
|  | Sono autorizzate a impartire ordini di inserimento e di disinserimento: – le persone esperte designate da un’impresa ferroviaria – le persone istruite allo scopo. Sono autorizzati a impartire ordini di disinserimento: – altri collaboratori designati dall’impresa ferroviaria – terze persone, in caso d’emergenza. |
| 2.1.2 | Ordini di commutazione |
|  | Gli ordini di commutazione devono essere dati in maniera chiara e inequivocabile. Gli ordini di commutazione devono essere impartiti indicando almeno: – nome e designazione della funzione – luogo (stazione, posto di cambio di binario, numero del binario ecc.) – designazione dell’interruttore – parola d’ordine, nei casi prescritti dal gestore dell’infrastruttura. La parola d’ordine viene assegnata dal servizio che esegue l’ordine di commutazione. Richieste di reinserimento del circuito in oggetto possono essere eseguite solo se accompagnate dalla stessa parola d’ordine. Le persone autorizzate a impartire solamente ordini di disinserimento designano i binari o le condotte da disinserire nel modo più preciso possibile. In caso d’emergenza o di dubbi, si procede a un disinserimento su un’area più ampia. Gli ordini di commutazione e la conferma dell’esecuzione di una commutazione sono trasmessi con obbligo di protocollo. Per i binari che sono normalmente disinseriti, gli ordini di commutazione e la conferma di esecuzione dell’ordine possono essere trasmessi con obbligo di quietanza. |

| 2.1.3 | Manovre di commutazione |
| --- | --- |
|  | Come regola generale, le manovre di commutazione di interruttori centralizzati sono eseguite dai rispettivi centri di telecomando. Manovre di commutazione di interruttori comandati localmente della tratta o di stazione in settori di stazione o installazioni di manutenzione e di servizio sono eseguite da persone esperte o appositamente istruite allo scopo, come pure su ordine del servizio preposto dalle persone istruite designate dall’impresa ferroviaria. |
| 2.1.4 | Assicuramento dalla commutazione |
|  | – Disinserimento di linee di contatto: il capomovimento deve assicurare lo sbarramento richiesto all’impianto di sicurezza. La persona autorizzata, e che esegue la commutazione, deve proteggere l’interruttore contro l’eventuale involontario reinserimento. La protezione deve avvenire prima di trasmettere la conferma al committente. – Inserimento di linee di contatto: la persona autorizzata rimuove la misura di protezione adottata contro l’involontario reinserimento, esegue la commutazione e ne dà conferma al committente. Dopo l’inserimento, il capomovimento elimina le misure di sicurezza adottate. |
| 2.1.5 | Manovra di interruttori a corna |
|  | Gli interruttori a corna possono essere disinseriti unicamente dopo essersi accertati che i veicoli che si trovano sotto le rispettive linee di contatto abbiano abbassato i pantografi e che eventuali altri consumatori (p.es. gli impianti di preriscaldamento dei treni e di riscaldamento degli scambi) collegati a questo interruttore a corna o alla linea di contatto siano disinseriti. |
| 2.2 | Messa a terra |
| 2.2.1 | Autorizzazione alla messa a terra |
|  | Sono autorizzate a mettere a terra le linee di contatto le persone esperte in tutti gli impianti ferroviari; le persone istruite possono mettere a terra negli impianti per i quali hanno ricevuto un’istruzione concreta. |
| 2.2.2 | Dispositivi di messa a terra e aste di prova |
|  | I dispositivi di messa a terra e le aste di prova non controllati o difettosi non devono essere utilizzati e vanno annunciati al servizio preposto. |
| 2.3 | Stato d’inserimento della linea di contatto |
| 2.3.1 | Binari di carico |
|  | Per motivi di sicurezza, le linee di contatto su binari di carico e di scarico devono essere disinserite e messe a terra. Il gestore dell’infrastruttura può autorizzare deroghe a tale disposizione solo se queste sono imperativamente necessarie e se le distanze di sicurezza secondo la legislazione ferroviaria sono garantite per ogni stato d’esercizio previsto nelle prescrizioni dell’impianto. Sui binari di rampa, di magazzino o in piazzali di carico che sono normalmente disinseriti, le linee di contatto vanno inserite solo poco prima che un veicolo motore elettrico debba entrare sui binari interessati. Le linee di contatto vanno nuovamente disinserite e messe a terra non appena il veicolo motore è uscito. |
| 2.3.2 | Informazione ai clienti |
|  | I clienti che svolgono operazioni di carico o scarico devono essere resi attenti ai pericoli della corrente elettrica. Prima di annunciare a un cliente che un binario è disinserito, la linea di contatto dev’essere disinserita e messa a terra. Se è necessario inserire nuovamente la linea di contatto di un binario di carico, occorre dapprima avvisarne i clienti interessati. L’impresa di trasporto ferroviaria che mette a disposizione i veicoli per il carico e lo scarico e che li ritira al termine di queste operazioni è responsabile per l’informazione ai propri clienti. |