Ferrovie svizzere	R 300.6

Corse dei treni

| 1 | Principi per le corse dei treni |
| --- | --- |
| 1.1 | Disposizione e svincolo del percorso |
|  | Tenuto conto dei processi d’esercizio, i percorsi vengono definiti e disposti mediante i rispettivi impianti di sicurezza e vincolati così da impedire un azionamento involontario tramite l’apparecchio centrale. In seguito i segnali sono disposti su via libera. Dopo essere stati percorsi, i segnali sono disposti su fermata, i percorsi vengono svincolati e l’arrivo del treno, assicurato tramite il blocco, annunciato. Questo avviene interamente o in parte in maniera automatica per mezzo degli apparecchi centrali, all’occorrenza con l’ausilio di un sistema di guida dei treni. Gli interventi manuali sugli impianti di sicurezza sono compiuti dal capomovimento. |
| 1.1.1 | Sorveglianza del comando automatico |
|  | Il capomovimento deve sorvegliare il corretto funzionamento del sistema di guida dei treni e del comando automatico. Se del caso, si deve intervenire manualmente. In esercizio regolare si può rinunciare a questa sorveglianza, a condizione che sia garantito il rispetto delle norme d’esercizio. Oltre a ciò, nell’eventualità di perturbazioni o di eventi si deve assicurare l’intervento o la messa in allarme dei rispettivi servizi. |
| 1.1.2 | Verifica del percorso |
|  | Prima di disporre un itinerario si deve verificare se: – l’itinerario da percorrere è libero – non sono in corso movimenti di manovra e altre corse treno che mettono in pericolo il treno – gli scambi sono nella giusta posizione – i segnali di manovra indicano l’immagine del segnale corrispondente – gli impianti di passaggio a livello sorvegliati sui quali si deve transitare sono inseriti. Se questa verifica non è effettuata dagli apparecchi centrali, la stessa incombe al capomovimento. |

| 1.1.3 | Svincolo dei percorsi senza il pulsante di soccorso |
| --- | --- |
|  | In stazione o in una zona di segnalazione in cabina di guida il percorso treno può essere svincolato se si è constatato che nessun percorso può essere disposto involontariamente in questa sezione e gli scambi e i passaggi a livello sorvegliati nel percorso sono stati percorsi e poi liberati, o dopo che il treno si è fermato anche se scambi o passaggi a livello sorvegliati restano occupati. Se non sono verificate dall’apparecchio centrale, le relative condizioni devono essere controllate dal capomovimento. |
| 1.1.4 | Svincolo dei percorsi con il pulsante di soccorso |
|  | Un percorso treno può essere svincolato dal capomovimento con il pulsante di soccorso, se – nessun treno è coinvolto o – il treno coinvolto si è fermato ed è stato accertato che non prosegue la corsa o – il treno coinvolto ha lasciato completamente il percorso. Inoltre bisogna procedere secondo le disposizioni del «Processo chiave in caso di perturbazioni» o – in una zona di segnalazione in cabina di guida ci si è accertati che per il treno coinvolto non è stato dato alcuna autorizzazione al movimento CAB. |
| 1.1.5 | Annuncio d’arrivo dei treni |
|  | L’arrivo di un treno può essere annunciato solo quando esso ha oltrepassato completamente l’ultimo segnale principale della rispettiva sezione di blocco e quest’ultimo è stato nuovamente disposto su fermata. |
| 1.2 | Osservanza dei segnali |
|  | Il macchinista deve osservare i segnali per lui valevoli. Quando il macchinista incontra segnali su posizione di fermata, deve arrestare il treno. Un treno che non può essere arrestato davanti a un segnale su posizione di fermata, può essere mosso dopo l’arresto solo con l’autorizzazione del capomovimento. |
| 1.2.1 | Segnale principale su fermata o mancanza dell’autorizzazione al movimento CAB |
|  | Quando senza motivo evidente un segnale principale non si dispone su via libera o se manca l’autorizzazione al movimento CAB, il macchinista deve annunciarsi al capomovimento. |
| 1.2.2 | Nessun segnale avanzato |
|  | Se non c’è un segnale avanzato, il macchinista deve sempre attendersi la fermata al prossimo segnale principale. |
| 1.3 | Consenso per la corsa |
|  | Per ogni treno è necessario un consenso per la corsa. |
| 1.3.1 | Accordare il consenso per la corsa |
|  | Il capomovimento accorda il consenso per la corsa al macchinista – nell’ambito della segnalazione esterna con la disposizione su via libera del segnale principale, – in una zona di segnalazione in cabina di guida con l’autorizzazione al movimento CAB. |
| 1.3.2 | Validità del consenso per la corsa |
|  | Il consenso per la corsa è valido – nell’ambito della segnalazione esterna – sulla tratta sino al prossimo segnale principale – in stazione sino alla fermata. Se non esiste il consenso di circolare nel/sino al prossimo settore, il macchinista può muovere il treno solo con il consenso del capomovimento, soggetto a quietanza. Il gestore dell’infrastruttura regola la procedura, se sono previste più di una fermata per treni all’interno del medesimo settore. – in una zona di segnalazione in cabina di guida, fino alla fine dell’autorizzazione al movimento CAB. |
| 1.3.3 | Annullamento del consenso per la corsa |
|  | Se deve annullare il consenso per la corsa a causa di motivi d’esercizio, il capomovimento avvisa il macchinista con obbligo di quietanza prima dell’annullamento. Se nessun treno si trova nei pressi del segnale avanzato o principale o davanti a tali segnali, si può rinunciare all’avviso. In una zona di segnalazione in cabina di guida, il macchinista va avvisato in tutti i casi prima dell’annullamento, con obbligo di quietanza. |
| 1.4 | Utilizzazione del binario |
|  | Di principio, i binari possono essere utilizzati liberamente. |
| 1.4.1 | Utilizzazione dei binari in stazione e in una zona di segnalazione in cabina di guida |
|  | I treni con trasporto di viaggiatori e con fermata prescritta devono utilizzare i binari dotati di marciapiede. |
| 1.4.2 | Utilizzazione dei binari sulla tratta |
|  | Sulle tratte a doppio binario dotate di dispositivo per esercizio a semplice binario, di regola bisogna utilizzare il binario sinistro. La dotazione della singola tratta viene contrassegnata nella tabella delle tratte. |
| 1.5 | Passaggio da corsa treno a movimento di manovra |
|  | Prima del passaggio da corsa treno a movimento di manovra si deve sempre eseguire una fermata. |

| 2 | Soglia di velocità |
| --- | --- |
| 2.1 | Cambiamento della velocità |
| 2.1.1 | Riduzione della velocità |
|  | In caso di riduzione della velocità, la velocità più bassa deve essere raggiunta quando la testa del treno percorre la soglia di velocità. |
| 2.1.2 | Aumento della velocità |
|  | In caso di aumento della velocità, il treno non deve essere accelerato fin quando la coda del treno non ha percorso la soglia di velocità. |
| 2.1.3 | Treni con rapporto di frenatura ridotto |
|  | Nel caso di treni con rapporto di frenatura ridotto può accadere che la velocità prescritta per la tratta sia inferiore a quella prescritta per la stazione o indicata dal segnale per treni. In tali casi fa stato la velocità di tratta più alta. |
| 2.2 | Soglia di velocità in caso di via libera |
| 2.2.1 | Principio |
|  | Se i segnali per treni mostrano via libera o avviso di via libera, le velocità vanno sempre desunte dalla tabella delle tratte. |
| 2.2.2 | Soglia di velocità in stazione |
|  | Se sul lato d’entrata la velocità in stazione è diversa dalla velocità di tratta, la soglia di velocità si trova: al primo scambio oppure circa a 200 m dopo il segnale d’entrata, se nel binario interessato non ci sono scambi. Se sul lato d’uscita la velocità in stazione è diversa dalla velocità di tratta, la soglia di velocità si trova: all’ultimo scambio oppure al segnale d’uscita, se nel binario interessato non ci sono scambi. |

|  | Se la velocità d’entrata è diversa da quella d’uscita, la soglia di velocità si trova: a metà del marciapiede del binario percorso oppure a metà del fabbricato viaggiatori o, se manca il marciapiede, al centro della stazione; la sezione senza scambi né curve fra il lato d’entrata e il lato d’uscita può essere percorsa alla velocità più alta fra le due velocità di stazione. Se nella colonna di stazione della tabella delle tratte, per l’entrata e l’uscita sono indicate due o più velocità scalari, la posizione delle soglie di velocità deve essere regolata dal gestore dell’infrastruttura nelle prescrizioni d’esercizio. Se in stazione non sono prescritte velocità, in caso di via libera fra il primo e l’ultimo scambio vale la velocità di tratta più elevata ammessa prima della stazione o dopo la stessa. |
| --- | --- |
| 2.2.3 | Soglia di velocità a una fermata |
|  | La soglia di velocità si trova a metà del marciapiede del binario percorso. Per le curve prima o dopo la fermata, la soglia di velocità si trova a metà del marciapiede del binario percorso. |
| 2.3 | Soglia di velocità in caso di velocità segnalata |
| 2.3.1 | Principio |
|  | Una velocità si considera come segnalata se un segnale per treni non mostra né l’immagine di via libera né Avviso di via libera. Un segnale ripetitore non vale mai come soglia di velocità. |
| 2.3.2 | Inizio della velocità segnalata |
|  | La velocità segnalata con un segnale per treni vale a partire dal segnale per treni successivo. La velocità da eseguire segnalata ad un segnale per treni vale a partire da questo stesso segnale per treni. Fanno eccezione, i segnali d’entrata del sistema L, se al segnale precedente una tavola di avviso rimanda alla soglia di velocità al primo scambio. se vi sono scambi prima del segnale di gruppo, la soglia di velocità si trova al primo scambio percorso sul lato d’uscita. Le soglie di velocità deroganti da queste norme sono regolamentate nelle prescrizioni d’esercizio dal gestore dell’infrastruttura. |
| 2.3.3 | Cambiamento o fine della velocità segnalata |
|  | Una velocità segnalata vale fino al prossimo segnale per treni o, nel caso di sistema di segnali N, fino alla tavola d’orientamento della velocità di tratta. Se il prossimo segnale per treni mostra una velocità più alta o se vi è una tavola d’orientamento della velocità di tratta, si può accelerare se – l’immagine del segnale o la tavola d’orientamento della velocità di tratta e l’appartenenza al rispettivo binario sono state riconosciute chiaramente e – la coda del treno ha liberato gli scambi in deviazione e – la testa del treno ha percorso l’ultimo scambio della sezione e – nessun controllo della marcia dei treni sorveglia una velocità più bassa, al massimo fino – alla velocità segnalata oppure – alla velocità da eseguire, a condizione che nel medesimo luogo non venga segnalata una velocità più bassa. Trattandosi dell’ultimo segnale per treni del sistema di segnali L sul lato d’uscita o prima del posto di cambio di binario, si può accelerare se – la coda del treno ha liberato gli scambi in deviazione e – la testa del treno ha percorso l’ultimo scambio della stazione o il posto di cambio di binario. Se un segnale per treni che indica l’immagine avvertimento o preavvertimento è seguito da un segnale per treni indicante l’immagine avvertimento o preavvertimento, è possibile di accelerare al massimo alla velocità di 40 km/h. Le ferrovie a scartamento ridotto possono prescrivere velocità inferiori. |

| 2.4 | Soglia di velocità in una zona di segnalazione in cabina di guida |
| --- | --- |
| 2.4.1 | Entrata in una zona di segnalazione in cabina di guida |
|  | L’annuncio del treno con la commutazione nei regimi d’esercizio «Full Supervision» e «On Sight» avviene automaticamente. Fino alla commutazione nei regimi d’esercizio «Full Supervision» e «On Sight» vale l’ultima velocità da eseguire o annunciata della tratta con segnalazione esterna. All’entrata in una zona di segnalazione in cabina di guida, il macchinista può accelerare alla velocità massima indicata alla DMI solo quando la coda del treno ha superato la tavola Inizio CAB. |
| 2.4.2 | Soglia di velocità all’interno di una zona di segnalazione in cabina di guida |
|  | Fa stato la velocità indicata e sorvegliata dalla segnalazione in cabina di guida. In caso di aumento della velocità nel regime d’esercizio «Full Supervision» il sistema considera anche la coda del treno. Al passaggio – dai regimi d’esercizio «Staff Responsible» o «On Sight» al regime d’esercizio «Full Supervision», – dal regime d’esercizio «Staff Responsible» al regime d’esercizio «On Sight», se la precedente velocità ammessa è inferiore a 40 km/h, il macchinista può accelerare alla velocità massima visualizzata alla DMI solo dopo che la coda del treno ha superato il segnale di fermata ETCS o di posizione ETCS. |

| 2.4.3 | Uscita da una zona di segnalazione in cabina di guida |
| --- | --- |
|  | Se l’uscita da una zona di segnalazione in cabina di guida non viene quietanzata in tempo, si verifica una frenatura di sistema, fino alla quietanza del macchinista o all’arresto del treno. Uscendo da una zona di segnalazione in cabina di guida fanno stato i seguenti principi: L’ultima velocità massima indicata alla DMI dev’essere osservata finché sia riconosciuto chiaramente il primo segnale per treni. Se l’ultima velocità massima indicata alla DMI è inferiore a quella massima ammissibile secondo la tabella della tratta, il macchinista può accelerare solo quando la coda del treno ha superato la tavola Fine CAB. Se la tabella della tratta per la rispettiva categoria di treno e di freno prescrive una velocità inferiore rispetto all’ultima velocità massima indicata alla DMI, questa va osservata durante l’uscita. Se l’uscita avviene nei regimi d’esercizio «On Sight» o «Staff Responsible», fino al primo segnale principale si deve circolare con corsa a vista. Al primo segnale principale ci si deve attendere fermata. Dal primo segnale per treni vale la velocità massima secondo la tabella della tratta o l’immagine del segnale. |

| 3 | Partenza |
| --- | --- |
| 3.1 | Principio |
|  | Se le condizioni per la partenza di un treno sono adempiute, si deve iniziare la corsa, oppure proseguirla dopo una fermata. |
| 3.1.1 | Condizioni per la partenza del treno |
|  | Il macchinista che ha ricevuto il consenso per la corsa può partire solo quando – la preparazione del treno è terminata – le porte sono chiuse e per quanto necessario – è realizzata la prontezza sotto il profilo del servizio alla clientela – è stato accordato il permesso di partenza. |
| 3.2 | Momento per accordare il consenso per la corsa |
|  | Con riguardo all’opportunità dell’esercizio, il capomovimento deve dare il consenso per la corsa in modo tale che sia possibile circolare in tempo. Nelle stazioni o parti di stazione designate dal gestore dell’infrastruttura nelle disposizioni esecutive, il consenso per la corsa può essere dato solo dopo aver ricevuto l’annuncio dell’avvenuta preparazione del treno. Qualora, senza motivi evidenti, il consenso per la corsa non può essere dato in tempo, il capomovimento, per quanto possibile, ne avvisa il macchinista. |
| 3.3 | Consenso per la corsa ai segnali di gruppo |
|  | Se i segnali di gruppo sono dotati di una segnalazione complementare, quest’ultima dev’essere osservata in aggiunta al consenso per la corsa. Come segnalazione complementare si utilizzano tavole di fermata per segnali di gruppo combinate con avvisatore di via libera oppure con la tavola indicatrice d’immagine, segnali bassi, indicatori del numero di binario oppure frecce d’indicazione per segnale di gruppo. Se la testa di un treno a un segnale di gruppo indicante fermata, si trova fra la tavola di fermata per segnale di gruppo e il segnale di gruppo, il macchinista deve avvisare il capomovimento con obbligo di quietanza in merito alla posizione del treno. Il modo di procedere ulteriore dipende dalle disposizioni relative ai segnali di gruppo non dotati di segnalazione complementare. |

| 3.3.1 | Segnali di gruppo dotati di segnalazione complementare |
| --- | --- |
|  | Il consenso per la corsa da un segnale di gruppo su posizione di via libera è valevole con la seguente segnalazione complementare: – tavola di fermata per segnale di gruppo con avvisatore di via libera illuminato, oppure – tavola di fermata per segnale di gruppo con tavola indicatrice d’immagine. L’immagine del segnale di gruppo deve corrispondere con la tavola indicatrice d’immagine, oppure – segnale basso su posizione di via libera, oppure – indicatore del numero di binario illuminato per il corrispondente binario di appartenenza, oppure – freccia d’indicazione per segnale di gruppo illuminata per il corrispondente binario di appartenenza. Negli impianti dotati di segnali bassi e di avvisatori della posizione di via libera, il segnale basso deve mostrare via libera e l’avvisatore della posizione di via libera deve essere illuminato. Se il consenso per la corsa è accertato già al segnale avanzato, i macchinisti di treni senza fermata prescritta possono ignorare la segnalazione complementare al segnale di gruppo. |
| 3.3.2 | Segnale di gruppo dotato di segnale basso |
|  | Prima della partenza il macchinista deve accertare che fra la testa del treno e il segnale di gruppo, tutti i segnali bassi attribuiti al suo binario mostrino via libera. Se tra la testa del treno e il prossimo segnale basso ci sono scambi o incroci non occupati, si deve accertare la posizione di via libera del segnale basso retrostante. Se questi controlli non possono essere eseguiti, il macchinista deve prendere contatto con il capomovimento. Si può tralasciare la presa di contatto, se l’avvisatore della posizione di via libera è illuminato o se un permesso di partenza è stato trasmesso mediante un segnale fisso del permesso di partenza per il rispettivo binario. |
| 3.3.3 | Segnale di gruppo senza segnalazione complementare |
|  | Se in una stazione occupata sul posto ci sono più treni pronti per la partenza, prima di disporre il segnale di gruppo su via libera il capomovimento deve avvisare, con obbligo di quietanza, i macchinisti che non devono partire in merito a questa situazione. Tale avviso è ugualmente necessario prima che un segnale di gruppo sia disposto su via libera per un treno in transito. |
| 3.4 | Prontezza sotto il profilo del servizio alla clientela |
|  | La prontezza sotto il profilo del servizio alla clientela è realizzata quando lo scambio dei viaggiatori e il carico e lo scarico sono terminati nonché quando è giunta l’ora della partenza o è ammessa la circolazione anticipata. Per la partenza del treno è determinante l’orologio della stazione. I treni il cui l’orario non è pubblicato possono circolare in anticipo. Se è prevedibile che la prontezza sotto il profilo del servizio alla clientela non può essere allestita per tempo, il macchinista ne avvisa il capomovimento. Tale avviso avviene il più presto possibile, di regola prima che venga dato il consenso per la corsa. |
| 3.5 | Permesso di partenza |
| 3.5.1 | Principio |
|  | Nei casi seguenti, nella stazione di origine del treno o dopo una fermata prescritta è necessario un permesso di partenza: – da parte dell’accompagnatore del treno per i treni scortati, oppure – da parte del capomovimento per determinati treni contrassegnati nell’orario di marcia o nella tabella delle tratte oppure – da parte del capomovimento – per le stazioni, parti di esse o binari isolati – in posti di fermata commerciali in una zona di segnalazione in cabina di guida, indicati nella tabella delle tratte. |
| 3.5.2 | Impartire il permesso di partenza |
|  | Prima di impartire il permesso di partenza da parte dell’accompagnatore del treno o del capomovimento, occorre verificare che vi sia il consenso per la corsa e sia stata allestita la prontezza sotto il profilo del servizio alla clientela. Il permesso di partenza viene dato secondo le prescrizioni sui segnali, oppure con obbligo di quietanza con l’ordine: «Treno …. partire». Se esistono mezzi dipendenti dal segnale (per es. segnali fissi o sistemi SMS) per impartire il permesso di partenza, questi devono essere utilizzati. |

| 3.6 | Consenso per la corsa in stazione senza visibilità sul segnale principale |
| --- | --- |
| 3.6.1 | Conferma dell’esistenza del consenso per la corsa |
|  | Se nella stazione non può vedere il prossimo segnale principale, il macchinista deve avere conferma che è stato dato il consenso per la corsa. Quale conferma vale: – al relativo segnale di ripetizione è visibile il consenso per la corsa o – l’avvisatore della posizione di via libera del binario è illuminato o – la testa del treno si trova dopo il segnale d’uscita e – il macchinista ha potuto accertare il consenso per la corsa precedentemente al segnale d’uscita la cui immagine non segnalava corsa breve e – il macchinista non ha oltrepassato alcun segnale indicante avvertimento o – sussiste il permesso di partenza impartito con mezzi dipendenti dal segnale (p. es. segnali fissi o sistemi SMS). Se non vi è alcuna di queste conferme, al macchinista occorre una conferma con obbligo di quietanza da parte del capomovimento, che esiste un consenso per la corsa. In caso di necessità il macchinista domanda tale conferma al capomovimento. |
| 3.6.2 | Velocità massime |
|  | Se è stato dato: – il permesso di partenza impartito con mezzi dipendenti dal segnale (p. es. segnali fissi o sistemi SMS), o – la conferma con quietanza da parte del capomovimento la velocità massima è limitata a 40 km/h e al prossimo segnale principale vi è da attendersi fermata. Se l’avvisatore della posizione di via libera è illuminato, la velocità massima è di 40 km/h. Se il consenso per la corsa è visibile al segnale di ripetizione, o venne costatato al segnale d’uscita precedente, la velocità massima è determinata dall’immagine indicata o dall’immagine costatata precedentemente. Se esistono più conferme, può essere applicata la disposizione meno restrittiva. In tutti i casi, per un’eventuale aumento ammesso della velocità si devono osservare le disposizioni concernenti la «soglia di velocità». |
| 3.7 | Partenza da una fermata senza visibilità sul segnale principale |
|  | Se a una fermata, il macchinista non ha la visibilità sul segnale principale e le ulteriori condizioni per la partenza sono adempiute, egli può partire. In questo caso occorre considerare anche l’immagine segnalata al segnale precedente. |
| 3.8 | Treni in partenza in una zona di segnalazione in cabina di guida nel regime d’esercizio «Staff Responsible» |
|  | Se, per un treno in partenza, dopo aver azionato il tasto «Start» alla DMI al macchinista viene richiesto di quietanzare il regime d’esercizio «Staff Responsible», ne deve avvertire il capomovimento prima di quietanzare. Oltre al percorso treno, che vale come destinazione per la corsa nel regime d’esercizio «Staff Responsible», il capomovimento deve disporre almeno un altro percorso treno fino al prossimo segnale di fermata ETCS rispettivamente fino al primo segnale principale. In seguito, mediante l’ordine 7 con obbligo di protocollo dà al macchinista il consenso di partire nel regime d’esercizio «Staff Responsible». Successivamente il macchinista deve quietanzare alla DMI il passaggio al regime d’esercizio «Staff Responsible». Il consenso per la corsa nel regime d’esercizio «Staff Responsible» vale da questa posizione del treno fino al prossimo segnale di fermata ETCS rispettivamente fino al primo segnale principale. Se il treno è fermo immediatamente prima di un segnale di fermata ETCS, il capomovimento deve prescrivere al macchinista il superamento del segnale di fermata ETCS con l’ordine 7 soggetto a protocollo. Se necessario, prima della partenza il macchinista deve attivare la funzione «Override EOA». |

|  | Esempio per treni in partenza in regime d’esercizio «Staff Responsible»: |
| --- | --- |
|  | Messa in servizio dell’equipaggiamento ETCS del veicolo, immissione dei dati e azionamento del tasto Start Il sistema propone la «Staff Responsible». Prima di quietanzare, il macchinista ne avvisa il capomovimento. Il capomovimento dispone i percorsi treno almeno fino al secondo segnale di fermata ETCS rispettivamente fino al primo segnale principale. Il capomovimento dà al macchinista il consenso per la corsa nel regime d’esercizio «Staff Responsible» mediante l’ordine 7 soggetto a protocollo. Il macchinista quietanza alla DMI la commutazione nel regime d’esercizio «Staff Responsible». Il macchinista circola con «Staff Responsible» Prima del prossimo segnale di fermata o di posizione ETCS, la centrale di tratta propone al treno Track Ahead Free. La conferma è fatta dal macchinista Il regime d’esercizio muta su «Full Supervision» o «On Sight». |

| 4 | Corsa |
| --- | --- |
| 4.1 | Avvisatore della posizione di via libera |
|  | Se dopo aver oltrepassato un segnale avanzato che mostra avvertimento, il rispettivo avvisatore della posizione di via libera del binario da percorrere è illuminato, si deve proseguire la corsa alla velocità massima di 40 km/h fino a quando non viene riconosciuta la posizione di via libera del segnale principale. |
| 4.2 | Circolazione su sezioni a velocità ridotta |
| 4.2.1 | Riduzione fissa della velocità |
|  | Le sezioni di binario da percorrere in modo permanente a velocità massima ridotta, sono contrassegnate con tavole di velocità. |
| 4.2.2 | Tratti di rallentamento |
|  | Le sezioni di binario che devono essere percorse temporaneamente con riduzione della velocità massima, vengono contrassegnate con segnali di rallentamento. |
| 4.2.3 | Comunicazione |
|  | Il gestore dell’infrastruttura deve annunciare la posa e la rimozione dei segnali di rallentamento, la loro posizione chilometrica e la velocità massima ammessa. Le imprese di trasporto ferroviarie avvisano i macchinisti. Questi devono portare con sé le singole disposizioni o una distinta dei tratti di rallentamento. |
| 4.2.4 | Termine di notifica |
|  | La posa dei segnali di rallentamento deve essere notificata dapprima alle imprese di trasporto ferroviarie secondo il termine fissato dal gestore dell’infrastruttura nelle disposizioni esecutive, affinché esse possano avvisarne tempestivamente i macchinisti. La rimozione dei segnali deve essere notificata il più presto possibile, affinché i macchinisti ne prendano conoscenza prima che i segnali siano tolti. |

| 4.2.5 | Mancato rispetto del termine di notifica |
| --- | --- |
|  | Se il termine di notifica non è rispettato, il gestore dell’infrastruttura deve avvisare le stazioni vicine al tratto di binario interessato, nonché le imprese di trasporto ferroviarie interessate, in merito alla posizione dei segnali di rallentamento, come pure in merito alla velocità di corsa ammessa. Fino alla scadenza del termine di notifica queste stazioni devono comunicare ai macchinisti, con obbligo di protocollo, la posizione dei segnali ed eventualmente la velocità ammessa. |
| 4.2.6 | Segnali di rallentamento non posati |
|  | Quando una sezione di binario deve essere percorsa temporaneamente con riduzione della velocità massima prima che i segnali di rallentamento siano stati posati, il capomovimento deve avvisare il macchinista con obbligo di protocollo, in merito: – alla situazione della sezione da percorrere – alla velocità massima ammessa – alla mancanza dei segnali di rallentamento. Dal segnale principale, dalla stazione o dalla fermata precedente fino al tratto di rallentamento si deve prescrivere la velocità massima seguente: – 40 km/h, se il tratto di rallentamento deve essere percorso a 40 km/h o a una velocità inferiore oppure – alla velocità ammessa per il tratto di rallentamento se essa è superiore a 40 km/h. In una zona di segnalazione in cabina di guida, con tratti di rallentamento da percorrere a meno di 40 km/h occorre prescrivere 40 km/h dall’ultimo segnale di fermata ETCS fino al tratto di rallentamento. |
| 4.2.7 | Riduzione della velocità |
|  | Se, con la segnalazione esterna, il capomovimento deve avvisare il macchinista con obbligo di protocollo in merito a una riduzione di velocità, al momento di trasmettere l’ordine 5 e l’ordine 6 egli deve anche indicargli, con obbligo di protocollo, il tipo di consenso per la corsa. |
| 4.3 | Circolazione su sezioni con pantografi abbassati |
| 4.3.1 | Tratti della linea di contatto senza tensione o danneggiate |
|  | Le sezioni di binario che devono essere percorse a pantografi abbassati, vengono contrassegnate con segnali per pantografi. |

| 4.3.2 | Comunicazione |
| --- | --- |
|  | Il gestore dell’infrastruttura deve annunciare la posa e la rimozione dei segnali amovibili per pantografi e la loro posizione chilometrica. Le imprese di trasporto ferroviarie avvisano i macchinisti. Questi devono portare con sé le singole disposizioni. |
| 4.3.3 | Termine di notifica |
|  | La posa dei segnali per pantografi deve essere notificata dapprima alle imprese di trasporto ferroviarie secondo il termine fissato dal gestore dell’infrastruttura nelle disposizioni esecutive, affinché esse possano avvisarne tempestivamente i macchinisti. La rimozione dei segnali deve essere notificata il più presto possibile, affinché i macchinisti ne prendano conoscenza prima che i segnali siano tolti. |
| 4.3.4 | Mancato rispetto del termine di notifica |
|  | Se il termine di notifica non è rispettato, il gestore dell’infrastruttura deve avvisare le stazioni vicine al tratto di binario interessato, nonché le imprese di trasporto ferroviarie interessate, in merito alla posizione dei segnali per pantografi. Fino alla scadenza del termine di notifica queste stazioni devono comunicare ai macchinisti, con obbligo di protocollo, la posizione dei segnali. |
| 4.3.5 | Segnali per il servizio dei pantografi non posati |
|  | Nel caso in cui non sono posati segnali per il servizio dei pantografi, il capomovimento deve avvisare il macchinista con obbligo di protocollo in merito – alla posizione della sezione da superare – all’assenza di segnali per l’esercizio dei pantografi In una zona di segnalazione in cabina di guida, le sezioni sono sempre delimitate da segnali di fermata ETCS. Per la circolazione: – all’entrata in stazione, i pantografi devono essere abbassati prima di superare il segnale d’entrata; devono rimanere abbassati fino all’arresto o fino al fabbricato viaggiatori o fino al centro della stazione. Se il veicolo motore di un treno che si ferma si trova ancora dal lato dell’entrata, il macchinista può dopo intesa con il capomovimento rialzare il pantografo. – all’uscita dalla stazione, tutti i pantografi devono essere abbassati a partire dal fabbricato viaggiatori o al centro della stazione e possono essere rialzati solo dopo il passaggio al segnale d’entrata della direzione opposta. – per il transito in stazione, tutti i pantografi devono essere abbassati prima del passaggio al segnale d’entrata e possono essere rialzati solo dopo il passaggio al segnale d’entrata della direzione opposta – in una zona di segnalazione in cabina di guida, tutti i pantografi devono essere abbassati prima del superamento del rispettivo segnale di fermata ETCS all’inizio della sezione e possono essere rialzati dopo il superamento del segnale di fermata ETCS alla fine della sezione. |
| 4.4 | Esercizio delle tranvie |
|  | Nella zona tranvie si deve circolare con corsa a vista; la velocità massima consentita è stabilita dal gestore dell’infrastruttura tenendo conto dei veicoli e delle caratteristiche del luogo. Nella zona tranvie valgono inoltre le prescrizioni della legge sulla circolazione stradale. |
| 4.5 | Esercizio a semplice binario su tratta a doppio binario con dispositivo per l’esercizio a semplice binario |
| 4.5.1 | Introduzione dell’esercizio a semplice binario |
|  | Nel caso in cui un binario dev’essere sbarrato su una tratta a doppio binario dotata di dispositivi per l’esercizio a semplice binario e circolare sul binario destro, bisogna introdurre l’esercizio a semplice binario. Prima dell’introduzione dell’esercizio a semplice binario il capomovimento deve – attendere l’annuncio d’arrivo dell’ultimo treno che ha percorso il binario sinistro, oppure – avvisare con obbligo di quietanza i macchinisti di tutti i treni che si trovano sul binario sinistro, che possono proseguire solo con l’autorizzazione del capomovimento e – verificare, che tutti i segnali posizionati sul binario sinistro indicano la posizione di fermata. Qualora l’impianto di sicurezza non può essere commutato per l’esercizio a semplice binario, bisogna procedere secondo le disposizioni «processo chiave in caso di perturbazioni». Questo vale anche per l’entrata nella stazione vicina. |
| 4.5.2 | Avviso ai macchinisti |
|  | Il gestore dell’infrastruttura designa le tratte sulle quali, per ragioni tecniche, è necessaria un avviso soggetto a quietanza in caso di circolazione sul binario destro. |
| 4.5.3 | Validità dei segnali |
|  | I segnali del binario sinistro valgono per il treno circolante sul binario destro. Se il binario destro è dotato di propri segnali, valgono questi ultimi. |
| 4.5.4 | Ripristino dell’esercizio a doppio binario |
|  | Prima di reintrodurre l’esercizio a doppio binario, il capomovimento deve attendere l’annuncio d’arrivo dell’ultimo treno che ha percorso il binario destro. |
| 4.6 | Fermata facoltativa |
|  | Una fermata facoltativa è contrassegnata nell’orario di marcia. Il macchinista deve fermare un treno con fermata facoltativa quando – il segnale per la fermata facoltativa è inserito, oppure – è evidente che alcuni passeggeri si apprestano a salire sul treno, oppure – nel treno viene premuto il pulsante per la richiesta di fermata, oppure – gli viene richiesto di fermarsi. Avvicinandosi a una fermata o a una stazione, il macchinista di un treno con fermata facoltativa deve ridurre la velocità in base alla situazione locale e attuale esistente come pure ai mezzi di frenatura disponibili nel treno. La velocità dev’essere calcolata in modo tale da poter fermare il treno per tempo e al posto previsto, se necessario. Le imprese di trasporto ferroviarie possono, in caso di necessità, prescrivere la velocità massima di avvicinamento nelle loro disposizioni esecutive. |
| 4.7 | Fermata o transito straordinari |
|  | Se un treno deve eccezionalmente fermare o transitare, il capomovimento ne avvisa il macchinista con obbligo di quietanza. |
| 4.8 | Tratti di rallentamento in una zona di segnalazione in cabina di guida |
|  | La velocità massima ridotta viene immessa dal capomovimento alla sua interfaccia utente e considerata in modo corrispondente dell’autorizzazione al movimento CAB. Con questa funzione non si possono ordinare disposizioni per la riduzione della velocità e sbarramenti. I tratti di rallentamento con una velocità ammissibile inferiore a 40 km/h sono segnalati, oltre che con l’immissione nel sistema, mediante segnali di rallentamento e ordinati in modo analogo alle tratte con segnali esterni. |
| 4.8.1 | Tratti di rallentamento all’interno di una zona di segnalazione in cabina di guida |
|  | Per i tratti di rallentamento con una velocità ammissibile di 40 km/h e oltre, all’interno di una zona di segnalazione in cabina di guida decade la segnalazione con segnali di rallentamento. Si rinuncia a avvisare il macchinista con obbligo di protocollo nel caso di mancato rispetto del termine di avviso. |
| 4.8.2 | Rallentamenti nel settore di passaggio fra segnalazione esterna e segnalazione in cabina di guida |
|  | Un rallentamento è situato nel settore di passaggio se ciascuna parte della tratta da percorrere a velocità ridotta si trova almeno nella zona di segnalazione in cabina di guida e in quella con segnalazione esterna. Le distanze di frenatura massime possibili prima dell’effettivo rallentamento vanno considerate come elemento della tratta da percorrere lentamente. Oltre che con l’immissione nel sistema, tutti i tratti di rallentamento nel settore di passaggio sono segnalati mediante segnali di ripetizione al termine della segnalazione in cabina di guida verso la zona di segnalazione esterna. I segnali di ripetizione devono essere posti presso il segnale Fine CAB. Come segnali di ripetizione si utilizzano: – un segnale avanzato con 2 luci, se esso si trova prima del tratto di rallentamento, o – un segnale avanzato con 1 luce, se esso si trova nel settore del tratto di rallentamento. |

| 4.8.3 | Messa in servizio di tratti di rallentamento |
| --- | --- |
|  | Il momento della messa in servizio del rallentamento viene richiesto per tempo dal capo della sicurezza e stabilito dal capomovimento. Durante la messa in servizio non dev’essere stato accordato né si deve accordare alcuna autorizzazione al movimento CAB sulla sezione interessata. Prima o durante la messa in servizio – il servizio competente deve posare eventuali segnali di rallentamento – il completamento della posa dei segnali deve essere comunicato al capomovimento – il capomovimento deve procedere all’immissione nel sistema – l’immissione va confermata al capo della sicurezza con obbligo di protocollo indicando il binario, il chilometraggio e la velocità – il capo della sicurezza deve verificare la correttezza della conferma. |
| 4.8.4 | Messa fuori servizio di tratti di rallentamento |
|  | Il momento della messa fuori servizio viene richiesto tempestivamente dal capo della sicurezza. Se non si devono rimuovere segnali di rallentamento, il tratto di rallentamento viene cancellato dal sistema dal capomovimento. La cancellazione viene confermata al capo della sicurezza con obbligo di protocollo. Il capo della sicurezza verifica la correttezza della conferma. Se si devono eliminare segnali di rallentamento, il capomovimento stabilisce il momento della messa fuori servizio. Durante la messa fuori servizio non dev’essere stato accordato né si deve accordare alcuna autorizzazione al movimento CAB sulla sezione interessata. Prima o durante la messa fuori servizio – il servizio competente deve rimuovere eventuali segnali di rallentamento – l’avvenuta rimozione deve essere comunicata al capomovimento – il capomovimento deve procedere alla cancellazione nel sistema – la cancellazione va confermata al capo della sicurezza con obbligo di protocollo indicando il binario, il chilometraggio e la velocità – il capo della sicurezza deve verificare la correttezza della conferma. |
| 4.9 | Impianti di passaggio a livello sorvegliati con disinserimento temporizzato |
|  | Per gli impianti di passaggio a livello sorvegliati con disinserimento temporizzato, i gestori dell’infrastruttura devono disciplinare nelle loro prescrizioni d’esercizio il modo di procedere nel caso di una fermata o della circolazione a velocità ridotta fra il contatto d’inserimento e l’impianto di passaggio a livello. |

| 5 | Entrata |
| --- | --- |
| 5.1 | Entrata in una stazione non dotata di sottopassaggi o sovrapassaggi |
|  | Le prescrizioni che seguono si applicano alle entrate in stazioni non dotate di sotto- o sovrappassaggi. Esse non valgono se gli accessi che possono essere attraversati dai viaggiatori sono provvisti di una barriera. |
| 5.1.1 | Principio qualora ci sono più treni |
|  | Se sono interessati più treni con trasporto di viaggiatori, quello con trasporto di viaggiatori che entra per primo deve utilizzare il binario principale più vicino al fabbricato viaggiatori. Se dopo l’entrata di un treno con trasporto di viaggiatori, il prossimo utilizza un binario principale vicino al fabbricato viaggiatori, i macchinisti dei treni interessati ne devono essere avvisati in modo corrispondente. |
| 5.1.2 | Entrata contemporanea |
|  | Qualora in caso di entrata contemporanea è interessato un treno con trasporto di viaggiatori, devono esserne avvisati i macchinisti dei treni entranti in considerazione. |
| 5.1.3 | Misure in caso di stazione non occupata sul posto |
|  | Qualora un treno con trasporto di viaggiatori e con fermata prescritta circola sul binario principale il quale è il più vicino al fabbricato viaggiatori che quello utilizzato in prevalenza, il macchinista ne deve essere avvisato in modo conforme. Qualora un treno in una stazione con marciapiedi non percorre passaggi che possono essere utilizzati da viaggiatori fino al posto abituale di fermata, si può rinunciare all’avviso. |
| 5.1.4 | Avviso e entrata |
|  | I macchinisti sono avvisati come segue: – con il segnale per l’entrata in una stazione senza sovra- o sottopassaggi, oppure – con un contrassegno nella tabella delle tratte, oppure – con obbligo di quietanza a cura del capomovimento. I segnali d’entrata possono essere disposti su via libera solo dopo che l’avviso è avvenuto. |

|  | Questi treni devono circolare dall’inizio del marciapiede finché – il treno si è fermato oppure – la testa del treno ha raggiunto la fine del marciapiede con corsa a vista, velocità massima 20 km/h. Se non esiste un marciapiede, vale la zona tra il segno di sicurezza dello scambio d’entrata e quello d’uscita. |
| --- | --- |
| 5.2 | Posto di fermata dei treni |
| 5.2.1 | Posto di fermata più lontano |
|  | I treni devono fermarsi al più tardi davanti al segnale principale, di sbarramento o per tranvie che mostra la fermata. Se immediatamente prima del rispettivo segnale principale su fermata vi è un segnale basso che mostra fermata, bisogna fermarsi davanti a quest’ultimo. |
| 5.2.2 | Posto di fermata più lontano nell’ambito di un segnale di gruppo |
|  | Quando un segnale di gruppo indica la fermata, i treni devono fermarsi al più tardi: – davanti al segnale di gruppo, se esso si trova prima dello scambio d’uscita. Se immediatamente prima del rispettivo segnale principale su fermata vi è un segnale basso che mostra fermata, bisogna fermarsi davanti a quest’ultimo. – davanti al segno di sicurezza dello scambio d’uscita, se il segnale di gruppo è situato dopo lo scambio d’uscita – davanti alla tavola di fermata per segnale di gruppo. Il tratto fra la tavola di fermata per segnale di gruppo e il segno di sicurezza del successivo scambio percorso di calcio deve essere libero. Lo scambio sul lato d’uscita può trovarsi in una posizione qualsiasi. |
| 5.2.3 | Posto abituale di fermata |
|  | Nelle stazioni o nei posti di fermata commerciali, i treni con fermata prescritta devono fermarsi nel posto abituale. Esso è quello più adatto per la salita e la discesa dei viaggiatori e per il carico e lo scarico delle merci. Il posto di fermata può essere segnalato da tavole di fermata o da tavole della lunghezza del treno. I posti di fermata particolari possono essere disciplinati nell’orario di marcia o nelle disposizioni esecutive dei gestori dell’infrastruttura. |
| 5.2.4 | Fermata prima del posto abituale di fermata |
|  | Se un treno deve eccezionalmente fermare prima del posto abituale, il capomovimento avvisa il macchinista con obbligo di quietanza. Il rispettivo segnale principale può essere disposto su via libera solo dopo che è avvenuto l’avviso al macchinista. Se il macchinista non può riconoscere inequivocabilmente il posto di fermata designato, deve essere dato il segnale a mano. |
| 5.2.5 | Fermata dopo il posto abituale di fermata |
|  | Se un treno deve eccezionalmente oltrepassare il posto abituale, il capomovimento avvisa il macchinista con obbligo di quietanza. Se ciò non è possibile, il capomovimento o un collaboratore designato deve invitare il treno entrante ad avanzare mediante cenni tempestivi. |
| 5.2.6 | Superamento del segnale di sbarramento o principale su posizione di fermata |
|  | In certi casi si può avanzare, senza fermarsi, oltre il segnale di sbarramento, di settore di binario o d’uscita su posizione di fermata. Questi casi sono da indicare nelle disposizioni esecutive del gerente dell’infrastruttura. Il capomovimento o il collaboratore eventualmente designato deve invitare il treno entrante ad avanzare mediante cenni. |
| 5.3 | Stazioni di testa e singoli binari di testa |
|  | Le stazioni di testa o singoli binari di testa in una stazione con binari di transito vengono contrassegnati nella tabella delle tratte. Nel caso dei singoli binari di testa, l’indicazione può cadere se l’entrata viene segnalata con l’immagine corsa breve, o quando l’estremità del binario viene contrassegnata con una luce rossa collocata all’incirca nella stessa posizione degli altri segnali d’uscita. I binari di testa di lunghezza normale indicati nella tabella della tratta possono essere occupati su una determinata lunghezza all’estremità, senza che questo fatto venga considerato come entrata su binario occupato. Questi casi sono da indicare nelle disposizioni esecutive del gerente dell’infrastruttura. |

| 5.4 | Entrata su un binario occupato |
| --- | --- |
| 5.4.1 | Avviso |
|  | Un’entrata su un binario occupato viene indicata al rispettivo segnale principale mediante il segnale per binario occupato o nella tabella delle tratte, nell’orario di marcia oppure con l’ordine 5 soggetto a protocollo o ancora, in una zona di segnalazione in cabina di guida, ordinato con il regime d’esercizio «On Sight». |
| 5.4.2 | Condizioni per un’entrata su binario occupato in una zona di segnalazione esterna |
|  | Sulla soglia di velocità per l’entrata, la velocità può essere di 40 km/h al massimo. Dalla distanza di frenatura dopo la soglia di velocità si deve circolare con corsa a vista. I veicoli possono essere collocati al più presto a distanza di frenatura dalla soglia di velocità. I valori minimi corrispondenti devono essere fissati nelle disposizioni esecutive del gestore dell’infrastruttura. |
| 5.4.3 | Condizioni per un’entrata su binario occupato in una zona di segnalazione in cabina di guida |
|  | I veicoli possono essere ubicati immediatamente dietro il corrispondente segnale di fermata ETCS o di posizione ETCS. |
| 5.4.4 | Accostamento diretto |
|  | I treni entranti possono accostare direttamente ai veicoli senza fermarsi. |
| 5.5 | Binario utilizzabile limitatamente |
|  | Un binario utilizzabile limitatamente può essere percorso senza restrizioni fino al posto abituale di fermata, ma non fino al posto di fermata più lontano. Sono considerate entrate su binari utilizzabili limitatamente: – l’entrata verso un binario tronco o un segnale per binario tronco – l’entrata verso un segnale basso che mostra fermata – l’entrata verso un binario che può essere percorso al massimo fino al segno di sicurezza del primo scambio disposto in posizione falsa. I binari utilizzabili limitatamente sono contrassegnati nella tabella della tratta. Il segno per il binario utilizzabile limitatamente non ha alcun significato se il macchinista può accertare che il segnale d’uscita mostra via libera per il treno in arrivo. |
| 5.6 | Impianto di passaggio a livello aperto prima del segnale d’uscita |
|  | Entrate verso impianti di passaggio a livello aperti che si trovano prima del segnale d’uscita sono permesse solo se il binario può essere percorso senza restrizioni fino al posto abituale di fermata. Un treno con fermata deve fermarsi al posto abituale di fermata, al più tardi però, prima del passaggio a livello aperto. Le stazioni nelle quali sono possibili entrate verso impianti di passaggio a livello aperti sono contrassegnate nella tabella delle tratte. Tale contrassegno deve avvenire anche quando il passaggio a livello si trova dopo una tavola di fermata per segnale di gruppo. Il segno per passaggi a livello aperti prima del segnale d’uscita non ha alcun significato se il macchinista può accertare che il segnale d’uscita mostra via libera per il treno in arrivo. |

| 6 | Casi speciali |
| --- | --- |
| 6.1 | Corse di prova |
| 6.1.1 | Scopo |
|  | Le corse di prova servono al collaudo di veicoli e di impianti. |
| 6.1.2 | Ordinazione |
|  | Le corse di prova vengono ordinate come treni facoltativi o speciali, oppure come movimenti di manovra sulla tratta. |
| 6.1.3 | Esecuzione |
|  | La pianificazione di provvedimenti eventualmente necessari (p.es. le deroghe alle prescrizioni sulla circolazione dei treni o l’accompagnamento straordinario) deve essere stabilita in forma scritta fra il gestore dell’infrastruttura e l’impresa di trasporto ferroviaria. |
| 6.2 | Corse per lo sgombero della neve |
| 6.2.1 | Genere |
|  | Le corse per lo sgombero della neve vengono eseguite con veicoli motori dotati di spazzaneve fissi, con spazzaneve spinti e con spazzaneve a turbina su ruote proprie. |
| 6.2.2 | Ordinazione |
|  | Il servizio competente determina quando si devono impiegare le corse per lo sgombero della neve e come si deve procedere. Le corse per lo sgombero della neve vengono ordinate come treni facoltativi o speciali o come movimenti di manovra sulla tratta. |
| 6.2.3 | Incontri di treni |
|  | Una corsa spazzaneve che esegue lo sgombero verso il binario adiacente può incontrare altri treni e movimenti di manovra solo nelle stazioni. Se questo non è possibile, la corsa spazzaneve deve fermarsi al momento dell’incontro lungo la tratta. Gli spazzaneve a turbina devono fermarsi, quando il getto non può essere rivolto tempestivamente verso il lato opposto a quello dei treni o dei movimenti di manovra che vengono incontrati. |